СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид кабин; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - очистку опорных поверхностей кабин и перекрытий от мусора, грязи, снега, наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие ориентирных рисок на перекрытии, определяющих проектное положение монтируемой кабины; | Технический осмотр |  |
|  | - устройство проектного основания под кабины | То же |  |
| Монтаж санитарно-технических кабин | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку кабин в проектное положение; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - совмещение канализационного и водопроводного стояков в установленной и нижерасположенной кабинах; | Визуальный |  |
|  | - плотность примыкания поверхности опирания кабины к основанию | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ |
|  | - соответствие фактического положения смонтированных кабин; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - соединение трубопроводов водопровода и канализации; | Визуальный |  |
|  | - заделку швов между кабиной и стенками | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, отвес, линейка металлическая, рейка-отвес, рулетка, нивелир. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.7, 3.31, табл.12

Предельные отклонения:

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении кабин с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) - 8 мм;

- от вертикали верха плоскостей кабин - 10 мм;

- в разнице отметок опорных поверхностей кабин в пределах выверенного участка - 10 мм.

Не допускаются:

- разрывы по высоте при монтаже более чем на один этаж.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 18048-80*. Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия.

ГОСТ 13015-2003. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

Отклонения фактических размеров кабин от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:

| по длине и ширине кабины снаружи | ±10 |
| --- | --- |
| по высоте кабины снаружи | ±12 |
| по положению перегородки | ±8 |
| по размеру и расположению отверстий | ±5 |
| по размерам и расположению дверных проемов | ±10 |
| по расположению осей подводок к смесителю | ±2 |

Отклонение от прямолинейности профиля поверхности стен, пола и потолка кабин не должно превышать 5 мм на всю длину, ширину и высоту кабины.

Разность длин диагоналей наружных плоскостей кабин не должна превышать 10 мм.

Требования к толщине защитного слоя бетона, а также предельные отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры - по ГОСТ 130015.0.

Устанавливают следующие категории бетонных поверхностей кабин:

А2 - лицевой, предназначаемой под окраску;

А4 - лицевой, предназначаемой под отделку обоями или другими рулонными материалами;

А7 - нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду кабин (в том числе требования к допустимой ширине раскрытия технологических трещин) - по ГОСТ 13015.0*.

________________

*ГОСТ 13015.0 не действует. Действует ГОСТ 13015-2003 здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Открытые поверхности стальных закладных изделий, выпуски трубопроводов и монтажные петли должны быть очищены от наплывов раствора и шпаклевки.

Вид и качество внутренней отделки потолка и стен кабин должны соответствовать указанным в проекте здания и установленным эталонами отделки, а также удовлетворять следующим требованиям:

- окраска должна быть улучшенного вида; качество окрашенных поверхностей должно удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01;

- толщина швов между керамическими плитками должна быть 2,5 мм;

- отклонения поверхности облицованных стен кабин от прямолинейности, отклонения швов от горизонтали и вертикали, а также отклонения толщины швов от номинального размера не должны превышать величин, указанных в таблице.

| Характеристика облицованной поверхности | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
|  | от прямолинейности на всю высоту (ширину) стен | расположения швов от вертикали и горизонтали на 1 м | расположения швов от вертикали и горизонтали на всю высоту (длину) | по толщине швов |
| Облицовка керамическими изделиями | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 |
| Облицовка полистирольными плитками | 3 | 2 | 3 | - |

Швы между керамическими плитками должны быть тщательно заполнены цементным раствором.

В кабинах, которые поставляют с неполной внутренней отделкой стен и потолков, соответствующие поверхности должны быть подготовлены под окончательную (вторую) окраску или под облицовку (оклейку) плиточными или рулонными материалами (категории А4 или А5).

Отделку поверхности стены на участке ниже примыкающего длинного борта ванны допускается не выполнять.

На облицованной поверхности пола перепад между плитками по высоте не должен превышать 1 мм. Допускается перепад между плитками до 2 мм по периметру пола кабины вдоль стен на ширину до 200 мм, а также под ванной и в других малодоступных местах.

Окраска трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, а также полотенцесушителя масляной краской должна быть улучшенного вида.

На отделанных поверхностях стен, потолка и пола не должно быть следов раствора, шпаклевки, мастики, а также пятен.

Щели между стенами кабины и примыкающими к ним краям и ванны должны быть заделаны с уклоном в сторону ванны и иметь водозащитное покрытие.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.30, 3.31

Перед подъемом каждой санитарно-технической кабины необходимо проверить соответствие ее проектной марке, отсутствие на опорных поверхностях кабины и перекрытия мусора, грязи, снега, наледи, наличие на опорных поверхностях перекрытия ориентирных рисок, вынесенных от разбивочных осей и определяющих проектное положение двух взаимно перпендикулярных стен кабины (передней и одной из боковых).

Санитарно-технические кабины надлежит устанавливать на прокладки. Выверку низа кабин следует производить по ориентирным рискам, вынесенным на перекрытие от разбивочных осей. Относительно вертикальной плоскости кабины следует устанавливать, выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен кабины.

При установке кабин канализационный и водопроводный стояки необходимо тщательно совмещать с соответствующими стояками нижерасположенных кабин.

Отверстия в панелях перекрытий после установки кабин, монтажа стояков и проведения гидравлических испытаний должны быть тщательно заделаны раствором.

Санитарно-технические кабины надлежит устанавливать на прокладки, канализационный и водопроводный стояки необходимо тщательно совмещать с соответствующими стояками нижерасположенных кабин.