МДС 12-26.2006

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
по проведению проверки знаний требований охраны труда
 руководящих работников и специалистов строительных организаций

В Методическом пособии содержатся рекомендации по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций в объеме их должностных обязанностей по охране труда, а также вопросы и ответы для проведения обучения по охране труда в объеме требований Типовой программы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций. Применение содержащихся в Пособии материалов позволяет проводить проверку знаний требований охраны труда в режиме тестирования.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО для использования организациями строительного комплекса в целях подготовки при обучении и проверке знаний по охране труда руководящих работников и специалистов, состоящих в штате этих организаций. Методическое пособие рекомендуется использовать также в качестве учебного пособия при подготовке специалистов строительных профессий по специальности охрана труда.

ВЗАМЕН МДС 12-11.2002 с приложением Б и МДС 12-14.2003.

ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие разработано Федеральным государственным учреждением "Центр охраны труда в строительстве" взамен МДС 12-11.2002 с приложением Б и МДС 12-14.2003 на основе норм Трудового кодекса Российской Федерации, положений "Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников в организации", утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 N 1/29, "Рекомендаций по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной организации", утвержденных постановлением Госстроя России от 13.10.2003 N 183.

В отличие от ранее действующих методических документов, в Пособии приведены контрольные вопросы для проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций в объеме Типовых учебных планов и Типовой программы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов строительных организаций, рекомендованных к применению решением Центральной комиссии по охране труда в строительстве (протокол N 1 от 12 декабря 2005 г.).

В Пособии содержатся рекомендации по использованию Типовых учебных планов и Типовой программы для разработки Перечней контрольных вопросов по охране труда для различных категорий обучаемых, что позволяет наилучшим образом формализовать эту процедуру.

Проведение проверки знаний требований охраны труда в режиме тестирования позволяет полностью исключить субъективность в оценке правильности ответов и значительно упростить процедуру проверки знаний требований охраны труда.

Пособие предназначено для использования организациями строительного комплекса в целях подготовки при обучении и проверке знаний по охране труда руководящих работников и специалистов, состоящих в штате этих организаций, и может также использоваться в качестве учебного пособия при подготовке специалистов строительных профессий по специальности охрана труда.

1 Нормативные и методические основы проведения проверки 
знаний требований охраны труда руководящих работников 
и специалистов строительных организаций

1.1 Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ст.225), все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации этот порядок определяется постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".

Данным документом предусмотрено (п.1.3), что на основе утвержденного Порядка федеральные органы исполнительной власти могут устанавливать дополнительные требования к организации и проведению обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, не противоречащие требованиям Порядка. Согласно этому, постановлением Госстроя России от 13.10.2003 N 183 были введены в действие "Рекомендации по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной организации", в которых приведен макет стандарта предприятия "Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций", который соответствует установленному Порядку.

1.2 В соответствии с вышеуказанными документами проверка знаний по охране труда работников проводится при поступлении на работу и периодически в процессе работы. Согласно Рекомендациям Госстроя России руководящие работники и специалисты, ответственные за обеспечение охраны труда непосредственно при выполнении конкретных работ на рабочих местах по списку должностей, утвержденному руководителем организации, должны повторно проходить проверку знаний по охране труда не реже одного раза в год.

Должностные лица, ответственные за организацию обеспечения охраны труда в организации, проходят повторно проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года.

1.3 Внеочередная проверка знаний по охране труда руководящих работников и специалистов, ответственных за обеспечение охраны труда в организации, проводится независимо от срока предыдущей проверки в следующих случаях:

при введении в действие новых или переработанных (дополненных) законодательных и иных нормативных актов, содержащих требования по охране труда;

при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от работника дополнительных знаний по охране труда;

при перерыве в работе в данной должности более одного года;

по требованию государственных органов управления охраной труда и надзора за охраной труда;

после аварий с человеческими жертвами, групповых несчастных случаев с тяжелым исходом согласно приказу руководителя организации.

1.4 Для проведения проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в организациях приказом руководителя создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии.

В состав комиссий включают работников службы охраны труда, главных специалистов (механика, энергетика, технолога), представителя профсоюзного комитета или иного уполномоченного работниками органа. Для участия в работе комиссии рекомендуется приглашать представителя органов управления охраной труда или органа государственного надзора за охраной труда.

1.5 Постоянно действующие экзаменационные комиссии состоят из председателя (заместителя председателя), секретаря и членов комиссии.

Действия комиссии считаются правомерными, если в работе принимают участие не менее трех ее членов.

Комиссия должна работать в соответствии с графиком, который должен быть доведен до экзаменуемых.

Члены экзаменационных комиссий организаций должны пройти проверку знаний по охране труда в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти и быть допущены для работы с записью об этом в удостоверении.

1.6 Проверкой определяется знание работником законодательных, директивных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и промышленной безопасности.

Состав этих документов должен быть определен руководителем организации, где работает экзаменуемый работник, и приведен в качестве приложения к Программе обучения. При проведении проверки знаний следует комплектовать группы с учетом специальности и квалификации работников, чьи знания подлежат проверке.

Программа обучения и категории обучаемых должны определяться на основе Типовых учебных планов и Типовой программы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов строительных организаций (приложение А).

1.7 Проверку знаний следует проводить по предварительно выданным контрольным вопросам, на основе которых составляются экзаменационные билеты. Перечень контрольных вопросов должен быть согласован председателем экзаменационной комиссии и утвержден руководителем организации, приказом которого создана экзаменационная комиссия.

Контрольные вопросы должны быть увязаны с конкретными законодательными и иными нормативными актами, содержащими требования охраны труда, знание которых позволяет правильно ответить на поставленный вопрос.

Контрольные вопросы и экзаменационные билеты следует разрабатывать с учетом рекомендаций раздела 2 настоящего Пособия.

1.8 Проверка знаний руководящих работников и специалистов проводится индивидуально в устной или письменной форме.

В отдельных случаях рекомендуется использовать ПЭВМ и другие обучающие системы. Разработанные для ПЭВМ программы должны обеспечивать возможность проведения обучения и проверки знаний экзаменуемых работников.

При этом руководящие работники должны показать в первую очередь знание правовых основ охраны труда, а также основных направлений государственной политики в области охраны труда.

Инженеры по охране труда помимо указанных выше вопросов должны также знать вопросы организации охраны труда на предприятии.

Линейные инженерно-технические работники должны продемонстрировать в первую очередь знание безопасных методов производства работ, а также знание устройства и эксплуатации техники.

1.9 При проверке знаний руководящих работников и специалистов следует обращать внимание на точность и правильность изложения требований законодательных и иных нормативных актов, содержащих требования по охране труда по рассматриваемому вопросу.

Ошибочные ответы должны быть разобраны и разъяснены, чтобы не осталось ни одного нерешенного вопроса.

1.10 Результаты проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов оформляются протоколами по форме, приведенной в приложении Г.

Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими участие в проверке знаний, а также экзаменуемыми лицами.

1.11 Лицам, впервые прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения по форме, приведенной в приложении Д. Лицам, проходившим проверку знаний повторно, делается отметка в удостоверении о прохождении проверки знаний за подписью председателя комиссии, заверенной печатью организации, предприятия, учреждения, приказом которой была образована экзаменационная комиссия.

Тема 1.2 Опасные и вредные производственные факторы, порядок допуска 
работников к работе в зоне действия опасных производственных факторов

Вопрос 1.2.14 Какие определения понятия "профессионального риска" установлены действующим законодательством?

Выберите вариант ответа. Следующие определения:

а) вероятность повреждения здоровья или смерти;

б) исполнение обязанностей по трудовому договору (контракту);

в) все вышеуказанные.

Вопрос 1.2.15 Какие определения понятия "опасный производственный фактор" установленыТрудовым кодексом Российской Федерации?

Выберите вариант ответа. Установлены следующие определения:

а) производственный фактор (связанный с производством);

б) воздействие этого фактора может привести к производственной травме;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 1.2.16 Какие признаки классификации использованы в СНиП 12-03-2001 для характеристики опасных зон и обоснования в связи с этим мер по предупреждению их действия на работников?

Выберите вариант ответа. Для характеристики действующих в строительстве опасных зон и обоснования в связи с этим мер по предупреждению их действия на работников устанавливаются следующие независимые признаки их классификации:

а) с учетом характера возникновения и действия опасных зон они подразделяются на постоянно действующие и потенциально опасные;

б) по взаимосвязи опасных зон с характером выполняемой работы они подразделяются на связанные и не связанные с характером выполняемой работы;

в) перечисленные в ответах а) и б).

Вопрос 1.2.17 Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов?

Выберите вариант ответа. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

а) места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

б) места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

в) места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

г) все вышеперечисленные;

д) перечисленные в ответах а), б).

Вопрос 1.2.18 Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования?

Выберите вариант ответа. Границы опасных зон устанавливаются в пределах:

а) 2,5 м;

б) 4 м;

в) 5 м;

г) 7,5 м.

Вопрос 1.2.19 При какой величине перепада по высоте места вблизи них относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов?

Выберите вариант ответа. При величине перепада по высоте:

а) 0,7 м и более;

б) 0,8 м и более;

в) 1 м и более;

г) 1,3 м и более;

д) 2,0 и более.

Вопрос 1.2.20 Какое минимальное расстояние отлета перемещаемого краном груза на высоте 70 м следует предусматривать при определении границ опасной зоны?

Выберите вариант ответа. При высоте возможного падения перемещаемого краном груза 70 м минимальное расстояние отлета этого груза равно:

а) 7 м;

б) 10 м;

в) 12 м;

г) 15 м.

Вопрос 1.2.21 Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам потенциально опасных производственных факторов?

Выберите вариант ответа. К числу указанных опасных зон относятся:

а) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

б) этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций и оборудования;

в) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

г) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами;

д) все вышеперечисленные;

е) перечисленные в ответах а), б), г).

Вопрос 1.2.22 Где должны находиться места временного или постоянного нахождения людей?

Выберите вариант ответа. Должны находиться за пределами опасных зон, в том числе:

а) зон постоянно действующих опасных производственных факторов;

б) зон потенциально опасных производственных факторов;

в) всех вышеуказанных.

Вопрос 1.2.23 Какие устанавливаются ограждения на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов?

Выберите вариант ответа. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются следующие ограждения:

а) сигнальные;

б) защитные;

в) охранно-защитные;

г) стоечные ограждения.

Вопрос 1.2.24 Какие устанавливаются ограждения на границах зон потенциально опасных производственных факторов?

Выберите вариант ответа. На границах зон потенциально опасных производственных факторов устанавливаются следующие ограждения:

а) сигнальные;

б) защитные;

в) охранно-защитные.

Вопрос 1.2.25 Какие хозяйствующие субъекты должны оформить акт-допуск для производства строительных работ на территории организации?

Выберите вариант ответа. Перед началом выполнения работ на территории организации акт-допуск должны оформить:

а) организация, эксплуатирующая объект и осуществляющая его реконструкцию (заказчик), - строительная подрядная организация (генподрядчик);

б) организация, строящая объект (генподрядчик), - организации-субподрядчики;

в) перечисленные в ответах а) и б).

Вопрос 1.2.26 Что входит в состав мероприятий, предусматриваемых актом-допуском на производство работ на территории организации?

Выберите вариант ответа. К числу этих мероприятий относятся:

а) установление границы территории, выделенной подрядчику для производства работ;

б) определение порядка допуска работников подрядной организации на территории организации;

в) проведение необходимых подготовительных мероприятий на выделенной территории;

г) определение зоны совмещенных работ и порядка их выполнения;

д) перечисленные в ответах а), б), в), г).

Вопрос 1.2.27 Какие меры по обеспечению безопасности работ обязан производить генеральный подрядчик при выполнении работ с участием субподрядных организаций?

Выберите вариант ответа. При совместной работе на строительной площадке нескольких подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной деятельностью, генеральный подрядчик обязан:

а) разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательные для всех организаций и лиц на данной территории;

б) осуществлять допуск на производственную территорию субподрядных организаций после оформления актов-допусков;

в) обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий согласно акту-допуску;

г) оповестить всех участников строительства о возникновении опасных ситуаций;

д) перечисленные в ответах а), б), в), г).

Вопрос 1.2.28 Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ?

Выберите вариант ответа. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан:

а) акт-допуск;

б) приказ руководителя организации;

в) наряд-допуск установленной формы;

г) разрешение руководителя генподрядной организации.

Вопрос 1.2.29 Кем определяется и утверждается перечень мест производства и видов работ в организации, на которые необходимо выдавать наряд-допуск?

Выберите вариант ответа. Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля деятельности на основе установленного СНиП перечня и утвержден:

а) вышестоящей организацией;

б) Росстроем;

в) руководителем организации.

Вопрос 1.2.30 Кем выдается наряд-допуск на производство работ непосредственному руководителю работ?

Выберите вариант ответа. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.):

а) руководителем организации;

б) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации;

в) инженером по охране труда;

г) начальником объекта.

Вопрос 1.2.31 На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных производственных факторов?

Выберите вариант ответа. Наряд-допуск выдается на следующий срок:

а) до одного месяца;

б) не более 12 дней;

в) необходимый для выполнения заданного объема работ;

г) не более 3 месяцев.

Вопрос 1.2.32 Кто обязан осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, на которые выдан наряд-допуск?

Выберите вариант ответа. Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, на которые выдан наряд-допуск, обязан (обязано) осуществлять:

а) ответственный руководитель работ;

б) главный инженер организации;

в) лицо, выдавшее наряд-допуск.

Вопрос 1.2.33 Какие дополнительные требования безопасности предъявляются к лицам, допускаемым к выполнению работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером выполняемой работы?

Выберите вариант ответа. К лицам, допускаемым к выполнению работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером выполняемой работы, предъявляются следующие дополнительные требования безопасности:

а) отсутствие противопоказаний по допуску к работе по возрасту и полу;

б) отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению данных работ;

в) прохождение обучения безопасным методам и приемам работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда;

г) всех вышеуказанных;

д) указанные в ответах б) и в).

Вопрос 1.2.34 На каком уровне утверждается перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности?

Выберите вариант ответа. Перечень таких профессий и видов работ должен утверждаться:

а) на уровне отрасли;

б) на уровне вышестоящей организации;

в) на уровне организации.

Вопрос 1.2.35 В чью компетенцию входит установление предельных значений температур наружного воздуха и силы ветра в данном климатическом районе, при которых следует приостановить работы на открытом воздухе?

Выберите вариант ответа. В соответствии с действующим законодательством определение температуры наружного воздуха и силы ветра, при которых должны прекращаться работы на открытом воздухе в данном климатическом районе, отнесено к компетенции:

а) Правительства Российской Федерации;

б) органов законодательной власти субъектов РФ;

в) руководителя организации.

Вопрос 1.2.36 Кем утверждается перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин?

Выберите вариант ответа. В соответствии с законодательством перечень утверждается:

а) постановлением Правительства Российской Федерации;

б) постановлениями правительств субъектов Российской Федерации;

в) приказами руководителей организаций.

Вопрос 1.2.37 На каких работах запрещается применение труда женщин?

Выберите вариант ответа. Применение труда женщин запрещается на следующих работах:

а) с вредными и опасными условиями труда;

б) тяжелых работах;

в) подземных работах;

г) приведенных в ответах а), б), в).

Вопрос 1.2.38 Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную постоянно в течение рабочей смены установлена для женщин?

Выберите вариант ответа. Установленная законодательством для женщин предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную постоянно в течение рабочей смены составляет:

а) 50 кг;

б) 25 кг;

в) 15 кг;

г) 7 кг;

д) 5 кг.

Вопрос 1.2.39 Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) установлена для женщин?

Выберите вариант ответа. Установленная законодательством для женщин предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную при чередовании с другой работой (до 2 раз в сутки) составляет:

а) 50 кг;

б) 20 кг;

в) 10 кг;

г) 7 кг.

Вопрос 1.2.40 Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещении груза постоянно в течение рабочей смены (для достигших 17 лет) установлена для юношей моложе 18 лет?

Выберите вариант ответа. Нагрузка составляет:

а) 50 кг;

б) 30 кг;

в) 20 кг;

г) 10 кг;

д) 4 кг.

Вопрос 1.2.41 Сколько времени могут находиться на рабочих местах в течение дня учащиеся среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, а также студенты вузов во время прохождения ими производственной практики?

Выберите вариант ответа. При прохождении производственной практики в производствах, профессиях и на работах, предусмотренных Перечнем тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при которых запрещается работа лиц моложе 18 лет, учащиеся среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, а также студенты вузов могут находиться на рабочих местах в день не более часов:

а) не более 7 часов;

б) не более 5 часов;

в) не более 4 часов;

г) не более 3 часов.

Вопрос 1.2.42 Какой порядок прохождения за счет средств работодателя обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодных) медицинских осмотров (обследований) при поступлении на работу установлен действующим законодательством?

Выберите вариант ответа. В соответствии с ТК РФ для определения пригодности работников к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового договора подлежат:

а) лица, не достигшие возраста восемнадцати лет;

б) работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

в) работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта;

г) все вышеуказанные;

д) указанные в ответах а), б).

Вопрос 1.2.43 Допускаются ли к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности, работники до прохождения ими обучения безопасным методам и приемам работ, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда?

Выберите вариант ответа:

а) допускаются по указанию руководителя организации;

б) допускаются при условии прохождения обучения в течение первого месяца работы;

в) не допускаются.

Вопрос 1.2.44 Кто может быть допущен к самостоятельным верхолазным работам?

Выберите вариант ответа. К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники), отвечающие следующим дополнительным требованиям безопасности:

а) по возрасту старше 18 лет;

б) прошедшие медицинский осмотр и признанные годными;

в) имеющие стаж верхолазных работ не менее года и тарифный разряд не ниже 3-го;

г) всем вышеуказанным;

д) приведенным в ответах а), б).

Вопрос 1.2.45 Какой срок должны работать под непосредственным надзором опытных работников лица, впервые допущенные к верхолазным работам?

Выберите вариант ответа. Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих в течение:

а) трех месяцев;

б) одного года;

в) двух лет.

Вопрос 1.2.46 Какие требования предъявляются к электротехническому и электротехнологическому персоналу перед допуском их к самостоятельной работе?

Выберите вариант ответа. Электрический и электротехнологический персонал, допускаемый к самостоятельной работе, должен соответствовать следующим дополнительным требованиям безопасности:

а) отсутствие противопоказаний по возрасту и полу;

б) прохождение медицинских осмотров и признанных годными;

в) прохождение обучения, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда;

г) наличие профессиональной подготовки, соответствующей характеру работы;

д) прохождение обучения приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях;

е) всем вышеперечисленным.

Тема 1.3 Средства индивидуальной и коллективной защиты, 
применяемые при производстве строительно-монтажных работ. 
Цвета сигнальные и знаки безопасности

Вопрос 1.3.47 На кого законодательством возлагается обязанность по обеспечению работников организации спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты?

Выберите вариант ответа. В соответствии с законодательством обязанность возлагается на:

а) профсоюз;

б) органы социального страхования;

в) работодателя;

г) работников.

Вопрос 1.3.48 На каких работах, согласно законодательству, работодатель обязан бесплатно обеспечивать работников средствами индивидуальной зашиты?

Выберите вариант ответа. В соответствии с законодательством работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты на следующих работах:

а) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

б) на работах, связанных с загрязнением;

в) указанных в ответах а) и б).

Вопрос 1.3.49 Какую нагрузку должен выдерживать предохранительный пояс при проведении статических испытаний?

Выберите вариант ответа. Согласно требованиям государственного стандарта на пояс для строителей, пояс должен выдерживать следующую статическую нагрузку:

а) 500 кг;

б) 600 кг;

в) 700 кг.

Вопрос 1.3.50 Обязаны ли лица, находящиеся на строительной площадке, носить защитные каски?

Выберите вариант ответа:

а) обязаны при наличии опасности;

б) обязаны во всех случаях;

в) не обязаны.

Вопрос 1.3.51 В каких случаях необходимо обеспечить выдачу работникам дополнительно теплой специальной одежды и валенок?

Выберите вариант ответа. Выдача дополнительно теплой специальной одежды и валенок предусмотрена для всех строительных профессий, занятых на наружных работах, устанавливается нормами выдачи в зависимости от:

а) температуры наружного воздуха;

б) климатических поясов;

в) наличия финансовых средств в организации.

Вопрос 1.3.52 На основании каких документов могут быть выданы работникам такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указанные в Типовых отраслевых нормах?

Выберите вариант ответа. Они могут быть выданы работодателем работникам на основании следующих документов:

а) приказа руководителя работ;

б) результатов аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки до износа или как дежурные;

в) решений коллективных договоров и соглашений по охране труда;

г) указанных в ответах б) и в).

Вопрос 1.3.53 Каким требованиям должны соответствовать выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты?

Выберите вариант ответа. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать следующим требованиям:

а) соответствовать полу, росту и размерам работников;

б) соответствовать характеру и условиям выполняемой работы;

в) быть сертифицированы;

г) указанным в ответах а), б), в).

Вопрос 1.3.54 Для каких целей следует применять красный сигнальный цвет?

Выберите вариант ответа. Красный сигнальный цвет следует применять для:

а) запрещения опасного поведения или действия;

б) обозначения непосредственной опасности;

в) сообщения об аварийном отключении или аварийном состоянии оборудования;

г) обозначения определенных мест нахождения пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов;

д) всех вышеуказанных;

е) указанных в ответах а), б), г).

Вопрос 1.3.55 Для каких целей следует применять желтый сигнальный цвет?

Выберите вариант ответа. Желтый сигнальный цвет следует применять для:

а) обозначения возможной опасности, опасной ситуации;

б) предупреждения, предостережения о возможной опасности;

в) всех вышеуказанных.

Вопрос 1.3.56 Для каких целей следует применять зеленый сигнальный цвет?

Выберите вариант ответа. Зеленый сигнальный цвет следует применять для:

а) сообщения о нормальной работе оборудования, нормальной работе технологического процесса;

б) обозначения путей эвакуации, аптечек, кабинетов, средств по оказанию первой медицинской помощи;

в) всех вышеуказанных.

Вопрос 1.3.57 Для каких целей следует применять синий сигнальный цвет?

Выберите вариант ответа. Синий сигнальный цвет следует применять для:

а) требования обязательных действий в целях обеспечения безопасности;

б) разрешения определенных действий;

в) всех вышеуказанных.

Вопрос 1.3.58 На какие группы подразделяются знаки безопасности?

Выберите вариант ответа. Знаки безопасности подразделяются на следующие группы:

а) запрещающие знаки;

б) предупреждающие знаки;

в) знаки пожарной безопасности;

г) предписывающие знаки;

д) эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения;

е) указательные знаки;

ж) все вышеуказанные;

з) указанные к ответах а), б), г), е).

Тема 1.4 Законодательные и нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные требования охраны труда

Вопрос 1.4.59 Какие нормативные акты содержат государственные нормативные требования охраны труда и являются обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами Российской Федерации?

Выберите вариант ответа. Обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами Российской Федерации нормативными актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, являются:

а) федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

б) законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;

в) локальные нормативные акты;

г) указанные в ответах а), б), в);

д) перечисленные в ответах а) и б).

Вопрос 1.4.60 На какие виды строительной деятельности распространяются нормы и правилаСНиП 12-03-2001?

Выберите вариант ответа. Нормы и правила СНиП 12-03-2001 распространяются на следующие виды строительной деятельности:

а) новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение;

б) капитальный ремонт;

в) текущий ремонт;

г) производство строительных материалов;

д) изготовление строительных конструкций;

е) перечисленные в ответах а), б), в), г), д);

ж) указанные в ответах а), б), г), д).

Вопрос 1.4.61 Требованиями каких видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, следует руководствоваться при организации и производстве работ в строительстве?

Выберите вариант ответа. Организация и выполнение работ в строительстве должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда", включая:

а) строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

б) межотраслевые и отраслевые правила и инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

в) государственные стандарты Системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России и Госстроем России;

г) правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасной эксплуатации;

д) государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России;

е) перечисленные в ответах а) и б);

ж) указанные в ответах а), б), в), г), д).

Вопрос 1.4.62 В каких случаях следует применять нормативные правовые акты по охране труда субъектов Российской Федерации?

Выберите вариант ответа. Нормативные правовые акты по охране труда субъектов Российской Федерации следует применять в следующих случаях:

а) когда применяются методы работ, материалы, конструкции, машины и инструмент, по которым требования безопасности не предусмотрены СНиП и другими нормативными правовыми актами;

б) когда требования этих актов не противоречат требованиям СНиП и другим нормативным правовым актам Российской Федерации;

в) в любых случаях без учета действующих требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

г) перечисленные в ответах а) и б).

Вопрос 1.4.63 Каким документам должны соответствовать требования охраны труда, излагаемые в локальных нормативных актах (стандартах предприятий и инструкциях по охране труда)?

Выберите вариант ответа. Требования охраны труда, излагаемые в локальных нормативных актах, должны соответствовать следующим документам:

а) Трудовому кодексу Российской Федерации;

б) СНиП 12-03-2001 и другим нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда;

в) коллективным договорам и соглашениям;

г) перечисленные в ответах а), б), в).

Тема 1.5 Государственный надзор и общественный контроль 
за соблюдением государственных нормативных требований 
по охране труда. Ответственность руководителей и работников 
за нарушение требований законодательства об охране труда

Вопрос 1.5.64 Каким органам законодательством предоставлено право государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права?

Выберите вариант ответа. Предоставлено следующим органам:

а) Федеральной инспекции труда;

б) федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции надзора и контроля в установленной сфере деятельности;

в) Генеральной прокуратуре Российской Федерации;

г) всем вышеуказанным.

Вопрос 1.5.65 Какими правами наделены, согласно законодательству, государственные инспекторы труда?

Выберите вариант ответа. Согласно законодательству государственные инспекторы труда имеют право:

а) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца посещать организации всех организационно-правовых форм и форм собственности для осуществления своих полномочий;

б) запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций;

в) выдавать должностным лицам предприятий обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений по вопросам, входящим в их компетенцию;

г) запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда средства индивидуальной защиты;

д) все вышеперечисленные;

е) перечисленные в ответах а), б), г).

Вопрос 1.5.66 Во имя каких целей проводится государственная экспертиза условий труда?

Выберите вариант ответа. Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки:

а) качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;

б) правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с тяжелыми и (или) вредными условиями труда;

в) соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда;

г) фактических условий труда работников, в том числе в период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю;

д) все вышеуказанные.

Вопрос 1.5.67 Какими правами наделены технические (главные технические) инспекторы профсоюзов?

Выберите вариант ответа. Технические (главные технические) инспекторы труда профсоюзов имеют право:

а) беспрепятственно посещать (по предъявлению удостоверения установленного образца) организации независимо от формы собственности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места, где работают члены данного профсоюза, для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законодательных и других нормативных актов по охране труда и окружающей среды;

б) получать необходимую информацию от руководителей, должностных лиц, специалистов предприятий о состоянии условий и охраны труда, экологической безопасности, а также о всех подлежащих регистрации несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;

в) осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению представлений об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда и окружающей среды;

г) предъявлять работодателю требования о приостановке работ в цехах, других приравненных к ним подразделениях, на производственных участках и рабочих местах, если продолжение этих работ создает непосредственную угрозу жизни или здоровью работающих;

д) принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, а также осуществлять самостоятельное их расследование;

е) обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране труда и окружающей среды, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве, а также не выполняющих представлений технических инспекторов труда;

ж) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию производственных объектов, средств производства и транспортных средств в качестве членов комиссий или независимых экспертов;

з) участвовать в экспертизе безопасности условий труда на предприятиях, строящихся и эксплуатируемых производственных объектах, в экспертизе безопасности проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов, а также в обеспечении экологической безопасности работников предприятия;

и) осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, экологической безопасности, выполнения мероприятий по охране труда и окружающей среды, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями по охране труда, а также проверять правильность расходования средств, выделяемых на эти цели;

к) все вышеперечисленные;

л) перечисленные в ответах а), б), в), г).

Вопрос 1.5.68 Какая мера ответственности установлена законодательством за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права?

Выберите вариант ответа. Для лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, устанавливается следующая мера ответственности:

а) дисциплинарная и материальная ответственность в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

б) гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в порядке, установленном федеральными законами;

в) перечисленные в ответах а) и б).

Вопрос 1.5.69 На какие организации возлагается обязанность по обеспечению технически исправного состояния машин, механизмов, инструмента, технической оснастки, средств коллективной защиты работников?

Выберите вариант ответа. Обязанность возлагается на:

а) организацию, выполняющую работу с применением машин;

б) организации, на балансе которых они находятся;

в) организацию, в штате которой находятся работники.

Вопрос 1.5.70 Какая организация должна обеспечивать выполнение требований безопасного производства работ с применением машин?

Выберите вариант ответа. Выполнение требований безопасного производства работ с применением машин должна обеспечить:

а) организация, осуществляющая производство работ с применением машин;

б) организация, на балансе (в собственности) которой находятся эти машины;

в) организация, в штате которой состоят работающие или которой привлекаются к работе лица, выполняющие работы с применением этих машин;

ж)* перечисленные в ответах а), б), в).

ж) указанных в ответах а), б), в).

Вопрос 4.1.17* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при производстве каменных работ для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары;

б) определение последовательности выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций;

в) определение конструкций и мест установки средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи от здания;

г) дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года;

д) всех вышеуказанных;

е) указанных в ответах а), б), в).

Вопрос 4.1.18* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при производстве отделочных работ для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. Безопасность отделочных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) определены способы и средства подачи материалов на рабочие места;

б) разработана организация рабочих мест, обеспечение их средствами подмащивания и другими средствами малой механизации, необходимыми для производства работ;

в) при применении составов, содержащих вредные и пожароопасные вещества, должны быть решения по обеспечению вентиляции и пожаробезопасности;

г) всех вышеуказанных.

Вопрос 4.1.19* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при заготовке и сборке деревянных конструкций для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность сборки (монтажа) деревянных конструкций должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;

б) определение последовательности установки конструкций;

в) обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе сборки;

г) определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций;

д) меры безопасности при проведении работ по антисептированию и огнезащитной обработке древесины;

е) всех вышеуказанных;

ж) указанных в ответах а), б), в).

Вопрос 4.1.20* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при выполнении изоляционных работ для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность изоляционных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте;

б) особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, аппаратах и емкостях;

в) меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

г) всех вышеуказанных;

д) указанных в ответах а), б).

Вопрос 4.1.21* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при производстве кровельных работ для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность кровельных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном;

б) меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

в) методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ;

г) всех вышеуказанных;

д) указанных в ответах а), б).

Вопрос 4.1.22* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность работ при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте;

б) методы и средства доставки и монтажа оборудования;

в) методы безопасности при выполнении работ в траншеях и трубах;

г) особые методы безопасности при травлении и обезжиривании трубопроводов;

д) всех вышеуказанных.

Вопрос 4.1.23* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при испытании оборудования и трубопроводов для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность при испытании оборудования и трубопроводов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) определение программы проведения испытания;

б) меры безопасности при выполнении работ в траншеях и колодцах;

в) особые меры безопасности при проведении пневматических испытаний оборудования и трубопроводов, а также опробовании оборудования под нагрузкой;

г) всех вышеуказанных;

д) указанных в ответах а), в).

Вопрос 4.1.24* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при выполнении электромонтажных и наладочных работ для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность электромонтажных и наладочных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) дополнительные защитные мероприятия при выполнении работ в действующих электроустановках;

б) меры безопасности при выполнении пуско-наладочных работ;

в) обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте;

г) меры безопасности при работе с вредными веществами;

д) меры пожарной безопасности;

е) всех вышеуказанных;

ж) указанных в ответах а), б), в).

Вопрос 4.1.25* Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны при проходке горных выработок в ПОС и ППР для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

________________

* Должны быть оставлены пункты, соответствующие видам работ, выполняемых организацией.

Выберите вариант ответа. При наличии опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, безопасность проходческих работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

а) определение порядка разработки породы, а также временного и постоянного крепления выработок с учетом геологических и гидрогеологических условий участка работ;

б) выбор средств механизации для разработки и погрузки породы, транспортирования породы и материалов (конструкций), сооружения постоянной крепи;

в) схемы и проекты вентиляции подземных выработок;

г) мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий;

д) мероприятия по обеспечению целостности и сохранности подземных и наземных коммуникаций, зданий и сооружений;

е) всех вышеуказанных.

Указатель для самоконтроля правильности ответов

| 4.1.1 7(4.18), 8(3.2) | 4.1.2 8(3.2) | 4.1.3 26(4.2) | 4.1.4 26(4.8) | 4.1.5 7(пр.Ж) | 4.1.6 26(1,5.2*, пр.1) | 4.1.7 7(пр.ж7) | 4.1.8 7(пр.ж8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.9 26(3.3) | 4.1.10 26(4.4) | 4.1.11 26(5.1) | 4.1.12 8(4.1.3) | 4.1.13 8(5.1.2) | 4.1.14 8(6.1.2) | 4.1.15 8(7.1.2) | 4.1.16 8(8.1.2) |
| 4.1.17 8(9.1.2) | 4.1.18 8(10.1.2) | 4.1.19 8(11.1.2) | 4.1.20 8(12.1.2) | 4.1.21 8(13.1.2) | 4.1.22 8(14.1.2) | 4.1.23 8(15.1.2) | 4.1.24 8(16.1.2) |
| 4.1.25 8(17.1.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - В числителе номер вопроса, в знаменателе - номер документа из Перечня и номер пункта или статьи из этого документа. |

__________________

* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Тема 4.2 Требования безопасности при разборке зданий и сооружений

Вопрос 4.2.1 Предупреждение воздействия на работников каких опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, необходимо предусматривать при разборке зданий и сооружений? 8(4.1.1)

Выберите вариант ответа. При разборке зданий и сооружений в процессе их реконструкции или сноса необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

а) самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов и оборудования;

б) расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

в) движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы;

г) острые кромки, углы, торчащие штыри;

д) повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

е) всех вышеуказанных;

ж) указанных в ответах а), б), в).

Вопрос 4.2.2 Какие подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала разборки зданий и сооружений? 8(4.2.2)

Выберите вариант ответа. До начала проведения работ по разборке строений необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

а) отселение проживающих в них граждан или переезд расположенных там организаций в другие помещения;

б) отключение от сетей водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, технологических продуктопроводов и принятие мер против их повреждения;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 4.2.3 Когда должны быть сделаны все согласования по проведению подготовительных мероприятий перед разборкой строений? 8(4.2.2)

Выберите вариант ответа. Согласования должны быть сделаны:

а) на стадии разработки ПОС;

б) на стадии разработки технического задания;

в) на стадии составления акта-допуска;

г) на стадии проведения обследования технического состояния строения.

Вопрос 4.2.4 Какие мероприятия необходимо провести до начала разработки решений по разборке зданий и сооружений? 8(4.1.3)

Выберите вариант ответа. Следующие мероприятия:

а) проведение обследования общего состояния здания (сооружения), а также фундаментов, стен, колонн, сводов и прочих конструкций с составлением акта обследования;

б) ознакомление с имеющейся технической документацией по объекту разборки;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 4.2.5 Какие мероприятия необходимо выполнить перед началом работ по разборке здания (сооружения)? 8(4.1.4)

Выберите вариант ответа. Перед началом работ по разборке здания (сооружения) необходимо провести следующие мероприятия:

а) необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ;

б) оградить участки производства работ;

в) закрыть проход в помещения, где осуществляется разборка конструкций;

г) все вышеуказанные.

Вопрос 4.2.6 Какие работы при разборке строений следует проводить в присутствии руководителя работ? 8(4.1.4)

Выберите вариант ответа. Следует выполнять в присутствии руководителя работ следующие работы:

а) удаление неустойчивых конструкций;

б) выполнение работ в местах с возможным появлением газа;

в) выполнение работ во время тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ;

г) спуск материалов по желобу.

Вопрос 4.2.7 Какие требования безопасности должны быть выполнены при механизированной разборке зданий и сооружений? 8(4.1.6)

Выберите вариант ответа. При разборке строений механизированным способом должны быть выполнены следующие требования безопасности:

а) установлены опасные для людей зоны, а машины (механизмы) размещены вне зоны обрушения конструкций;

б) кабина машиниста защищена от возможного падения отколовшихся частиц;

в) рабочие обеспечены защитными очками;

г) все вышеуказанные.

Вопрос 4.2.8 Какие средства безопасности следует применять при повышенном пылевыделении при разборке строений механизированным способом и уборке строительного мусора? 8(4.1.7)

Выберите вариант ответа. В целях обеспечения безопасных условий работ при механизированной разборке зданий и уборке строительного мусора необходимо применять следующие средства:

а) противопожарный водопровод, который должен быть введен в действие до начала разборки здания;

б) рабочие, занятые на разборке, должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 4.2.9 Какие меры следует осуществлять при неожиданном появлении газа в местах нахождения людей? 8(4.1.8)

Выберите вариант ответа. При неожиданном появлении газа в местах нахождения людей необходимо выполнить следующие меры безопасности:

а) следует прекратить работу и вывести работников из опасной зоны;

б) следует работникам надеть защитные средства (противогазы) и продолжать работу;

в) следует организовать проветривание и продолжать работу.

Вопрос 4.2.10 В какой последовательности следует осуществлять разборку строений? 8(4.2.1)

Выберите вариант ответа. Разборка строений должна осуществляться в следующей последовательности:

а) последовательно сверху вниз;

б) одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали;

в) производить обрушения простенков и колонн на перекрытие.

Вопрос 4.2.11 В каких случаях при разборке строений необходимо применять предохранительный пояс? 8(4.2.2)

Выберите вариант ответа. В следующих случаях:

а) при разборке кровли;

б) при разборке наружных стен;

в) всех вышеуказанных.

Вопрос 4.2.12 При возникновении каких погодных условий не допускается выполнение работ по разборке строений? 8(4.2.3)

Выберите вариант ответа. Разборка строений не допускается при возникновении следующих погодных условий:

а) гололеда, тумана и дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ;

б) грозы и ветра со скоростью 15 м/с;

в) температуре воздуха ниже -20 °;

г) указанных в а), б).

Вопрос 4.2.13 Что следует делать с неустойчивыми конструкциями при разборке строений? 8(4.2.4)

Выберите вариант ответа. Неустойчивые конструкции при разборке строений необходимо:

а) удалять;

б) закреплять;

в) усиливать;

г) а) или б) и в).

Вопрос 4.2.14 Во сколько раз длина прикрепленных тросов (канатов) при разборке труб и колонн способом "валки" должна быть больше высоты здания? 8(4.2.5)

Выберите вариант ответа. Длина прикрепленных тросов (канатов) должна быть:

а) не менее высоты здания;

б) больше высоты здания в 3 раза;

в) больше высоты здания в 5 раз.

Вопрос 4.2.15 Что необходимо делать с материалами, получаемыми от разборки строений? 8(4.2.8)

Выберите вариант ответа. Материалы, получаемые от разборки строений, а также строительный мусор необходимо:

а) опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов;

б) сбрасывать мусор в отведенных местах в безветренную погоду.

Вопрос 4.2.16 С какой высоты разрешается сбрасывать строительный мусор при разборке строений? 8(4.2.8)

Выберите вариант ответа. Строительный мусор разрешается сбрасывать с высоты не более, м:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

Вопрос 4.2.17 На какой максимальной высоте от уровня земли должен находиться нижний конец желоба при спуске по нему строительного мусора при разборке строений? 8(4.2.8)

Выберите вариант ответа. Нижний конец желоба при спуске по нему строительного мусора при разборке строений должен находиться от земли не более, м:

а) 1;

б) 1,5;

в) 2;

г) 2,5.

Указатель для самоконтроля правильности ответов

| 4.2.1 8(4.1.1) | 4.2.2 8(4.1.2) | 4.2.3 8(4.1.2) | 4.2.4 8(4.1.3) | 4.2.5 8(4.1.4) | 4.2.6 8(4.1.4) | 4.2.7 8(4.1.6) | 4.2.8 8(4.1.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.9 8(4.1.8) | 4.2.10 8(4.2.1) | 4.2.11 8(4.2.2) | 4.2.12 8(4.2.3) | 4.2.13 8(4.2.4) | 4.2.14 8(4.2.5) | 4.2.15 8(4.2.8) | 4.2.16 4(4.2.8) |
| 4.2.17 8(4.2.8) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - В числителе номер вопроса, в знаменателе - номер документа из Перечня и номер пункта или статьи из этого документа. |

Тема 4.3 Требования безопасности при производстве земляных работ

Вопрос 4.3.1 Предупреждение воздействия на работников каких опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, необходимо предусматривать при производстве земляных и других работ, вызывающих необходимость размещения рабочих мест в выемках и траншеях?

Выберите вариант ответа. При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов:

а) обрушающиеся горные породы (грунты);

б) падающие предметы (куски породы);

в) движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;

г) расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

д) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

е) химические опасные и вредные производственные факторы;

ж) всех вышеуказанных;

з) указанных в ответах а), б), в), г).

Вопрос 4.3.2 Какие подготовительные работы необходимо провести до начала производства земляных работ с целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок?

Выберите вариант ответа. С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо провести следующие подготовительные работы:

а) обеспечить отвод поверхностных и подземных вод;

б) место производства работ очистить от валунов, деревьев, строительного мусора;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 4.3.3 Какие подготовительные работы необходимо провести до начала производства земляных работ для предупреждения воздействия на работников опасных факторов, не связанных с характером выполняемых работ?

Выберите вариант ответа. До начала производства земляных работ в местах действия опасных производственных факторов, не связанных с характером выполнения работ (охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода; других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы - свалках, скотомогильниках, кладбищах), необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности работ:

а) после разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или органов санитарного надзора выдать на производство работ наряд-допуск установленной формы;

б) издать приказ о назначении руководителя работ;

в) работы производить в присутствии руководителя работ, а в охранной зоне кабелей и действующих газопроводов - под наблюдением работника организации, эксплуатирующей эти коммуникации;

г) все вышеуказанные.

Вопрос 4.3.4 Какой организацией может быть выдано разрешение на производство земляных работ в местах расположения действующих коммуникаций?

Выберите вариант ответа. Разрешение на производство земляных работ в местах расположения действующих коммуникаций может быть выдано следующей организацией:

а) Федеральной инспекцией труда;

б) инспекцией Госгортехнадзора России;

в) организацией, эксплуатирующей эти коммуникации;

г) вышестоящей организацией.

Вопрос 4.3.5 Какие работники должны осуществлять непосредственное наблюдение за производством земляных работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением?

Выберите вариант ответа. Непосредственный надзор за производством земляных работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, должны осуществлять следующие работники:

а) инженер по технике безопасности;

б) руководитель работ;

в) руководитель организации;

г) работник эксплуатирующей организации;

д) указанные в ответах б) и г);

е) указанные в ответах а) и б).

Вопрос 4.3.6 Какие меры безопасности следует осуществлять при разработке грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций и сооружений?

Выберите вариант ответа. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций должна осуществляться при соблюдении следующих мер безопасности:

а) без использования ударных инструментов, только при помощи лопат;

б) применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций;

в) всех вышеуказанных.

Указатель для самоконтроля правильности ответов

| 4.15.1 8(17.1.1) | 4.15.2 8(17.1.5) | 4.15.3 8(17.1.6) | 4.15.4 8(17.2.3-17.2.4) | 4.15.5 8(17.2.5-17.2.6) | 4.15.6 8(17.2.7-17.2.8) | 4.15.7 8(17.2.9) | 4.15.8 8(17.3.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15.9 8(17.3.2-17.3.3) | 4.15.10 8(17.3.5) | 4.15.11 8(17.3.6) | 4.15.12 8(17.3.7) | 4.15.13 8(17.3.8) | 4.15.14 8(17.1.4) | 4.15.15 8(17.4.2) | 4.15.16 8(17.4.3-17.4.4) |
| Примечание - В числителе номер вопроса, в знаменателе - номер документа из Перечня и номер пункта или статьи из этого документа. |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

| Форма |
| --- |
| ПРОТОКОЛ N___ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ |
|  | (наименование организации, предприятия, учреждения) |
| В соответствии с приказом (распоряжением) руководителя предприятия от "__"________ 200_ г. N__ комиссия в составе: |
| Председателя |
|  | (ф., и., о., должность) |
| Членов |
|  | (ф., и., о., должность) |
| Представителей*: |
| государственных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | (ф., и., о., должность) |
| Государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации |
|  | (ф., и., о., должность) |
| провела проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов по |
|  | (наименование программы обучения по охране труда) |
| в объеме |
|  | (количество часов) |
| N п.п. | Ф.И.О. | Должность | Наименование организации (подразделения) | Результат проверки знаний, N выданного удостоверения | Причина проверки знаний (очередная, внеочередная) | Подпись проверяемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Председатель комиссии |
|  | (ф., и., о., подпись) |
| Члены комиссии |
|  | (ф., и., о., подпись) |
| Представители**: |
| государственных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | (ф., и., о., подпись) |
| Государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации |
|  | (ф., и., о., подпись) |
| ________________ * Указываются, если участвуют в работе комиссии. ** Подписывают, если участвуют в работе комиссии. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

| Форма |
| --- |
| (Лицевая сторона) |
| УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА |
| (Левая сторона) |  | (Правая сторона) |
| (Полное наименование организации) |  | (Полное наименование организации, при которой создана комиссия) |  |
| УДОСТОВЕРЕНИЕ N____ |  | Проведена проверка знаний требований охраны труда в объеме возложенных обязанностей |  |
| Выдано |  |  |
|  | (ф.и.о.) |  |  | Аттестован в качестве |
| Должность |  |  |  |  |
| Наименование подразделения |  |  |
| Место для фотокарточки | Руководитель организации |  | Протокол N__ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда от "____" ____________ 200___ г. |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  |  |  | М.П. Председателя комиссии |
| М.П. организации |  | (подпись) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЕМЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Экзаменационные билеты работников служб охраны труда

Билет N 1

Вопрос 1.1 Какие мероприятия установлены законодательством для определения понятия "Охрана труда"?

Выберите вариант ответа. Установлены следующие мероприятия:

а) правовые;

б) социально-экономические;

в) организационно-технические;

г) санитарно-гигиенические;

д) лечебно-профилактические;

е) реабилитационные;

ж) все вышеуказанные;

з) все вышеуказанные и иные мероприятия.

Вопрос 1.2 Какие стороны согласно законодательству принимают участие в подготовке и подписании коллективного договора?

Выберите вариант ответа. Сторонами коллективного договора являются:

а) работники организации в лице их представителей;

б) работодатель, в необходимых случаях представляемый руководителем организации или другим полномочным в соответствии с уставом организации, иным правовым лицом;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 1.3 Кем определяется и утверждается перечень мест производства и видов работ в организации, на которые необходимо выдавать наряд-допуск?

Выберите вариант ответа. Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля деятельности на основе установленного СНиП перечня и утвержден:

а) вышестоящей организацией;

б) Госстроем;

в) руководителем организации.

Вопрос 1.4 В какие сроки проводится расследование несчастных случаев с летальным исходом?

Выберите вариант ответа. Расследование проводится не позднее:

а) 3 суток;

б) 15 дней;

в) одного месяца;

г) по усмотрению руководителя комиссии до выяснения всех обстоятельств дела.

Вопрос 1.5 На кого возлагаются действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны труда в организации?

Выберите вариант ответа. Возлагаются на:

а) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

б) профсоюзы;

в) работодателя.

Вопрос 1.6 При какой численности работников в организациях, занимающихся производственной деятельностью, должна создаваться служба охраны труда?

Выберите вариант ответа. Согласно действующему законодательству служба охраны труда должна создаваться в каждой организации, занимающейся производственной деятельностью, с численностью работников не менее, человек:

а) 50;

б) 100.

Вопрос 1.7 Какой документ необходимо оформлять после завершения подготовительных работ на территории стройплощадки?

Выберите вариант ответа. Необходимо оформлять следующий документ:

а) акт-допуск;

б) наряд-допуск;

в) протокол;

г) акт о выполнении мероприятий по безопасности труда.

Вопрос 1.8 Какие меры для предупреждения падения человека с высоты следует предусматривать при работе на приставной лестнице?

Выберите вариант ответа. Необходимо предусматривать следующие меры безопасности:

а) размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы;

б) при работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице, при условии ее закрепления к строительной конструкции;

в) перечисленные в ответах а), б).

Вопрос 1.9 Какие требования необходимо предъявить к сварщикам, допущенным к выполнению верхолазных работ?

Выберите вариант ответа. Предъявляются следующие требования:

а) не моложе 18 лет;

б) прошедшие медицинский осмотр и признанные годными;

в) имеющие стаж верхолазных работ не менее 1 года;

г) имеющие тарифный разряд не ниже 3-го;

д) имеющие группу по электробезопасности не менее II;

е) все вышеуказанные;

ж) указанные в ответах а), б), в).

Вопрос 1.10 Какие подготовительные работы необходимо провести до начала производства земляных работ для предупреждения воздействия на работников опасных факторов, связанных с характером выполняемых работ?

Выберите вариант ответа. Необходимо провести следующие подготовительные работы:

а) обеспечить отвод поверхностных и подземных вод;

б) место производства работ очистить от валунов, деревьев, строительного мусора;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 1.11 Какими требованиями следует руководствоваться при хранении цемента в бункерах и ларях?

Выберите вариант ответа. Необходимо руководствоваться следующими требованиями:

а) люки бункеров должны иметь открывающиеся крышки, оборудованные запирающимися устройствами с блокировкой, ключи от которых должны храниться у руководителя работ;

б) на бункерах должны применяться устройства, предупреждающие сводообразование и зависание материалов (электровибраторы, пароэлектронагреватели, пневмошуровки, ворошители и др.);

в) бункера должны быть закрыты решетками с ячейками не более 2 см;

г) очистка бункера должна производиться под надзором ответственного лица;

д) необходимо принимать меры против распыления в период загрузки и выгрузки;

е) всеми вышеуказанными;

ж) указанными в ответах а), б), в).

Вопрос 1.12 Какими требованиями необходимо руководствоваться при организации совмещения монтажных и других работ в процессе возведения зданий и сооружений?

Выберите вариант ответа. Необходимо руководствоваться следующими требованиями:

а) запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования;

б) при невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий;

в) всеми вышеуказанными.

Билет N 2

Вопрос 2.1 Какие обязательные составляющие местонахождения работника использованы в законодательстве для определения понятия "Рабочее место"?

Выберите вариант ответа. Этим понятием определяются следующие составляющие местонахождения работника:

а) где работник должен находиться в связи с выполнением задания работодателя;

б) куда ему необходимо прибыть в связи с его работой;

в) которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;

г) все вышеуказанные.

Вопрос 2.2 Кто в организации может выступать инициатором создания совместного комитета (комиссии) по охране труда?

Выберите вариант ответа. Комитет (комиссия) по охране труда является коллективным органом управления охраной труда в организации, представляющим работодателей, профсоюзы и иные уполномоченные работниками представительские органы. Инициатором создания совместного комитета (комиссии) по охране труда в организации могут быть:

а) администрация;

б) профсоюзные организации;

в) работники организации или их представительные органы;

г) все вышеперечисленные;

д) приведенные в ответах а), б).

Вопрос 2.3 На каких работах, согласно законодательству, работодатель обязан бесплатно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты?

Выберите вариант ответа. В соответствии с законодательством работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты в следующих случаях:

а) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

б) на работах, связанных с загрязнением;

в) указанных в ответах а) и б).

Вопрос 2.4 Какие данные используются при установлении размера пособия по временной нетрудоспособности застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием?

Выберите вариант ответа. Используются следующие данные:

а) период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

б) средний заработок застрахованного;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 2.5 На кого в организации возлагается общее руководство по обеспечению охраны труда?

Выберите вариант ответа. Возлагается на:

а) главного инженера;

б) инженера по охране труда;

в) руководителя организации или лицо, им уполномоченное;

г) производителя работ.

Вопрос 2.6 Какие подготовительные мероприятия должны быть закончены на строительной площадке до начала строительства объекта?

Выберите вариант ответа. Должны быть закончены следующие мероприятия:

а) устройство ограждения территории стройплощадки при строительстве объекта в населенном пункте или на территории действующего предприятия;

б) освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка территории, снос строений), планировка территории, водоотвод (при необходимости - понижение уровня грунтовых вод) и перекладка коммуникаций;

в) устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;

г) завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;

д) устройство крановых путей, мест для складирования материалов и конструкций;

е) все вышеперечисленные;

ж) указанные в ответах а), б), в).

Вопрос 2.7 При отсутствии или неисправности каких средств коллективной защиты работающих, предусматриваемых в конструкции машин, оборудования и другой строительной техники, запрещается ее эксплуатация?

Выберите вариант ответа. Следующих средств коллективной защиты работающих:

а) ограждающих устройств вращающихся частей, неизолированных токоведущих частей машин;

б) блокировочных устройств;

в) предохранительных устройств;

г) систем сигнализации;

д) всех вышеперечисленных;

е) указанных в ответах а), б), в).

Вопрос 2.8 Какими устройствами должны быть укомплектованы панелевозы?

Выберите вариант ответа. Следующими устройствами:

а) двумя козелками для подставки под раму прицепа при его разгрузке и загрузке;

б) лебедками и страховочными цепями с крюками для крепления грузов;

в) лопатой и огнетушителем;

г) всеми вышеуказанными;

д) указанными в ответах а), б).

Вопрос 2.9 В какой зоне места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов?

Выберите вариант ответа. Должны быть освобождены от сгораемых материалов в зоне радиусом не менее, м:

а) 10;

б) 7,5;

в) 5,0.

Вопрос 2.10 Какой организацией может быть выдано разрешение на производство земляных работ в местах расположения действующих коммуникаций?

Выберите вариант ответа. Может быть выдано следующей организацией:

а) Федеральной инспекцией труда;

б) инспекцией Госгортехнадзора России;

в) организацией, эксплуатирующей эти коммуникации;

г) вышестоящей организацией.

Вопрос 2.11 Какие требования необходимо выполнять при использовании бункеров для подачи бетонной смеси?

Выберите вариант ответа. Необходимо выполнять следующие требования:

а) перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе;

б) при укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные требования не предусмотрены ППР;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 2.12 Какие мероприятия при монтаже конструкций зданий способствуют снижению трудоемкости верхолазных работ, а также работ, выполняемых вблизи перепада по высоте 1,3 м и более?

Выберите вариант ответа. Следующие мероприятия:

а) окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций;

б) при монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус каркаса следует после установки ограждающих конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе;

в) монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) следует осуществлять одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения;

г) все вышеуказанные;

д) указанные в ответах а), б).

Билет N 3

Вопрос 3.1 Какие субъекты трудовых отношений, согласно законодательству, попадают под определение "Работодатель"?

Выберите вариант ответа. Согласно законодательству под данное определение попадают следующие субъекты:

а) физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником;

б) юридическое лицо (организация), вступившая в трудовые отношения с работником;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 3.2 Какие определения понятия "Опасный производственный фактор" установленыТрудовым кодексом Российской Федерации?

Выберите вариант ответа. Установлены следующие определения:

а) производственный фактор (связанный с производством);

б) воздействие этого фактора может привести к производственной травме;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 3.3 Какие устанавливаются ограждения на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов?

Выберите вариант ответа. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются следующие ограждения:

а) сигнальные;

б) защитные;

в) охранно-защитные;

г) стоечные ограждения.

Вопрос 3.4 Какая первая помощь должна быть оказана при ушибах и растяжениях?

Выберите вариант ответа. Следующая:

а) обеспечить покой пострадавшему;

б) приложить холод на поврежденное место (куски снега, льда, полотенце, смоченное водой);

в) все вышеизложенные.

Вопрос 3.5 Какие обязанности возлагаются на лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в производственных подразделениях организации?

Выберите вариант ответа:

а) общее руководство по обеспечению охраны труда в пределах вверенного участка работ и производственных территорий;

б) осуществление контроля выполнения работниками обязанностей по охране труда;

в) оформление заявок на получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты и технологической оснастки, необходимых для обеспечения безопасности производства работ;

г) своевременное направление работников для проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда;

д) своевременное сообщение руководителю организации о несчастных случаях на производстве, участие в проведении расследований, разработке мероприятий по предотвращению подобных случаев на объекте;

е) обеспечение контроля состояния охраны труда на объекте;

ж) обеспечение объекта нормативными актами по охране труда;

з) все вышеперечисленные;

и) перечисленные в ответах а), б), в), г).

Вопрос 3.6 Каким документом оформляется окончание подготовительных работ на строительной площадке?

Выберите вариант ответа. Следующим документом:

а) актом-допуском;

б) актом о выполнении мероприятий по безопасности труда установленной формы;

в) приказом руководителя организации.

Вопрос 3.7 Какие мероприятия необходимо выполнять перед вводом в действие вновь приобретенной, арендованной техники или после капитального ремонта средств механизации, неподконтрольных органам государственного надзора?

Выберите вариант ответа. При выполнении следующих мероприятий:

а) ознакомление с документацией и проверка комплектности поставки;

б) проверка исправности работы средств механизации на холостом ходу;

в) освидетельствование и опробование лицом, ответственным за их эксплуатацию.

Вопрос 3.8 В какие сроки должен осматриваться применяемый ручной инструмент?

Выберите вариант ответа. Инструмент должен осматриваться в следующие сроки:

а) не реже одного раза в 10 дней;

б) непосредственно перед применением;

в) указанные в ответах а), б).

Вопрос 3.9 Каким требованиям должны отвечать площадки для производства погрузочных и разгрузочных работ?

Выберите вариант ответа. Должны отвечать следующим требованиям:

а) быть выровненными и иметь уклон не более 5°;

б) размеры и покрытие площадок должны соответствовать проекту производства работ;

в) иметь указатели для движения транспорта "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.;

г) иметь крытую стоянку для транспортных средств;

д) всем вышеуказанным;

е) указанным в ответах а), б), в).

Вопрос 3.10 Какие подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала разборки зданий и сооружений?

Выберите вариант ответа. Необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

а) отселение проживающих в них граждан или переезд расположенных там организаций в другие помещения;

б) отключение от сетей водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, технологических продуктопроводов и принятие мер против их повреждения;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 3.11 Какие подготовительные работы необходимо провести до начала производства земляных работ для предупреждения воздействия на работников опасных факторов, не связанных с характером выполняемых работ?

Выберите вариант ответа. Необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности работ:

а) после разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или органов санитарного надзора выдать на производство работ наряд-допуск установленной формы;

б) издать приказ о назначении руководителя работ;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 3.12 Какие требования безопасности следует выполнять при использовании пара для прогрева инертных материалов, находящихся в бункерах или других емкостях?

Выберите вариант ответа. Следует выполнять следующие требования:

а) необходимо принимать меры, предотвращающие проникновение пара в рабочие помещения;

б) спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней материалов и изделий до 40 °С.

Экзаменационные билеты для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, 
осуществляющих организацию, руководство и ведение работ в подразделениях организации

Билет N 1

Вопрос 1.1 На кого возлагаются действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны труда?

Выберите вариант ответа. В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на:

а) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

б) профсоюзы;

в) работодателя.

Вопрос 1.2 В какие сроки проводится расследование несчастных случаев с летальным исходом?

Выберите вариант ответа. Расследование проводится не позднее:

а) 3 суток;

б) 15 дней;

в) одного месяца;

г) по усмотрению руководителя комиссии до выяснения всех обстоятельств дела.

Вопрос 1.3 Кто проводит инструктаж на рабочем месте?

Выберите вариант ответа. Инструктаж на рабочем месте проводит:

а) руководитель организации;

б) инженер по охране труда;

в) руководитель работ;

г) бригадир.

Вопрос 1.4 Кем проводится проверка знаний охраны труда у работников организации?

Выберите вариант ответа. Проверка знаний охраны труда у работников организации проводится:

а) федеральным инспектором труда;

б) руководителем организации;

в) комиссией, назначенной приказом руководителя организации;

г) инженером по охране труда.

Вопрос 1.5 Какие меры безопасности следует применять при строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также места перемещения грузов кранами попадают транспортные или пешеходные пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, другие места постоянного или временного нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи нее?

Выберите вариант ответа. Работы следует выполнять в соответствии с ПОС и ППР, содержащими решение следующих вопросов для обеспечения безопасности людей:

а) применение средств для искусственного ограничения зоны работы башенных кранов;

б) применение защитных сооружений-укрытий и защитных экранов;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 1.6 В каких случаях при работах на высоте установка защитных ограждений обязательна?

Выберите вариант ответа. Установка защитных ограждений обязательна в следующих случаях:

а) в местах массового прохода людей, в том числе: лестничные марши и площадки, лифтовые шахты, монтажные проемы, котлованы и траншеи, другие места перепадов по высоте 1,3 м и более, выемки, шахтные стволы;

б) при ограниченных размерах рабочего места (рабочий настил средств подмащивания, балконы и другие аналогичные рабочие места);

в) всех, указанных в ответах а), б).

Вопрос 1.7 Какие требования по электробезопасности должны быть соблюдены при установке и эксплуатации металлических лесов, лестниц, ограждений, рельсовых путей кранов, корпусов оборудования с электроприводом и т.п. на строительной площадке?

Выберите вариант ответа. Указанные устройства должны быть:

а) размещены под навесом;

б) заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ;

в) обозначены сигнальной окраской.

Вопрос 1.8 В каких случаях средства подмащивания должны подвергаться дополнительному осмотру?

Выберите вариант ответа. После изменения погодных условий, в том числе:

а) ливня;

б) сильного ветра;

в) оттепели;

г) землетрясения;

д) всех вышеуказанных;

е) указанных в ответах б), в), г).

Вопрос 1.9 Каким работникам разрешается осуществлять монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети при электропрогреве бетона?

Выберите вариант ответа. При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять следующие работники:

а) электротехнический персонал, имеющий квалификационную группу по элсктробезопасности не ниже III;

б) бетонщики 5-го разряда;

в) бригадир бетонщиков;

г) руководитель работ.

Вопрос 1.10 Какие требования безопасности необходимо соблюдать при удалении пробок в бетоноводе сжатым воздухом?

Выберите вариант ответа. При удалении пробки в бетоноводе сжатым воздухом следует соблюдать следующие требования:

а) наличие защитного щита у выходного отверстия бетоновода;

б) нахождение работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного отверстия бетоновода;

в) осуществление подачи воздуха в бетоновод равномерно, в пределах допустимого давления;

г) все вышеприведенные.

Вопрос 1.11 Какими требованиями необходимо руководствоваться при определении размеров выемок в случае размещения в них рабочих мест?

Выберите вариант ответа. Необходимо руководствоваться следующими требованиями:

а) обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходов на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м;

б) обеспечивать на рабочих местах необходимое пространство в зоне работ;

в) всеми вышеуказанными.

Вопрос 1.12 Какими средствами коллективной защиты должны быть оборудованы сваебойные и буровые машины?

Выберите вариант ответа. Сваебойные и буровые машины должны быть оборудованы следующими средствами коллективной защиты:

а) ограничителями высоты подъема бурового инструмента;

б) звуковой сигнализацией;

в) всеми вышеуказанными.

Билет N 2

Вопрос 2.1 На каких работах, согласно законодательству, работодатель обязан бесплатно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты?

Выберите вариант ответа. В соответствии с законодательством работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты в следующих случаях:

а) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

б) на работах, связанных с загрязнением;

в) указанных в ответах а) и б).

Вопрос 2.2 Как оказывается первая помощь пострадавшим при ожогах огнем, горячей водой или паром?

Выберите вариант ответа. Следующая помощь:

а) освобождение пострадавшего от одежды;

б) обмывание обожженного участка холодной водой;

в) перевязка обожженного места стерилизованным бинтом;

г) вся вышеуказанная;

д) указанная в ответах а) и в).

Вопрос 2.3 Какими средствами должна обеспечиваться связь с территориально обособленными помещениями и участками работ?

Выберите вариант ответа. Следующими средствами:

а) телефонной связью или радиосвязью;

б) почтовой связью.

Вопрос 2.4 При каких условиях должны ограждаться проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия)?

Выберите вариант ответа. Должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до низа проема менее, м:

а) 0,5;

б) 0,7;

в) 1,0.

Вопрос 2.5 Какие меры для защиты работников от поражения электротоком должны применяться при устройстве и эксплуатации электроустановок?

Выберите вариант ответа. Должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты:

а) основная изоляция токоведущих частей;

б) ограждения и оболочки;

в) установка барьеров;

г) размещение вне зоны досягаемости;

д) применение сверхнизкого (малого) напряжения;

ж)* все вышеуказанные.

________________

* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Вопрос 2.6 Кто должен обеспечить работоспособное состояние машин, транспортных средств, производственного оборудования?

Выберите вариант ответа. Обеспечением работоспособного состояния машин, транспортных средств, производственного оборудования должны заниматься:

а) заводы-изготовители;

б) органы государственного надзора;

в) организации или физические лица, их применяющие.

Вопрос 2.7 Какие меры безопасности должны предусматриваться для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации машин?

Выберите вариант ответа. Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации машин должны применяться следующие меры безопасности:

а) токоведущие части производственного оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть надежно изолированы, ограждены или расположены в недоступных для людей местах;

б) токоведущие части электрооборудования должны быть размещены внутри корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися дверями или закрыты защитными кожухами при расположении в доступных для людей местах;

в) металлические части производственного оборудования, которые вследствие повреждения изоляции могут оказаться под напряжением опасной величины, должны быть заземлены (занулены);

г) в схеме электрических цепей производственного оборудования должно быть предусмотрено устройство, централизованно отключающее от питающей сети все электрические цепи;

д) все вышеперечисленные;

е) указанные в ответах а), б), г).

Вопрос 2.8 На каком минимальном расстоянии должны размещаться стоящие друг за другом (в глубину) автомобили на погрузочно-разгрузочных площадках?

Выберите вариант ответа. На расстоянии не менее, м:

а) 0,5;

б) 1,0;

в) 1,5.

Вопрос 2.9 При размещении в каких местах следует ограждать котлованы и траншеи?

Выберите вариант ответа. Ограждать котлованы и траншеи следует при их размещении в следующих местах:

а) на улицах или во дворах населенных пунктов;

б) на строительных площадках;

в) в пустынных местах;

г) указанных в ответах а) и б).

Вопрос 2.10 На каком расстоянии от устья скважины или места забивки сваи устанавливается опасная зона?

Выберите вариант ответа. На расстоянии не менее, м:

а) 7,5;

б) 10;

в) 12,5;

г) 15.

Вопрос 2.11 На сколько выше уровня нового рабочего настила должен быть уровень кладки после каждого перемещения средств подмащивания?

Выберите вариант ответа. После каждого перемещения средств подмащивания уровень кладки должен быть выше уровня нового рабочего настила не менее чем на, ряд:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

Вопрос 2.12 Какими требованиями следует руководствоваться при строповке монтируемых конструкций?

Выберите вариант ответа. Необходимо руководствоваться следующими требованиями:

а) строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах;

б) необходимо обеспечивать их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному;

в) подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж, допускается производить только в присутствии руководителя работ;

г) всеми вышеперечисленными;

д) указанными в ответах а), б).

Билет N 3

Вопрос 3.1 При какой величине перепада по высоте места вблизи него относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов?

Выберите вариант ответа. При величине перепада по высоте, м:

а) 0,7 и более;

б) 0,8 и более;

в) 1 и более;

г) 1,3 и более;

д) 2,0 и более.

Вопрос 3.2 Какие необходимо принимать меры для оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током?

Выберите вариант ответа. Следующие меры:

а) освободить пострадавшего от действия электротока;

б) до прибытия врача приступить к оказанию помощи;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 3.3 Какими документами в организациях определяются обязанности по охране труда работников рабочих профессий?

Выберите вариант ответа. Работники рабочих профессий организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом специальности и квалификации, следующими документами:

а) инструкциями по охране труда;

б) должностными инструкциями;

в) распоряжениями руководителя работ.

Вопрос 3.4 Какие права предоставляются уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда?

Выберите вариант ответа. Для выполнения функциональных обязанностей уполномоченному (доверенному) лицу предоставляются следующие права:

а) контролировать в подразделении, в котором они являются уполномоченными, соблюдение требований законодательных и других нормативных правовых актов по охране труда;

б) проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашениями, актами расследования несчастных случаев;

в) выдавать руководителям подразделений представления об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных актов по охране труда;

г) обращаться в комитет (комиссию) по охране труда с предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении норм и правил охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;

д) принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий труда, нарушениями законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективными договорами;

ж)* все вышеперечисленные;

з)* перечисленные в ответах а), б), д).

________________

* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Вопрос 3.5 В каких случаях при работах на высоте необходимо применение предохранительного пояса?

Выберите вариант ответа. Применение предохранительного пояса необходимо в следующих случаях:

а) при выполнении верхолазных работ;

б) при расположении рабочего места на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы неогражденного перепада по высоте;

в) при выполнении работ на уклоне более 20°;

г) при нахождении работника в люльке подъемника или на лестнице высотой более 5 м;

д) всех вышеуказанных;

е) указанных в ответах а), б).

Вопрос 3.6 Каким документом оформляется окончание подготовительных работ на строительной площадке?

Выберите вариант ответа. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть зафиксировано следующим документом:

а) актом-допуском;

б) актом о выполнении мероприятий по безопасности труда установленной формы;

в) приказом руководителя организации.

Вопрос 3.7 Кем определяется перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машин, транспортных средств и производственного оборудования?

Выберите вариант ответа. Перечень неисправностей определяется:

а) их владельцем;

б) Ростехнадзором;

в) заводом-изготовителем.

Вопрос 3.8 Какие требования безопасности следует выполнять при эксплуатации передвижных средств подмащивания?

Выберите вариант ответа. При эксплуатации передвижных средств подмащивания необходимо выполнять следующие требования безопасности:

а) уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте и инструкции завода-изготовителя по эксплуатации конкретного типа средств подмащивания;

б) передвижение средств подмащивания при ветре скоростью более 10 м/с не допускается;

в) перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть людей;

г) двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от самопроизвольного открывания;

д) все вышеперечисленные;

е) перечисленные в ответах а), б), в).

Вопрос 3.9 Допускается ли осуществление строительных работ в условиях действия опасных и вредных производственных факторов при отсутствии ПОС и ППР, содержащих решения по обеспечению их безопасности?

Выберите вариант ответа:

а) допускается по согласованию с профсоюзами;

б) допускается по согласованию с инспекцией труда;

в) не допускается.

Вопрос 3.10 Какие требования безопасности должны быть выполнены при механизированной разборке зданий и сооружений?

Выберите вариант ответа. При разборке строений механизированным способом должны быть выполнены следующие требования безопасности:

а) установлены опасные для людей зоны, а машины (механизмы) размещены вне зоны обрушения конструкций;

б) кабина машиниста защищена от возможного падения отколовшихся частиц;

в) рабочие обеспечены защитными очками;

г) все вышеуказанные.

Вопрос 3.11 Какие работники должны осуществлять непосредственное наблюдение за производством земляных работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением?

Выберите вариант ответа. Непосредственный надзор за производством земляных работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, должны осуществлять следующие работники:

а) инженер по технике безопасности;

б) руководитель работ;

в) руководитель организации;

г) работник эксплуатирующей организации;

д) указанные в ответах б) и г);

е) указанные в ответах а) и б).

Вопрос 3.12 Какие устройства необходимо установить на ограждении котлована или траншеи?

Выберите вариант ответа. Следующие устройства:

а) предупреждающие надписи;

б) сигнальное освещение в ночное время;

в) таблички с наименованием организаций, выполняющих работы;

г) указанные в а) и б).