МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ВИБРОПЛОЩАДКИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЕШИМ ОПЕРАТОРОМ

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТОРГОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Building construction machinery and equipment.

Pedestrian-controlled vibratory plates.

Terminology and commercial specifications

(ISO 19433:2008, IDT)

ГОСТ ISO 19433-2017

МКС 91.220

Дата введения

1 июля 2018 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "ИЦ "ЦНИП СДМ" (ООО "ИЦ "ЦНИП СДМ") на основе собственного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 267 "Строительно-дорожные машины и оборудование"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 февраля 2017 г. N 96-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2017 г. N 288-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 19433-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19433:2008 "Строительные машины и оборудование. Виброплощадки, управляемые пешим оператором. Терминология и торговые технические условия" ("Building construction machinery and equipment - Pedestrian-controlled vibratory plates - Terminology and commercial specifications", IDT)

6 Настоящий стандарт может быть использован при ежегодной актуализации перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний), а также стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает терминологию и технические характеристики для коммерческой документации в отношении виброплощадок, используемых в строительстве и управляемых пешим оператором.

Настоящий стандарт применим к виброплощадкам с прямым и реверсивным ходом, которые предназначены для уплотнения не связных в грунте песка, щебня и т.д. при строительстве или восстановлении дорожных покрытий.

## 2. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 виброплощадка, управляемая пешим оператором (pedestrian-controlled vibratory plate): Машина с непосредственным или дистанционным управлением, предназначенная для уплотнения материала.

Примечание - Машина уплотняет материал посредством вибрации и ударной силы, генерируемой валом вибратора опорной плиты.

2.1.1 виброплощадка с прямым ходом (forward-type vibratory plate): Машина, предназначенная для перемещения только в одном направлении (вперед) (см. рисунок 1 a).

2.1.2 виброплощадка с реверсивным ходом (reversible-type vibratory plate): Машина, предназначенная для перемещения в двух направлениях: вперед (от оператора) и назад (к оператору) (см. рисунок 1 b).

2.2 приводной двигатель (prime mover): Источник энергии привода механизма вибратора.

2.3 трансмиссия (transmission): Система компонентов, передающая энергию приводного двигателя к механизму вибратора.

2.4 рабочая плита (base plate): Элемент машины, на котором смонтирован механизм вибратора и который непосредственно контактирует с уплотняемым материалом (см. рисунок 1).

2.5 вал вибратора (vibrator shaft): Вал с эксцентрической массой, генерирующий при вращении вибрацию.

2.6 механизм вибратора (vibrator mechanism): Система компонентов, закрепленная на рабочей плите, предназначенная для преобразования вращательного движения вала вибратора в возвратно-поступательные движения рабочей плиты.

2.7 частота вибрации (vibration frequency): Число полных циклов колебаний в секунду.

2.8 эксцентрический радиус (eccentric radius): Расстояние смещения принятого центра эксцентрических масс от оси вращения.

2.9 эксцентрик (eccentric mass): Элемент вала вибратора, масса которого радиально смещена от оси вращения вала.

2.10 эксцентрический момент, статический момент (eccentric moment, static moment): Произведение эксцентрической массы на эксцентрический радиус.

2.11 центробежная сила (centrifugal force): Рассчитанное значение, учитывающее эксцентрический момент и частоту вращения вала вибратора.

Примечание - Это значение можно рассчитать с помощью уравнения, приведенного в приложении А.

2.12 рабочая масса (operating mass): Вес машины с оборудованием, оснасткой и всеми заправленными жидкостными системами до уровня, указанного изготовителем (например, гидравлического, моторного, смазочного и трансмиссионного масла), а также с топливными и водяными баками, заправленными наполовину.

2.13 отгрузочная масса (shipping mass): Вес скомплектованной машины для отгрузки.

2.14 система смачивания (water system): Бачок и система подачи воды, используемая для смачивания рабочей плиты при уплотнении асфальта.

2.15 максимальная скорость движения (maximum travel speed): Максимальное расстояние по горизонтали, преодолеваемое виброплощадкой по уплотняемому материалу в единицу времени, измеренное как в прямом, так и в обратном направлении движения машины.

a) виброплощадка с прямым ходом

b) виброплощадка с реверсивным ходом

1 - приводной двигатель; 2 - трансмиссия; 3 - механизм

вибратора; 4 - рабочая плита; 5 - амортизаторы;

6 - направляющая ручка; 7 - узел управления;

8 - расширители; 9 - система смачивания

Рисунок 1 - Типы виброплощадок,

управляемых пешим оператором

a) - положения эксцентриков для прямого хода;

b) - положения эксцентриков для реверсивного хода;

c) - положения эксцентриков для уплотнения материала

Рисунок 2 - Положение эксцентриков сдвоенного вибратора

для виброплощадок с управляемым направлением перемещения

H1 - габаритная высота в рабочем положении;

H2 - габаритная высота; L1 - габаритная длина с ручкой

в рабочем положении; L2 - длина рабочей плиты;

W1 - габаритная ширина; W2 - ширина рабочей плиты

Рисунок 3 - Габаритные размеры машины

## 3. Технические характеристики для коммерческой документации

3.1 Общее

Должны быть представлены следующие общие данные:

a) модель или тип;

b) изготовитель;

c) серийный номер;

d) тип приводного двигателя (двигатель внутреннего сгорания, электрический, пневматический);

e) рабочая масса, кг;

f) размеры рабочей плиты (W2·L2), мм (см. рисунок 3);

g) центробежная сила, кН;

i) частота вибрации, Гц;

h) максимальная скорость движения:

- прямого хода, м/мин;

- реверсивного хода, м/мин;

j) габаритные размеры в рабочем режиме (см. рисунок 3):

- длина L1, мм;

- ширина W1, мм;

- высота H2, мм.

3.2 Приводной двигатель

3.2.1 Для двигателя внутреннего сгорания должны быть представлены следующие данные двигателя внутреннего сгорания:

a) тип двигателя внутреннего сгорания:

- с искровым зажиганием;

- воспламенением от сжатия;

b) модель;

c) изготовитель;

d) рабочий объем двигателя, см3;

e) рабочее число оборотов, об/мин;

f) полезная мощность двигателя, кВт (в соответствии с документом, указанным изготовителем);

g) вид топлива;

i) емкость топливного бака, л.

3.2.2 Для электродвигателей должны быть представлены следующие данные электродвигателя:

a) модель или тип;

b) номинальная сила тока, А;

c) напряжение, число фаз и частота тока, В/число фаз/Гц;

d) максимальное рабочее число оборотов, об/мин.

3.2.3 Для пневматического привода должны быть представлены следующие данные пневмопривода:

a) максимальное давление питания, МПа;

b) расход воздуха, м3/ч;

c) частота циклов при установленном давлении и расходе, Гц.

3.3 Дополнительные данные

Должны быть представлены следующие данные (при применении):

a) емкость водяного бака (при наличии), л;

b) вес машины, оборудованной расширителями в качестве дополнительной оснастки, кг;

c) отгрузочная масса, кг.

# Приложение А

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ.

ОДНОВАЛЬНЫЕ ВИБРОПЛОЩАДКИ

Центробежную силу рассчитывают по формуле

(1)

где F - центробежная сила, кН;

m - эксцентрическая (неуравновешенная) масса, кг;

r - эксцентрический радиус, м;

n - частота вращения вала, об/мин;

f - частота вибрации, Гц.