НАМЫВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки продольного профиля | 1: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100(20)* мм, остальные - до ±50(10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.2. |
| Перемыв земляного полотна по ширине | 2: Не более 0,2 м. | СНиП 3.02.01-87 таб.13, п.7. |
| Положение оси в плане | 3: Предельные отклонения от проектного положения оси ±0,2 м. | СНиП 3.02.01-87 таб.13, п.7. |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

Таблица 2

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Участок намыва должен иметь длину 100-300 м. Отдельные участки намыва могут быть расположены уступами, высоту которых определяют в проекте. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.7.13. |
| Насыпи необходимо намывать с запасом на осадку: 1,5% высоты насыпи при намыве из смешанных (супесчаных, суглинистых) грунтов и 0,75% при намыве из песчаных и песчано-гравийных грунтов. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.7.14. |
| Досыпка грунта при недомыве не допускается; откосы планируют с плавным переходом к проектному очертанию. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.7.21. |
| Гидронамыв насыпей из мелкозернистых песков зимой не допускается. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.7.19. |