СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УКЛАДКИ ЛАГ НА СТОЛБИКАХ ПО ГРУНТОВОМУ ОСНОВАНИЮ

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготови- тельные работы | Проверить: - наличие документов о качестве материалов; - качество лаг, прокладок (размеры, влажность, антисептирование); - выполнение очистки основания от мусора, грязи; - отметку опорной плоскости столбиков. | Визуальный Визуальный Измерительный “ | Паспорта (сертификаты) Общий журнал работ |  |
|  | Укладка лаг | Контролировать: - расстояние между лагами; - величину зазора между лагами и стенами; - уровень верха лаг; - правильность стыковки лаг между собой; - плотность прилегания лаг к поверхности столбиков. | Измерительный, не менее трех измерений на каждые 50-70 кв.м поверхности пола То же “ Визуальный То же | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выполнен- ных работ | Проверить: - ровность поверхности лаг; - наличие временного раскрепления лаг (отдельными досками); - качество антисептирования лаг, прокладок, изоляции прокладок толью. | Визуальный, измерительный Визуальный Технический осмотр | Акт освидетель- ствования скрытых работ. |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень строительный, двухметровая рейка, влагомер. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 п.п. 4.29, 4.31, 4.38, табл. 23

| Все лаги, деревянные прокладки, укладываемые столбиком под лаги должны быть антисептированы. Влажность материалов лаг и прокладок не должна превышать 18%. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м. Толщина лаг - 40-50 мм; ширина -100-120 мм. Деревянные прокладки, укладываемые по столбикам под лаги должны быть следующих размеров: - ширина - 100-150 мм, - длина - 200-250 мм, - толщина не менее 25 мм. Расстояние между осями лаг должно быть: 0,4 - 0,5 м. |  |
| --- | --- |

Расстояние между опорами для лаг:
  - при толщине лаг 40 мм    0,8-0,9 м;
  - при толщине лаг 50мм     1,0-1,1 м.

При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/кв.м).

Расстояние между опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту (расчету). Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30-40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках. Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 8486-86*Е Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых зданий и общественных зданий. Технические условия.

ГОСТ 530-95* Кирпич и камни керамические.

________________

* ГОСТ 530-95 не действует на территории РФ с 01.03.2008. Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

Для лаг и прокладок применяют нестроганные доски второго и третьего сорта из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, за исключением липы и тополя, доски могут иметь тупой обзол без коры.

На приемке элементов пола следует проверить:

- внешний вид лаг и прокладок, их размеры;

- наличие антисептирования лаг и прокладок;

- наличие паспорта (сертификата) на каждую партию деталей, в котором должно быть указано:  наименование предприятия-изготовителя; наименование деталей; размеры; количество в куб.м и шт.; порода древесины; обозначение соответствующего стандарта (ГОСТ).

Лаги и прокладки следует хранить:

- в сухих закрытых помещениях, уложенными в штабеля по типам и размерам;

- под штабелями и между рядами деталей или пачек в 2-3 местах по их длине должны быть уложены деревянные прокладки одинаковой толщины.

Кирпич для устройства столбиков применяют полнотелый размерами 250х120х65 мм или 250х120х88 мм;

Отклонения от размеров и показателей внешнего вида не должны превышать следующих значений:

-по длине 5 мм; ширине 4 мм; толщине 3 мм;

-по отбитости углов: глубина до 15 мм, не более 2;

-трещины по постели длиной до 30 мм.

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича документом, удостоверяющим качество. Кирпич должен храниться на поддонах или в контейнерах раздельно по маркам и видам.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 п.п. 4.3, 4.29, 4.32
СНиП 2.03.13-88, табл.1

Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола - не ниже 0 град.С.

Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины, в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения полов. При устройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются.

Лаги под покрытия пола следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например,. в коридорах) - перпендикулярно движению.

В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны.

Для столбиков под лаги следует применять кирпич керамический обыкновенный марки 75 и выше и цементно-песчаный раствор марки не ниже 25.