ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ 
ТИПОВ У110-2, У220-2, У220-3, У330-1, У330-2 И У330-3

К-1-17-10и

См. Общую часть

См. Раздел III

Область применения

Типовая технологическая карта K-1-17-10и служит руководством при засыпке фундаментов под свободностоящие опоры типов У110-2, У220-2, У220-3, У330-1, У330-2 и У330-3 на ВЛ 110-330 кВ.

Технико-экономические показатели на засыпку котлованов с уплотнением засыпки

| NN пп. | Показатели | Тип опор |
| --- | --- | --- |
|  |  | У110-2 | У220-2 | У220-3 | У330-1 | У330-2 | У330-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Трудоемкость, чел.-дн. | 5,35 | 5,60 | 5,60 | 6,20 | 14,40 | 6,20 |
| 2 | Работа механизмов, маш.-см. | 2,68 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 7,20 | 3,10 |
| 3 | Численность звена, чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Производительность за смену, опор | 1,1 | 1,07 | 1,07 | 0,96 | 0,42 | 0,96 |
| 5 | Продолжительность засыпки и уплотнения опор, чел.-дн. | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 1,04 | 2,40 | 1,04 |

Организация и технология производства работ

1. Засыпка фундаментов производится бульдозером ДЗ-171.4. Сдвинутый в котлован грунт вручную разравнивается слоями до 0,8 м и уплотняется вибротрамбующей машиной ВТМ-2.

2. Засыпка нового слоя грунта может производиться только после утрамбования предыдущего слоя.

3. Перестановка вибротрамбующей машины по уплотненным слоям грунта производится краном КС-35719.

4. Электропитание вибротрамбующей машины осуществляется от передвижной электростанции ЖЭС-30.

5. Засыпка фундаментов должна производиться так, чтобы исключить возможность смещения подножников от проектного положения, для чего, при сдвижке грунта бульдозером, нож последнего должен доходить до края стойки подножника не менее чем на 500 мм.

Организация и методы труда рабочих

1. Засыпка фундаментов и уплотнение грунта засыпки производится звеном рабочих в составе:

| NN пп. | Профессия | Разряд | Кол-во человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист бульдозера | 6 | 1 |  |
| 2 | Машинист крана | 6 | 1 |  |
| 3 | Машинист электростанции | 5 | 1 |  |
| 4 | Электролинейщики | 2 | 3 |  |
|  | Всего |  | 6 |  |

2. Распределение обязанностей в звене рабочих при засыпке фундаментов:

а. машинист бульдозера сдвигает грунт из отвалов в котлован;

б. электролинейщики вручную разравнивают грунт в котловане;

в. машинист электростанции обеспечивает бесперебойное электроснабжение вибротрамбующей машины;

г. машинист крана устанавливает вибротрамбующую машину и переставляет ее по ходу трамбования.

План

По 2-2

По 1-1

1 - Бульдозер ДЗ-171.4; 2 - Кран KC-35719; 3 - Вибротрамбующая машина ВТМ-2; 4 - Передвижная электростанция ЖЭС-30

Рис.41 Схема обратной засыпки котлованов под фундаменты опор У-110-2, У-220-2, У-220-3, У-330-1, У-330-2, У-330-3

ТРУДОЗАТРАТЫ НА ЗАСЫПКУ И УТРАМБОВКУ КОТЛОВАНОВ
(на одну опору)

| NN пп. | Тип опоры | Объем земляных работ, м | Трудозатраты на 100 мзасыпки и утрамбовки, чел.-дн. | Трудозатраты на одну опору, чел.-дн. | Из них | Затраты времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Электролинейщики | Машинисты, маш.-см. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | У110-2 | 724 | 0,74 | 5,35 | 2,68 | 2,68 | 5,35:6=0,91 |
| 2 | У220-2 | 755 | 0,74 | 5,60 | 2,80 | 2,80 | 5,60:6=0,93 |
| 3 | У220-3 | 755 | 0,74 | 5,60 | 2,80 | 2,80 | 5,60:6=0,93 |
| 4 | У330-1 | 836 | 0,74 | 6,20 | 3,10 | 3,10 | 6,20:6=1,04 |
| 5 | У330-2 | 1950 | 0,74 | 14,40 | 7,20 | 7,20 | 14,40:6=2,40 |
| 6 | У330-3 | 836 | 0,74 | 6,20 | 3,10 | 3,10 | 6,20:6=1,04 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление по строительству.
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического 
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1972