МДС 81-43.2008

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Дата введения 2007-04-04

Разработаны Федеральным государственным учреждением "Федеральный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФГУ ФЦЦС) Росстроя (Е.Е.Ермолаев, Г.П.Шпунт), ООО "Группа компаний "Трансстрой" (С.С.Абдрахманов, М.И.Кленов, Д.Д.Балухин, Т.М.Добычина), Региональный центр ценообразования в строительстве Владимирской области (РЦЦС) (С.А.Сидорова), Московский государственный университет путей сообщения (И.С.Абдрахманов, Т.Х.Баширов).

Рассмотрены Управлением строительных программ Росстроя (С.Н.Малышев, И.В.Кобец).

Приняты и введены в действие с 04.04.2007 Письмом Росстроя от 04.04.2007 N СК-1320/02.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для определения дополнительных затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных работ вахтовым методом, а также для технико-экономического обоснования использования данного метода при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории Российской Федерации. В Методических рекомендациях приводятся положения по учету дополнительных затрат при вахтовом методе в сметной документации.

1.2. Вахтовый метод работ - особая форма организации работ, основанная на использовании трудовых ресурсов вне места их постоянного проживания, периодического выезда работников к месту производства работ на объекты, значительно удаленные от мест постоянной дислокации строительной организации.

При вахтовом методе работники в период нахождения на объекте производства работ проживают в специально создаваемых работодателем вахтовых поселках.

1.3. Цель применения вахтового метода - снижение сроков строительства объекта за счет повышения эффективности капитальных вложений на основе совершенствования организации строительства, направленного на ускорение ввода в действие объектов.

1.4. Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ от места постоянного проживания работников (места сбора) в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ), а также в любом регионе страны на всех видах строительства, реконструкции и капитального ремонта, если в ходе обоснования применения данного метода производства работ будет определена его целесообразность.

1.5. Целесообразность применения вахтового метода на объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) определяют следующие факторы:

- необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;

- высокие темпы работ и, как следствие, сокращение сроков строительства;

- значительное удаление объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) от места дислокации строительной организации и постоянного проживания работников;

- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;

- рассредоточенность и протяженность линейных объектов в одном титуле стройки;

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;

- экстремальные условия жизнедеятельности.

1.6. Условием применения вахтового метода является наличие или организация временного поселения - вахтового поселка или наличие жилого фонда, арендуемого строительной организацией на время строительства объекта в близлежащем к строящемуся объекту населенном пункте, содержащего элементы социальной инфраструктуры, рассчитанные на временное проживание работников без членов их семей и удовлетворение их повседневных потребностей.

1.7. Решение о применении вахтового метода принимается на стадии разработки проектной документации, а также заключения договора генерального подряда (с иностранными фирмами на стадии заключения Контракта) - по согласованию руководителей организации, выполняющей функции заказчика (далее - Заказчик), подрядной организации (далее - Подрядчик), организации, выполняющей проектные работы (далее - Проектировщик).

2. Основные определения и положения

2.1. Вахтой (вахтовый период) считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха в вахтовом поселке (согласно ст.299 ТК РФ, в редакции Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

2.2. Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца, однако в исключительных случаях на отдельных объектах продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев (с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия локальных нормативных актов). При заключении договора-подряда с иностранными фирмами продолжительность вахтового периода оговаривается Контрактом, в пределах Законодательства РФ.

2.3. При вахтовом методе работ устанавливается суммированный учет рабочего времени (учетный период) за месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за один год.

2.4. Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от пункта сбора до места выполнения работ и обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени. Общая продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленных Трудовым кодексом (ст.300 ТК РФ).

2.5. Пункт сбора - место сбора вахтового персонала для отправки его к месту производства работ или к месту расположения вахтового поселка.

2.6. Доставка работников на вахту осуществляется организованно от пункта сбора до места работы и обратно экономически целесообразными видами транспорта.

2.7. За дни нахождения в пути от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортной организации работнику выплачивается дневная тарифная ставка или оклад (без применения районных коэффициентов и надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

2.8. Режимы труда и отдыха, применяемые на вахте, отличаются от обычных удлинением рабочего дня и рабочей недели. В соответствии с рекомендациями ученых на практике вахтовые работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях организуются в режиме 60х30 и 30х30 дней работы и отдыха соответственно для непрерывного и прерывного производства при 6-дневной рабочей неделе.

В режиме (60х30) продолжительность смены составляет 10 часов, в режиме (30х30) используется 12-часовой рабочий день.

В районах, жестко не связанных транспортной схемой и расположенных южнее районов Крайнего Севера, возможны режимы 20х10 с 10-часовым рабочим днем для прерывного производства и 15х15 с продолжительностью смены 12 часов в непрерывном производстве.

Продолжительность ежедневной (смены) работы не должна превышать 12 часов, продолжительность отдыха - не менее продолжительности работы.

2.9. Направление работника на вахту не является служебной командировкой.

2.10. Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов, устанавливается районный коэффициент к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.11. Титул стройки - документ, в котором указывается соответствующая информация для конкретной стройки.

3. Подготовка к проведению работ вахтовым методом

3.1. Организация работы вахтовым методом должна обеспечивать ритмичность, непрерывность, комплексность технологических процессов на объекте, соблюдение правил по охране труда, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машин, сохранность материальных ценностей, преемственность административно-технического и хозяйственного руководства.

3.2. Подготовка к проведению работ вахтовым методом начинается на стадии разработки проекта организации строительства (ПОС), или, в случае уже имеющейся согласованной Заказчиком и Подрядчиком проектно-сметной документации, на стадии разработки проекта производства работ (ППР).

В ПОС и (или) ППР включаются:

- график сменяемости, показывающий количество сменного вахтового персонала в течение всего срока строительства по вахтам, с разбивкой по основным рабочим и механизаторам, ИТР и служащим, МОП и охране, продолжительность рабочего дня, рабочей недели, время междусменного отдыха на вахте, наличие и очередность выходных в течение одной вахты, время междувахтового отдыха;

- потребное для вахтового персонала количество жилых, культурно-бытовых и иных зданий и сооружений (представляется необходимым указывать номенклатуру, площади, строительные объемы и, при необходимости, иные характеристики зданий и сооружений, например, для сетей водо- и теплоснабжения протяженность в п.м);

- потребные номенклатура и количество транспорта, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности вахтового поселка, а также для ежедневной доставки вахтового персонала из вахтового поселка до стройплощадки и обратно.

3.2.1. Необходимо увязывать график сменяемости на весь срок строительства с календарным графиком строительства (ввода в действие) зданий и сооружений вахтового поселка. Это позволит определить наиболее рациональный по затратам календарный график строительства временного поселка в соответствии с потребностями в рабочей силе на каждый временной период (за единицу измерения следует принять 1 вахту) строительства объекта.

3.2.2. В подрядных организациях график сменяемости согласовывается и утверждается руководством строительной организации, а также комитетом профсоюза на весь срок строительства.

3.2.3. Разработка графиков сменяемости может производиться непосредственно подрядной организацией, согласовываться проектировщиком и включаться в состав проектной документации.

3.3. Проект вахтового поселка разрабатывается в составе ПОС или ППР. Он должен включать генеральный план поселка, проекты зданий и сооружений, электро-, водо- и теплоснабжения, сетей связи, канализационных сетей, внутренних дорог, схему подъездных путей, смету затрат на его строительство и содержание, календарный график строительства, транспортные схемы доставки материалов, конструкций и оборудования.

3.4. Затраты, связанные с применением вахтового метода организации работ, определяются при разработке проектно-сметной документации и обосновании договорных цен.

Затраты на организацию вахтового метода работ включаются в следующие разделы сводных сметных расчетов стоимости строительства объектов.

3.4.1. В главу 8 "Временные здания и сооружения":

- расходы по сооружению вахтовых поселков (стоимость сборки и разборки инвентарных жилых и общественных зданий и инженерных сооружений временного пользования, устройство оснований и фундаментов под них, вводов инженерных сетей, благоустройство поселка);

- амортизационные отчисления или арендная плата, расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий;

- перемещение конструкций и деталей жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий на строительную площадку со склада и на склад.

3.4.2. Приобретение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений для временного поселения (вахтового поселка), а также оборудования, оснащения, включая хозяйственный инвентарь, в сметную стоимость на сооружение объекта строительства не включается.

3.4.3. Стоимость инвентарных зданий и сооружений (передвижных, контейнерных, сборно-разборных), приобретенных за счет средств подрядной организации, включается в основные фонды подрядной организации по мере их поступления и постановки на учет. В этом случае при использовании на строительстве инвентарных зданий и сооружений, числящихся в основных средствах строительно-монтажных организаций, их стоимость переносится на стоимость строительно-монтажных работ через амортизационные отчисления, которые включаются в расчет затрат по вахтовому методу производства работ.

3.4.4. Стоимость зданий и сооружений, числящихся в основных фондах Заказчика, переносится на стоимость строительно-монтажных работ через арендную плату, которую Заказчик предъявляет подрядчику (по отдельному договору) на использование зданий и сооружений для временного поселения (вахтового поселка) на период строительства объекта.

3.4.5. В главу 9 "Прочие работы и затраты":

- затраты, связанные с транспортировкой вахтовых работников от пункта сбора до вахтового поселка и от вахтового поселка до места работы и обратно;

- расходы на проживание в гостиницах в пунктах сбора и пересадки вахтового персонала;

- расходы на содержание диспетчерских служб по авиаперевозке, аренда каналов связи;

- затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией вахтового поселка;

- затраты на оплату за оформление и выдачу виз, приглашений, разрешений на регистрацию и вид на жительство, разрешение на работу (для иностранных граждан).

3.4.6. В главу 1 "Подготовка территории строительства" включаются затраты, необходимые для восстановления ухудшенного качества земель (на временных отводах под сооружение вахтовых поселков), которые определяются проектной документацией.

3.5. Порядок расчета дополнительных затрат на внедрение вахтового метода приведен в соответствующих разделах данных Рекомендаций.

3.6. Инженерная подготовка производства осуществляется в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Особенностью инженерной подготовки при организации строительства вахтовым методом является создание вахтового поселка в период проведения внутриплощадочных подготовительных работ. Порядок утверждения, размещения временного поселения (вахтового поселка) и ввода в эксплуатацию определены п.5.7, п.5.8, п.5.9 СНиП 12-01-2004.

3.7. Технико-экономическое обоснование применения вахтового метода работ выполняется:

- Генподрядной организацией (при заключении договоров подряда на строительство Заказчику предоставляются обоснования эффективности и целесообразности выполнения отдельных видов работ вахтовым методом);

- Генеральной проектной организацией или, по ее заказу, другой проектной организацией (целесообразность применения вахтового метода работ определяется в проектах организации строительства (ПОС) на стадии разработки проектно-сметной документации на основе данных, представляемых заказчиком и подрядной организацией.

В случае, когда генподрядчик не определен, обоснование применения вахтового метода работы выполняется на условного подрядчика.

Заказчик согласовывает состав вахтовых рабочих (по количеству, квалификационному составу и специальности с учетом данных центров по труду и занятости об обеспечении региона необходимыми трудовыми ресурсами), перечень зданий и сооружений для вахтовых поселков, а также проверяет обоснованность включения затрат на организацию вахтового метода работ в сметный расчет на строительство.

10.2. Вахтовые поселки размещаются при соблюдении соответствующих санитарных норм и требований пожарной безопасности на расстоянии от строящегося объекта не свыше 500 м в средней полосе страны и 300 м в северной климатической зоне. Если вахтовый поселок предназначен для проживания работников, занятых на строительстве нескольких объектов, он размещается из расчета не свыше 15-20-минутной продолжительности доставки работников к местам производства работ.

10.3. Комплектование вахтовых поселков помещениями и их благоустройство осуществляются исходя из местных условий, сроков производства работ и численности проживающих. В состав вахтового поселка включаются объекты жилищного, культурно-бытового и коммунального назначения.

В зависимости от продолжительности дислокации вахтовых поселков на одном месте рекомендуются следующие конструктивные решения зданий:

- передвижного типа при продолжительности функционирования на одном месте 3-4 мес;

- контейнерного типа, единичных - до 9 мес, блокируемых - 6-24 мес;

- сборно-разборного типа - 12-36 мес.

При выборе номенклатуры помещений для вахтовых поселков целесообразно использовать типовые проекты инвентарных зданий и сооружений.

10.3.1. В отдельных случаях для организации вахтовых поселков могут использоваться железнодорожные пассажирские вагоны, речные суда или имеющиеся в зоне строительства помещения, переоборудованные с учетом природно-климатических условий и санитарно-бытовых требований, указанных в главе СНиП 2.09.04-87.

10.3.2. В случае необходимости и (или) экономической целесообразности для проживания сменного вахтового персонала может использоваться жилой фонд, арендуемый строительной организацией на время строительства объекта в близлежащем к строящемуся объекту населенном пункте.

10.4. Оборудование вахтовых помещений мебелью и другим инвентарем осуществляется в соответствии с действующими типовыми нормами.

10.5. Затраты, связанные с содержанием помещений объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы (включая суммы начисления амортизации, расходы на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также топливо для приготовления пищи), относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (статья 264 п.48 НК РФ) и учитываются в составе затрат на эксплуатацию вахтового поселка.

10.6. Порядок медицинского обслуживания проживающих в вахтовом поселке, комплектование медперсонала, обеспечение медикаментами, эвакуация заболевших устанавливаются администрацией строительной организации совместно с органами здравоохранения. Затраты на организацию медицинского обслуживания учитываются в составе затрат на эксплуатацию вахтового поселка.

10.7. Готовность вахтового поселка к сдаче в эксплуатацию определяет комиссия, в состав которой включаются представители администрации строительной организации, комитета профсоюза, санитарной и пожарной служб. Акт комиссии о приемке вахтового поселка в эксплуатацию составляется по установленной форме и утверждается руководителем строительной организации.

10.8. Внутренний распорядок в вахтовом поселке регламентируется Правилами внутреннего распорядка, утвержденными администрацией строительной организации по согласованию с профсоюзным комитетом.

11. Определение затрат на устройство вахтового поселка

11.1. Потребное для вахтового персонала количество жилых, культурно-бытовых и иных зданий и сооружений обосновывается максимально возможной численностью сменного вахтового персонала, единовременно проживающего в поселке в течение всего срока строительства объекта. Указанная численность определяется на основании графика сменяемости (п.3.2 настоящих Методических указаний).

11.2. Численность сменного вахтового персонала определяется как сумма необходимой численности рабочих, инженерно-технических работников и служащих, занятых на строительстве объекта, с добавлением 5% их численности, приходящихся на нештатных работников (временных, прикомандированных, практикантов и т.д.), а также обслуживающего персонала вахтового поселка.

11.3. Затраты на устройство вахтового поселка определяются расчетом.

На 1-м этапе целесообразно производить расчет по каждому виду номенклатуры зданий и сооружений вахтового поселка.

11.3.1. Затраты на материалы и инвентарные конструкции временных зданий и сооружений определяются:

- на основании бухгалтерских справок о стоимости материалов и инвентарных конструкций в том случае, если данные материалы (конструкции) находятся на балансе подрядной организации;

- на основании калькуляций, прайс-листов и т.п. документов поставщиков и (или) производителей, если для устройства вахтового поселка необходимо приобретение материалов и конструкций;

- Территориальных или Федеральных сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции, СНиП IV-15-83, глава 15 "Прейскурант на строительство временных зданий и сооружений", выпуск 1, с пересчетом в текущие цены с помощью соответствующих индексов

,                                 (18)

где  - затраты на материалы и инвентарные конструкции расчетного вида временного здания и сооружения, руб.;

- стоимость каждого (-го) вида материалов и инвентарных конструкций для расчетного вида временного здания или сооружений на основании бухгалтерских данных подрядной организации, калькуляций, прайс-листов и т.п. документов поставщиков и (или) производителей, руб.;

- стоимость транспортировки каждого (-го) вида материалов и инвентарных конструкций, руб.;

- коэффициент учета заготовительно-складских расходов (1,02 на материалы, 1,0075 - на металлоконструкции, 1,012 - на оборудование).

11.3.1.2*. Затраты определяются:

_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

- на основании смет (сметных расчетов), которые могут производиться как силами проектной организации в составе работ над проектно-сметной документацией в целом по объекту, так и силами производственно-технического или сметного отдела подрядной организации;

- на основании проектно-сметной документации по объектам-аналогам, если таковая имеется в распоряжении проектировщика и (или) подрядчика.

11.3.1.3. Затраты на мебель и оборудование определяются:

- на основании бухгалтерских справок о стоимости мебели и оборудования в том случае, если они находятся на балансе подрядной организации;

- на основании калькуляций, прайс-листов и т.п. документов поставщиков и (или) производителей, если для устройства временного поселка необходимо их приобретение.

При определении затрат учитывается стоимость транспортировки мебели и оборудования со склада их постоянного хранения в месте постоянной дислокации подрядной организации или с объекта, на строительстве которого они использовались ранее, и (или) с предприятий-изготовителей, и складов поставщиков.

Формула для определения затрат на мебель и оборудование имеет вид

,                                (19)

где  - затраты на мебель и оборудование расчетного вида временного здания и сооружения, руб.;

- стоимость комплекта мебели и оборудования для расчетного вида временного здания и сооружения, руб.;

- стоимость транспортировки комплекта мебели и оборудования для расчетного вида временного здания и сооружения, руб.;

- затраты по сборке (монтажу) комплекта мебели и оборудования, руб.;

1,012 - заготовительно-складские расходы.

11.3.2. После определения затрат на устройство всех зданий и сооружений вахтового поселка составляется итоговая таблица затрат (по форме объектного сметного расчета).

11.3.3. В случае наличия проектно-сметной документации по объектам-аналогам зданий и сооружений вахтового поселка возможно использование укрупненных показателей их стоимости.

12. Определение затрат на эксплуатацию вахтового поселка

12.1. Затраты на эксплуатацию вахтового поселка складываются из:

- затрат на зарплату персонала по обслуживанию вахтового поселка;

- коммунальных платежей за воду, электричество, газ, очистные сооружения (если их строительство не предусматривается в составе объектов временного поселка) и т.п.;

- затрат по обеспечению связи.

12.2. Расчет затрат на зарплату персонала по обслуживанию вахтового поселка производится исходя из потребного количества данного персонала, определяемого в соответствии со следующими документами:Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными Приказом Госстроя России от 22 марта 1999 г. N 66, Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными Приказом Госстроя России от 22 марта 1999 г. N 65,Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. При этом используется формула

,                                        (20)

где  - зарплата персонала по обслуживанию вахтового поселка, руб.;

- зарплата по каждой (-ой) специальности персонала по обслуживанию вахтового поселка, руб./мес.;

- количество персонала по каждой специальности, чел.;

- срок эксплуатации (обслуживания) вахтового лагеря, мес.

При расчете заработной платы персонала следует учитывать все налоги (выплаты), рассчитываемые от зарплаты и перечисляемые работодателем в бюджет (единый социальный налог и т.д.). Это необходимо, так как данные затраты учитываются в главе 9 ССР и, следовательно, накладные расходы на них не начисляются.

В случае, если количество сменного вахтового персонала значительно изменяется в течение строительства, необходимо учитывать это при определении количественного состава персонала по обслуживанию вахтового лагеря для возможной оптимизации затрат на его зарплату.

Расчет заработной платы персонала целесообразно производить в табличной форме.

12.2.1. Организацию эксплуатации вахтового лагеря целесообразно планировать таким образом, чтобы персонал по его обслуживанию состоял из местных рабочих. Это позволяет исключить издержки, связанные с выплатой различных надбавок, связанных с вахтовым методом ведения работ, перечисленных в разделе 6 настоящих Методических рекомендаций.

Привлечение непроизводственного сменного вахтового персонала для обеспечения эксплуатации вахтового лагеря допускается только в случае отсутствия возможности найма на эти работы персонала, постоянно проживающего в районе строительства.

12.3. Расчет затрат на коммунальные платежи за воду, электричество, газ, очистные сооружения (если их строительство не предусматривается в составе объектов вахтового поселка) и т.п. осуществляется исходя из:

- потребного количества каждого вида ресурсов (воды, электроэнергии и т.д.), необходимого для нормального проживания количества сменного вахтового персонала, определенного графиком сменяемости. Потребное количество ресурсов в расчете на 1 человека определяется по данным СНиП 2.04.01-85*, объектов-аналогов или по данным рабочего проекта вахтового поселка;

- тарифов на соответствующие виды ресурсов и коммунальных услуг, устанавливаемых администрацией региона, в котором производится строительство.

Расчет целесообразно производить на временные промежутки, равные одной вахте, а затем суммировать получившиеся стоимости по всем вахтам на весь срок строительства. Это позволяет увязывать данные расчеты с количеством вахтового персонала, количество которого изменяется по вахтам.

12.3.1. При сроках строительства более одного года целесообразно в расчете учитывать инфляцию.

12.3.2. Формула для расчета, затрат на коммунальные платежи за воду, электричество, газ, очистные сооружения (если их строительство не предусматривается в составе объектов временного поселка) и т.п. имеет следующий вид

,                                         (21)

где  - затраты на коммунальные платежи;

- потребность -ого вида ресурсов или услуг (например, количество воды, м или л) на одного человека в день (частично приведены в Приложении 6);

- стоимость единицы ресурсов или услуг, руб./ед. (вместо произведения в формуле может учитываться;

- стоимость единицы ресурсов или услуг на человека в день, руб./день;

- количество сменного вахтового персонала, чел.;

- продолжительность вахтового цикла для каждой (-ой) вахты, дней).

12.4. Затраты на обеспечение связи определяются исходя из потребного количества телефонных линий, или иных каналов связи (например, спутниковых) и стоимости их аренды (эксплуатации) в единицу времени. Формула расчета при этом имеет вид

,                                            (22)

где  - затраты на обеспечение связи, руб.;

- количество каналов связи;

- стоимость эксплуатации каждого канала в единицу времени, руб./мес.;

- время эксплуатации вахтового поселка, мес.

12.5. Затраты на устройство и эксплуатацию вахтового поселка  определяются по формуле

,                                                     (23)

где  - численность работников, находящихся на объекте;

- срок строительства объекта при вахтовом методе организации строительства, дн.;

- затраты на создание и содержание вахтового поселка в расчете на одного работника, находящегося на объекте, руб./чел.-дн.

,                                     (24)

где 1,05 - коэффициент, учитывающий пребывание в вахтовом поселке нештатных работников;

- нормативная площадь помещений вахтового поселка в расчете на одного человека, м/чел.;

- стоимость 1 м инвентарных зданий, руб./м;

- эксплуатационные затраты, приходящиеся на 1 м инвентарных зданий, руб./м.

Для ориентировочных расчетов затрат на создание и содержание вахтовых поселков можно пользоваться данными, приведенными в Приложениях 4 и 6.

Работники, занятые на работах вахтовым методом и проживающие в вахтовом поселке, обеспечиваются трехразовым горячим питанием. При размещении вахтового поселка от объекта строительства на расстоянии более чем 500 метров доставка рабочих на обед и обратно организуется автобусами.

Порядок медицинского обслуживания проживающих в вахтовом поселке, комплектование медперсонала, обеспечение медикаментами, эвакуация заболевших устанавливаются администрацией строительной организации совместно с органами здравоохранения.

Внутренний распорядок в вахтовом поселке регламентируется Правилами внутреннего распорядка, утвержденными администрацией строительной организации по согласованию с профсоюзным комитетом.

13. Эффективность внедрения вахтового метода организации строительства

Эффективность внедрения вахтового метода организации строительства проявляется в социальной сфере и экономических результатах.

Экономический эффект от внедрения вахтового метода определяется сопоставлением с вариантами-аналогами. В качестве аналогов для определения экономического эффекта от внедрения вахтового метода могут рассматриваться:

- вариант организации строительства с созданием при строящемся объекте временного поселка для проживания работников и членов их семей;

- вариант организации строительства с ежедневной перевозкой работников от постоянного места жительства к строящемуся объекту и обратно.

Основными факторами экономического эффекта являются:

- сокращение продолжительности строительства объекта, обеспечивающее экономию условно-постоянной части расходов строительной организации, и получение заказчиком дополнительной прибыли за период досрочного ввода объекта в эксплуатацию;

- сокращение затрат на создание и содержание социальной инфраструктуры в зоне строительства и транспортирование работников от места жительства к строящемуся объекту и обратно.

Экономический эффект от внедрения вахтового метода организации строительства по сравнению с вариантами-аналогами определяется по формуле:

,                        (25)

где  - условно-постоянная часть расходов, определяемая произведением объема строительно-монтажных работ на коэффициент, учитывающий их долю в объеме СМР , тыс. руб. К условно-постоянным относятся административно-хозяйственные расходы, износ временных нетитульных сооружений и приспособлений, содержание охраны, затраты на охрану труда и технику безопасности, расходы на проектирование производства работ;

- срок строительства объекта с применением вахтового метода, год;

- срок строительства объекта по варианту-аналогу, год;

- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (0,12);

- стоимость основных фондов, досрочно введенных в эксплуатацию, тыс. руб.;

- затраты на организацию строительства по варианту-аналогу, тыс. руб. (часть затрат на временные здания и сооружения, предусматривающие затраты на возведение зданий санитарно-бытового и административного назначения, функции которых при варианте с использованием вахтового метода производства работ выполняет вахтовый поселок);

- затраты по организации строительства вахтовым методом, тыс. руб.

Затраты на организацию строительства вахтовым методом определяются по формуле:

,                                (26)

где , ,  - доплаты вахтовым работникам соответственно за работу по суммированному учету рабочего времени, за подвижной характер работ, за время пребывания в пути от места дислокации строительной организации до места строящегося объекта и обратно, тыс. руб.;

, ,  - затраты строительной организации соответственно по транспортировке вахтовых работников, по созданию и содержанию вахтового поселка, по страхованию вахтовых работников, тыс. руб.

Слагаемые формулы определяются в порядке, предусмотренном в соответствующих разделах.

При определении хозрасчетного экономического эффекта строительной организации от внедрения вахтового метода организации строительства наряду с эффектом от экономии условно-постоянной части расходов и снижения затрат на обустройство работников может учитываться получение дополнительной прибыли в размере 50% проектной прибыли заказчика, повышенный процент премии, а также освобождение строительной организации от уплаты процентов за банковский кредит при досрочном вводе объекта в эксплуатацию.

Социальный эффект от применения вахтового метода состоит в обеспечении нормальных условий труда, отдыха и быта работников в специфических условиях рассредоточенного строительства и экстремальных условиях жизнедеятельности. Он позволяет сократить время пребывания там строителей и обеспечить их постоянным комфортабельным жильем и необходимым социально-бытовым обслуживанием. Сокращение времени пребывания в районах с неблагоприятными природно-климатическими условиями, числа перевозок и обеспечение необходимого культурно-бытового обслуживания работников в вахтовых поселках способствует сохранению их здоровья.

Приложение 1

Индивидуальная карточка
учета времени вахтовых работников за 20___г.

| (наименование организации) |  | (Ф.И.О. работника, должность) |
| --- | --- | --- |

| Календарный период | Нормативное количество рабочих часов в периоде | Фактически отработано в периоде, ч | Количество часов отгулов за переработанное время |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Положенное | Предоставленное | Баланс времени |
|  |  |  | всего (гр.2-4) | нарас- тающим итогом (гр.3-5) | всего | нарас- тающим итогом | всего (гр.6-8) | нарас- тающим итогом (гр.7-8) |
|  | всего | нарас- тающим итогом | всего | нарас- тающим итогом |  |  |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Индивидуальная карточка учета календарного времени пребывания вахтовых работников в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

| (наименование организации) |  | (Ф.И.О. работника, должность) |
| --- | --- | --- |

| Календарный период | 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число календарных дней |
|  | всего | район выполнения работ | всего | район выполнения работ | всего | район выполнения работ | всего | район выполнения работ |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего (с учетом предыдущих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - В столбцах "Район выполнения работ" указывается КС - район Крайнего Севера, МКС - местность, приравненная к районам Крайнего Севера. |

Приложение 3

Коэффициент снижения производительности труда и необходимое реабилитационное время при перевозке работников

| Время в пути, мин | Расстояние перевозки, км | Коэффициент снижения производительности труда | Реабилитационное время, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбореактивные самолеты |
| До 30 | До 500 | 0,02 | 18 |
| 60 | 1000 | 0,10 | 18 |
| 90 | 1500 | 0,28 | 84 |
| Винтомоторные самолеты |
| До 30 | До 330 | 0,04 | 52 |
| 60 | 650 | 0,14 | 78 |
| 90 | 1000 | 0,42 | 210 |
| Вертолеты |
| До 30 | До 100 | 0,10 | 20 |
| 60 | 200 | 0,36 | 40 |
| 90 | 250 | 0,66 | 120 |
| 120 | 400 | 0,90 | 306 |
| Автотранспорт |
| До 60 | До 30 | 0,07 | - |
| 120 | 60 | 0,21 | - |

Приложение 4

Показатели площади по зданиям различного назначения вахтового поселка

| Наименование зданий | Нормативная площадь, м/чел. |
| --- | --- |
| Жилой дом для семейных | 9 |
| Общежитие | по данным табл.7 Прил.6 |
| Магазин продовольственных товаров | 0,039 |
| Магазин промышленных товаров | 0,293 |
| Клуб | 0,345 |
| Баня | 0,116 |
| Прачечная | 0,044 |
| Комбинат бытового обслуживания | 0,251 |
| Здравпункт-изолятор | 0,089 |
| Столовая | 1,02 |

| Стоимость тепловой энергии принята по данным ________________ - _____________ руб./Гкал. |
| --- |
| За использование 1 м воды - _____ руб., уплата за очистные стоки - _____ руб./м, стоимость 1 |
| кВт/час - ______ руб. - по предъявленным ценам за оказанные услуги эксплуатационными |
| предприятиями________________________________________ | . |
| Наименование населенного пункта |  |

Приложение 5

Пример расчета часовой тарифной ставки и надбавки к заработной плате рабочих

(Базовый уровень оплаты труда (гр.3) 2001 приведен в уровне ФЕР-2001)

Таблица 5

| Разряд работ | Тарифный коэффициент поПостановлению от 17.09.1986 N 1115 | Часовая тарифная ставка по базе 2001 г. | Часовая тарифная ставка ____ квартал 200___г. ТС | Надбавка за переработанное рабочее время , при 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1,000 | 7,19 | 33,60 | 16,80 |
| 1,1 | 1,009 | 7,24 | 33,86 | 16,93 |
| 1,2 | 1,017 | 7,30 | 34,13 | 17,07 |
| 1,3 | 1,026 | 7,37 | 34,40 | 17,20 |
| 1,4 | 1,034 | 7,42 | 34,67 | 17,34 |
| 1,5 | 1,043 | 7,48 | 34,94 | 17,47 |
| 1,6 | 1,051 | 7,55 | 35,21 | 17,60 |
| 1,7 | 1,060 | 7,61 | 35,48 | 17,74 |
| 1,8 | 1,068 | 7,67 | 35,75 | 17,87 |
| 1,9 | 1,077 | 7,73 | 36,01 | 18,01 |
| 2 | 1,085 | 7,80 | 36,45 | 18,23 |
| 2,1 | 1,096 | 7,85 | 36,65 | 18,33 |
| 2,2 | 1,106 | 7,93 | 37,02 | 18,51 |
| 2,3 | 1,117 | 8,01 | 37,39 | 8,70* |
| 2,4 | 1,127 | 8,08 | 37,76 | 18,88 |
| 2,5 | 1,138 | 8,16 | 38,13 | 19,07 |
| 2,6 | 1,148 | 8,23 | 38,50 | 19,25 |
| 2,7 | 1,159 | 8,30 | 38,87 | 19,43 |
| 2,8 | 1,169 | 8,38 | 39,24 | 19,62 |
| 2,9 | 1,180 | 8,45 | 39,61 | 19,80 |
| 3 | 1,190 | 8,53 | 39,98 | 19,99 |
| 3,1 | 1,205 | 8,62 | 40,48 | 20,24 |
| 3,2 | 1,220 | 8,74 | 40,99 | 20,49 |
| 3,3 | 1,235 | 8,85 | 41,49 | 20,75 |
| 3,4 | 1,250 | 8,97 | 41,99 | 21,00 |
| 3,5 | 1,265 | 9,07 | 42,50 | 21,25 |
| 3,6 | 1,280 | 9,18 | 43,00 | 21,50 |
| 3,7 | 1,295 | 9,29 | 43,51 | 21,75 |
| 3,8 | 1,310 | 9,40 | 44,01 | 22,00 |
| 3,9 | 1,325 | 9,51 | 44,51 | 22,26 |
| 4 | 1,340 | 9,62 | 45,02 | 22,51 |
| 4,1 | 1,360 | 9,77 | 45,69 | 22,84 |
| 4,2 | 1,380 | 9,91 | 46,36 | 23,18 |
| 4,3 | 1,400 | 10,06 | 47,03 | 23,52 |
| 4,4 | 1,420 | 10,21 | 47,71 | 23,85 |
| 4,5 | 1,440 | 10,35 | 48,38 | 24,19 |
| 4,6 | 1,460 | 10,50 | 49,05 | 24,52 |
| 4,7 | 1,480 | 10,64 | 49,72 | 24,86 |
| 4,8 | 1,500 | 10,79 | 50,39 | 25,20 |
| 4,9 | 1,520 | 10,94 | 51,06 | 25,53 |
| 5 | 1,540 | 11,08 | 51,74 | 25,87 |
| 5,1 | 1,566 | 11,27 | 52,61 | 26,31 |
| 5,2 | 1,592 | 11,44 | 53,48 | 26,74 |
| 5,3 | 1,618 | 11,63 | 54,36 | 27,18 |
| 5,4 | 1,644 | 11,82 | 55,23 | 27,62 |
| 5,5 | 1,670 | 12,00 | 56,10 | 28,05 |
| 5,6 | 1,696 | 12,18 | 56,98 | 28,49 |
| 5,7 | 1,722 | 12,36 | 57,85 | 28,93 |
| 5,8 | 1,748 | 12,55 | 58,72 | 29,36 |
| 5,9 | 1,774 | 12,71 | 59,60 | 29,80 |
| 6 | 1,800 | 12,91 | 60,47 | 30,24 |
| При составлении смет на пусконаладочные работы |
| Главный специалист | 2,542 | 18,28 | 85,40 | 42,70 |
| Инженер 1 категории | 2,152 | 15,47 | 72,30 | 36,15 |
| Инженер 2 категории | 1,964 | 14,12 | 65,98 | 32,99 |
| Инженер 3 категории | 1,760 | 12,66 | 59,13 | 29,56 |
| Техник 1 категории | 1,423 | 10,23 | 47,81 | 23,90 |
| Техник 2 категории | 1,270 | 9,13 | 42,67 | 21,33 |
| Техник 3 категории | 1,270 | 9,13 | 42,67 | 21,33 |

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Пример расчета.

Месячный прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе строительства объекта составляет 5560 рублей (условно).

Тарифная ставка рабочего I разряда при работе в нормальных условиях составляет (для 2007 года) 5560/165,5=33,60 рубля.

Средний разряд работ по объекту строительства определяется как отношение ФОТ к трудозатратам (чел.-час), при этом ФОТ следует определять без районного коэффициента и процентных "северных" надбавок к заработной плате.

Например, средний разряд работ по объекту строительства составил 3,8.

Тарифная ставка для среднего разряда 3,8 равна 33,60х1,31=44,01 рубля.

При расчете локальных смет процентная надбавка для работников северных районов включается в стоимость чел.-часа рабочих.

Стоимость человеко-часа определенного разряда работ определяется по формуле:

,

где  - установленная или договорная стоимость чел.-часа основных рабочих, без учета районного коэффициента и надбавки за переработанное время, надбавки для работы в районах Крайнего Севера;

- районный коэффициент, установленный в регионе строительства объекта;

- надбавка за переработанное время;

- процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера (данная надбавка применяется при достоверных данных пребывания работников в районе строительства, так как начисляется на стаж работы в данных регионах).

При заключении договора-подряда и в случае согласования стоимости 1 чел.-часа необходимо оговаривать порядок формирования стоимости чел.-часа, с указанием того, учитывает ли согласованный размер оплаты труда районный коэффициент и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

Например, стоимость чел.-часа рабочего 4 разряда равна

руб.,

где  - 4 разряда (установленная в регионе строительства) равна 45,02 рубля (условно) без районного коэффициента;

1,7.

При продолжительности смены 10 часов и 6-дневной рабочей неделе

;

руб.;

- смотри таблицу;

- данные отсутствуют.

Индекс изменения стоимости оплаты труда (по приведенной таблице) будет равен

руб. (принята стоимость 1 чел.-час, заложенная в ФЕР-2001) = 10,03.

(В региональных базах 2001 года отдельных регионов России в базовой стоимости чел.-часа учитывается районный коэффициент, понятно, что индекс изменения уровня оплаты труда будет значительно ниже).

Полученный таким образом индекс изменения размера оплаты труда будет применен к заработной плате основных рабочих и механизаторов, непосредственно занятых на производстве строительно-монтажных работ (кроме водителей грузовых автомобилей, раздел 40 Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств).

Для учета в локальных сметах затрат на перевозку (грунт, нерудные материалы, применяемые для подсыпки из карьеров) при составлении смет ресурсным методом, когда РЦЦС региона предоставляет текущую стоимость перевозки грузов (стоимость маш.-часа автомашин), и в ней не учтена процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера, то расчет выполняется аналогично представленному примеру, но с учетом того, что надбавка за переработанное время и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера входят в ФОТ и на них начисляются накладные расходы 120% и сметная прибыль 65% (см. п.1.5 технической части Федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств).

Пример расчета (3):

Стоимость 1 маш.-часа автомобиля бортового, грузоподъемностью до 8 тонн (Код 400002) равна 450 руб. (по данным РЦЦС региона) на календарный срок (квартал, год), в котором рассчитывается смета. РЦЦС подтверждает, что в цене 1 маш.-часа не учтена процентная надбавка к заработной плате водителя, связанная с работой в районе Крайнего Севера.

Размер надбавки за переработанное время по таблице для 4,9 разряда 25,53 (условно)

Исходные данные по расчету надбавок к заработной плате водителей автотранспортных средств.

Разряд водителей грузовых автомобилей, заложенный в сметно-нормативной базе 2001 года, определяется на основе данных об оплате труда водителей, приведенных в 40 разделе Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

Таблица 6

| Код отраслевой | Наименование машин и техническая характеристика | Тарифный разряд | Тарифный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | 4,9 | 1,52 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | 4,9 | 1,52 |
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т | 4,9 | 1,52 |
| 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 10 т | 6,0 | 1,80 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 15 т | 6,0 | 1,80 |

Приложение 6

Расход затрат на содержание вахтового поселка

Для расчета затрат по содержанию вахтового поселка применены нормативы.

Площадь на 1 проживающего (жилая и вспомогательная) определены на основании СанПин 42-121-47.19-88"Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ".

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СП 2.1.2.2844-11, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

П.3.6. Жилая площадь в общежитиях должна быть не менее 6 м на 1 человека. В каждой комнате разрешается проживание не более 3 человек, а в отдельных случаях (общежития для учащихся ПТУ, кратковременное поселение рабочих и служащих) - не более 4 человек. Высота жилых помещений должна быть не менее 2,5 м.

П.3.8. Жилые комнаты должны иметь встроенные шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество отделений в шкафах должно быть равным количеству спальных мест в комнате. Размеры каждого отделения должны быть не менее 0,6х0,6 м. При наличии передних встроенные шкафы могут размещаться в них.

Таблица 7

Состав и площади помещений в общежитиях

| Помещения | При вместимости общежитий (чел.) |
| --- | --- |
|  | до 50 | 400 | 1000 |
|  | Норма площади на 1 чел., м |
| Жилые комнаты | 6 | 6 | 6 |
| Вестибюль | 0,15, но не менее 15 м |
| Помещения администрации и персонала | 0,15, но не менее 12 м |  |
| Помещения для культурно-массовых мероприятий, отдыха, учебных и спортивных занятий | 1,45 | 0,9 | 0,8 |
| Кухни | 0,8, но не менее 12 м |
| Помещения общественного питания | Буфет - в общежитиях от 200 до 600 чел. Кафе - в общежитиях 600-1000 чел. из расчета 6 посадочных мест на 100 чел. |
| Кладовые для спортивного и хозяйственного инвентаря, камеры хранения личных вещей, бельевые | 0,5 | 0,25 | 0,18 |
| Помещения для стирки, сушки и глажения одежды | 0,35 | 0,15 | 0,10 |
| Санитарно-гигиенические помещения | 1 душ, 1 умывальник и 1 унитаз на 4-6 человек Кабина личной гигиены женщин (1 кабина на 50 чел.) с восходящим душем, унитазом, душем и умывальником |
| Встроенные шкафы | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Изолятор | - | Предусматривается в общежитиях вместимостью 200 чел. и более из расчета 1 место на 200 чел. |
| Примечание - Нормы площади помещений для общежитий промежуточной вместимости определяются интерполяцией. |

1. Расчет расходов тепла

Расход тепла для отопления жилых и общественных зданий определяется по рабочему проекту проектируемого вахтового поселка, по объектам-аналогам или по укрупненным показателям.

Пример расчета по укрупненным показателям (по материалам КТИС)

Расход тепла  в ккал/час для отопления жилых и общественных зданий может быть определен по укрупненным измерителям - удельной тепловой характеристике  в ккал/мчград по формуле:

Вариант - вентиляция естественная

,

где  - строительный объем здания, м;

- средняя температура отапливаемых помещений жилых комнат 18 град;

- расчетные зимние температуры наружного воздуха для проектирования отопления по СНиП 2.01.01-82"Строительная климатология и геофизика";

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 23-01-99. - Примечание изготовителя базы данных.

- удельные тепловые характеристики в ккал/мчград для отопления в зависимости от назначения и строительного объема здания, по таблице А;

Таблица А

| Наименование здания | Строительный объем, , тыс. м | Удельные тепловые характеристики, ккал/мчград ( для отопления) |
| --- | --- | --- |
| Жилые здания, гостиницы и общежития | До 3 | 0,42 |
|  | 5 | 0,38 |
|  | 10 | 0,33 |
|  | 15 | 0,31 |
|  | 20 | 0,29 |
|  | 25 | 0,28 |

- коэффициент, учитывающий изменения удельной тепловой характеристики в зависимости от климатических условий , определяемый по графику Б*.

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

График

При определении расхода тепла на централизованное горячее водоснабжение  по укрупненным показателям необходимо учитывать продолжительность максимального разбора воды  в часах в течение суток с коэффициентом часовой неравномерности потребления воды  и нормы потребления на одного человека

ккал/час,

где , ,  - принимается по таблице Б*;

- число людей, пользующихся горячим водоснабжением;

- температура горячей воды (65°);

- температура холодной воды (5°);

ккал - средний расход тепла на одного человека.

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица В

| Потребитель | Норма расхода горячей воды литров при 65° | Средний расход тепла , ккал | Продолжительность максимального водопотребления , час | Коэффициент часовой непрерывности водопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В гостиницах, общежитиях с общими душами | 40 | 2400 | 10 | 2,5 |

Пример расчета тепла для отопления общежития вместимостью 50 человек

Расчетные данные

| Количество мест | - 50 мест |
| --- | --- |
| Общая площадь | - 645,5 м |
| Строительный объем | - 2556 м |

- средняя температура отапливаемых помещений, по таблице 7, - 18 град;

- расчетные зимние температуры наружного воздуха для проектирования отопления - -42°;

- удельные тепловые характеристики 0,42 ккал/мчград для отопления жилых зданий при строительном объеме здания до 3 тыс. м, по таблице А;

- коэффициент, равный 0,88 при  - -42°, определяемый по графику Б

ккал/час.

При определении расхода тепла на централизованное горячее водоснабжение  по укрупненным показателям необходимо учитывать продолжительность максимального разбора воды  в часах в течение суток с коэффициентом часовой неравномерности потребления воды  и нормы потребления на одного человека

ккал/час,

где 40 ккал, 2,5, 10 час - принимается по таблице В;

- число людей, пользующихся горячим водоснабжением = 50;

- температура горячей воды (65°);

- температура холодной воды (5°);

ккал - средний расход тепла на одного человека.

Итого годовой расход тепла

На отопление:

продолжительность отопительного периода 263 суток (для г.____________________)

56682х263х24=357776784 ккал = 357,8 Гкал.

На горячее водоснабжение:

30000х365х24=262800000 ккал = 262,0 Гкал,

итого 619,8 Гкал.

Расчет

Стоимость 1 Гкал (данным __________________ - 1110 руб.)

Всего затраты годовые на тепловую энергию 619,8х1110=687978 руб. на 50 человек.

Затраты на 1 человека 13760 руб./год.

2. Затраты на потребление электроэнергии

Расход потребления электроэнергии определяется по рабочим проектам вахтового поселка, по объектам-аналогам. При применении объектов контейнерного типа по техническим паспортам.

Пример расчета по объекту-аналогу общежитие на 50 мест

Расход потребления электроэнергии (по данным объектов аналогов) (59/672,99+40,8/621,41)/2х645,5 м=49,4 кВтчас.

Потребление электроэнергии в год 49,4х0,25 (коэфф. потр.)365 дней24 час=108186 кВт.

Расход на потребление электроэнергии в год 108186х2,9 (руб. за кВт)=313739 руб.

Расход на потребление электроэнергии на 1 человека в год

313739/50 = 6275 руб./год.

3. Затраты на оплату за канализационные стоки

СНиП 2.04.01-85*

Объем потребления в общежитиях при общих душах - 85 литр/сутки на 1 человека.

Расход годовой 85х365 - 31025 литров=31025/1000=31,025 м.

Стоимость затрат на 1 м стоков -  руб.

Затраты на оплату за канализационные стоки в год на 1 человека

31,025· (руб./год).

4. Затраты на водоснабжение

СНиП 2.04.01-85*

Годовой расход в общежитиях с общим душем - 85 литров в сутки365/1000=31,025 м.

Стоимость потребления 1 м воды - , руб. за м.

Затраты на потребление воды в год на 1 человека.

Затраты на 1 человека в год - 31,025 (руб./год).

Нормы расхода воды потребителями

Выписка из СНиП 2.04.01-85*

Таблица Г

| Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды, л |
| --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления | в час наибольшего водопотребления |
|  |  | общая (в том числе горячей) , | горячей , | общая (в том числе горячей) , | горячей , | общая (в том числе горячей) , | горячей , |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. Общежития: |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими душевыми | " | 85 | 50 | 100 | 60 | 10,4 | 6,3 |
| с душами при всех жилых комнатах | " | 110 | 60 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 |
| 11. Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |
| механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 |
| немеханизированные | то же | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 |
| 12. Административные здания | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| 20. Предприятия общественного питания: |  |  |  |  |  |  |  |
| для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 16 | 12,7 | 16 | 12,7 | 16 | 12,7 |
| 21. Магазины: |  |  |  |  |  |  |  |
| продовольственные | 1 работающий в смену (20 мторгового зала) | 250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9,6 |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| 28. Бани: |  |  |  |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | - | - | 180 | 120 | 180 | 120 |
| 29. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | - | - | 500 | 230 | 500 | 230 |

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |

Приложение 7

Пример расчета затрат по вахтовому методу ведения работ

Заказчик:

Подрядная организация:

Юридический адрес:

| N п.п. | Наименование данных | Ед. изм. | Количество | Расчет | Показатели | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, согласованные (принятые) на стадии подготовки расчета |  |
| 1 | Строительство объекта: район Крайнего Севера г. ________ |  |  |  |  |  |
| 2 | Районный коэффициент |  |  |  |  |  |
| 3 | Продолжительность смены | час | 10 |  |  |  |
| 4 | Количество рабочих дней в неделю | дн. | 6 |  |  |  |
| 5 | Пункт сбора г. _______________________ |  |
| Примечание - Для иностранных фирм, работающих на территории России, пункт сбора определяется Контрактом. |
| 6 | Транспортная схема доставки рабочих |  |  |  |
| 7 | Авиаперевозки |  | от _______ до ________ |  |
| 8 | Железнодорожные перевозки |  | от станции _____________ |  |
|  |  |  | до станции |  | указать |  |
|  |  |  |  | тип вагона |  |  |
| 9 | Автомобильные перевозки |  | тип автобуса |  |
| 10 | Расстояние | км |  |  |
| 11 | Вместимость автобуса | чел. |  |  |
| 12 | Срок дней вахтового периода | дней | 30 | не более 1 месяца, в исключительных случаях не более 3 мес |
| 13 | Согласованный срок строительства при использовании вахтового метода работ | мес | 10 |  |
| 14 | Годовой фонд рабочего времени (по производственному календарю текущего года) | часов | 1986 (2007 г.) Среднемесячный фонд рабочего времени 1986/12=165,5 часа |  |
| 15 | Величина прожиточного минимума в месяц трудоспособного населения в регионе строительства объекта за ___ квартал 200 __ г. | Напр. 5650 руб. | Постановление Главы ____________ N_____ от _________ |  |
| 16 | Тарифная ставка рабочего 1 разряда при нормальном производстве СМР | руб. | 5650/165,5=34,13 рубля |  | рассчитывается таблица тарифных ставок, Приложение 5 |
| Раздел 1. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВАХТОВОГО МЕТОДА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |
| 17 | Сметная стоимость строительно-монтажных работ по главе 1-7 сводного сметного расчета | руб. | 288743772 |  | сводный сметный расчет |
| 18 | Нормативные трудозатраты по объекту | чел./час | 380855 |  | см. раздел ПОС, в случае отсутствия по выборке трудо-затрат по смете |
| 19 | Нормативный срок строительства по СНиП 1.04.03-85* | мес | 15 |  |  |
| 20 | Срок строительства с учетом вахтового метода работ | мес | 9 | 15/1,5x0,94=9 мес |  |
| 21 | Расчетный вахтовый период с учетом сменного графика работы | мес | 3 |  |  |
| 22 | Количество рабочих по расчетному сроку строительства | чел | 256 | 380855/9/165,5=256 |  |
| Раздел 2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОЕЗД РАБОТНИКОВ ДО МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА |  |
| В соответствии с согласованным графиком производства работ - 1 месяц | ТК РФ статья 299, максимально допустимый срок пребывания на вахте - 3 месяца |
| 23 | Расчетное количество ездок на вахту |  |  | 9 мес/1 мес = 9 ездок (туда и обратно) |  | Данные табл. 2 - район Крайнего Севера |
| 24 | Рабочих | чел. | 256 |  |  | 83,40% |
| 25 | ИТР | чел. | 33 |  | 10,90% | 256x0,1090/0,834 |
| 26 | Служащие | чел. | 11 |  | 3,60% | 256х0,036/0,834 |
| 27 | МОП и охрана | чел. | 6 |  | 2,10% | (256x0,021/0,834 |
| 28 | ИТОГО |  | 306 |  |  |  |
| 29 | Стоимость проезда Москва - г. ____ Цена проезда на поезде - 1500 рублей | руб. | 1500 | 1500х306(человек)2 (туда-обратно)9 ездок | 8260770 |  |
| 30 | Время в пути в одном направлении | сутки | 2 |  |  |  |
| 31 | Автоперевозки от ст. ______ | км | 10 |  |  | По дорогам ненаселенного пункта до вахтового поселка с усовершенствованным покрытием. Расчетный пробег автобусов при перевозке людей - 50 км/час, по дорогам населенных пунктов - 20 км/час |
| 32 | Нормы времени для перевозки работников от станции до вахтового поселка | час |  | 10/50x2=0,4 часа | 0,4 |  |
| 33 | Стоимость 1 маш.-часа автобуса, вместимостью 60 человек | руб./час | 450 |  |  |  |
| 34 | Количество автобусов | шт. | 5 | 306/60 = 5 | 5 |  |
| 35 | Затраты на перевозку рабочих от станции до вахтового поселка | руб. |  | 450х5х0,4 часа2 (на станцию - от ст. до вахтового поселка) 9 вахтовых циклов=16200 | 16200 |  |
|  | Прочие затраты Для иностранных специалистов |  |  |  |  | Основание: данные миграционных служб |
| 36 | Приглашение | руб. |  |  |  | Ст.264 НК п.1 пп.12 |
| 37 | Виза въездная | руб. |  |  |  | Ст.264 НК п.1 пп.12 |
| 38 | Выездная виза | руб. |  |  |  | Ст.264 НК п.1 пп.12 |
| 39 | Разрешение на регистрацию и вид на жительство | руб. |  |  |  | Ст.264 НК п.1 пп.12 |
| 40 | Разрешение на работу | руб. |  |  |  | Ст.264 НК п.1 пп.12 |
| 41 | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 8276970 |  |
| Раздел 3. ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА |  |
| Затраты на сооружения вахтового поселка определяются на основании сметной документации, с учетом стоимости материалов для сооружения временного поселения или инвентарные здания |  |
| А) амортизационные затраты |  |
| 42 | Балансовая стоимость объектов недвижимости вахтового поселка на 3324 м площадей | руб. | 2200000 |  |  |  |
| 43 | Балансовая стоимость на 1 м площади | руб. | 661,853 | 2200000/3324 | 661,853 |  |
| 44 | Общая площадь в том числе | м | 3324 |  |  |  |
| 45 | Норма организации вахтового поселка на 1 человека | м | 9,30 | ОснованиеСанПиН 42-121-47.19-88 | Прилож.6 |  |
| 46 |  |  | Расчет нормы проживания 6 м | 6,00 |  |
| 47 |  |  | Вспомогательные и бытовые помещения = 1,45 м помещение для отдыха + 0,8 кухня + 0,5 кладовая + 0,35 стирка + 0,2 санузел = 3,30 м | 3,30 |  |
| 48 | Расчетное количество человек на базе | чел. | 306 | 306x1,05 (резерв мест) | 321 |  |
| 49 | Балансовая стоимость объектов недвижимости, относящаяся к компенсации вахтовых затрат | руб./м | 2200000 | 2200000/3324 м | 661,85 |  |
| 50 | Норма амортизации на объекты контейнерного типа | руб./м | 20% | 661,85x0,2 | 132,37 |  |
| 51 | Амортизационные затраты на 1 человека в год | руб. |  | 132,37 руб./м9,30 м | 1261,73 |  |
| 52 | Амортизационные затраты на расчетное количество рабочих и с учетом расчетного нормативного срока вахтового периода при строительстве объекта 9 месяцев | руб. | 1261,73/12х | 303761х9х321 |  |  |
| 53 | ИТОГО по разделу 3А |  |  |  | 303761 |  |
| Б) Затраты на содержание вахтового поселка |  |
| 54 | Средняя численность Оплата за электроэнергию: | чел. |  |  | 321 | п.49 расчета |
| 55 | Затраты на оплату электроэнергии за 1 человека в год в том числе: | руб. | расчет |  | 6275 | по расчету Приложения 6 |
| 56 | Затраты на 1 человека по сроку строительства 9 месяцев | руб. | 6275/12x9 |  | 4706 |  |
| 57 | Всего затраты на уплату за электроэнергию на расчетное количество вахтовых работников (321 чел.) Затраты на отопление и горячее водоснабжение вахтового поселка | руб. | 4706x321 |  | 1510706 |  |
| 58 | Затраты на 1 человека в год в том числе: | руб. | 13760,00 |  |  |  |
| 59 | Затраты на срок строительства 9 месяцев на 1 человека | руб. | 13760/12x9 |  | 10320 |  |
| 60 | Затраты на 321 человека Оплата за водоснабжение | руб. | 10320x321 |  | 3312720 |  |
| 61 | Затраты на уплату за водоснабжение на 1 человека в год | руб. | 1752,91 |  |  |  |
| 62 | Затраты на уплату за водоснабжение на 1 человека за 9 месяцев | руб. | 1752,91/12x9 |  | 1314,68 |  |
| 63 | Затраты по оплате за водоснабжение на 321 человека в течение 9 месяцев Оплата за канализацию | руб. | 1314,68x321 |  | 422013 |  |
| 64 | Затраты на уплату за очистные стоки на 1 человека в год | руб. | 1096,73 |  |  |  |
| 65 | Затраты на уплату за очистные стоки на 1 человека за 9 месяцев | руб. | 1096,73/12x9 |  | 822,55 |  |
| 66 | Затраты по оплате за канализацию на 321 человека в течение 9 месяцев | руб. | 822,56x321 |  | 264038 |  |
| 67 | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3Б |  |  |  | 5509477 |  |
| 68 | ВСЕГО ЗАТРАТЫ, связанные с вахтовым методом производства работ на объекте |  |  | 14090208 |  |

Приложение 8

Пример расчета надбавок, взамен суточных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2005 г. N 51. Для объектов, финансируемых из федерального бюджета, надбавка равна норме расходов на выплату суточных

| 1 | Количество вахтовых работников | чел. | 321 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество календарных дней за вахтовый период строительства 9 месяцев | дней | 273 |  |
| 3 | Количество календарных дней нахождения в пути туда-обратно | дней | 36 | 9 ездок2 дня2 |
|  | Размер надбавки | руб. | 100 |  |
|  | СУММА ЗАТРАТ НА НАДБАВКУ ВЗАМЕН СУТОЧНЫХ | руб. |  | 321х(273+36)х100 9918900 |

Список нормативных и правовых документов

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (N 197-ФЗ от 30.12.2001) (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 97-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 27.04.2004 N 32-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2004 N 201-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 N 3-П, Определением Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 213-О)

2. Налоговый кодекс РФ (Часть первая N 146-ФЗ от 31.07.1998. Часть вторая N 117-ФЗ от 05.08.2000)

3. Постановление Правительства Российской Федерации "О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета" (N 51 от 03.02.2005)

4. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

5. Постановление Государственного комитета по труду и социальным вопросам "Основные положения о вахтовом методе организации работ" (N 794/33-82 от 31.12.1987) (в редакции Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР N 165/9-36 от 29.03.1988, N 185/10-7 от 05.04.1988, N 324/16-35 от 26.05.1988, N 407/20-22 от 11.07.1988, N 614/28-70 от 29.11.1988, N 146/9-8 от 03.05.1989, N 200/11-4 от 20.06.1989, N 259/15-86 от 01.08.1989, N 328/20-48 от 28.09.1989, N 19/2-37 от 11.01.1990, N 27/2-71 от 17.01.1990) (с изм., внесенными Решениями Верховного Суда РФ от 17.12.1999 N ГКПИ 99-924, от 04.07.2002 N ГКПИ 2002-398, от 19.02.2003 N ГКПИ 2003-29)

6. Приказ Минтруда РСФСР "Об утверждении инструкции о порядке предоставления социальных гарантий лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами" (N 2 от 22.11.1990) (в редакции Приказа Минтруда РСФСРот 11.07.1991 N 77 с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ от 05.11.1999 N ГКПИ 99-832, Определением Верховного Суда РФ от 23.12.2004 N КАСо4-596, Решением Верховного Суда РФ от 03.08.2006 N ГКПИ 06-823)

7. Отраслевое Тарифное Соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2005-2007 годы (зарегистрировано Федеральной службой по труду и занятости Письмом N 8/05-07 от 02.03.2005)

8. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)

9. СНиП IV-15-83, глава 15 "Прейскурант на строительство временных зданий и сооружений", выпуск 1

10. СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений"

11. "Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ" (утверждены Минстроем России 04.12.1995 N БЕ-11-260/7 (согласованы Минэкономики России и Минфином России 28.11.1995) (с учетом Письма Министерства финансов РФ от 29.04.2002 N 16-00-13/03 "О применении нормативных документов, регулирующих вопросы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)").