| УТВЕРЖДАЮ: Начальник УИР ОАО "Стройкомплекс" |
| --- |
|  | Г.М.Учень |
| " | 27 | " | 10 | 2006 г. |  |

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ

ТТК-253/2.03-03-2006

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| Директор | Начальник ЦИО УИР |
| "ООО" МеталПрофиль" | ОАО "Стройкомплекс" |
|  | В.А.Карпик |  |  | С.В.Коваленко |
| " | 16 | " | октября | 2006 г. |  |  | " | 27 | " | октября | 2006 г. |
| Директор |  |
| НИАП "Стройэкономика" |  |
|  | Л.М.Воробей |  |
| " | 25 | " | октября | 2006 г. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Характеристики применяемых материалов и изделий

4. Организация и технология работ

4.1 Общие положения

4.2 Подготовительные работы

4.3 Монтаж системы

Операционная карта

5. Контроль качества и правила приемки работ

6. Потребность в материально-технических ресурсах

7. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

8. Калькуляции затрат труда на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой из профилированных листов

Приложение А Нормирование затрат труда на монтаж фасадной системы с облицовкой "сайдингом" СК-14*226

Приложение Б Хронометраж строительных процессов

Приложение В Схемы вентилируемого фасада из профилированных листов

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой из профилированных листов при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий.

Основанием для разработки технологической карты является договор от 18.08.2006 г. N 253-03-03 с ООО "МеталПрофиль".

1.2 Вентилируемая фасадная система состоит из следующих конструктивных элементов:

- крепежных кронштейнов, закрепленных к стене облицовываемого фасада и служащих для крепления вертикальных или горизонтальных направляющих;

- термоизоляционного слоя (при наличии в проекте), выполняющего роль утепления и ветрозащиты стен здания;

- вертикальных или горизонтальных направляющих, являющихся составной частью каркаса;

- облицовочного слоя из профилированных листов - основной ограждающей и декоративной конструкции фасада.

1.3 Работы по устройству вентилируемого фасада выполняются при температуре наружного воздуха от минус 15 °С до плюс 25 °С. При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях рабочие места следует защищать навесами или тентами.

1.4 В состав работ, рассматриваемых данной технологической картой, входят:

- подготовительные работы;

- монтаж кронштейнов;

- утепление фасадов;

- устройство несущего каркаса;

- устройство наружной облицовки.

1.5 Режим труда в данной типовой технологической карте принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом распределения труда, применения механизированного инструмента и инвентаря.

1.6 Все работы по устройству фасадной системы производятся в соответствии с требованиями проектной документации, проектом производства работ (ППР) и настоящей типовой технологической карты (ТТК).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| СНиП 3.01.01-85 | Организация строительного производства |
| --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| СНиП III-4-80* (изд. 1991 г.) | Техника безопасности в строительстве |
| ________________ * Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ПЗ-2000 к СНиП 3.03.01-87 | Проектирование и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |
| СНиП 2.01.02-85 (изд. 1991) | Противопожарные нормы |
| СНиП 1.03.02-96 | Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве |
| СНБ 2.02.01-99 | Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и изделий |
| СНБ 111-98 | Отвесы строительные. Технические условия |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.013-78* | ССБТ. Строительство. Энергобезопасность. Общие требования |
| ________________ * Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.033-84 | ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации |
| ГОСТ 12.4.009-83 | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.013-85Е* | ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.4.087-84 | ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.089-86* | ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические условия |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.4.107-82 | ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 481-80 | Паронит и прокладки из него. Технические условия |
| ГОСТ 9416-83 | Уровни строительные. Технические условия |
| ГОСТ 9573-76* | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия |
| ________________ * Действует ГОСТ 9573-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 11042-90 | Молотки стальные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 22950-95 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 24258-88 | Средства подмащивания. Общие технические условия |
| ГОСТ 26887-86 | Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 26998-86Е* | Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия |
| ________________ * ГОСТ 26998-86 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 27321-87 | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 27372-87 | Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия |
| ТУ РБ 700360916-2002 | Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия |
| ППБ 2.09.2002 | Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ |
| РДС 1.03.02-2003 | Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт |

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.1 Для устройства вентилируемых фасадов с облицовкой профилированным листом применяются следующие материалы и изделия:

- кронштейны;

- направляющие профили;

- плиты минераловатные (при наличии в проекте);

- паронит, изолон;

- прокладки резиновые;

- анкеры, дюбеля;

- дюбеля крепления утеплителя;

- самонарезающие винты;

- мембрана гидроветрозащитная;

- профилированный лист.

Таблица 1

| N пп. | Наименование | Марка | Назначение | Изготовитель | НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Элементы металлокаркаса |
| 1 | Профили гнутые из: стали тонколистовой коррозионно- стойкой 08Х18Н10 или из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием | КК-80х80 | Крепежный кронштейн t = 1,2 мм | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 2 |  | ККУ-90х80 ККУ-120x80 ККУ-150x80 ККУ-180x80 | Крепежный кронштейн усиленный t = 2 мм |  |  |
| 3 |  | КПГ-60x44x3000 | Крепежный профиль Г-образный t = 1,2 мм |  |  |
| 4 |  | КПШ 90-1,2 | Крепежный профиль шляпный вертикальный основной t = 1,2 мм |  |  |
| 5 |  | КПШ 50-1,2 | Крепежный профиль шляпный вертикальный промежуточный t = 1,2 мм |  |  |
| Декоративные облицовочные элементы |
| 6 | Профили гнутые из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием | ПНС-10x20x3000 | Планка начальная | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 7 |  | ПУН-30x30x3000 ПУН-50x50x3000 ПУН-75x75x3000 | Элементы обрамления наружных углов | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 8 |  | ПУВ-30x30x3000 ПУВ-50х50х3000 УВ-75x75x3000 | Элементы обрамления внутренних углов | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 9 |  | ПУНС-75x75x3000 | Элементы обрамления наружных углов (сложные) | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 10 |  | ПУВС- 75x75x3000 | Элементы обрамления внутренних углов (сложные) | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 11 |  | ПСТС- 75x3000 | Планка стыковочная (сложная) | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 12 |  | ПСТ- 60х3000 | Планка стыковочная | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 13 |  | ПЗС-30x25x3000 | Планка завершаю- щая | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| Терморазделяющие элементы |
| 14 | Паронит ПОН-Б | - | Прокладка теплоизо- ляционная | Российские производители | ГОСТ 481-80 |
|  | Изолон |  |  |  | ТУ 2244-020-00203476-2004 |
| Крепежные элементы |
| 15 | Анкер HRD |  | Для крепления кронштейнов к стене | "Hilti Corporation" Schaan, Lichtenstein | TC-07-1358-06 |
| 16 | Дюбель MBK, MBRK-X, MBRK |  |  | MUNGO Befestigungstech nik AG, Switzerland | ТС-07-1254-05 |
| 17 | Дюбель ND (DSD), SDF, SDP |  |  | "EJOT HoldingGmbH@ Co, KG", Германия | ТС-07-1051-05 |
| 18 | Дюбель KEW RD, KEW RDD |  |  | "KEW Kunststoffevreugen isse GmbH Wilthen", Германия | ТС-07-1110-05 |
| 19 | Анкеры FH, FBN |  |  | "Fisherwerke Artur Fisher GmbH&Co, KG", Германия | ТС-07-1200-05 |
| 20 | Анкерные дюбели SXS, FUR |  |  |  | ТС-07-1201-05 |
| 21 | Анкеры ОМАХ типа OAR, OAS-S, OAS-L, ОА |  |  | "SUZHOU HONGLY HARDWARE CO., LTD", Китай | ТС-07-1214-05 |
| 22 | Анкерные дюбели КАТ F, КАТ NF, КАТ, КАТ N |  |  | "SORMAT Oy", Финляндия | ТС-07-1355-06 |
| 23 | Шуруп оцинкованный 8x80 с дюбелем |  |  | OOO "Метал Торг" |  |
| Дюбеля крепления утеплителя |
| 24 | Дюбель для крепления изоляционных материалов IDK, TID, SDM, SPM |  | Для крепления утеплителя к стене | "EJOT HoldingGmbH@Co, KG", Германия | ТС-07-1051-05 |
| 25 | Дюбели строительные забивные "БИЙСК" Д1, Д2 |  |  | Бийский завод стеклопластиков, г.Бийск | ТС-07-1115-05 |
| 26 | Дюбели тарельчатые стеновые забивные "ЭВЕРЕСТ" |  |  | "ЭВЕРЕСТ", Россия | ТС-07-1173-05 |
| 27 | Дюбели строительные забивные "РАЙСТОКС" |  |  | "РАЙСТОКС", Москва | ТС-07-1245-05 |
| 28 | Тарельчатые дюбели "FISHER" типа Termoz 8N, Terrmoz 8, Termoz 8U, Termoz 10L, Termoz 10P |  |  | "Fisherwerke Artur Fisher GmbH&Co, KG", Германия | ТС-07-1297-06 |
| 29 | Стеновые тарельчатые дюбели "Bravoll" типа PTH-KZ, PTH-KZL, PTH-S, PTH-SL |  |  | "Bravoll spol s.r.o.", Чехия | ТС-07-1324-06 |
| 30 | Шайбы стальные оцинкованные 10.01.019 |  | Для крепления кронштейнов к стене | Российские предприятия изготовители | ГОСТ 11371-78 |
| 31 | Шайбы из коррозионно- стойкой стали 10.21 |  |  |  | ГОСТ 6958-78 |
| 32 | Винт 4,8x28 |  | Для крепления облицовки к направ- ляющим, крепления узлов метал- локаркаса | "Ferrometall" (Финляндия) " OY Aztec Nordic LTD AB" (Финляндия) |  |
| 33 | Винт 4,2x16 |  |  | OOO "Метал Торг" |  |
| Теплоизоляционные материалы |
| Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем |
| 34 | Венти Баттс, Венти Баттс В |  | Одно- слойное утепление стен или наружный слой при двухслойном утеплении | ЗАО "Минераль- ная вата", г.Железно- дорожный | ТС-07-0752-03 |
| 35 | VENTI BATTS |  |  | "ROCKWOOL POLSKA", Польша | ТС-07-0662-03/3 |
| 36 | PAROC WAS 25, WAS 35 (80), WPS 3n, WPS 3nj |  |  | "PAROC OY АВ", Финляндия | ТС-07-0880-04 |
| 37 | NOBASIL LF |  |  | "IZOMAT a.s.", Словакия | ТС-07-0765-03/3 |
| 38 | Ventiterm, Polterm 80, Polterm 100 |  |  | "Saint-Gobain IsoverPolska", Польша | ТС-07-0702-03/3 |
| 39 | Теплит-В, Теплит-С |  |  | ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК | ТС-07-1205-05 |
| 40 | PAROC WAS 35, WAS 50 |  |  | "UAB PAROC", Литва | ТС-07-0851-03 |
| 41 | Венти Баттс Н |  | Внутренний слой при двухслойном утеплении | ЗАО "Минеральная вата", г.Железно- дорожный | ТС-07-0752-03 |
| 42 | PAROC WAS 35 (70 кг/м), WAS 45 |  |  | "PAROC OY АВ", Финляндия | ТС-07-0880-04 |
| 43 | PAROC UNS 35, UNS 37 |  |  |  |  |
| 44 | NOBASIL MPN, M, FRE |  |  | "IZOMAT", Словакия | ТС-07-0765-03 |
| 45 | PAROC WAS 50, UNS 37 |  |  | "UAB PAROC", Литва | ТС-07-0851-03 |
| 46 | Теплит-3К |  |  | ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК | ТС-07-1205-05 |
| 47 | OL-E |  | Внутренний слой при двухслойном утеплении | "Saint-Gobain Isover OY", Финляндия | ТС-07-0908-04/2 |
| 48 | URSA П-30Г |  |  | ОАО "УРСА Чудово", "УРСА Серпухов", г.Чудово, г.Серпухов | ТС-07-0897-04/2 |
| Гидроветрозащитные паропроницаемые мембраны |
| 49 | "TYVEK HOUSWRAP" |  | Гидроветро- защита утеплителя | Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l. | ТС-07-1319-06 |
| 50 | "ТЕКТОТЕН-ТОП 2000" |  |  | "TECTOTHEN Bauprodukte GmbH", Германия | ТС-07-1127-05 |
| Фасадная облицовка |
| 51 | Профлист | С-8х1150 С-21х1000 МП-20х1100 МП 35x1035 НС-35х1000- А, В | Наружная декора- тивная облицовка | OOO "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

| Составил: Вед. инженер | Е.И.Кантарович |
| --- | --- |
| Проверил: Начальник ЦИО | С.В.Коваленко |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Нормирование затрат труда N 1

Разметка поверхности стен фасада под монтаж фасадной системы с облицовкой профилированным листом

Таблица А1

| Разработчик | Строительнаяорганизация | Дата наблюдения | Начало работы, час:мин | Окончание работы, час:мин | Продол- жи- тельность работы, мин | Среднее наблю- дение, мин | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО УИР "Стройкомплекс" | ООО "МеталПрофиль" | 24.08.2006 г. | 9:15:00 | 10:21:00 | 66,00 | 66,00 | Монтажникстроительныхконструкций 5 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 10:31:00 | 11:38:00 | 67,00 |  |  |
|  |  |  | 11:48:00 | 12:53:00 | 65,00 |  |  |
|  |  |  | 12:58:00 | 14:02:00 | 64,00 |  |  |
|  |  |  | 14:19:00 | 15:27:00 | 68,00 |  |  |
|  |  |  | 15:28:00 | 16:34:00 | 66,00 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Наименование процесса: Разметка поверхности стен фасада под монтаж фасадной системы с облицовкой профилированным листом

Таблица Б1

| N пп. | Наименование работ | Исполни- тели | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда в мин | Затраты труда на весь объем, чел.-ч/маш.-ч | Наимено- вание механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первое измере- ние | Второе измере- ние | Третье измере- ние | Четвертое измерение | Пятое измере- ние | Шестое измере- ние | Сред- нее значе- ние |  |  |
| 1 | - вынос промежуточных точек по захваткам с маркировкой различными цветами; - высверливание отверстий и установка временных дюбелей для натягивания шнура; | М1, М3 | отв. | 10 | 66,00 | 67,00 | 65,00 | 64,00 | 68,00 | 66,00 | 66,00 | 2,20 |  |
|  | - натягивание шнура по осям; - разметка точек для высверливания отверстий по вынесенным горизонтальным линиям с помощью рулетки с дополнительным контролемстроительнымуровнем и отвесом |  |  |  | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 0,70 | 0,80 | 1,50 | 1,05 | 0,018 | перфоратор |
|  |  | Итого: | 66,00 | 67,00 | 65,00 | 64,00 | 68,00 | 66,00 | 66,00 | 2,20 |  |
|  |  |  | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 0,70 | 0,80 | 1,50 | 1,05 | 0,018 | перфоратор |

Затраты труда на разметку 100 отверстий 2,20:1х10=22,00 чел.-час

Эксплуатация перфоратора на 100 отверстий 0,018:1х10=0,18 маш.-час

| Нормировал: | вед. инж. Кантарович Е.И. |
| --- | --- |
| Проверил: | гл. инженер Коваленко С.В. |

Нормирование затрат труда N 2 

Монтаж и крепление кронштейнов к стене фасада

Таблица А2

| Разработчик | Строительнаяорганизация | Дата наблюдения | Начало работы, час:мин | Оконча- ние работы, час:мин | Продолжи- тельность работы, мин | Среднее наблю- дение, мин | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО УИР "Стройкомплекс" | ООО "МеталПрофиль" | 24.08.2006 г. | 8:57:00 | 9:12:00 | 15,00 | 15,07 | Монтажник строительных конструкций 4 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 9:29:00 | 9:43:00 | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 9:59:00 | 10:15:00 | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 10:32:00 | 10:44:48 | 12,80 |  |  |
|  |  |  | 10:58:36 | 11:16:12 | 17,60 |  |  |
|  |  |  | 11:34:48 | 11:49:48 | 15,00 |  |  |

Наименование процесса: Монтаж и крепление кронштейнов к стене фасада

| Таблица Б2 | Объем работ: 5 крепежных кронштейнов |
| --- | --- |
| N пп. | Наименование работ | Исполни- тели | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда в мин | Зат- раты труда на весь объем, чел.-ч/ маш.-ч | Наименование механизмов |
|  |  |  |  |  | Первое измере- ние | Второе измере- ние | Третье измере- ние | Четвер- тое измере- ние | Пятое измере- ние | Шестое измере- ние | Сред- нее значе- ние |  |  |
| 1 | - установка прокладки и кронштейна | М2, М3 | шт. | 5 | 15,00 | 14,00 | 16,00 | 12,80 | 17,60 | 15,00 | 15,07 | 0,50 |  |
|  | - крепление кронштейна к стене шурупами с дюбелями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,17 | 0,020 | шуруповерт |
|  |  |  | Итого: | 15,00 | 14,00 | 16,00 | 12,80 | 17,60 | 15,00 | 15,07 | 0,50 |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,17 | 0,020 | шуруповерт |

Затраты труда на 100 крепежных кронштейнов 0,50:5x100=10,00 чел.-час

Эксплуатация шуруповерта на 100 крепежных кронштейнов 0,020:5x100=0,40 маш.-час

| Нормировал: | вед. инж. Кантарович Е.И. |
| --- | --- |
| Проверил: | гл. инженер Коваленко С.В. |

Нормирование затрат труда N 3

Монтаж плит утеплителя

Таблица A3

| Разработчик | Строительнаяорганизация | Дата наблюдения | Начало работы, час:мин | Окончание работы, час:мин | Продолжи- тельность работы, мин | Среднее наблю- дение, мин | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО УИР "Стройкомплекс" | ООО "МеталПрофиль" | 24.08.2006 г. | 9:15:00 | 9:49:00 | 34,00 | 35,00 | Монтажник строительных конструкций 5 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 9:51:00 | 10:27:00 | 36,00 |  |  |
|  |  |  | 10:29:00 | 11:06:00 | 37,00 |  |  |
|  |  |  | 11:08:00 | 11:40:00 | 32,00 |  |  |
|  |  |  | 11:42:00 | 12:17:00 | 35,00 |  |  |
|  |  |  | 12:19:00 | 12:55:00 | 36,00 |  |  |

Наименование процесса: Монтаж плит утеплителя

| Таблица Б3 | Объем работ: 5 м поверхности стен |
| --- | --- |
| N пп. | Наименование работ | Исполни- тели | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда в мин | Зат- раты труда на весь объем, чел.-ч/ маш.-ч | Наимено- вание механиз- мов |
|  |  |  |  |  | Первое измере- ние | Второе измере ние | Третье измере- ние | Четвер- тое измере- ние | Пятое измере- ние | Шестое измере- ние | Сред- нее значе- ние |  |  |
| 1 | - раскладка плит по месту; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - подрезка краев и участков в местах крепления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поддержи- вание плит при сверлении отверстий под крепление плит утеплителя | М1, М3 | м | 5 | 34,00 | 36,00 | 37,00 | 32,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 1,17 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 34,00 | 36,00 | 37,00 | 32,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 1,17 |  |

Затраты труда на 100 м поверхности стен 1,17:5x100=23,40 чел.-час

| Нормировал: | вед. инж. Кантарович Е.И. |
| --- | --- |
| Проверил: | гл. инженер Коваленко С.В. |

Нормирование затрат труда N 4 

Укладка ветровлагозащитной пленки

Таблица А4

| Разработчик | Строительнаяорганизация | Дата наблюдения | Начало работы, час:мин | Окончание работы, час:мин | Продолжи- тельность работы, мин | Среднее наблю- дение, мин | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО УИР "Стройкомплекс" | ООО "МеталПрофиль" | 24.08.2006 г. | 9:19:00 | 9:27:00 | 8,00 | 8,73 | Монтажникстроительныхконструкций 4 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 9:29:00 | 9:37:00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 9:39:00 | 9:47:30 | 8,50 |  |  |
|  |  |  | 9:49:30 | 9:57:12 | 7,70 |  |  |
|  |  |  | 9:59:12 | 10:07:24 | 8,20 |  |  |
|  |  |  | 10:09:24 | 10:19:24 | 10,00 |  |  |

Наименование процесса: Укладка ветровлагозащитной пленки

| Таблица Б4 | Объем работ: 5 м поверхности стен |
| --- | --- |
| N пп. | Наименование работ | Испол- нители | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда в мин | Затраты труда на весь объем, чел.-ч/ маш.-ч | Наимено- вание механиз- мов |
|  |  |  |  |  | Первое измере- ние | Второе измере- ние | Третье измере- ние | Четвер- тое измере- ние | Пятое измере- ние | Шестое измере- ние | Сред- нее значе- ние |  |  |
| 1 | - разметка, обрезка ветровлагозащитной пленки, установка, прорезка мест прохода кронштейнов | М2, М3 | м | 5 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,70 | 2,20 | 2,00 | 1,90 | 0,06 |  |
| 2 | - крепление скотчем мест вокруг кронштейнов | М2, М3 | м | 5 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,83 | 0,23 |  |
|  |  |  | Итого: | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 7,70 | 8,20 | 10,00 | 8,73 | 0,29 |  |

Затраты труда на 100 м поверхности стен 0,29:5x100=5,80 чел.-час

| Нормировал: | вед. инж. Кантарович Е.И. |
| --- | --- |
| Проверил: | гл. инженер Коваленко С.В. |

Нормирование затрат труда N 5

Крепление утеплителя дюбелями к бетонной поверхности

Таблица А5

| Разработчик | Строительнаяорганизация | Дата наблюдения | Начало работы, час:мин | Окончание работы, час:мин | Продолжи- тельность работы, мин | Среднее наблю- дение, мин | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО УИР "Стройкомплекс" | ООО "МеталПрофиль" | 24.08.2006 г. | 9:02:00 | 9:07:00 | 5,00 | 4,85 | Монтажник строитель- ных конструкций 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 9:09:00 | 9:10:30 | 5,50 |  |  |
|  |  |  | 9:12:30 | 9:17:00 | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 9:19:00 | 9:23:00 | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 9:25:00 | 9:30:00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 9:32:00 | 9:37:06 | 5,10 |  |  |

Наименование процесса: Крепление утеплителя дюбелями к бетонной поверхности

| Таблица Б5 |  |  |  |  | Объем работ: 1 дюбель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование работ | Исполни- тели | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда в мин | Затраты труда на весь объем, чел.-ч/маш.-ч | Наимено- вание механизмов |
|  |  |  |  |  | Пер- вое измере- ние | Второе измере- ние | Третье измере- ние | Четвер- тое измере- ние | Пятое измере- ние | Шестое измере- ние | Сред- нее значе- ние |  |  |
|  | - сверление отверстий глубиной до 70 мм диаметром 8 мм | М3 | шт. | 1 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,050 |  |
|  |  |  |  |  | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,050 | перфоратор |
| 2 | - установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением | М3 | шт. | 1 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 2,10 | 1,85 | 0,031 |  |
|  |  |  | Итого: | 5,00 | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 5,10 | 4,85 | 0,081 |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,050 | перфоратор |

| Затраты труда на сверление отверстий и установку дюбелей 100 шт.: | 0,050х100=5,00 чел.-час |
| --- | --- |
|  | 0,031х100=3,10 чел.-час |
| Эксплуатация перфоратора: | 0,050х100=5,00 маш.-час |

| Нормировал: | вед. инж. Кантарович Е.И. |
| --- | --- |
| Проверил: | гл. инженер Коваленко С.В. |

Нормирование затрат труда N 6 

Крепление утеплителя дюбелями к кирпичной поверхности стен

Таблица А6

| Разработчик | Строительнаяорганизация | Дата наблюдения | Начало работы, час:мин | Окончание работы, час:мин | Продолжи- тельность работы, мин | Среднее наблю- дение, мин | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО УИР "Стройкомплекс" | ООО "МеталПрофиль" | 24.08.2006 г. | 15:02:00 | 15:05:30 | 3,50 | 3,52 | Монтажник строительныхконструкций 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 15:07:30 | 15:09:06 | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 15:11:06 | 15:14:48 | 3,70 |  |  |
|  |  |  | 15:16:48 | 15:19:12 | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 15:21:12 | 15:24:30 | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 15:26:30 | 15:31:30 | 5,00 |  |  |

Наименование процесса: Крепление утеплителя дюбелями к кирпичной поверхности стен

| Таблица Б6 | Объем работ: 1 дюбель |
| --- | --- |
| N пп. | Наимено- вание работ | Исполни- тели | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда в мин | Затраты труда на весь объем, чел.-ч/маш.-ч | Наимено- вание механизмов |
|  |  |  |  |  | Пер- вое измере- ние | Второе измере- ние | Третье измере- ние | Четвер- тое измере- ние | Пятое измере- ние | Шестое измере- ние | Сред- нее значе- ние |  |  |
|  | - сверление отверстий глубиной до 70 мм диаметром 8 мм | М3 | шт. | 1 | 1,70 | 1,60 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,80 | 0,030 |  |
|  |  |  |  |  | 1,70 | 1,60 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,80 | 0,030 | электродрель |
| 2 | - установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением | М3 | шт. | 1 | 1,80 | 1,60 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 1,72 | 0,029 |  |
|  |  | Итого: | 3,50 | 3,20 | 3,70 | 2,40 | 3,30 | 5,00 | 3,52 | 0,059 |  |
|  |  |  | 1,70 | 1,60 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,80 | 0,030 | электродрель |

| Затраты труда на сверление отверстий и установку дюбелей 100 шт.: | 0,030х100=3,00 чел.-час |
| --- | --- |
|  | 0,029х100=2,90 чел.-час |
| Эксплуатация электродрели: | 0,030 х100=3,00 маш.-час |

| Нормировал: | вед. инж. Кантарович Е.И. |
| --- | --- |
| Проверил: | гл. инженер Коваленко С.В. |

Нормирование затрат труда N 7

Крепление утеплителя дюбелями к стенам из газосиликатных блоков

Таблица А7

| Разработчик | Строительнаяорганизация | Дата наблюдения | Начало работы, час:мин | Окончание работы, час:мин | Продолжи- тельность работы, мин | Сред- нее наблю- дение, мин | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО УИР "Стройкомплекс" | ООО "МеталПрофиль" | 24.08.2006 г. | 11:00:00 | 11:02:42 | 2,70 | 2,73 | Монтажник строительных конструкций 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 11:04:42 | 11:06:12 | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 11:08:12 | 11:10:54 | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 11:12:54 | 11:15:24 | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 11:17:24 | 11:20:24 | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 11:22:24 | 11:24:54 | 2,50 |  |  |

Наименование процесса: Крепление утеплителя дюбелями к стенам из газосиликатных блоков

| Таблица Б7 | Объем работ: 1 дюбель |
| --- | --- |
| N пп. | Наименование работ | Исполни- тели | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда в мин | Затраты труда на весь объем, чел.-ч/маш.-ч | Наименование механизмов |
|  |  |  |  |  | Первое измере- ние | Второе измере- ние | Третье измере- ние | Четвер- тое измере- ние | Пятое измере- ние | Шестое измере- ние | Сред- нее значе- ние |  |  |
| 1 | - сверление отверстий глубиной до 70 мм диаметром 8 мм | М3 | шт. | 1 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 0,018 |  |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 0,018 | электродрель |
| 2 | - установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением | М3 | шт. | 1 | 1,70 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,63 | 0,027 |  |
|  |  |  | Итого: | 2,70 | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,73 | 0,045 |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 0,018 | электродрель |