СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 4.4; 4.34-4.36; 4.38; 4.43

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка помещения чистота основания, устройство лаг | Визуально | До устройства дощатого покрытия | Мастер | Перед устройством полов в помещении должны быть выполнены штукатурные и другие работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий Основание должно быть очищено от мусора, грязи Лаги должны быть уложены и выровнены |
|  | Соответствие досок покрытия проекту, их антисептирование | Внешний осмотр | То же | То же | Применяемые материалы должны соответствовать проекту. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком Доски (кроме лицевой стороны) должны быть антисептированы |
|  | Влажность досок покрытия | Инструментально Влагомер | То же | То же | Влажность досок покрытия и основания не должна превышать 12% (не менее трех измерений на каждые 50-70 м поверхности пола) |
| Устройство дощатых покрытий | Крепление досок к лаге | Визуально | В процессе устройства дощатых покрытий | Прораб | Все доски дощатого покрытия должны крепиться к каждой лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины покрытия. Гвозди следует забивать наклонно в пласть досок дощатого покрытия |
|  | Стыковка торцов досок | То же | То же | То же | Стыки торцов досок дощатых покрытий следует располагать на лагах Стыки не должны находиться напротив дверных проемов и должны располагаться на одной лаге |
|  | Длина стыкуемых торцами досок | Инструментально Рулетка металлическая | То же | То же | Длина стыкуемых торцами досок покрытия должна быть не менее 2 м (не менее трех измерений на каждые 50-70 мповерхности пола) |
|  | Местные неровности поверхности покрытия | Инструментально Двухметровая рейка | То же | То же | Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Уступ между смежными досками | Инструментально | В процессе устройства дощатых покрытий | Прораб | Уступы между смежными досками дощатых покрытий не допускаются |
|  | Отклонение плоскости покрытий от горизонтали или заданного уклона | Инструментально Уровень строительный | То же | То же | Отклонение от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Зазоры между смежными досками | Инструментально Щуп | То же | То же | Зазоры между досками дощатого покрытия не должны превышать 1 мм (не менее пяти измерений на каждые 50-70 мповерхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Качество поверхности дощатого покрытия | Визуально | После устройства покрытия | То же | Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок |