УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 26434-85** Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.

ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия.

ТУ 5841-076-36913928-2000 Плиты перекрытий железобетонные плоские.

ТУ 5842-002-47569977-98 Плиты перекрытий железобетонные плоские для жилых и общественных зданий с безригельным каркасом.

ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.

ТУ 5842-039-01330254-2001 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные толщиной 220 мм, шириной 1190 мм, длиной 23806280 мм.

ТУ 5842-035-01330254-2001, ТУ 5842-043-01330254-2001 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой.

ТУ 5842-001-50676659-2000 Плиты многопустотные для жилых и общественных зданий.

ТУ 5842-005-01250822-99 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений.

ТУ 5842-099-01218267-99, ТУ 5842-005-01298705-97 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные.

ТУ 5842-007-03609049-2001 Плиты перекрытий керамзитобетонные многопустотные для зданий и сооружений.

ТУ 5842-005-36935344-99 Плиты железобетонные многопустотные для перекрытия зданий и сооружений марки ПТК.

ТУ 5842-001-04002094-2000 Плиты железобетонные многопустотные для перекрытий, распорки доборные внутренние и фасадные.

ТУ 5842-003-05783395-2000 Плиты-настилы железобетонные многопустотные экструзионные.

ТУ 5842-006-03984988-99 Плиты перекрытий железобетонные.

ТУ 5842-005-47569977-98 Плиты перекрытий железобетонные ребристые для жилых и общественных зданий с безригельным каркасом.

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.

Государственные стандарты и технические условия на плиты перекрытий и другие материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по монтажу и проектному закреплению всех несущих конструкций ниже уровня монтируемого перекрытия (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); - наличие паспортов и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку плиты перекрытий, соответствие их требованиям проекта; маркировку плит и наличие штампа ОТК; | Проект, ППР, схемы операционного контроля качества Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы Паспорта |
|  | - внешним осмотром сохранность и отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на поступивших изделиях и материалах; очистку опорных поверхностей от загрязнений; разметку плит. | Общий журнал работ |
| Установка плит перекрытий | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа плит перекрытий; - установку плит перекрытий в проектное положение; - качество заделки стыков, качество сварочных и антикоррозионных работ. | Общий и специальный журналы работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения плит перекрытий требованиям проекта и нормативных документов; - соответствие качества сварочных и антикоррозионных работ, а также работ по замоноличиванию стыков требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной документации. | Общий и специальный журналы работ Акты приемки Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе выполнения работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП: линейка и рулетка измерительные металлические, нивелир, теодолит и другие геодезические и лабораторные приборы и инструмент. |

Монтаж плит перекрытий должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*,СНиП 3.03.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества СМР и другой технологической документации системы управления качеством СМР, действующей в предприятии.

Работы по монтажу плит перекрытий должны выполнять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Работы по монтажу плит перекрытий должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению строительно-монтажных работ.

При производстве работ по монтажу плит перекрытий должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по монтажу плит перекрытий должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Проект производства работ по возведению зданий и сооружений наряду с проектными решениями, предусмотренными общими требованиями СНиП 3.01.01-85*, должен также содержать:

- последовательность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие пространственную неизменяемость конструкций в процессе их установки в проектное положение;

- мероприятия, обеспечивающие устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;

- безопасные условия труда.

Совмещенный монтаж конструкций следует производить по ППР, содержащему порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон, графики подъемов конструкций.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Производству работ по монтажу плит перекрытий должны предшествовать:

- входной контроль проектно-сметной документации;

- разработка проектов производства работ как на возведение здания, так и на выполнение отдельных видов работ, разработка технологических карт и схем операционного контроля качества СМР на выполнение отдельных видов работ (с использованием соответствующей типовой документации);

- проверка неизменности положения знаков разбивочной сети здания (сооружения); выполнение геодезических работ по созданию внутренней разбивочной сети здания (сооружения); детальные разбивочные работы на исходном и монтажном горизонтах;

- завершение и надлежащее оформление предшествующих строительно-монтажных работ;

- завоз и складирование плит и других комплектующих материалов;

- входной контроль поступивших на строительную площадку плит и комплектующих материалов;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства монтажных работ.

Входной контроль качества плит перекрытий и комплектующих материалов должен предотвратить поступление на монтаж изделий и материалов, не отвечающих требованиям проекта и нормативных документов.

Входной контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, требованиями стандартов, технических условий, ППР и другой технологической документации, действующей в предприятии в системе управления качеством.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

необходимо проверить наличие сопроводительной документации (документов о качестве, паспортов, сертификатов) и полноту содержащихся в них данных;

по имеющейся сопроводительной документации, маркировке, необходимо убедиться в соответствии поступивших плит перекрытий и других комплектующих материалов требованиям проекта;

необходимо проверить наличие штампа ОТК на плитах перекрытий;

необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида у плит перекрытий и других материалов;

необходимо провести предусмотренные регламентом входного контроля испытания плит перекрытий и комплектующих материалов.

Участие во входном контроле тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должно быть регламентировано документами системы управления качеством, действующей в предприятии.

Основные технические требования к плитам перекрытий, которым должны отвечать поступившие на строительную площадку плиты, приведены в настоящем альбоме в СОКК "Входной контроль качества сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций", технические требования к строительным растворам приведены в СОКК "Входной контроль строительных растворов" в альбоме часть I, выпуск 1.

Требования к разбивочным геодезическим работам приведены в данном альбоме в СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и СОКК "Геодезические работы на монтажном горизонте".

Состав и содержание решений по охране труда в проекте производства работ должен отвечать требованиямСНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже сборных железобетонных элементов конструкций должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

- падение вышерасположенных материалов, инструмента;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу сборных железобетонных конструкций от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

- определение последовательности установки конструкций;

- обеспечение устойчивости конструкции и частей здания в процессе сборки.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которым производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания следует производить после проектного закрепления всех установленных монтажных элементов и достижения бетоном (раствором) замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР, после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ранее выполненные скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01-85*. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Ранее завершенные ответственные конструкции подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в приложении 7 СНиП 3.01.01-85*.

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и перемещения.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемыми конструкциями должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Сборные конструкции следует устанавливать, как правило, с транспортных средств.

Предварительное складирование конструкций на приобъектных складах допускается только при соответствующем обосновании. Приобъектный склад должен быть расположен в зоне действия монтажного крана.

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:

- соответствие его проектной марке;

- состояние закладных изделий, отсутствие грязи, снега, наледи;

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей.

Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы должны подаваться только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

До начала монтажа плит перекрытий должны быть выполнены следующие работы:

- произведены предусмотренные проектом и ППР разбивочные работы;

- смонтированы, выверены и закреплены по проекту наружные и внутренние стеновые панели;

- доставлены на строительную площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления.

Монтаж плит перекрытий производится в следующей последовательности:

- устройство растворной постели;

- установка плит перекрытий, их выверка в плане и по высоте;

- проектное закрепление плит;

- замоноличивание стыков между плитами перекрытий и наружными стеновыми панелями, а также между смежными плитами перекрытий.

Стыкуемые поверхности панелей внутренних стен и плит перекрытий должны быть очищены от грязи, снега, наледи и просушены сжатым воздухом.

Плиты перекрытий устанавливают на слой цементного раствора, толщина которого и марка которого должны быть указаны в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения стандартного конуса, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте.

Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды не допускаются.

К месту укладки плиты подаются в горизонтальном положении. Если на строительную площадку плиты завозятся в вертикальном положении, то для их перевода в горизонтальное положение применяют грузозахватные приспособления с автоматическим кантователем или стационарные рамные кантователи.

Укладку плит перекрытий на каждой захватке начинают от лестничной клетки и ведут от нее последовательно в обе стороны. Первая плита при укладке принимается с подмостей, последующие укладываются со смонтируемой части перекрытия.

В плане плиты укладывают с соблюдением равных площадок опирания. Глубина площадки опирания уложенных плит должна быть не менее указанной в проекте. Положение в плане уложенных плит проверяют по разметке, определяющей их проектное положение на опорах, при этом следят за совмещением закладных изделий. Незначительные отклонения устраняют, рихтуя плиту монтажными ломами. Горизонтальность контролируют, укладывая в двух взаимно перпендикулярных плоскостях строительный уровень.

При наличии уклона плиту поднимают и укладывают заново, изменяя толщину растворной постели.

Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых плит по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.

После окончательной выверки плиты ее расстроповывают и осуществляют проектное закрепление.

Сварка металлических соединений плит перекрытий должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87* и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. СОКК по сварке в альбоме часть II).

Антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87*, СНиП 3.04.03-85 и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. в настоящем альбоме СОКК "Антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений").

Замоноличивание стыков плит перекрытий должно выполняться после проверки правильности установки плит, приемки соединений плит в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Замоноличивание должно выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87* и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. в настоящем альбоме СОКК "Замоноличивание стыков и швов крупнопанельных жилых зданий").

При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения от проектного положения законченных монтажом плит перекрытия не должны превышать величин, приведенных в нижеследующей таблице.

| Параметр | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от симметичности (половина разности глубины опирания концов плит) при установке плит перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине плит, м: |  | Измерительный, каждая плита, журнал работ |
| до 4 | 5 |  |
| св. 4 до 8 | 6 |  |
| Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных плит перекрытий в шве при длине плит, м: |  | Измерительный, каждая плита, журнал работ |
| до 4 | 8 |  |
| св. 4 до 8 | 10 |  |
| Глубина опирания плит перекрытий на несущие конструкции | не менее указанной в проекте |  |

Требуемая точность установки плит перекрытий в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами (см. в данном альбоме СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и"Геодезические работы на монтажном горизонте") и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа плит перекрытий (операционный контроль качества).

Результаты контроля должны вноситься в журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, замоноличивания монтажных стыков и узлов.

Приемка выполненных работ по монтажу плит перекрытий осуществляется на основании следующих документов:

- исполнительных чертежей с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем плит перекрытий, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документов об их согласовании;

- заводских паспортов (документов о качестве) на плиты перекрытий;

- документов (сертификатов, паспортов), удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- актов освидетельствования скрытых работ;

- актов промежуточной приемки ответственных конструкций;

- журналов работ;

- документов о контроле качества сварных соединений;

- других документов, указанных в дополнительных правилах или рабочих чертежах.