КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗЕМЛЯНОЙ НАСЫПИ

См. Общую часть

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля при устройстве земляной насыпи должны соответствовать требованиям СНиП 3.02.01-87:

1 Отсыпку насыпей на местности с уклоном менее 1:10 при сухом основании и обеспеченном стоке поверхностных вод следует производить непосредственно на естественную поверхность грунта. Растительный слой (дерн) с поверхности основания допускается не удалять, за исключением участков с нулевыми отметками и участков основания под насыпи высотой менее 0,5 м.

При косогорах с устойчивыми грунтами в основании насыпи:

- при поперечном уклоне от 1:10 до 1:5 и высоте насыпи до 1 м дерн должен быть срезан; при большей высоте насыпи срезка дерна не требуется, но перед отсыпкой насыпи из глинистых грунтов основание должно быть вспахано;

- при уклоне от 1:5 до 1:3 в основании насыпи нарезаются уступы; на косогорах, сложенных из дренирующих грунтов, не покрытых растительностью, устройство уступов не требуется.

При возведении насыпей на периодически увлажняемых основаниях до начала отсыпки необходимо обеспечить отвод поверхностных вод и произвести осушение основания согласно проекту.

Влажность грунта в теле насыпи, плотность, объемный вес скелета грунта задаются проектом.

Гранулометрический состав грунта должен соответствовать проекту. Содержание в грунте, предназначенном для устройства насыпей, древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжигаемого строительного мусора не допускается, а количество растворимых солей не должно превышать указанного в проекте.

Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в насыпях не должен превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 15 см для грунтовых подушек и 30 см для прочих насыпей, причем они должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от изолированных конструкций, а мерзлые комья, кроме того, не ближе 1 м от откоса насыпи.

Температура грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательной температуре воздуха, должна обеспечивать сохранение немерзлого или пластичного состояния грунта до конца его уплотнения.

2 Сужение земляного полотна (уменьшение расстояния от оси до бровки) не допускается.

| 3 Отклонение отметок бровки или оси земляного полотна | 0,05 м. |
| --- | --- |
| 4 Увеличение крутизны откосов земляной насыпи не допускается. 5 Отклонение от проекта вертикальной планировки не должно превышать: |

| - по уклонам спланированной территории | 0,001; |
| --- | --- |
| - по уклонам водоотводных канав | 0,0005; |
| - по толщине слоя растительного грунта | 10%. |

Отклонение от проектных отметок допускается лишь в отдельных местах и при условии, если при этом не нарушается заданное направление стока воды.

6 Отклонение геометрических размеров насыпей:

| - положения оси насыпей железных дорог | ±10 см; |
| --- | --- |
| - то же, автомобильных дорог | ±20 см; |
| - ширина насыпей по верху и по низу | ±15 см; |
| - отметок поверхностей насыпей | ±5 см. |

7 Проверка качества земляных работ, выполненных в зимнее время, должна проводиться весной путем выявления основных характеристик грунта, уложенного в зимнее время.

8 Общее количество мерзлых комьев от общего объема отсыпаемого грунта должно быть не более:

| - для насыпей, уплотняемых укаткой | 20%; |
| --- | --- |
| - для насыпей, уплотняемых трамбованием | 30%; |
| - для насыпей, возводимых без уплотнения | 50%. |
| 9 Снег и лед в насыпях не допускаются. |  |

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прораб | Разбивка трассы | Правильность расположения трассы насыпи | Теодолит | До отсыпки насыпи | Геодезист | + |
|  | Подготовка основания | Уклон основания, плотность, степень влажности, обеспечение стока поверхностных вод | Визуально; нивелир, плотномер ПГП-1, влагомер НВУ-1 | То же | Геодезист, лабо- ратория | + |
|  |  | Выполнение мероприятий по подготовке основания в соответствии с проектом (осушение, срезка растительного слоя, вспашка, нарезка уступов и т.д.) | Визуально | -"- |  | + |
|  | Отсыпка тела насыпи | Грануло- метрический состав грунта | Визуально | Периодически в процессе устройства насыпи | Лабо- ратория | + |
|  |  | Содержание в грунте древесины, волокнистых материалов, гниющего строительного мусора | Визуально | То же |  |  |
|  |  | Ширина земляного полотна поверху (промеры через 50 м). Проектные отметки по бровкам и оси насыпи, высота насыпи, величина откосов | Стальная рулетка, нивелир | После окончания работ | Геодезист |  |
|  |  | Коэффициент фильтрации противо- фильтрационных элементов насыпи | Визуальный, измери- тельный | То же | Лаб- ратория | + |
|  |  | Наличие, полнота, своевременность и правильность заполнения мастером журнала контроля за уплотнением насыпи | Визуально | В процессе устройства насыпи |  |  |
| Мастер | Приемка грунта для отсыпки насыпи | Соответствие объемного веса скелета и его влажности проектным. В зимнее время - наличие мерзлого грунта, снега и льда | Визуально; плотномер ПГП-1, влагомер НВУ-1 инстру- ментально | При приемке грунта | Лабо- ратория |  |
|  | Отсыпка тела насыпи | Толщина укладываемых в насыпь слоев грунта. Размер твердых включений. Плотность грунта, влажность, объемный вес скелета уложенного в насыпь грунта, температура грунта | Стальной метр, плотномер ПГП-1 (одна проба на каждые 300 муложенного в насыпь грунта) | В процессе отсыпки насыпи | Лабо- ратория Геодезист |  |
|  |  | Соблюдение технологии работ по отсыпке и уплотнению насыпи, заданной ППР | Визуально | То же |  |  |
|  | Устройство откосов насыпи | Соответствие крутизны откосов проекту | Шаблон (промеры в двух поперечниках на пикет) | В процессе работы |  |  |