ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Техническое задание

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование и объем работ: техническое облуживание и ремонт сплит-систем и кондиционеров, находящихся на балансе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Республике Адыгея.

Требования к качественным характеристикам выполняемых работ

Работы по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем (далее – оборудование) должны соответствовать требованиям ГОСТ на выполняемые работы, а применяемые методы контроля качества этих работ должны соответствовать требованиям производителей сплит-систем.

Работы должны быть оказаны качественно и гарантировать обеспечение бесперебойной работы сплит-систем.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования проводится в соответствии с требованиями технической документации на него, согласно списку сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту.

Замена вышедших из строя деталей сплит-систем производится с применением заменяемых деталей Исполнителя.

Список сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту

| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» г.Майкоп |
| --- |
| № п/п | Наименование | Количество, штук. |
| 1 | Кондиционер WHIRPOOL AMC 986 WP | 1 |
| 2 | Сплит-система Supra MV S410-07 HA | 2 |
| 3 | Сплит-система Hisense AS-18 | 5 |
| 4 | Сплит-система Haier | 6 |
| 5 | Сплит-система Toshiba | 4 |
| 6 | Кондиционер Elenberg | 2 |
| 7 | Кондиционер Samsung | 2 |
| 8 | Сплит-система LG | 4 |
| 9 | Сплит-система Samsung | 1 |
| 10 | Сплит-система Gree | 1 |
| 11 | Сплит-система OMAKS | 3 |
| 12 | Кондиционер Rolsen | 2 |
| 13 | Кондиционер Delonghi | 3 |
| 14 | Кондиционер Elenberg | 4 |
| 15 | Сплит-система DANTEX RK | 2 |
| 16 | Сплит-система Panasonik CS | 2 |
| 17 | Сплит-система CHIGO | 2 |
| 18 | Сплит-система MB 2.6 S-R 2 | 2 |
| 19 | Кондиционер WHIRLPOOL | 1 |
| 20 | Кондиционер БК-2300 | 2 |
| 21 | Сплит-система PIONEER | 1 |
| 22 | Сплит-система AERONIK | 1 |
| Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Майкопском районе |
| 1 | Кондиционер Samsung | 3 |
| 2 | Кондиционер Panasonik | 1 |
| 3 | Сплит-система ASW | 3 |
| 4 | Сплит-система PS0808i | 1 |
| 5 | Сплит-система Misubishi electric | 1 |
| 6 | Сплит-система NEOCLIMA | 1 |
| 7 | Кондиционер БК-2000 | 3 |
| 8 | Сплит-система МВ 2 | 2 |
| Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» Красногвардейском районе |
| 1 | Сплит-система Panasonik CS | 3 |
| 2 | Сплит-система Panasonik РА | 1 |
| 3 | Сплит-система Samsung | 2 |
| 4 | Сплит-система GE | 2 |
| Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинских районах. Кошехабльский отдел |
| 1 | Сплит-система LG | 1 |
| 2 | Сплит-система AUX | 1 |
| Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинских районах. Шовгеновский отдел |
| 1 | Сплит-система AUX | 3 |
| 2 | Сплит-система Supra MV | 1 |
| 3 | Сплит-система MB | 1 |
| Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинских районах. Гиагинский отдел |
| 1 | Сплит-система DANTEX | 6 |
| 2 | Сплит-система AERONIK | 2 |
| 3 | Сплит-система Ceneral | 1 |
| Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Тахтамукайском, Теучежском районах и г. Адыгейске. Тахтамукайский отдел. |
| 1 | Кондиционер MWM007Q | 3 |
| 2 | Сплит-система AUX | 3 |
| Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Тахтамукайском, Теучежском районах и г.Адыгейске. Теучежский отдел. |
| 1 | Сплит-система AUX | 13 |

Перед началом выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Исполнитель проверяет:

показания приборов управления и/или контроля за работой оборудования и при необходимости произвести необходимые регулировки в соответствии с инструкцией производителя оборудования;

температуру окружающей оборудование среды и при её не соответствии требованиям инструкции производителя по его эксплуатации сообщить соответствующие замечания должностному лицу Заказчика, ответственному за эксплуатацию оборудования;

параметры электропитания оборудования и при их не соответствии требованиям инструкции производителя по его эксплуатации сообщить соответствующие замечания должностному лицу Заказчика, ответственному за эксплуатацию оборудования;

исполнение персоналом Заказчика требований инструкции производителя по эксплуатации оборудования, а при выявлении их нарушения сообщить соответствующие замечания должностному лицу Заказчика, ответственному за эксплуатацию оборудования.

Перечень видов работ по техническому обслуживанию

и ремонту оборудования

| № п/п | Виды работ |
| --- | --- |
| 1. | Диагностика |
| 2. | Замена компрессора |
| 3. | Замена двигателя вентилятора |
| 4. | Замена вентилятора |
| 5. | Замена подшипника |
| 6. | Замена жалюзи |
| 7. | Замена двигателя жалюзи |
| 8. | Замена блока автоматики |
| 9. | Замена пускового конденсатора |
| 10. | Заправка хладагентом с вакуумацией системы до 1,5 кг |
| 11. | Заправка хладагентом с вакуумацией системы свыше 1,5 кг |
| 12. | Дозаправка хладагентом системы до 1,5 кг.(включая фреон) |
| 13. | Дозаправка хладагентом системы свыше 1,5 кг..(включая фреон) |
| 14. | Устранение утечки хладагента |
| 15. | Ремонт электронного блока |
| 16. | Замена пускорегулирующего защитного оборудования (контакторы, автоматы, датчики и реле давления, предохранители, катушка соленоидного клапана) |
| 17. | Замена датчика температуры |
| 18. | Замена регулятора конденсации |
| 19. | Замена подогревателя картера компрессора |
| 20. | Ремонт или замена магистральных трубопроводов |
| 21. | Ремонт или замена изоляции трубопроводов |
| 22. | Ремонт дренажной системы |
| 23. | Замена дренажного насоса |
| 24. | Замена сервисного вентиля |
| 25. | Дополнительная очистка конденсатора |
| 26. | Демонтаж одного из блоков |
| 27. | Монтаж одного из блоков |
| 28. | Снятие защитной решетки |
| 29. | Установка защитной решетки |
| 30. | Услуги автовышки 1 час |
| 31. | Транспортировка оборудования в мастерскую и из мастерской |

| № п\п | Виды работ |
| --- | --- |
| 1 | Выезд механика к месту проведения работ. |
| 2 | Демонтаж, монтаж внутреннего блока. |
| 3 | Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата. |
| 5 | Проверка подшипников двигателя вентилятора. |
| 6 | Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. |
| 7 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. |
| 8 | Работы, выполняемые при техническом обслуживании наружного блока сплит-системы. |
| 9 | Демонтаж, монтаж наружного блока. |
| 10 | Очистка воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора. |
| 11 | Проверка работы мотор-компрессора по шуму и нагреву. |
| 12 | Обнаружение и устранение мест утечек хладона из холодильной установки сплит - системы. |
| 13 | Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки сплит-системы. |
| 14 | Очистка, проверка крепления и балансировки крыльчатки вентилятора. |

- Техническое обслуживание включает следующие работы:

- назначение на ремонт (при необходимости).

- проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

- чистка фильтров внутренних блоков кондиционеров и проверка состояния, чистка и промывка воздушного фильтра парогенератором;

- чистка теплообменников и крыльчаток вентиляторов внутренних блоков, проверка состояния дренажной системы, чистка, обработка от грибков и плесени парогенератором чистка и промывка теплообменников наружных блоков кондиционеров спецоборудованием под давлением с применением очищающих растворов;

- осмотр фреоновых трубопроводов на отсутствие утечки фреона и целостности изоляции с помощью течеискателя;

- проверка качества соединений электрических сетей и работоспособности приборов автоматики кондиционеров;

- проверка качества работы пульта управления кондиционера и тестирование работы системы во всех режимах;

- проверка рабочего давления фреона в системе;

- проверка рабочих температурных показаний теплообменников кондиционера;

- проверка состояния электродвигателей компрессоров под нагрузкой (температура, потребляемый ток);

- проверка работы электродвигателей вентиляторов на отсутствие биения, заедания, повышенного шума;

- проверка состояния электропускового оборудования;

- очистка поверхностей кондиционера спецоборудованием под давлением;

- профилактическая дезинфекция дезинфицирующим средством.

- Ремонт на модульном уровне включает:

- диагностика неисправностей;

- замена неисправных ресурсных деталей, запасных частей и механизмов сплит-систем;

- регулировка и настройка сплит-систем.

- Ремонт с пайкой фреоновых компонентов включает:

- восстановление  работоспособности сплит-систем на месте их установки или в сервисном центре.

Вышедшие из строя запасные части, блоки и иные элементы (далее - детали) Исполнитель заменяет на следующих условиях:

заменяемые запасные части и элементы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию техники, ГОСТам, сертификатам качества и нормам;

функциональные и технические характеристики новых деталей должны быть равны или лучше функциональных и технических характеристик заменяемых деталей и должны соответствовать рекомендациям компаний-производителей ремонтируемых сплит-систем;

новые детали должны быть совместимы с сплит-системой, в которую они устанавливаются.

Перечень запасных частей, используемых при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования

| № | Виды запасных частей | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор на сплит-систему свыше 5 кВт. | шт. |
| 2 | Компрессор на сплит-систему до 5 кВт. | шт. |
| 3 | Конденсатор компрессора свыше 5 кВт. | шт. |
| 4 | Конденсатор компрессора до 5 кВт. | шт. |
| 5 | Конденсатор вентилятора наружного блока | шт. |
| 6 | Хладагент R22, руб. | кг. |
| 7 | Хладагент R410, руб. | кг. |
| 8 | Двигатель вентилятора внутр.блока | шт. |
| 9 | Двигатель вентилятора наруж.блока | шт. |
| 10 | Вентилятор внутр.блока | шт. |
| 11 | Эл.плата управления | шт. |
| 12 | Соленоидный клапан наруж.блока | шт. |
| 13 | Фотоприемник ИК пульта внутр.блока | шт. |
| 14 | Пульт ДУ | шт. |
| 15 | Датчик испарителя внутреннего блока | шт. |
| 16 | Двигатель горизонтальных жалюзи внутр.блока | шт. |
| 17 | Двигатель вертикальных жалюзи внутр.блока | шт. |
| 18 | Доп.трасса к оборудованию свыше 5 кВт., руб. | м. |
| 19 | Доп.трасса к оборудованию до 5 кВт., руб | м. |
| 20 | Сервисный порт наруж.блока свыше 5 кВт. | шт. |
| 21 | Сервисный порт наруж.блока до 5 кВт. | шт. |

Требования к выполняемым работам

Выполнение работ Исполнителем производится в рабочие дни Заказчика (понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:30 (время московское), пятница с 09:00 до 16:15 (время московское)), кроме выходных и официально объявленных праздничных дней. Работа в другие дни и время может производиться по предварительному согласованию Исполнителя с представителями Заказчика.

Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонт оборудования из своих материалов (запасных частей и ресурсных деталей), своими силами и средствами. Доставка/погрузка/разгрузка оборудования в сервисный центр Исполнителя и обратно Заказчику осуществляется силами и средствами Исполнителя.

Техническое обслуживание и ремонт, осуществляемые по адресу Заказчика, выполняются в присутствии ответственного лица Заказчика.

В связи с контрольно-пропускным режимом, действующим у Заказчика, Исполнитель до начала выполнения технического обслуживания и ремонта сплит-систем предоставляет список работников, задействованных при выполнении работ, с указанием их паспортных данных для прохода к месту выполнения работ. Вход на территорию будет осуществляться по заранее согласованному с Заказчиком списку лиц, привлекаемых для осуществления технического обслуживания и ремонта.

Выполнение работ осуществляется по заявке Заказчика. При получении заявки, Исполнитель обеспечивает прибытие своих технических специалистов на место проведения работ и организовывает начало проведения работ в течение 5(пяти) часов после получения заявки.

Если заявка Заказчика поступила к Исполнителю в конце рабочего дня, то Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 5 (пяти) часов с начала следующего рабочего дня.

В случае выявления неисправности оборудования, для устранения которой не требуется замена или ремонт ее компонентов, срок восстановления составляет 1 (один) рабочий день.

При проведении блочного ремонта максимальный срок выполнения работ по восстановлению составляет не более 5 (пяти) рабочих дней. При проведении ремонтов Исполнителю необходимо иметь подменный фонд сплит-систем. При сроках проведения  ремонтов более 5 (пяти) дней, Исполнитель обязан обеспечить установку сплит-системы  с подменного фонда  в помещении Заказчика на время ремонта.

При проведении технического обслуживания необходимо произвести замену фильтрующих  элементов не менее одного на каждую единицу техники (фильтры угольные, кахетиновые, фотокаталитический, нано фильтры, плазменные фильтры с ионами серебра, антибактериальные). Тип заменяемого фильтра зависит от модели сплит-системы.

Используемые при проведении технического обслуживания сплит-систем очищающие и дезинфицирующие средства должны быть сертифицированы. Сертификат соответствия предоставляется при подписании контракта.

Требования к гарантийному сроку выполняемых работ и объему предоставления гарантий их качества

Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ.

На произведенный ремонт Исполнитель предоставляет гарантию работы оборудования сроком не менее 3 (трех) месяцев со дня принятия Заказчиком произведенного ремонта (подписания акта выполненных работ).

Срок предоставления гарантии качества на запасные части к оборудованию не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока гарантии, установленного производителем (изготовителем) запасных частей.

При оказании услуг Исполнитель гарантирует применение качественных материалов и запасных частей. Применяемые материалы и запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию оборудования.

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Исполнитель.

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Обоснование начальной максимальной цены запасных частей и выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ком. Предложение № 1 исх.№ 42 от 26.03.2018 | Ком. Предложение № 2 б/н от 23.03.2018 | Ком. Предложение № 3 б/н от 26.03.2018 | НМЦК, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО и ремонт сплит систем и кондиционеров | 126 480,0 | 138 960,0 | 123 920,0 | 129 786,67 |

## При расчете корректирующие коэффициенты и индексы не применялись.

## НЦМКрын  = 1/3*(1*1905371,0+1*1929651,0+1*1949749,0) =1 928 257,00

Начальная (максимальная) цена запчастей составляет 129 786,67  (сто двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 67 копеек).

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 300 000,0 (триста тысяч) рублей 00 копеек и  установлена в пределах выделенных лимитов финансирования, доведенных на 2018 год по данной статье расходов.