МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТУ 5899-002-04002094-2000 Элементы оград железобетонные сборные.

ТУ 5899-065-36913928-99, ТУ 5899-003-42509284-99, ТУ 5899-001-44884187-2001, ТУ 5899-001-44914592-2001, ТУ 5899-008-01251715-2000 Элементы оград железобетонные. ТУ 5899-023-01003035-2001 Детали оград железобетонные.

Технические условия на элементы оград железобетонные сборные и другие комплектующие материалы.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

Серия 3.017-3 Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений (ПИ N 2, ЦНИИПромзданий, 1993 г.).

Серия 3.017-3 Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

Данная серия разработана взамен серии 3.017-1. Серия содержит рабочие чертежи типовых конструкций оград территорий промышленных предприятий, объектов энергетического, сельскохозяйственного и складского назначения, участков жилых и общественных зданий и других объектов гражданского строительства. Серия не распространяется на специальные виды ограждений и охранные ограждения режимных предприятий.

Серия разработана с учетом требований СН 441-72* "Указаний по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений".

Рабочие чертежи оград разработаны для районов со следующими природными условиями:

грунты сухие, непучинистые, непросадочные;

ветровая нагрузка для Iа - IV районов по СНиП 2.01.07-85;

сейсмичность не выше 6 баллов;

отсутствие вечной мерзлоты.

Ограды должны воспринимать следующие нагрузки:

вертикальные - от собственного веса;

горизонтальные - ветровые.

Расчет железобетонных изделий произведен по СНиП 2.03.01-84* на следующие усилия:

на усилия от собственного веса, возникающие во время распалубки изделий (отпускная прочность - 70% от проектной);

на усилия от собственного веса, возникающие при подъемно-транспортных операциях;

на усилия от ветровых нагрузок и собственного веса - при эксплуатации.

Железобетонные ограды

В серии разработаны железобетонные решетчатые и глухие ограды с цоколем, с опорами, заделываемыми в фундаменты.

Железобетонные ограды приняты двух основных высот: 1,6 и 2,0 м.

Высота глухой железобетонной ограды может быть увеличена до 2,5 м посредством насадки из колючей проволоки.

Доборные элементы железобетонных оград следует выполнять из кирпича.

Условное обозначение железобетонных оград в серии - марка состоит из буквы Б, обозначающей материал ограды - железобетон, индекса (1...5), характеризующего различие ограды по внешнему виду, буквенного индекса, обозначающего высоту ограды в метрах (индекс Б соответствует высоте 1,6 м, В - 2,0 м).

Пример условного обозначения железобетонной глухой ограды высотой 2,0 м - Б5В; железобетонной решетчатой ограды высотой 1,6 м - Б3Б.

Железобетонные ограды решетчатые и глухие представляют собой единый конструктивный элемент панели с цокольной частью и столбами. Панели соединяют между собой посредством приварки соединительных элементов к монтажным петлям.

Ограды заделывают в железобетонные фундаменты стаканного типа.

Номенклатура железобетонных оград

| Эскиз | Тип | Высота, м | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Б1В | 2,0 | Железобетонная глухая ограда |
|  | Б2В | 2,0 | Железобетонная глухая ограда |

Номенклатура железобетонных оград

| Эскиз | Тип | Высота, м |
| --- | --- | --- |
| Железобетонная решетчатая ограда | Б3Б | 1,6 |
|  | Б3В | 2,0 |
| Железобетонная глухая ограда | Б4В | 2,0 |
| Железобетонная глухая ограда | Б5В | 2,0 |

Железобетонные ограды состоят из следующих элементов - панелей, фундаментов, цокольных панелей и столбов.

Условное обозначение - марка элементов железобетонных оград состоит из следующих индексов: типоразмер изделия; наименования изделия (Пб - панель железобетонная; С - столб железобетонный; ПЦ - панель цокольная; Ф - фундамент железобетонный); габаритных размеров изделия в дециметрах; индекс, характеризующий разновидность изделия по закладным.

Пример условного обозначения панели железобетонной первого типоразмера длиной 3,0 м, высотой 2,0 м - 1Пб30.20;

то же панели цокольной железобетонной длиной 3,0 м и высотой 0,6 м - ПЦ30.6;

то же фундамента железобетонного размерами по подошве 0,9x0,7 м, высотой 0,45 м.

Складирование и транспортирование панелей оград должно производиться в горизонтальном положении. Цокольные панели должны транспортироваться в вертикальном положении.

При складировании панель нижнего ряда должна быть уложена на четыре деревянные прокладки сечением 100x200x40, расположенные по длине стоек на расстоянии 100 мм от верха и 450 мм от низа панелей. Прокладки между изделиями должны располагаться в одной плоскости с нижними прокладками и иметь те же размеры.

При транспортировании панелей помимо этих прокладок необходимо дополнительно с помощью прокладок на тех же уровнях расклинить среднюю часть панелей. Панели перед транспортировкой должны быть надежно закреплены для исключения возможности их смещения как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

При складировании изделий, а также для погрузки их на автомобильный и железнодорожный транспорт должны применяться специальные траверсы с четырьмя подвесками.

Высота штабеля при соблюдении мер, исключающих возможность смещения панелей при транспортировке, должна быть не более 2,5 м.

| Панель 1ПБ 30.20 | Панели 2ПБ 30.16 и 2ПБ 30.20 |
| --- | --- |
| Панель 1ПБ 40.20 | Панель ЗПБ 30.20 |
| Панель ЗПБ 30.20 |  |

Монтаж конструкций оград должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Проект должен содержать:

монтажные планы с маркировкой участков ограждений, с координатами углов, отметками земли, развертки участков с указанием глубины заложения фундаментов, привязкой ворот и калиток, маркировкой типовых конструктивных элементов и узлов;

спецификации конструктивных и соединительных элементов оград и ворот;

чертежи фундаментов железобетонных оград при грунтовых условиях, отличающихся от принятых в данной серии;

указания по антикоррозионной защите конструкций и защите заглубленных в землю элементов оград.

Железобетонные панели должны складироваться в горизонтальном положении, за исключением цокольных панелей, которые хранят и транспортируют в вертикальном положении.

Монтаж элементов железобетонных оград производят автомобильным краном грузоподъемностью 3 тс.

Для монтажа ограды в панелях предусмотрены строповочные отверстия.

Для замоноличивания панелей в стаканах фундаментов принят бетон класса В 15 на мелком заполнителе.

Сварку производить в соответствии с ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 14098-91 и СНиП 3.03.01-87. Электроды применять - Э42 по ГОСТ 9467-75*.

Закладные и соединительные изделия должны отвечать требованиям ГОСТ 10922-90.

Закладные и соединительные изделия должны быть защищены антикоррозионным покрытием - двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по грунту из лака ПФ-170.

Нарушенное монтажной сваркой антикоррозионное покрытие соединительных элементов должно быть восстановлено.

Кирпичную кладку вставок следует выполнять с расшивкой швов или впустошовку с последующей штукатуркой.

Все работы по монтажу оград должны выполняться с соблюдением правил охраны труда согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1 "Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2 "Строительное производство".

Требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2;

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже сборных железобетонных конструкций необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу сборных железобетонных конструкций от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

определение последовательности установки блоков;

обеспечение устойчивости конструкции фундамента в процессе сборки.

При монтаже сборных железобетонных конструкций запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на участке, над которым производится перемещение и установка элементов сборных конструкций.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Монтаж сборных железобетонных оград

Монтаж сборных железобетонных оград следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

Работы по устройству сборных железобетонных оград должны выполнять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Работы по устройству сборных железобетонных оград должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению строительно-монтажных работ.

При производстве работ по устройству сборных железобетонных оград должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по устройству сборных железобетонных оград должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Основным работам по устройству сборных железобетонных оград должны предшествовать подготовительные работы:

а) завершение внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, оформленное актом (см.СОКК "Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы" в настоящем альбоме);

б) геодезические разбивочные работы по перенесению трассы ограды в натуру, детальная разбивка ограды (см. СОКК "Геодезические работы при устройстве фундаментов" в альбоме часть I, выпуск 1);

в) завершение предшествующих земляных работ, в том числе планировки территории под ограду и площадки под складирование элементов оград, разработки траншей и котлованов для ограды (см. СОКК "Разработка выемок, вертикальная планировка" в альбоме часть I, выпуск 1);

г) завоз и складирование элементов ограды;

д) входной контроль поступивших на строительную площадку рабочей документации, железобетонных элементов ограды и комплектующих материалов;

з) разметка панелей и фундаментов.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле железобетонных элементов оград:

- необходимо проверить наличие сопроводительной документации и полноту содержащихся в них данных;

- по имеющейся сопроводительной документами, маркировке необходимо убедиться в соответствии поступивших железобетонных элементов оград требованиям проекта;

- необходимо проверить наличие на изделиях штампа ОТК;

- необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие на изделиях недопустимых дефектов внешнего вида;

- для установления соответствия поступивших железобетонных изделий требованиям проекта и нормативных документов необходимо провести замеры геометрических параметров изделий и другие испытания, предусмотренные регламентом входного контроля (технологической картой или другими документами системы контроля качества, действующей в предприятии);

- при обнаружении недопустимых внешнего вида, при установлении несоответствия поступивших железобетонных элементов ограды требованиям проекта и нормативных документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку железобетонных элементов оград.

Приемка территорий после их расчистки и подготовки к благоустройству должна оформляться согласно требованиям заказчика актом приемки и должна осуществляться с учетом следующих требований:

предельные отклонения уклона спланированной поверхности от проектного не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений (контроль - визуальный по наблюдению за стоком атмосферных осадков или измерительный по сетке 50х50 м)

предельные отклонения отметок спланированной поверхности от проектных не должны превышать: в нескальных грунтах ±5 см; в скальных грунтах от +10 до -20 см (контроль измерительный по сетке 50х50 м).

Вынос в натуру трассы оград осуществляется от знаков геодезических сетей, красных линий, точек теодолитных ходов, от оси проезда или от строительной сетки и т.д.

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ должна проверяться неизменность положения знаков разбивочной сети путем повторных измерений элементов сети.

Геодезические работы по перенесению в натуру трассы оград начинаются с выноса точек поворота и осей трассы.

Перенесение в натуру осуществляется полярным способом с контролем от ближайшей вынесенной в натуру точки, способом линейных или створных засечек и способом перпендикуляров.

Полярный способ применяется при разбивках на открытой местности и возможности производства угловых и линейных измерений с одной точки стояния прибора.

Для измерения расстояний могут использоваться мерные ленты, металлические рулетки, оптические и нитяные дальномеры.

При выносе точек трассы, близко расположенных к пунктам геодезической или разбивочной сети, к капитальной застройке, рекомендуется способ линейных засечек. При этом длина стороны засечки не должна быть более длины мерного прибора, а число засечек должно быть не менее трех. Углы при вершине засечки должны быть в пределах от 30 до 120°.

При наличии достаточного числа точек с известными координатами может применяться способ створных засечек.

Способ перпендикуляров рационален в случае расположения трассы вдоль геодезической сети, специально проложенного теодолитного хода или створной линии между зданиями.

Длина перпендикуляра не должна превышать 4 м. При длине перпендикуляров более 4 м вынос в натуру должен контролироваться засечкой.

Ось трассы и углы поворота в натуре закрепляются знаками установленной конструкции, а их положение фиксируется параллельными выносками или створными знаками, долговременность которых следует определять исходя из конкретных условий строительства.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие ППР, технологической карты и схемы операционного контроля качества работ по монтажу оград; - завершение и надлежащее оформление предшествующих внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ; - завершение и надлежащее оформление геодезических работ по освидетельствованию наличия в натуре и неизменности положения знаков разбивочной сети, по восстановлению утерянных знаков, по перенесению трассы оград и положения фундаментов в натуру; - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по устройству траншей и котлованов (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); - наличие сопроводительных документов на железобетонные элементы ограды и комплектующие материалы, маркировки, штампа ОТК, недопустимых дефектов внешнего вида; - очистку панелей и фундаментов от грязи, снега и наледи. | ППР, технологическая карта, СОКК Акт об окончании работ Общий журнал работ Акт разбивки, исполнительная схема Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ; исполнительные схемы; Сопроводительные документы Общий журнал работ |
| Монтаж сборных железобетонных оград | Контролировать: - соблюдение заданной в ППР технологии выполнения работ по монтажу сборных железобетонных оград; - точность установки железобетонных оград в проектное положение; - качество выполнения сварочных, гидроизоляционных, антикоррозионных работ, работ по замоноличиванию, кладочных работ. | Общий журнал работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения смонтированных оград требованиям проекта, ППР и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации (актов приемки оград, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных геодезических схем). | Акты приемки оград, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), геодезист, представители технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка металлические, нивелир, теодолит и др. геодезические приборы и инструменты. |

Правильность выполнения разбивки трассы в натуре контролируется от красных линий, осей проездов, от существующих твердых контурных точек и от специально проложенных теодолитных ходов.

Земляные работы по разработке траншей под цоколь ограды и котлованы должны выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.02.01-87 и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке (см. СОКК "Разработка выемок, вертикальная планировка" в альбоме часть I, выпуск 1).

Траншея под цоколь ограды должна быть отрыта механизированным способом с запасом по ширине до 10 см в обе стороны от оси и на 10 см глубже отметки положения низа цоколя при устройстве дренирующего слоя.

Котлованы для сборных фундаментов должны разрабатываться на 10 см глубже отметки низа фундаментов при устройстве дренирующей подушки.

Дренирующий материал в котлованах и траншеях должен быть уплотнен: песок - поливом, гравий и щебень - трамбованием до состояния, при котором прекращается подвижка щебня и гравия под воздействием уплотняющих средств. В песчаных и супесчаных грунтах дренирующие подушки под цоколи и фундаменты не делаются.

Приемка земляных работ по разработке траншей и котлованов должна оформляться согласно требованиям заказчика актами освидетельствования скрытых работ или актом приемки и должна осуществляться с учетом следующих требований СНиП 3.02.01-87:

предельные отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов не должны превышать ±5 см (контроль - измерительный, по углам и центру котлована, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок);

вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и цоколи должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см (контроль - технический осмотр всей поверхности основания).

Монтаж сборных железобетонных элементов оград должен осуществляться в следующей последовательности:

- планировка верха котлованов под проектную отметку;

- установка фундаментов, их выверка;

- установка панелей оград, их выверка и раскрепление клиньями;

- сварка монтажных соединительных изделий;

- замоноличивание стойки панелей в стакане фундамента;

- засыпка котлованов и траншей грунтом с уплотнением.

Для разметки мест установки фундаментов вдоль оси ограды натягивают проволоку или шнур и на дно котлованов отвесом переносят центры фундаментов, далее вдоль оси в обе стороны от центра фундаментов отмеряют расстояние, равное половине ширины фундамента, и фиксируют эти точки способом, заданным ППР.

Опорные поверхности фундаментных блоков и стоек панелей перед подъемом должны быть очищены от грязи, снега и наледи.

Элементы оград (фундаменты и панели) следует устанавливать в проектное положение по принятым в ППР ориентирам (рискам, штырям, граням и т.п.).

Устанавливаемые в стаканы фундаментов стойки панелей до расстроповки должны быть надежно закреплены клиньями.

Предельные отклонения законченных монтажом элементов оград от проектных не должны превышать:

- положения фундаментов в плане 12 мм;

- отметок дна стакана фундаментов 20 мм;

- положения панелей в плане в нижнем ее сечении 8 мм;

- отклонения от вертикали верха плоскости панелей 10 мм, если другие требования не обоснованы в проекте (контроль - измерительный, каждый элемент, регистрация - в геодезической исполнительной схеме).

Монтажные узлы железобетонных оград по серии 3.017-3 приведены на следующем листе.

СХЕМЫ ПРИМЫКАНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД

| Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел 1 | Узел 2 | Узел 3 | Узел 5 |

| Схема 5 | Узел 7 | Узел 8 |
| --- | --- | --- |
| Узел 10 |  | Узел 9 |