СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА ВАНН, ВАНН С УМЫВАЛЬНИКОМ И АРМАТУРЫ К НИМ

Технические требования

ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия.

ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия.

ТУ 2291-030-00284581-98 Приборы санитарно-технические акриловые.

ТУ 4941-028-10836194-99 Ванны чугунные эмалированные 1700x700.

ТУ 4941-032-00284581-97 Ванна чугунная эмалированная длиной 1700 мм.

ТУ 4941-033-00284581-97 Ванны чугунные эмалированные модернизированные облегченные с улучшенными эргономическими показателями.

ТУ 21-028995-009-91 Ванны чугунные эмалированные длиной 1500 мм модернизированные облегченные с улучшенными эргономическими показателями.

ТУ 21-469-015-93 Ванны чугунные эмалированные прямобортные.

ТУ 21-469-014-93 Ванны чугунные эмалированные длиной 1600 мм с улучшенными эргономическими показателями.

ТУ 4941-005-00284581-93 Ванна из полимербетона длиной 1700 мм.

ТУ 4941-045-00284581-98 Ванна и поддон из искусственного мрамора (полимербетона).

ТУ 5772-003-08581373-98 Ванны из полимербетона.

ГОСТ 15167-93* Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

ТУ 4960-002-3794-98 Изделия санитарные керамические.

ТУ 4970-020-00284581-96 Изделия санитарно-технические из искусственного мрамора (полимербетона).

ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия.

ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная.

ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры.

... Стандарты и технические условия на санитарно-технические чугунные и стальные эмалированные и другие ванны, керамические и другие умывальники, санитарно-техническую водосливную и водоразборную арматуру, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

Монтаж ванн, ванн с умывальником и арматуры к ним следует производить в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах но лицензированию строительной деятельности.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы по монтажу санитарно-технических кабин, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку ванн, умывальников и арматуры; - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность ванн, умывальников, кронштейнов и арматуры; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на ваннах, умывальниках, кронштейнах и арматуре. | Проект, ППР, технологические карты, СОКК Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под монтаж ванн, умывальников и арматуры |
| Установка ванн, ванн с умывальном и арматуры к ним | Контролировать: - соблюдение заданной ПНР (технологической картой) технологии монтажа ванн, умывальников и арматуры; - установку ванн, кронштейнов и умывальников в проектное положение; надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков канализационных труб, сифонов, переливов, уплотнение резьбовых соединений смесителя с подводками. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения установленных ванны, умывальника и смесителя требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; - выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Общий и специальный журналы работ |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 и часть здания при объеме свыше 5000 мвключающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических кабин;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка ванн и кронштейнов под умывальники;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка умывальников;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждении ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Монтажу ванн, ванн с умывальником и арматуры к ним должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку приборов, изделий и арматуры к ним на соответствие их требованиям нормативной документации. Входной контроль должен производиться в соответствии с требованиями СОКК "Входной контроль качества санитарных керамических изделий", "Входной контроль качества санитарно-технических чугунных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технических стальных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технической водосливной арматуры"и "Входной контроль качества санитарно-технической водоразборной арматуры". Порядок осуществления входного контроля должен быть регламентирован документами системы качества, действующими на предприятии.

Подводки к ваннам, умывальникам и водоразборной арматуре должны прокладываться в соответствии с требованиями СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

Высоту установки смесителей от уровня чистого пола, мм, следует принимать:

смесителей для ванн - 800±20;

смесителей общих для ванн и умывальников - 1100±20.

При установке общего смесителя для умывальника и ванны высота установки умывальника - 850±20 мм до верха борта.

Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 21002250 мм от низа сетки до уровня чистого пола (отклонения от проектных размеров не более ±20 мм).

Расстояние между центрами патрубков холодной и горячей воды должны быть равны 100±2 или 150±2 мм в зависимости от расстояния между центрами штуцеров устанавливаемых настенных смесителей. Патрубки для присоединения настенных смесителей к сетям холодной и горячей воды должны иметь эксцентриситет не менее 3 мм внутренние реборды или наружные лыски для завинчивания их в муфту или угольник.

Монтаж ванн осуществляется в следующей последовательности:

- установка тройника, присоединение к нему выпуска и переливной трубы;

- закрепление ножек ванны;

- установка перелива;

- установка ванны в проектное положение;

- установка сифона и присоединение его к отводной канализационной линии;

- заземление ванны (присоединение уравнителя электрических потенциалов);

- установка смесителя.

Ванна, установленная на ножках, должна иметь:

- устойчивое положение и прочное крепление;

- горизонтальное положение бортов (отклонение от горизонтали не должно превышать 4 мм);

- уклон днища к выпускному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск;

- расстояние от пола до нижней кромки выпускного отверстия не менее 145 мм.

Высота от пола до верха бортов чугунных эмалированных ванн, установленных на ножках, , должна быть не более 630 мм для ванн типов ВЧ-1500, ВЧ-1600, ВЧ-1700 и ВЧП-1700.

Высота от пола до верха бортов стальных эмалированных ванн, установленных на ножках, , должна быть не более 600 мм для ванн типов ВСт 1500, ВСт 1600 ВСт 1700.

Монтаж умывальников осуществляется в следующей последовательности:

- разметка по шаблону мест установки средств крепления умывальника или мест отверстий для установки кронштейнов;

- крепление планки или сверление отверстий под кронштейны;

- установка кронштейнов и выверка их по уровню (не допускается крепление кронштейнов с помощью деревянных пробок);

- установка умывальника и его выпуска;

- установка сифона и присоединение его к раструбу отводной канализационной трубы; заделка стыков.

Стыки чугунных канализационных труб и фасонных частей на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющего цемента или расплавленной и нагретой до температуры 130-135 °С серой с добавлением 10% обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84* или ГОСТ 19607-74*.

Подключение чугунного сифона ванны к чугунным канализационным трубам может производиться с помощью резиновой манжеты, раструб которой надевается на раструб чугунной фасонной части, а гладкий конец - на чугунный сифон. Минимальное расстояние от конца сифона до раструба в этом случае должно быть не менее 100 мм.

Гладкие концы труб из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента. При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

Пластмассовые отводные трубы наружным диаметром 40 мм умывальников и ванн к сети внутренней канализации диаметром 50 присоединять с помощью перехода 50x40 мм или переходной резиновой детали.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждения ранее выполненных работ

| Установка ванны чугунной эмалированной | Установка ванны стальной эмалированной |
| --- | --- |
| Спецификация: 1. Ванна чугунная эмалированная ВЧ-1500 (ВЧ-1700) 2. Сифон чугунный с латунным выпуском и переливом СВПГ 3. Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге См-ВДРНШл 4. Уравнитель электрических потенциалов 5. Ножки чугунные | Спецификация: 1. Ванна стальная эмалированная ВСт 1500 2. Сифон пластмассовый с выпуском и переливом СВПГ 3. Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге См-ВДРНШл 4. Уравнитель электрических потенциалов 5. Ножки стальные |

УСТАНОВКА ВАННН И УМЫВАЛЬНИКОВ ПО СЕРИИ 1.188.1-8

Оборудование санитарно-технических кабин 9СК

В санитарно-технических кабинах устанавливаются следующие санитарно-технические приборы: ванна чугунная эмалированная прямобортная облегченная типа ПВ-1 размером 1700x750 с сифоном, переливом и выпуском; умывальник полукруглый размером 550x420 с сифоном, выпуском и кронштейнами; смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге См-ВУДРНШлр

Оборудование раздельных санитарно-технических узлов 1СУ

(вариант чугунных труб)

Рабочими чертежами унифицированных санитарно-технических узлов по серии 5.100.9-1, предназначенных для 5 и 9 этажных домов, предусмотрены варианты узлов канализации из чугунных труб и фасонных частей поГОСТ 6942-98, из пластмассовых труб ПНД и фасонных частей по ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89, а также комбинированный вариант, при котором стояки - чугунные, а отводные трубопроводы - пластмассовые. Допускается использование пластмассовых канализационных труб из ПВД и ПВХ, а также зарубежного производства при наличии сертификата соответствия.

Оборудование раздельных сaнитарно-технических кабин 1СК

В санитарно-технических кабинах устанавливаются следующие санитарно-технические приборы: ванна чугунная эмалированная прямобортная облегченная типа ПВ-1 размером 1700х750, умывальник любого типа с размером не более чем 550x480 с настенным смесителем общим для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге типа См-ВУДРНШлр