СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРЕХОДОВ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

|  | Основные операции, подлежащие контролю | Состав контроля (что проверяется). Исполнительная документация | Кто контролирует | Периодичность или режим контроля | Техническое оснащение контроля | Контролируемые показатели, допуски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготови- тельные работы | Соответствие закрепления оси перехода рабочим чертежам. Ведомость операционного контроля | Геодезист | Непрерывно (в процессе работы). | Теодолит | Допускается отклонение фактической оси перехода от проектной: - по вертикали не более 5% глубины заложения; - по горизонтали не более 1% длины кожуха |
|  |  |  | Мастер | Непрерывно (в процессе работы). | Мерная лента |  |
|  |  |  | Прораб | Выборочно (в местах, вызывающих сомнение). |  |  |
| 2 | Рытье рабочего и приемного котлованов | Ширина по дну и глубина котлованов. Ведомость операционного контроля | Исполнитель работ | Непрерывно (в процессе работы). | Визуально | Допускается отклонение отметок дна котлована при разработке грунта землеройными машинами ±5 см |
|  |  |  | Мастер | Непрерывно (в процессе рытья котлованов). | Мерная лента, шест |  |
|  |  |  | Прораб | Выборочно (в местах, вызывающих сомнение). | Мерная лента, шест |  |
| 3 | Разработка горизонтальной скважины и прокладка защитного кожуха | Соответствие фактической оси кожуха проекту. Акт на приемку перехода. Ведомость операционного контроля. Состояние насыпи и полотна дороги | Мастер | Непрерывно (в процессе работы). | Теодолит | Отклонение фактической оси кожуха и рабочей трубы от оси при закрытом способе прокладки: - по вертикали не более 5% глубины заложения; - по горизонтали не более 1% длины кожуха |
|  |  |  | Прораб | Выборочно (в местах, вызывающих сомнение). | Теодолит |  |
|  |  |  | Мастер | Периодически, но не реже чем 3 раза в смену | Нивелир |  |
| 4 | Протаскивание рабочей трубы в кожух | Соосность рабочей трубы и кожуха. Акт на приемку перехода. Ведомость операционного контроля. Состояние изоляционного покрытия. | Исполнитель работ | Непрерывно (в процессе работы), | Визуально | Расстояние между кожухом и рабочей трубой должно быть одинаково в точках замера |
|  |  |  | Мастер | Периодически, но не реже, чем 3 раза в смену | Линейка |  |
|  |  |  | Прораб | Выборочно (в местах, вызывающих сомнение). | Линейка |  |
|  |  |  | Исполнитель работ | Непрерывно (в процессе работы). | Визуально |  |
| 5 | Заделка концов кожуха | Герметичность заделки. Акт на приемку перехода. Ведомость операционного контроля. | Исполнитель работ | Непрерывно (в процессе работы). | Визуально | Концы кожуха должны быть заделаны герметично |
|  |  |  | Мастер | Периодически, но не реже, чем 3 раза в смену | Визуально |  |
|  |  |  | Прораб | Выборочно (в местах, вызывающих сомнение). | Визуально |  |
| 6 | Установка вытяжной свечи на переходах газопровода | Соответствие расстояния вытяжной свечи от дороги рабочим чертежам. Акт на приемку перехода Ведомость операционного контроля | Исполнитель работ | Непрерывно (в процессе работы). | Мерная лента | Расстояние от свечи до дороги должно быть не менее по горизонтали: - от оси крайнего пути железной дороги общего пользования 40м; - то же, промышленных дорог 25 м; - от подошвы земляного полотна автодороги 25 м |
|  |  |  | Мастер | Непрерывно (в процессе работы). | Мерная лента |  |
|  |  |  | Прораб | Выборочно (в местах, вызывающих сомнение). |  |  |