| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

# Должностная инструкция
газорезчика 2-го разряда

[наименование организации, предприятия]

ГАРАНТ:

См. Справку по теме: "Должностные инструкции руководителей, специалистов, работников и порядок их составления" и Список должностных инструкций по подразделениям предприятия и отраслям деятельности

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Газорезчик 2-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя].

1.2. На должность газорезчика 2-го разряда принимается лицо, имеющее [вписать нужное] образование.

1.3. На должность газорезчик 2-го разряда назначается и освобождается от должности приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Газорезчик 2-го разряда должен знать:

- основные приемы резки, устройство применяемых горелок, резаков, редукторов, баллонов;

- цвета окраски газовых баллонов и правила обращения с ними;

- основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке металла, и правила обращения с ними;

- правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;

- устройство обслуживаемого оборудования и инструмента для резки;

- допускаемое остаточное давление газа в баллонах;

- строение и свойства газового пламени и плазменной дуги, приемы резки;

- требования, предъявляемые к газовой резке;

- назначение и условия применения специальных приспособлений;

- габариты лома по государственным стандартам;

- нормы расхода газа;

- меры предупреждения деформации при газовой резке;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества].

# 2. Должностные обязанности

На газорезчика 2-го разряда возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка в вертикальном и нижнем положении металла, простых деталей из углеродистой стали по разметке вручную на переносных и стационарных газорезательных и плазменно-дуговых машинах.

2.2. Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального тяжелого лома.

2.3. Резка прибылей и литников у отливок толщиной до 300 мм с одним разъемом и открытыми стержневыми знаками.

2.4. Разметка, подбор по массе и профилям простого негабаритного лома, резка по заданным размерам и укладка в штабеля.

2.5. При необходимости выполнение работ, предусмотренных должностными инструкциями газорезчиков более низкой квалификации.

2.6. Выполнение работ по приемке и сдаче смены.

2.7. Уборка рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержание их в надлежащем состоянии.

2.8. Ведение установленной технической документации.

# 3. Права работника

Газорезчик 2-го разряда имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся к вопросам его деятельности.

3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.

3.3. Руководить газорезчиками более низких разрядов.

3.4. На предоставление необходимого для работы оборудования.

3.5. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

3.6. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.7. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.8. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством.

# 4. Ответственность работника

Газорезчик 2-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Руководитель кадровой службы [инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

Начальник юридического отдела [инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен: [инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]