ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВЛ 35-500 кВ

УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР ТИПА П220-3 КРАНОМ И ДВУМЯ ТРАКТОРАМИ

К-III-29-2

См. Общую часть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-III-29-2 служит руководством для установки на фундаменты унифицированных металлических промежуточных опор типа П220-3 на строительстве линий электропередачи 220 кВ.

Карта разработана по чертежам, приведенным на монтажной схеме опоры N 3080тм-Т6-1 Северо-Западного отделения института "Энергосетьпроект".

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕПОКАЗАТЕЛИ НА УСТАНОВКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

| N пп | Наименование | В летний период | В зимний период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоемкость, в ч/днях | 1,92 | 2,6 |
| 2 | Работа механизмов, маш. смен | 0,64 | 0,76 |
| 3 | Численность бригады, человек | 6 | 6 |
| 4 | Расход дизельного топлива, кг | 52 | 62 |
| 5 | Производительность бригады в смену, опор | 3,1 | 2,3 |
| 6 | Продолжительность установок опор, смен | 0,32 | 0,44 |

Общие указания по организации технологии установки опоры и методов труда рабочих, относящиеся ко всем картам, приведены в Общей части настоящего сборника.

Установка опоры краном К-162 производится согласно схеме, приведенной на рис.10.

Строповка опоры краном K-162 приведена на рис.12.

Схемы тросов даны на рис.13.

Установленная на фундаменты опора должна удовлетворять допускам, приведенным на рис.8.

Механизмы, приспособления, инструменты и материалы, потребные для установки опор, приведены в разделеМатериально-технические ресурсы.

Таблица усилий

| Условные обозначения | Наименование | Усилия, т.с. |
| --- | --- | --- |
| P | Вес опоры | 4,853 |
| Q | Усилие в начале подъема на тяговый трос | 5,6 |
| Н | Усилие, приходящееся на крюк крана | 2,9 |
| q | Усилие на шарниры | 8,3 |
| M | Горизонтальное усилие на фундамент | 6,0 |
| N | Усилие в тормозном тросе | 1,1 |

Рис.10. Схема подъема опоры П220-3 краном К-162 и 2-мя тракторами

1 - трактор Т-100М с лебедкой; 2 - кран К-162  стр. 14 м; 4 - трос от опоры к тяговому полиспасту; 5 - тяговый полиспаст; 6 - тормозной трос; 7 - трос от опоры к тормозному тросу

Рис.11. Закрепление к опоре тормозного и тягового тросов

Рис.12. Узел строповки опоры П220-3 за крюк крана К-162

Рис.13. Детали стропов

4 - трос 18 мм от опоры к тяговому полиспасту; 5 - трос 18 мм для тягового полиспаста; 6 - трос 15 мм тормозной; 7 - трос 15 мм от опоры к тормозному тросу; 8 - универсальный строп 15 мм; 10 - скоба СК-25; 11 - коуш 65; 12 - коуш 50; 13 - инвентарная подкладка под трос

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
(для одной бригады)

I. Механизмы

| N пп | Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор с лебедкой | Гусеничн. | T-100М | 2 | Мощность двигателя 100 л.с., лебедка Q=8 т на приводе от коробки отбора мощности трактора |
| 2 | Кран автомобильный | Автомобильн. | К-162 | 1 | Дизель электрический, полноповоротный со стрелой 14 м, на выносных опорах |

II. Приспособления и инструменты

| N пп | Наименование | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Трос стальной 18 мм от оперы к тяговому полиспасту 12 п.м, | шт. | 1 | ГОСТ 3071-66* 18-Г-1-Н-160 |
| 5 | Трос стальной 18 мм для тягового полиспаста, 168 п.м, | шт. | 1 | " |
| 6 | Трос стальной 15 мм для тормоза опоры 55 п.м, | шт. | 1 | ГОСТ 3071-66* 15-Г-1-Н-160 |
| 7 | Трос стальной 15 мм от опоры к тормозному тросу 12 п.м, | шт. | 1 | " |
| 8 | Универсальный строп из стального троса 15 мм 4 п.м, | шт. | 1 | " |
| 9 | Блок однорольный Q=10 т, | шт. | 1 | по нормали |
| 10 | Скоба-СК-25, |  | 3 | По каталогу треста "Электросетьизоляция" |
| 11 | Коуш 65, |  | 2 | ГОСТ 2224-43** |
| 12 | Коуш 50, |  | 1 | " |
| 13 | Инвентарная подкладка под трос, | шт. | 4 | См. рис.2 |
| 14 | Ключи сборочные под болты М36 | шт. | 2 |  |
| 15 | Ключи сборочные под болты М42, | шт. | 2 |  |
| 16 | Домкраты реечные 10 т, | шт. | 2 |  |
| 17 | Ломы диаметром 28 мм, | шт. | 2 |  |
| 18 | Пилы поперечные, | шт. | 1 |  |
| 19 | Топоры, | шт. | 1 |  |
| 20 | Пояса монтерские с карабинами и цепями , | комплект | 1 |  |
| 21 | Зубило слесарное, ручное, , | шт. | 1 |  |
| 22 | Термос для воды, | шт. | 1 |  |
| 23 | Аптечка, комплект, | шт. | 1 |  |
| 24 | Рулетка стальная, 20 м, | шт. | 1 |  |
| 25 | Теодолит с треногой, | комплект | 1 |  |
| 26 | Отвес, | шт. | 1 |  |
| 27 | Веревка х/б диаметром 20 мм, | п.м | 50 |  |

________________
     * В Российской Федерации действует ГОСТ 3071-88;
     **  в Российской Федерации действует ГОСТ 2224-93. - Примечание изготовителя базы данных.

Материалы для временного крепления железобетонных подножников

| 1 | Лес круглый 20 см | 3,0 п.м, | шт. | 2 | Общий объем 0,93 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Брусья 20 см х 20 см | 2,0 п.м, | шт. | 6 |  |
| 3 | То же | 0,3 п.м, | шт. | 2 |  |
| 4 | Подкладки из бревен 18-20 см, | м | 0,2 |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| N пп | Шифр норм | Состав работы | Состав бригады | Ед. изм. | Объем работ | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профессия и разряд | Кол-во |  |  | Норма времени на установку опоры в ч/ч | На весь объем в ч/дн. | В зимних условиях К=1,183 в ч/дн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Применит. § 23-3-13 разд.Б, п.12 | Установка стальных опор типа П220-3 при помощи крана К-162 и двух тракторов Т-100М | Электролинейщик V разр. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV " | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III " | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Машинистов крана VI разр. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Машин. трактора V разр. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | Опора | 1 | 10,5 | 1,28 | 1,52 |
|  |  | Машинисты |  |  | Опора | 1 | 5,25 | 0,64 | 0,76 |
| 2 | ЦНИБ 1966 г. МСЭС НиР. Вып.1 § 16 | Очистка площади от снега в зимнее время |  |  | 1000 м | 4,4 | 0,575 |  | 0,32 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1,92 | 2,6 |

Затраты времени бригадо-дней:

а) летом 1,92:6=0,32

б) зимой 2,60:6=0,44

Примечания: 1. Поправочный коэффициент на трудозатраты в зимних условиях принят средний для 3-ей температурной зоны.

2. Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/Министерство энергетики
и электрификации СССР. 
Главное производственно-техническое
управление по строительству.
Всесоюзный институт по проектированию 
и организации энергетического 
строительства "Оргэнергострой". -
М., 1971