МДС 12-50.2009

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РУЧНЫХ МАШИНАХ И ИНСТРУМЕНТЕ

В методическом документе содержатся нормы потребности строительных организаций (строительных бригад) в ручных машинах и инструменте для наиболее востребованного в настоящее время жилищно-гражданского, сельского и дорожного строительства, приводятся методические положения по расчету потребности в ручных машинах и инструменте и примеры такого расчета.

Документ подготовлен сотрудниками ЗАО "ЦНИИОМТП" (кандидаты техн. наук В.П.Володин и Ю.А.Корытов).

Документ предназначен к использованию в проектных и строительно-монтажных организациях для нормирования потребности в строительных ручных машинах и инструменте.

ВВЕДЕНИЕ

В строительстве наряду с мощной строительной техникой широко применяется ручной строительный инструмент, в том числе механизированный инструмент - ручные машины. Номенклатура ручного строительного инструмента обширна и содержит около 600 наименований. Номенклатура инструмента постоянно обновляется и совершенствуется. Роль ручного инструмента в повышении производительности труда, в улучшении качества работ, а также в снижении травматизма весьма значительна.

Ручные машины выпускаются электрические, пневматические, гидравлические, с автономным двигателем внутреннего сгорания, работающие от гибкого вала. Электрические машины применяются с двигателями обычной и повышенной частоты. В ручных машинах рабочий орган совершает движение:

- вращательное: круговое (сверлильная машина) или по замкнутому контуру (долбежная машина);

- возвратное: возвратно-поступательное (ножницы), ударное (молоток), взрывное (пистолет строительный);

- ударно-поворотное (перфоратор).

По назначению ручные машины подразделяются на группы: инструмент, необходимый для выполнения операций строительно-монтажных работ, инструмент, используемый при подгонке (изготовлении) строительных деталей и конструкций, и контрольно-измерительный инструмент.

По роду выполняемых работ (операций) ручные машины классифицируют на:

- сверлильные, развертывающие, развальцовывающие, фрезерные;

- шлифовальные, зачистные, полировальные;

- гайковерты, шпильковерты и резьбонарезные машины;

- отбойные, клепальные и рубильные молотки, трамбовки, бетоноломы и перфораторы;

- строгальные и долбежные машины;

- пилы, ножницы, рубанки;

- пистолеты строительно-монтажные, пристрелочные.

Прогресс в изготовлении строительного инструмента осуществляется в направлении совершенствования конструкций и применения легких высокопрочных материалов для его изготовления, в результате чего уменьшается масса инструмента, увеличивается его надежность и долговечность, повышается безопасность при эксплуатации (электрическая, по шуму и вибрации).

Строительный инструмент входит в состав технологических комплектов для оснащения бригад монтажников, бетонщиков, штукатуров и т.д. В данном документе приводится потребность бригад в составе 10 рабочих в инструменте по видам строительных работ. В связи с большим разнообразием инструмента в таблицах указаны не марки, модели и фирмы-изготовители инструмента, а наименование, основные типоразмеры и параметры инструмента.

В случае иного состава бригад и необходимости учета местных условий производится пересчет потребности согласно приводимой ниже методике.

Потребность в строительном инструменте определена для типовых строительных объектов на основе изучения и обобщения многолетнего опыта строительства и статистических расчетов, выполненных ЗАО "ЦНИИОМТП" с участием других отраслевых институтов в строительстве. Потребность определялась при применении достигнутых и общепринятых технологических методов строительства, при рациональной организации работ, при условии оптимального использования ресурсов и своевременного выполнения технического обслуживания и ремонта инструмента, в том числе ручных машин. Учитывались опыт и практика строительных организаций в части нормирования потребности в инструменте.

Нормирование потребности в инструменте выполняется при формировании материально-технического обеспечения строительства.

Потребность в инструменте требуется оценивать также при планировании инвестиций в строительство, при разработке технико-экономических обоснований, выполнении технико-экономических расчетов, при составлении проектов организации строительства и проектов производства работ. В настоящем документе приводятся основные положения методики и примеры нормирования потребности в инструменте.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий методический документ применяется для определения потребности строительных бригад (организаций) в ручных машинах (механизированном инструменте) и инструменте для жилищно-гражданского, сельского и дорожного видов строительства в Центральном регионе европейской части страны. Для Северного и Южного регионов рекомендуется вводить поправочные коэффициенты до 1,1, увеличивающие или уменьшающие соответственно потребность в ручных машинах и инструменте.

Документ используется в проектных и строительно-монтажных организациях для нормирования потребности в строительных ручных машинах и инструменте.

2. ПОТРЕБНОСТЬ В РУЧНЫХ МАШИНАХ И ИНСТРУМЕНТЕ

| Работы и операции | Наименование, основные типоразмеры и параметры | Потреб- ность на 10 рабочих, шт. |
| --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| Рыхление твердого, мерзлого грунта | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |
|  | 10 | 1 |
|  | 25 | 1 |
|  | Молоток пневматический, энергия удара 30 (или 35, 45) Дж | 1 |
| Копание, зачистка грунта в небольшом объеме | Лопаты остроконечные, прямоугольные, подборочные | 3 |
| Пробивание скважин для подземных коммуникаций | Пробойник пневматический, диаметр скважины 70 (или 95, 130) мм | 1 |
| Уплотнение грунта в небольшом объеме, в стесненном месте | Трамбовка ручная электрическая массой 30 (или 60) кг Виброплита, глубина уплотнения 0,4 м | 2 |
| Откачка воды из котлованов и траншей | Насос грязевой, производительность 10 (или 20) м/ч | 1 |
| Увлажнение грунта и подавление пыли | Распылитель производительностью 200 м/ч | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: кирки-мотыги, кирки односторонние и двусторонние, ломы обыкновенные, лопаты копальные остроконечные и прямоугольные, подборочные, кувалды остроносые и тупоносые, топоры, ножовки по дереву | 1 |
| Арматурные работы |
| Резка листовой стали | Ножницы, толщина разрезаемого листа до 3 мм | 2 |
| Рубка прутка, профильной стали | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: |  |
|  | 12,5 | 2 |
|  | 24,0 | 1 |
| Очистка стали от ржавчины, краски, зачистка сварных швов | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм: |  |
|  | 100 | 1 |
|  | до 200 | 1 |
|  | То же, с гибким валом | 1 |
|  | Молоток пневматический зачистной зубильный с энергией удара 2,2 Дж | 1 |
| Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 1 |
| Приспособление для сборки стержней под сварку | Масса 3,5 кг | 1 |
| Струбцина для осевого смещения свариваемых стержней арматуры | Ход винта 165 мм, масса 4 кг | 1 |
| Инструмент для вязки арматурных конструкций | Диаметр вязальной проволоки до 3 мм, масса инструмента 0,35 кг | 2 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: молоток шанцевый, лом, зубило, клещи торцевые и боковые, плоскогубцы, щетка из стальной проволоки | 1 |
| Опалубочные работы |
| Сверление отверстий в дереве, фанере | Машина ручная сверлильная, диаметр сверла до 14 (18, 24, 32) мм | 1 |
|  | То же, угловая с диаметром сверла до 32 мм | 1 |
| Завертывание шурупов, гаек, болтов при монтаже опалубки | Шуруповерт, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм | 1 |
|  | Гайковерт, диаметр завинчиваемой резьбы до, мм: |  |
|  | 16 | 1 |
|  | 30 | 1 |
|  | 42 | 1 |
|  | Гайковерт угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 42 мм | 1 |
| Зачистка и шлифование щитов опалубки | Машина шлифовальная, диаметр круга 125 (200) мм | 2 |
| Нарезка резьбы | Машина резьбонарезная, диаметр нарезаемой резьбы до 12 мм | 1 |
| Очистка щитов опалубки от бетона и грязи | Молоток пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 2 |
| Смазка щитов опалубки перед бетонированием | Распылитель смазки пневматический производительностью 1,4 л/мин | 1 |
| Бетоноукладочные работы |
| Подача бетонной смеси в опалубку | Вибропитатель (виброжелоб), вибробункер, возмущающая сила вибратора, Н: |  |
|  | до 6000 | 1 |
|  | от 6000 до 10000 | 2 |
|  | " 10000 " 20000 | 1 |
| Уплотнение бетонной смеси | Вибратор глубинный электрический, диаметр наконечника до 75 мм | 3 |
|  | То же, с гибким валом | 1 |
|  | Вибратор поверхностный электрический, возмущающая сила до 10000 Н | 2 |
| Разравнивание бетонной смеси | Виброрейка длиной 1,5 (3; 4,5) м | 2 |
|  | Гладилки ленточные, прямоугольные, трапециевидные | 1 |
|  | Лопата растворная | 1 |
| Затирка, заглаживание, шлифование бетонной поверхности | Машина затирочная производительностью 25 (50) м/ч | 2 |
|  | То же, с гибким валом, диаметр круга до 200 мм | 1 |
| Сверление, пробивка отверстий в бетоне | Машина сверлильная с алмазными сверлами диаметром до 50 мм | 1 |
|  | Перфоратор электрический с энергией удара до 25 Дж | 2 |
| Монтажные работы - сборные железобетонные конструкции |
| Временное крепление и выверка колонн, стен, перегородок и других монтируемых деталей | Комплект монтажной оснастки по ГОСТ 24259-80 "Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования" (подкосы, упоры, растяжки, распорки, стойки и т.п.) | 1 |
|  | Клиновой вкладыш (винтовой, гидравлический) для выверки и временного крепления колонн в стаканах фундаментов | 4 |
| Сборка, разборка винтовых соединений | Гайковерт, диаметр завинчиваемой резьбы до 16 (30, 42, 52) мм | 2 |
|  | Гайковерт угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 42 мм | 1 |
| Сверление, пробивка монтажных отверстий в бетоне | Машина сверлильная с алмазными сверлами диаметром до 50 мм | 1 |
|  | Перфоратор электрический с энергией удара до 25 Дж | 2 |
| Уплотнение бетонной смеси в стыках | Вибратор глубинный электрический с гибким валом, диаметр наконечника до 75 мм | 2 |
| Очистка монтажных петель, закладных деталей от ржавчины, грязи | Молоток пневматический зачистной зубильный с энергией удара 2,2 Дж | 1 |
|  | Молоток пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 1 |
| Зачистка сварных швов | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга 100 (200) мм | 1 |
|  | То же, с гибким валом | 1 |
|  | Молоток пневматический зачистной зубильный с энергией удара 2,2 Дж | 1 |
| Сушка стыков перед герметизацией | Горелка газовая с расходом сжиженного газа до 2 кг/ч | 1 |
| Заделка и герметизация стыков | Герметизатор электрический производительностью 1,8 л/мин | 4 |
| Затирка поверхностей | Машина затирочная производительностью 25 (50) м/ч | 2 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: молоток слесарный, лом, зубила слесарные, ключи гаечные, конопатка, расшивка стыков, щетка из стальной проволоки | 1 |
| Монтажные работы - стальные конструкции |
| Сверление монтажных отверстий | Машина сверлильная, диаметр сверла до 14 (18, 24, 32) мм | 1 |
|  | То же, угловая с диаметром сверла до 32 мм | 1 |
| Сборка, разборка болтовых соединений | Гайковерт, диаметр завинчиваемой резьбы до 16 (30, 42, 52) мм | 2 |
|  | Гайковерт угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 42 мм | 1 |
| Резка листовой стали | Ножницы, толщина разрезаемого листа до 3 мм | 1 |
|  | Ножницы вырубные, толщина вырубаемого листа до 10 мм | 1 |
| Подготовка поверхностей под сварку | Кромкорез электрический, толщина обрабатываемой стали 22 мм | 2 |
|  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга до 200 мм | 1 |
|  | То же, с гибким валом | 1 |
|  | То же, угловая | 1 |
| Расклепывание заклепок, чеканка соединений | Молоток клепальный с энергией удара до 70 Дж | 2 |
| Очистка конструкций от ржавчины, окалины, обрубка металла, зачистка сварных швов | Молоток пневматический зачистной зубильный с энергией удара 2,2 Дж | 1 |
|  | Молоток пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 1 |
|  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара до 24 Дж | 1 |
| Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: динамометр растяжения, молоток слесарный, лом монтажный, зубила монтажные и слесарные, ключи гаечные монтажные, напильники, щетка из стальной проволоки | 1 |
| Монтажные работы - перегородки |
| Резка стального профиля на детали каркаса перегородок | Ножницы электрические прорезные, толщина стального профиля до 10 мм | 2 |
| Резка листового материала (гипсокартон, фанера) перегородок | Лобзик электрический, глубина пропила до 50 мм | 2 |
| Резка асбестоцементных экструзионных панелей | Машина для резки асбестоцементных экструзионных панелей, глубина пропила до 250 мм | 1 |
| Сверление отверстий | Машина сверлильная, диаметр сверла до 14 мм | 1 |
| Выборка борозд | Бороздодел электрический, ширина паза до 10 мм | 1 |
| Подъем и удержание перегородки при ее креплении к каркасу | Подъемник - педальный грузоподъемностью 50 кг | 2 |
| Крепление перегородки самонарезающими шурупами к каркасу | Шуруповерт с магнитной головкой, диаметр шурупа до 8 мм | 2 |
| Крепление (пристрелкой) декоративных элементов к бетонным и металлическим основаниям | Пистолет строительно-монтажный, производительность до 50 выстрелов в час | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: молоток слесарный, лом монтажный, зубила, плоскогубцы, ключи гаечные, отвертки, напильники, щетка из стальной проволоки | 1 |
| Каменные работы |
| Прием, домешивание и выдача раствора | Раствороперегружатель, вместимость подъемного бункера до 1 м | 1 |
| Подача раствора к рабочему месту каменщика | Ящик-контейнер вместимостью 0,25 м | 1 |
| Выгрузка из автомашины разреженных пакетов (без поддонов) глиняного кирпича и подача к рабочему месту каменщика | Захват типа Б-9 ЗАО "ЦНИИОМТП", размер пакета кирпича 1280x780x1510 мм | 1 |
| То же, силикатного кирпича | Захват типа Б-8 ЗАО "ЦНИИОМТП", размер пакета кирпича 1800x500x1200 мм | 1 |
| Выгрузка из автомашины пакетов глиняного кирпича на поддонах и подача к рабочему месту каменщика | Устройство типа подхват-футляр ЗАО "ЦНИИОМТП", размеры пакета кирпича 1072 x1520 x1740 мм | 1 |
| Резка камня, кирпича | Станок мощностью 1 кВт, диаметр режущего диска до 300 мм | 1 |
| Сверление отверстий в стене для крепления перегородок | Машина сверлильная, диаметр сверла до 14 мм | 1 |
| Пробивка борозд и гнезд в каменной кладке | Бороздодел электрический, ширина паза до 10 мм | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: скарпели, порядовки, молотки-кирочки, скребки, кельма, конопатки, расшивки, маяки и скобы причальные, швабровки, лопаты | 1 |
| Работы по устройству полов Паркетные и линолеумные полы |
| Распиловка брусьев, реек, досок, резка паркетной клепки | Лобзик электрический, глубина пропила до 50 мм | 1 |
|  | Машина деревообрабатывающая, глубина пропила 45 мм | 1 |
|  | Пила дисковая, глубина пропила до 65 мм | 2 |
| Сверление отверстий | Машина сверлильная, диаметр сверла до 14 мм | 1 |
| Острожка полов | Машина для острожки полов производительностью до 45 м/ч | 2 |
| Строгание, фугование деревянных деталей | Рубанок электрический, ширина строгания до, мм: |  |
|  | 75 | 1 |
|  | 100 | 1 |
| Устройство отверстий, пазов, гнезд прямоугольной формы | Долбежник электрический, размеры прямоугольной формы от 15x40 до 25x60 мм, глубина до 200 мм | 1 |
| Крепление вентиляционных решеток шурупами | Шуруповерт с магнитной головкой, диаметр шурупа до 6 мм | 1 |
| Шлифование деревянных полов | Машина шлифовальная производительностью 45 м/ч | 2 |
|  | Машина плоскошлифовальная, размер платформы 110x225 мм | 1 |
| Очистка и обеспыливание поверхности полов | Машина подметальная вакуумная, ширина захвата 0,5 (0,8) м | 1 |
|  | Машина для уборки мусора производительностью до 200 м/ч | 2 |
|  | Пылесос производительностью 250 м/ч | 1 |
| Лакировка поверхности полов | Распылитель лака пневматический производительностью 0,1 л/мин | 2 |
| Сварка линолеума | Машина электрическая для сварки линолеума производительностью 50-80 м/ч | 1 |
| Просушка поверхностей, нагрев воздуха в помещении зимой | Электрокалориферы-воздуходувки (теплогенераторы) производительностью до 1500 м/ч | 2 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: ножовки, рубанки, стамески, цикли, резаки, шпатели, скребки, молотки паркетный и плотницкий, клещи, напильники, щетки подметальные | 1 |
| Бетонные, цементно-песчаные и мозаичные полы |
| Подготовка оснований под полы | Трамбовка ручная электрическая массой 30 (80) кг | 2 |
| Устройство стяжки | Машина для приготовления и подачи жесткого раствора производительностью 2,5 (или 6,0) м/ч | 1 |
| Разравнивание и уплотнение бетонной смеси | Виброрейки производительностью 120 и 180 м/ч | 2 |
| Уплотнение бетонной смеси | Вибратор поверхностный электрический, возмущающая сила до 10000 Н | 1 |
| Насечка твердого бетонного основания пола | Молоток электрический, энергия удара 5 (10) Дж | 1 |
|  | Молоток пневматический, энергия удара 30 (35, 45) Дж | 2 |
| Заглаживание бетонного основания пола | Машина для заглаживания бетона производительностью до 60 м/ч | 1 |
| Придание шероховатости бетонной подготовке | Молоток пневматический зачистной зубильный с энергией удара 2,2 Дж | 1 |
|  | Молоток пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 1 |
| Сверление отверстий для установки плинтусов | Машина сверлильная, диаметр сверла до 14 мм | 1 |
| Шлифование покрытия пола | Машина шлифовальная производительностью 15-20 м/ч | 1 |
| Шлифование мест примыканий к стенам и колоннам | Машина шлифовальная торцевая, диаметр круга 125 (200) мм | 1 |
| Обеспыливание поверхности полов | Пылесос производительностью 250 м/ч | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: гладилки, скарпели, скребок, молотки, лом обыкновенный, зубила, лопата совковая, плоскогубцы, кусачки, щетка из стальной проволоки | 1 |
| Кровельные и гидроизоляционные работы |
| Удаление воды с основания кровли | Водонасос с насадками, производительность 20 л/ч | 1 |
| Сушка основания кровли | Машина для сушки, производительность 80 л/ч | 1 |
| Подогрев, перемешивание, перемещение мастик по кровле | Машина для приготовления мастик, производительность 1,5 м/цикл | 1 |
| Нанесение мастик на кровлю | Машина для нанесения мастик, производительность 0,9 м/ч | 2 |
| Перекачка мастик | Насос для перекачки мастик производительностью 1,5 м/ч | 1 |
| Раскатка и прикатка рулонных материалов | Агрегат для устройства рулонных кровель производительностью до 400 м/ч | 2 |
| Резка кровельной жести | Ножницы электрические, толщина разрезаемого листа до 3 мм | 2 |
| Сверление отверстий | Машина сверлильная, диаметр сверла до 12 мм | 1 |
| Завинчивание винтов и шурупов | Шуруповерт электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм | 1 |
| Вспомогательные по: |  |  |
| рулонной кровле | Комплект инструмента: ножи для резки рулона, молотки, гребки, скребки, шпатели, ковши, лопата подборочная, щетка из стальной проволоки | 1 |
| кровле из штучных материалов | Комплект инструмента: ножницы, молотки, клещи, плоскогубцы, дыроколы, напильники, рашпили, кельма, чертилки | 1 |
| Монтажные работы - санитарно-техническое оборудование |
| Гибка стальных труб в холодном состоянии | Трубогиб ручной, диаметр труб до 20 мм | 1 |
|  | Станок трубогибочный, диаметр изгибаемых труб 22-42 мм | 1 |
|  | Трубогиб гидравлический, диаметр труб до 60 мм | 1 |
| Резка стальных труб | Труборез электрический, диаметр разрезаемых труб до 108 мм | 1 |
|  | То же, до 350 мм | 1 |
|  | Пила маятниковая, диаметр разрезаемых труб до 150 мм | 1 |
| Образование отверстий в металле, дереве, бетоне, кирпичной кладке | Машина сверлильная, диаметр сверла до 14 (18, 24, 32) мм | 3 |
|  | То же, угловая с диаметром сверла до 32 мм | 2 |
|  | Машина сверлильная с алмазными сверлами диаметром до 50 мм | 2 |
|  | Перфоратор электрический с энергией удара до 25 Дж | 1 |
|  | Станок для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 125 мм | 1 |
| Сборка, разборка винтовых соединений | Шуруповерт электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм | 2 |
|  | Гайковерт, диаметр завинчиваемой резьбы до 16 (30, 42, 52) мм | 2 |
|  | Гайковерт угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 42 мм | 1 |
| Резка стального листа | Ножницы электрические, толщина разрезаемого листа до 3 мм | 1 |
|  | То же, вырубные, до 10 мм | 1 |
|  | Ножницы электрические прорезные, толщина стального профиля до 10 мм | 2 |
| Нарезание резьбы | Машина резьбонарезная, диаметр нарезаемой резьбы до 12 мм | 1 |
| Пробивка борозд, гнезд, ниш | Бороздодел электрический, ширина паза до 10 мм | 1 |
|  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара до 24 Дж | 2 |
| Крепление пристрелкой к бетонным и кирпичным конструкциям санитарно-технического оборудования | Пистолет строительно-монтажный, производительность до 50 выстрелов в час | 2 |
| Зачистка сварных швов, подгонка отдельных деталей | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга до 200 мм | 1 |
|  | То же, с гибким валом | 1 |
|  | То же, угловая | 1 |
| Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: шлямбуры, скарпели, скребки, молотки, ключи гаечные, напильники, отвертки, зубила, плоскогубцы, кусачки, щетка из стальной проволоки | 1 |
| Монтажные работы - электрическое оборудование |
| Образование отверстий в металле, дереве, бетоне, кирпичной кладке | Машина сверлильная, диаметр сверла до 14 (18, 24, 32) мм | 3 |
|  | То же, угловая с диаметром сверла до 32 мм | 2 |
|  | Машина сверлильная с алмазными сверлами диаметром до 50 мм | 2 |
|  | Перфоратор электрический с энергией удара до 25 Дж | 2 |
|  | Молоток электрический с энергией удара до 2 Дж | 1 |
| Сборка, разборка винтовых соединений | Шуруповерт электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм | 2 |
|  | Гайковерт, диаметр завинчиваемой резьбы 16 (30, 42, 52) мм | 2 |
|  | Гайковерт угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм | 1 |
| Резка стального листа | Ножницы электрические, толщина разрезаемого листа до 3 мм | 1 |
|  | То же, вырубные, до 10 мм | 1 |
| Зачистка и подгонка деталей | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга до 200 мм | 3 |
|  | То же, с гибким валом, диаметр круга до 150 мм | 1 |
|  | То же, угловая | 1 |
| Нарезание резьбы | Машина резьбонарезная, диаметр нарезаемой резьбы до 12 мм | 1 |
| Пробивка борозд, гнезд, ниш | Бороздодел электрический, ширина паза до 10 мм | 1 |
|  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара до 24 Дж | 2 |
| Крепление пристрелкой к бетонным и кирпичным конструкциям электрического оборудования | Пистолет строительно-монтажный, производительность до 50 выстрелов в час | 2 |
| Обработка концов проводов и кабелей из алюминия и меди и соединение их | Пресс ручной гидравлический | 1 |
|  | Пресс ручной с электроприводом для проводов и кабелей сечением 15-250 мм | 1 |
| Сварка стыков проводов | Сварочный аппарат с трансформатором 220/12 В и выпрямителем | 1 |
| Контроль напряжения и маркировка проводов, проверка электроизоляции | Индикатор напряжения | 2 |
|  | Мегомметр на 10 В | 1 |
| Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: шило монтерское, лампа паяльная, электропаяльник, отвертки диэлектрические, шлямбуры, бородки слесарные, молотки, ключи гаечные, напильники, зубила, плоскогубцы, кусачки, щетка из стальной проволоки | 1 |
| Штукатурные и облицовочные работы |
| Приготовление, транспортирование и нанесение штукатурного раствора | Машина штукатурная производительностью до, м/ч: |  |
|  | 0,5 | 1 |
|  | 1,0 | 1 |
|  | Растворосмеситель производительностью до, м/ч: |  |
|  | 1,0 | 1 |
|  | 1,5 | 1 |
|  | Растворонасос производительностью до, м/ч: |  |
|  | 1,0 | 2 |
|  | 1,5 | 1 |
| Подготовка и зачистка поверхностей | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |
|  | 1 | 2 |
|  | 5 | 1 |
|  | 10 | 1 |
|  | Молоток пневматический зачистной зубильный с энергией удара 2,2 Дж | 2 |
|  | Молоток пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 1 |
| Насечка бетонных и кирпичных стен | Молоток электрический, энергия удара 5 (10) Дж | 1 |
|  | Молоток пневматический, энергия удара 30 (35, 45) Дж | 1 |
|  | Бороздодел электрический, ширина паза до 10 мм | 1 |
| Перевозка раствора | Тележка для перевозки раствора вместимостью до 0,1 м | 2 |
| Затирка накрывочного слоя | Машина штукатурно-затирочная производительностью до 50 м/ч | 4 |
|  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга до 200 мм | 3 |
| Резка глазурованных и метлахских плиток | Плиткорез производительностью до 120 шт./ч | 2 |
| Сверление отверстий для крепления облицовочных материалов | Машина сверлильная, диаметр сверла 6 мм | 2 |
| Просушка поверхностей, нагрев воздуха в помещении зимой | Электрокалориферы-воздуходувки (теплогенераторы), производительностью до 1500 м/ч | 2 |
| Вспомогательные штукатурные | Комплект инструмента: кельмы, соколы, молотки штукатурные, ножовки, полутерки, правила прямые и зубчатые, усеночные, лузговые и окованные, гладилки, рустовки стальные, скребки, терки деревянные, пенопластовые и войлочные, кисти, лопаты, ножницы, плоскогубцы, кусачки | 1 |
| Вспомогательные облицовочные плиточные | Комплект инструмента: кусачки для плиточных работ, резцы для плиток, скарпель, скобы для установки плиток, гладилка, молотки и лопатки, полутерки, правило, скребок, шпатель, кисть-макровица, ковши, расшивки | 1 |
| Вспомогательные при облицовке синтетическими материалами | Комплект инструмента: ножовки и ножи для резки, киянки, клещи, лопатки, скребки, шпатели, кисти, ковши | 1 |
| Вспомогательные при облицовке камнем | Комплект инструмента: закольники, молоток-кирочка, молоток-кулачок, шлямбуры, кусачки торцевые, плоскогубцы, молоток слесарный, лом монтажный | 1 |
| Малярные работы |
| Подача окрасочного состава в краскораспылители и к пневмоваликам | Бак красконагнетательный вместимостью 12 и 20 л | 2 |
| Подача воздуха к баку красконагнетательному и краскораспылителю | Компрессор производительностью до 30 м/ч | 1 |
| Очистка сжатого воздуха | Воздухоочиститель производительностью до 30 м/ч | 1 |
| Нанесение на поверхность шпатлевочных составов | Агрегат шпатлевочный производительностью до 400 л/ч | 1 |
|  | Распылитель для нанесения шпатлевки производительностью до 100 л/ч | 2 |
| Зачистка прошпатлеванной поверхности перед окраской | Машина для шлифования шпатлевки производительностью до 35 м/ч | 1 |
| Нанесение на поверхность водных составов | Краскораспылитель производительностью до 200 м/ч | 3 |
| Нанесение на поверхность лакокрасочных составов | Краскораспылитель производительностью до, л/мин: |  |
|  | 0,2 | 3 |
|  | 0,4 | 2 |
|  | 0,6 | 1 |
| Нанесение на поверхность масляных составов | Краскораспылитель производительностью до, л/мин: |  |
|  | 0,10 | 1 |
|  | 0,16 | 2 |
| Окраска фасадов зданий | Агрегат окрасочный производительностью до 500 м/ч | 1 |
| Перемешивание малярных составов | Мешалка для малярных составов производительностью до 500 кг/ч | 1 |
| Процеживание малярных составов | Вибросито электрическое производительностью до 600 кг/ч | 1 |
| Перетирка малярных составов | Краскотерка производительностью до 100 кг/ч | 1 |
| Подготовка малярных составов | Диспергатор производительностью до 500 кг/ч | 1 |
| Просушка поверхностей, нагрев воздуха в помещении зимой | Электрокалориферы-воздуходувки (теплогенераторы) производительностью до 1500 м/ч | 2 |
| Мойка влагостойкой поверхности | Машина моечная производительностью 30 м/ч | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: терки-зачистки с полукруглой и удлиненной ручками, шпатели, шпатели-скребки, валики малярные, в том числе угловые, филеночные, кисти маховые, макловицы и прочие, из растительных и полимерных волокон, накатка двухваликовая, щетка-торцовка, щетка из стальной проволоки | 1 |
| Стекольные работы |
| Раскрой стекла | Электростеклорез производительностью до 100 резов в час | 1 |
|  | Стол для раскроя оконного стекла, размер стекол до 1800x1200 мм | 1 |
| Погрузочно-разгрузочные операции, перемещение и установка листового стекла | Захват вакуумный, сила захвата, кгс: |  |
|  | 15 | 1 |
|  | 25 | 1 |
| Нанесение замазки, пасты, пены на фальцы оконных переплетов | Шприц вместимостью до 2 л | 2 |
| Забивка оконных переплетов | Пистолет скобозабивной, длина скоб 40-80 мм | 2 |
| Завинчивание шурупов при установке рам, оконных переплетов | Шуруповерт электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм | 2 |
| Мойка окон | Машина моечная производительностью до 35 м/ч | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: стеклорезы алмазные, стамески, клещи, кусачки, плоскогубцы, отвертки, молотки, ножи, бруски шлифовальные, ключи гаечные | 1 |
| Столярные работы |
| Распиловка, выпиливание и резка деталей из досок | Машина деревообрабатывающая, глубина пропила до 50 мм | 1 |
|  | Пила стационарная, глубина пропила до 80 мм | 1 |
|  | Пила ручная дисковая, глубина пропила до 60 мм | 2 |
|  | Лобзик электрический, глубина пропила до 50 мм | 1 |
| Сверление отверстий в деревянных деталях | Машина сверлильная, диаметр сверла до 14 (18, 24, 32) мм | 3 |
|  | То же, угловая с диаметром сверла до 32 мм | 1 |
| Выборка гнезд и отверстий прямоугольной формы, шпунтовых пазов | Долбежник ручной электрический, размеры паза до 20x60x160 мм | 2 |
| Строгание и фугование древесины | Рубанок электрический, ширина строгания до 75 (100) мм | 1 |
| Завертывание шурупов, болтов, гаек | Шуруповерт электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм | 1 |
|  | Гайковерт, диаметр завинчиваемой резьбы до 16 мм | 1 |
| Забивание скоб, гвоздей | Пистолет скобозабивной, длина скоб 40-80 мм | 1 |
|  | Пистолет гвоздезабивной, длина гвоздей 40-90 мм | 1 |
| Шлифование поверхностей | Машина плоскошлифовальная, размер платформы 110x225 мм | 2 |
|  | Машина шлифовальная угловая, диаметр круга 80 (125) мм | 1 |
|  | Машина шлифовальная торцевая, диаметр круга до 125 мм | 1 |
| Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга до 100 мм | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: долота с шириной лезвия до 20 мм, стамески, ножовки, отвертки, рубанки (шерхебель, цинубель, фальцгебель, плятгебель, зензубель и др.), фуганки, полуфуганки, цикли, сверла, зенковки, киянки, напильники, кусачки, клещи, молотки, бруски шлифовальные | 1 |
| Сварочные работы |
| Очистка мест сварки от коррозии, окалины, краски, грязи | Молоток пневматический зачистной зубильный с энергией удара 2,2 Дж | 2 |
|  | Молоток пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 1 |
|  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж |  |
|  | 12,5 | 2 |
|  | 24,0 | 1 |
| Резка стального листа | Ножницы, толщина разрезаемого листа до 3,0 мм | 2 |
| Разделка кромок сварного шва | Кромкорез электрический, толщина свариваемых деталей до 25 мм | 2 |
| Электрическая сварка | Трансформатор сварочный, сварочный ток, А: |  |
|  | 150 | 2 |
|  | 250 | 1 |
|  | 500 | 1 |
|  | Выпрямитель сварочный, сварочный ток до 350 А | 2 |
| Газовая сварка и резка | Агрегат баллонный, давление на выходе до, кгс/мм: ацетилена - 1,2, кислорода - 5,0 | 1 |
| Зачистка поверхностей перед сваркой, сварного шва | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга до 200 мм | 2 |
|  | Машина шлифовальная угловая, диаметр круга 80 (125) мм | 1 |
|  | То же, с гибким валом, диаметр круга до 125 мм | 1 |
| Сушка электродов | Шкаф сушильный, рабочая температура 25-200 °С | 1 |
| Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 1 |
| Вспомогательные работы и средства | Комплект инструмента: электрододержатели пассатижные и защелочные, зубило, молоток, отвертки диэлектрические, плоскогубцы, напильники, щетка стальная, горелка газовая, резак инжекторный, ключи гаечные, клейма цифровые, щитки защитные | 1 |
| Погрузочно-разгрузочные работы |
| Подъем грузов | Домкрат гидравлический (винтовой, реечный) грузоподъемностью до 10 т | 2 |
|  | Кран переносной грузоподъемностью до 100 кг | 1 |
|  | Кран "в окно" грузоподъемностью до 150 кг | 1 |
|  | Кран крышевой грузоподъемностью 500 кг | 1 |
| Перемещение грузов | Лебедка ручная, тяговое усилие 500, 1500, 2500 кгс | 1 |
|  | Лебедка электрическая, тяговое усилие 1500, 2500, 3500 кгс | 1 |
|  | Тележка с гидроподъемником до 200 кг, высота подъема до 2 м | 1 |
| Транспортирование грузов | Тележка-кассета для газовых баллонов | 1 |
|  | Тележка пневмоколесная грузоподъемностью до 100 кг | 2 |
|  | Тележка двухколесная грузоподъемностью до 200 кг | 1 |
| Вспомогательные | Комплект средств: грузозахватных (стропы, захваты, подхваты, полотенца, траверсы), такелажных (ломы такелажные, подъемники), контейнеризации и пакетирования (поддоны, кассеты и т.п.) | 1 |
| Дорожные работы |
| Рыхление слежавшегося грунта | Молоток пневматический, энергия удара до 30 Дж | 1 |
| Разрушение скальных пород | Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж | 1 |
|  | Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж: |  |
|  | 60 | 2 |
|  | 90 | 1 |
| Забивка штырей при креплении рельс-форм | Молоток пневматический, энергия удара до 40 Дж | 2 |
| Разравнивание асфальтобетонной смеси | Виброрейка с шириной захвата 4 м | 2 |
| Поверхностное уплотнение бетонной смеси в покрытиях | Вибратор поверхностный электрический, возмущающая сила до 10000 Н | 2 |
| Уплотнение грунта, асфальтобетонных покрытий в небольшом объеме, в стесненном месте | Трамбовка ручная электрическая массой 30 (или 60) кг | 1 |
|  | Виброкаток производительностью до 75 м/ч | 1 |
| Укладка бордюрного камня | Захват грузоподъемностью 120 кг | 1 |
| Вспомогательные | Комплект инструмента: закольники, лопаты копальные и подборочные, ножовки по дереву, пилы, топоры, молотки, кувалды, ломы, кирки, зубила, напильники, кельма для бетонных и каменных работ, ковши для мастики, гладилки | 1 |

3. ПОТРЕБНОСТЬ В КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

| Виды работ | Наименование, основные типоразмеры и параметры | Потребность на 10 рабочих, шт. |
| --- | --- | --- |
| Земляные | Рулетка измерительная 10, 30 и 50 м | 3 |
|  | Отвес стальной строительный, длина шнура 5 м | 1 |
|  | Дальномер лазерный, предел измерений до 100 м | 1 |
| Бетонные (арматурные, опалубочные, бетоноукладочные) | Рулетка измерительная 3, 5 и 10 м | 3 |
|  | Отвес стальной строительный, длина шнура 3 м | 3 |
|  | Штангенциркуль для измерения размеров до 200 мм | 2 |
|  | Шнур разметочный длиной 15 м | 2 |
|  | Уровень строительный точностью 4,4 и 1,8 мм/м | 2 |
|  | Уровень гибкий (водяной), разность отметок до 100 мм | 1 |
|  | Прибор электроиндукционный для измерения защитного слоя бетона, диаметр арматуры 6-16 мм | 1 |
| Монтажные | Рулетка измерительная 10 и 20 м | 2 |
|  | Отвес стальной строительный, длина шнура 3, 5 и 7 м | 3 |
|  | Циркуль контрольно-разметочный радиусом до 500 мм | 2 |
|  | Шнур разметочный длиной 15 м | 1 |
|  | Чертилка прямая односторонняя | 1 |
|  | Уровень строительный точностью 4,4 и 1,8 мм/м | 1 |
|  | Уровень гибкий (водяной), разность отметок до 100 мм | 1 |
|  | Дальномер лазерный, пределы измерений 30 м | 1 |
| Каменные | Правило длиной 2 м | 1 |
|  | Рулетка измерительная 5 и 10 м | 2 |
|  | Метр складной, предел измерений до 2 м | 1 |
|  | Шнур разметочный длиной 15 м | 2 |
|  | Отвес стальной строительный, длина шнура 3 м | 1 |
|  | Уровень строительный точностью 4,4 и 1,8 мм/м | 1 |
|  | Уровень гибкий (водяной), разность отметок до 100 мм | 1 |
|  | Угольник деревянный, катет 300 мм | 2 |
| Работы по устройству полов: |  |  |
| паркетные и линолеумные полы | Линейка измерительная до 200 мм | 1 |
|  | Метр складной, предел измерений до 2 м | 1 |
|  | Угольник строительный, катет 300 мм | 2 |
|  | Шнур разметочный длиной 15 м | 1 |
| бетонные, цементно-песчаные и мозаичные полы | Рулетка измерительная 5 и 10 м | 2 |
|  | Угольник строительный, катет 300 мм | 1 |
|  | Шнур разметочный длиной 15 м | 1 |
|  | Уровень строительный точностью 1,8 и 1,2 мм/м | 2 |
|  | Уровень гибкий (водяной), разность отметок до 50 мм | 1 |
| Кровельные и гидроизоляционные | Рулетка измерительная 5 и 10 м | 2 |
|  | Метр складной, предел измерений до 2 м | 1 |
|  | Шнур разметочный длиной 15 м | 1 |
|  | Чертилка прямая односторонняя | 1 |
|  | Уровень строительный точностью 4,4 и 1,8 мм/м | 2 |
|  | Отвес стальной строительный, длина шнура 3 м | 1 |
|  | Термометр технический, предел измерений до 200 °С | 2 |
| Монтажные: санитарно-технического оборудования, электрического оборудования | Линейка измерительная до 500 мм | 3 |
|  | Рулетка измерительная 5 и 10 м | 2 |
|  | Метр складной, предел измерений до 2 м | 1 |
|  | Уровень строительный точностью 4,4 и 1,8 мм/м | 2 |
|  | Отвес стальной строительный, длина шнура 3 м | 1 |
|  | Штангенциркуль для измерения размеров до 100 мм | 1 |
| Штукатурные и облицовочные | Линейка измерительная до 200 и 500 мм | 2 |
|  | Рулетка измерительная 5 и 10 м | 2 |
|  | Метр складной, предел измерений до 2 м | 1 |
|  | Уровень строительный точностью 1,8 и 1,2 мм/м | 1 |
|  | Отвес стальной строительный, длина шнура 3 м | 3 |
|  | Угольник строительный, катет 200 мм | 2 |
| Малярные | Отвес стальной строительный, длина шнура 3 м | 1 |
|  | Шнур разметочный длиной 10 м | 1 |
| Стекольные | Линейка измерительная до 500 и 1000 мм | 2 |
|  | Метр складной, предел измерений до 2 м | 2 |
|  | Рулетка измерительная 3 м | 1 |
|  | Угольник строительный, катет 200 мм | 1 |
| Столярные | Метр складной, предел измерений до 2 м | 2 |
|  | Рулетка измерительная 3 и 5 м | 2 |
|  | Угольник строительный, катет 300 мм | 1 |
|  | Уровень строительный точностью 1,8 и 1,2 мм/м | 1 |
|  | Чертилка длиной 175 мм и диаметром 5 мм | 2 |
| Сварочные | Циркуль контрольно-разметочный радиусом до 500 мм | 2 |
|  | Чертилка с твердосплавным наконечником | 3 |
|  | Линейка металлическая 300 мм | 2 |
|  | Угольник металлический 160x250 мм | 1 |
|  | Метр складной, предел измерений до 2 м | 1 |
|  | Термометр контактный, пределы измерений 20-120 °С | 1 |
|  | Дефектоскоп сварного шва, толщина контролируемого слоя до 20 мм | 1 |
| Дорожные | Рулетка измерительная до 10 и 50 м | 2 |
|  | Отвес стальной строительный, длина шнура 3 м | 2 |
|  | Дальномер лазерный, предел измерений до 100 м | 1 |
|  | Шнур разметочный длиной 25 м | 1 |

4. МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В РУЧНЫХ МАШИНАХ И ИНСТРУМЕНТЕ

Потребность  в ручных машинах и инструменте (-го типоразмера) определяется на бригаду, на расчетный год для выполнения -го вида работ, шт.:

,

где  - норма потребности в ручных машинах и инструменте -го типоразмера на 10 рабочих, занятых выполнением -го вида работ, шт.;

- число рабочих, занятых в данной бригаде в расчетном году на выполнении -го вида работ с помощью ручных машин и инструмента -го типоразмера.

Общая потребность  в ручных машинах и инструменте определяется суммированием их по видам работ и типоразмерам, шт.:

.

Поставка  ручных машин и инструмента определяется с учетом фактического наличия и срока службы -го типоразмера:

,

где  - фактическое наличие ручных машин и инструмента -го типоразмера, шт.;

- срок службы ручных машин и инструмента -го типоразмера, мес.

Пример.

Определить потребность в перфораторе электрическом с энергией удара до 25 Дж для пробивки монтажных отверстий в бетоне при монтаже сборных железобетонных конструкций:

=2·6/10=1,2,

где = 2 - норма потребности в перфораторе данного типоразмера на 10 рабочих, занятых выполнением указанного вида работ (см. раздел таблицы "Монтажные работы - сборные железобетонные конструкции");

= 6 - число рабочих, занятых на данной работе с применением перфоратора.

Таким же способом определяется потребность в перфораторах для других видов работ, например для бетонных - 1,4 шт. (при =2, =7), для монтажа санитарно-технического оборудования - 0,2 шт. (при =1, =5).

Общая потребность  в перфораторах определена их суммированием:

=1,2+1,4+0,2=2,8 шт.

Поставка  перфораторов определена с учетом фактического их наличия и срока службы:

=2,8-1(1-12/14)=2,8-1(1-0,9)=2,7,

где =1 шт. - фактическое наличие перфораторов;

=14 мес - фактический срок службы перфораторов.

Необходимая поставка перфораторов принимается в количестве 3 шт.