СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

УСТАНОВКА ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), акт приемки выполненных работ, журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве на сан. приборы; | Визуальный |  |
|  | - качество ванн и умывальников; | Технический |  |
|  | - готовность помещений для выполнения санитарно-технических работ; | То же |  |
|  | - разметку мест установки ванн кронштейнов под умывальники | Визуальный, измерительный |  |
| Установка ванны и умывальника | Контролировать: |  | Журнал работ, акты на скрытые работы |
|  | - правильность установки ванны с подключением к канализации; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - правильность установки кронштейнов под умывальники; | То же |  |
|  | - установку умывальников с присоединением их к канализации; | " |  |
|  | - установку водоразборной арматуры | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - качество установки ванн и умывальников; | Визуальный |  |
|  | - качество установки водоразборной арматуры | Измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: металлический метр, строительный уровень. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.05.01-85* пп.3.11, 3.15, табл.3

________________
     * СНиП 3.05.01-85 признан недействующим с 01.01.2013 Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17. Утвержден и введен в действие СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85". - Примечание изготовителя базы данных.

Допускаемые отклонения:

Высота установки умывальника (расстояние от уровня чистого пола до верха борта) при установке - 850 мм, допускаемое отклонение - +20 мм.

Высота установки душевых сеток (от низа сетки до уровня чистого пола) - 2100-2250 мм, допускаемое отклонение - ±20 мм.

Ванны, устанавливаемые на ножках, должны иметь:

- горизонтальное положение бортов;

- уклон дна к отверстию для выпуска не менее 0,02%;

- расстояние от нижней кромки отверстия до пола не менее 145 мм.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 1153-76*. Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия.

ГОСТ 8297-96. Ванны чугунные эмалированные. Технические условия.

ГОСТ 23695-94. Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия.

ГОСТ 30493-96. Изделия санитарные керамические. Основные типы, размеры.

Ванны должны иметь четыре прилива для крепления ножек и по два прилива, расположенных на наружной поверхности днища ванны или под ее бортом в ребрах жесткости, со стороны слива, или по две ножки, залитые в корпус под бортом ванны в процессе ее отливки, стальные, сечением не менее 24 мм, для присоединения электрических потенциалов между корпусом ванны и металлической водопроводной трубой.

Поверхности выпусков и переливов в ваннах должны быть ровными, без наплывов эмали.

Коробление бортов ванн (отклонение бортов от горизонтальной и вертикальной поверхностей) не должно превышать значений, мм, для ванн длиной:

- 1200 мм - 2,4;

- 1500 мм - 3,0;

- 1700 мм - 3,4;

- 1800 мм - 3,6.

Отклонение габаритных размеров умывальников, а также других размеров более 50 мм не должно превышать +2,5% и -3,0%.

Деформация (коробление) поверхности умывальника в плоскости, прилегающей к стене, не должна превышать 2 мм.

Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс.

Санитарные приборы, узлы и детали для них должны транспортироваться в контейнерах или пакетах и иметь сопроводительную документацию. К каждому контейнеру и пакету должна быть прикреплена табличка с маркировкой упакованных узлов.

Указания по производству работ
СНиП 3.05.01-85 пп.1.4, 3.17

Общестроительные и санитарно-технические работы следует выполнять в санитарных узлах в следующей последовательности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или монометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка умывальников, унитазов, смывных бачков;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

До испытаний системы канализации в сифонах в целях предохранения их от загрязнения должны быть вывернуты нижние пробки, а у бутылочных сифонов - стаканчики.

Корпус ванны и трубы водопровода для уравнивания электрических потенциалов необходимо соединять специальным металлическим проводником.