Монтажник санитарно-технического

оборудования 2-го разряда

(монтажник санитарно-технического

оборудования 3-го разряда,

слесарь по изготовлению узлов

и деталей санитарно-технических систем)

(на основе профессионального стандарта)

___________________________________

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

_____________________________

(наименование должности)

00.00.0000                       N 000

_________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Монтажника санитарно-технического          00.00.0000

оборудования 2-го разряда <1>

1. Общие положения

1.1.   Монтажник   санитарно-технического   оборудования  2-го  разряда

является         рабочим        и        подчиняется        непосредственно

__________________________________________________________.

(наименование должности/профессии руководителя)

1.2. Для работы монтажником санитарно-технического оборудования 2-го разряда принимается лицо, прошедшее профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих.

1.3. К работе, указанной в п. 1.2 настоящей инструкции, допускается лицо:

1) прошедшее в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем месте), стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;

2) прошедшее инструктаж по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) имеющее свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности.

1.4. Монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда должен знать:

1) виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования;

2) сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

3) способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов;

4) правила строповки и перемещения грузов;

5) назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

6) виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;

7) монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования;

8) назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования;

9) комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования;

10) принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

11) способы сверления и пробивки отверстий;

12) назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

13) правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом;

14) правила безопасной эксплуатации оборудования;

15) правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования;

16) правила пользования средствами индивидуальной защиты;

17) производственную инструкцию;

18) рациональную организацию труда на рабочем месте;

19) санитарные нормы и правила проведения работ;

20) правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

21) требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

22) требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;

23) виды брака и способы его предупреждения и устранения;

24) порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

25) правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

26) Правила внутреннего трудового распорядка;

27) правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

28) __________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым знаниям)

1.5. Монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда должен уметь:

1) использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования;

2) использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем;

3) транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы;

4) использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

5) изучать проект производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических систем;

6) проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

7) разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

8) нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков;

9) соединять стальные трубы с помощью накидной гайки;

10) комплектовать трубы в фасонные части стояков;

11) выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному помещению;

12) сверлить и пробивать отверстия в конструкциях;

13) выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем;

14) использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования;

15) соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;

16) __________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым умениям)

1.6. _________________________________________________________________.

(другие общие положения)

# 2. Трудовые функции

2.1. Трудовыми функциями монтажника санитарно-технического оборудования 2-го разряда являются:

2.1.1. Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков:

1) выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

2) подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков в соответствии с проектом производства работ;

3) выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.

2.2. _________________________________________________________________.

(другие функции)

# 3. Обязанности

3.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда:

1) проходит в установленном порядке предсменный (профилактический) медицинский осмотр;

2) получает производственное задание;

3) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

4) принимает смену;

5) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

6) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.2. В процессе работы монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда выполняет следующие обязанности в рамках трудовых функций:

3.3.1. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 1 п. 2.1.1 настоящей инструкции:

1) осуществляет распаковку санитарно-технического оборудования;

2) проводит контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений;

3) выполняет выбраковку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем;

4) производит сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем;

5) осуществляет заготовку уплотнительных прокладок по размеру труб;

6) выполняет пригонку резьбы на болтах и гайках;

7) осуществляет заготовку бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов;

8) осуществляет подготовку вспомогательных материалов:

- герметизирующей ленты из фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ);

- льняной пряди;

9) выполняет установку уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования;

10) осуществляет комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками;

11) производит установку и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-технического оборудования;

12) выполняет транспортировку деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.

3.3.2. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2 п. 2.1.1 настоящей инструкции:

1) осуществляет проверку оборудования и фасонных частей на соответствие документам и монтажной схеме;

2) подбирает инструмент и приспособления, необходимые для выполнения монтажа;

3) осуществляет проверку комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования;

4) определяет готовность к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов;

5) осуществляет свертывание и сборку простых узлов санитарно-технического оборудования;

6) выполняет комплектование труб и фасонных частей стояков;

7) осуществляет установку ручного пресса для опрессовки систем;

8) отсоединяет чугунные и стальные котлы от трубопроводов.

3.3.3. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 3 п. 2.1.1 настоящей инструкции:

1) осуществляет свертывание и сборку простых узлов;

2) производит сборку стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки;

3) соединяет полимерные трубы;

4) производит разборку отдельных узлов трубопроводов (при монтаже);

5) устанавливает и заделывает крепления под приборы и трубопроводы;

6) сверлит и пробивает отверстия в конструкциях;

7) осуществляет заделку раструбов чугунных трубопроводов;

8) нарезает резьбу на трубах вручную;

9) выполняет комплектование труб и фасонных частей стояков;

10) осуществляет установку ручного пресса для опрессовки систем;

11) отсоединяет чугунные и стальные котлы от трубопроводов;

12) производит обрубку кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки;

13) производит очистку секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой;

14) выполняет срубку и выбивание заклепок жаротрубного котла;

15) осуществляет замену манжет у унитаза;

16) производит зачистку сварных швов шлифмашинкой;

17) прокачивает канализационные стояки и отводы;

18) производит замену прокладок кранов, вентилей.

3.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.5. В рамках выполнения своих трудовых функций монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда:

1) исполняет поручения своего непосредственного руководителя;

2) проходит периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.6. _________________________________________________________________.

(другие положения об обязанностях)

# 4. Права

4.1. При выполнении своих трудовых функций и обязанностей монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4.2. _________________________________________________________________.

(другие положения о правах работника)

# 5. Ответственность

5.1. Монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Монтажник санитарно-технического оборудования 2-го разряда за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. _________________________________________________________________.

(другие положения об ответственности)

6. Заключительные положения

6.1.  Настоящая  инструкция  разработана  на  основе  Профессионального

стандарта   "Монтажник   санитарно-технических   систем   и  оборудования",

утвержденного  Приказом  Министерства  труда и социальной защиты Российской

Федерации от 21.12.2015 N 1077н, с учетом _________________________________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты локальных нормативных актов организации)

6.2.  Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией подтверждается

__________________________________________________________________________.

(подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

6.3. _________________________________________________________________.

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> В соответствии с Профессиональным стандартом "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования", утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1077н, иное возможное наименование должности - "монтажник санитарно-технического оборудования 3-го разряда", "слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем".