ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Состав технологической карты на комплексный монтажный процесс:

1. Область применения технологической карты и типовые ячейки.

2. Материальные и технические ресурсы:

а) потребность в материальных ресурсах;

б) потребность в технических ресурсах;

в) выбор монтажного крана по техническим и экономическим показателям.

3. Почасовой (или посменный) график монтажа типовых ячеек.

4. Калькуляция затрат труда и машинного времени.

5. Технология и организация выполнения комплексного процесса монтажа.

6. Требования к качеству. Пооперационный контроль качества работ.

7. Техника безопасности.

8. Технико-экономические показатели по технологической карте.

1. Область применения технологической карты и типовые ячейки

Технологическая карта разработана на второй монтажный поток: монтируются подкрановые балки, стропильные конструкции и панели покрытия. Карта составлена только на типовые ячейки каркаса. Она включает монтажные и сопутствующие процессы по сварке и заделке.

Принят вариант здания с подкрановыми балками и стропильными фермами. Первоначально определяются типовые ячейки, последовательность установки элементов в них и общее число элементов.

| Номера ячеек | Подкрановая балка | Стропильная ферма | Плита покрытия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| Итого | 8 | 5 | 24 | 37 |

2. Материальные и технические ресурсы

а) Потребность в материальных ресурсах

Таблица 2.1

| NN п.п | Элементы | Единица изме- рения | Объем работ | СНиП IV-2-82 | Материалы | Единица изме- рения | Норма на единицу | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подкрановая балка | шт. | 8 | табл.7-7 | Сборный железобетон | 3 м | 1,5 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | Электроды | кг | 2,2 | 17,6 |
|  |  |  |  |  | Монолитный бетон | 3 м | 0,114 | 1,37 |
| 2 | Стропильная ферма, пролет 18 м | шт. | 5 | табл.7-10 | Сборный железобетон | 3 м | 3,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | Электроды | кг | 0,9 | 4,5 |
| 3 | Плита покрытия | шт. | 24 | табл.7-11 | Сборный железобетон | 3 м | 1,44 | 34,56 |
|  |  |  |  |  | Электроды | кг | 0,2 | 4,8 |
|  |  |  |  |  | Раствор | 3 м | 0,087 | 2,09 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сборный железобетон | - 61,56 м; |  |
|  | Монолитный бетон | 1,37 м; |  |
|  | Раствор | 2,09 м; |  |
|  | Электроды | 26,9 кг |  |

б) Потребность в технических ресурсах

Таблица 2.2

| NN п.п | Монтируемая конструкция | Монтажное приспособление | Масса груза, т | Масса приспособ- ления, т | Высота строповки, м | Количество, приспособлений, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подкрановая балка | Траверса Кондуктор |  |  |  |  |
| 2 | Стропильная ферма | Траверса |  |  |  |  |
| 3 | Плита покрытия | То же |  |  |  |  |

в) Выбор монтажного крана по техническим и экономическим параметрам

Необходимо выбрать монтажный кран, который сможет при минимальном вылете стрелы смонтировать тяжелые элементы - балки и фермы, затем перенести через них и положить при значительном вылете стрелы плиты покрытия. Кран подбирают для монтажа фермы и проверяют его пригодность для укладки плиты покрытия.

Необходимая грузоподъемность крана для монтажа фермы должна быть не менее массы стропильной фермы и траверсы, а для монтажа плиты покрытия - не менее массы плиты покрытия и траверсы для ее подъема.

Необходимая высота подъема основного крюка для монтажа фермы  равна высоте фермы и траверсы, плюс запас по высоте на установку.

Необходимая высота подвески для монтажа плиты покрытия  представляет собой сумму трех слагаемых: высоты верха фермы, запаса и высоты плиты и траверсы.

По полученным значениям для различных монтажных кранов (стреловых, башенно-стреловых, с гуськом) находят необходимый вылет стрелы  при разных углах ее наклона. Требуемые характеристики кранов - грузоподъемность , высота подъема крюка  и вылет стрелы для стропильных ферм и плит  приведены ниже, последняя колонка для крана с гуськом или башенно-стрелового.

| Показатели | Стропильная ферма | Плита покрытия | Плита покрытия (кран с гуськом) |
| --- | --- | --- | --- |
| , т | 26,0 | 4,0 | 4,0 |
| , м | 20,5 | 23,7 | 19,3 |
| , м | min | 15,8 | 11,9 |

Полученным результатам всегда удовлетворяет несколько кранов. Для сравнения по экономическим показателям выбраны три крана - два на гусеничном ходу и один на пневмоколесном.

Расчетные формулы:

;

,

где  - годовые амортизационные отчисления, руб./маш.-ч;

- эксплуатационные затраты, руб./маш.-ч;

- затраты на погрузку, транспортирование и разгрузку крана, руб.;

- затраты на монтаж и демонтаж крана, руб.;

- работа крана на объекте, маш.-ч.

Результаты экономического сравнения кранов приведены в табл.2.3.

Таблица 2.3

| Кран | , маш.-ч | , руб./маш.-ч | , руб./маш.-ч | , руб. | , руб. | , руб./маш.-ч | , руб./маш.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гусеничный стреловой | 440,7 | 2,49 | 3,55 | 186 | 1338 | 9,50 | 4187 |
| Гусеничный с гуськом | 440,7 | 2,39 | 3,62 | 96 | 1630 | 9,93 | 4376 |
| Пневмоколесный | 440,7х1,1 | 2,81 | 5,53 | 140 | 74 | 8,78 | 4256 |

По экономическим параметрам лучшим оказался гусеничный стреловой кран. Его технические характеристики - длина стрелы 30 м, гусек 10 м, грузоподъемность на вылете 8 м - 27 т, у гуська на вылете до 17 м - 8 т.

3. Почасовой график монтажа

Таблица 3.1

4. Калькуляция затрат труда и машинного времени

Таблица 4.1

| Затраты | Трудоемкость |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| машинного времени из почасового графика | 23,1 маш.-ч |
| труда монтажников - 5 чел.23,1 | 115,5 чел.-ч |
| то же, сварщиков | 21,7 чел.-ч |
| то же, бетонщиков | 32,0 чел.-ч |
| Итоговая трудоемкость труда рабочих | 169,2 чел.-ч |
| Комплексное звено | 8 чел. |

Калькуляцию трудовых затрат составляют на основании результатов проектирования почасового графика монтажа.

5. Технология и организация выполнения комплексного процесса монтажа

Технологию и организацию работ разрабатывают по аналогии с рекомендациями типовых технологических карт, технологией монтажа подкрановых балок, ферм и плит покрытия, рекомендуемых в учебных пособиях по технологиистроительных процессов.

6. Пооперационный контроль качества работ

Таблица 6.1

| NN п.п | Операции | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- | --- |
|  |  | Состав операции | Способ контроля | Время контроля | Допуски (смещения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Табл.6.1 заполняют в соответствии с рекомендациями типовых технологических карт на аналогичные строительныепроцессы.

7. Техника безопасности

При разработке мероприятий по технике безопасности рекомендуется использовать материалы типовых технологических карт.

8. Технико-экономические показатели по технологической карте

Площадь четырех монтажных ячеек 18x6x4=324 м, объем 324х10,8=3500 м.

Таблица 8.1

| NN п.п | Показатели | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на типовые ячейки | на 100 м | на 100 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход сборного железобетона | м | 61,56 | 19,0 | 1,76 |
| 2 | Расход монолитного бетона и раствора | м | 3,0 | 0,92 | 0,09 |
| 3 | Расход электродов | кг | 26,9 | 8,3 | - |
| 4 | Затраты машинного времени | маш.-ч | 23,1 | 7,13 | 0,66 |
| 5 | Трудозатраты | чел.-ч | 169,2 | 52,2 | 4,83 |
| 6 | То же | чел.-дни | 21,15 | 6,5 | 0,6 |
| 7 | Состав комплексной бригады | чел. | 16 |
| 8 | Продолжительность монтажа типовых ячеек | маш.-смены | 23,1/8=2,9 |
| 9 | Выработка на одного рабочего в смену | м | 61,56/21,15=2,9 |
| 10 | Коэффициент загрузки монтажного крана |  | К=10,4+8,5+7,2/9,6+7,5+6,0=1,13 |

Технико-экономические показатели могут быть определены на типовые ячейки, или в соответствии с типовыми картами на 100 м площади здания либо 100 м его объема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

СНиП 12-03-2001. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011