УСТРОЙСТВО КАВАЛЬЕРОВ И БАНКЕТОВ

Условные обозначения:

b - расстояние от подошвы откоса банкета до бровки выемки;

b - расстояние от бровки канавы до подошвы откоса кавальера;

h - глубина забанкетной канавы;

L - расстояние от бровки насыпи или от границы откоса выемки до подошвы кавальера.

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При приемке водоотводных сооружений, входящих в комплекс земляного полотна (кюветы, защитные банкеты) должны быть проверены продольные и поперечные уклоны, размеры поперечных сечений. Измерения производятся с привязкой к оси или бровке земляного полотна на двух-трех поперечниках на каждый километр длины, а также во всех местах изменения конструктивных сечений. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.67. |
| Расстояние L от бровки насыпи или от границы откоса выемки до подошвы кавальера должно быть не менее 3 м (рис.). | СН 449-72 п.11.14. |
| Кавальеры, отсыпанные в зимних условиях, по сравнению с обычными нормами их расположения должны быть отодвинуты от бровки выемки на 1,5 м при высоте кавальера до 2 м и на 2,5 м при высоте кавальера более 2 м. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.9.39. |
| При отводе поверхностных и подземных вод необходимо: с верховой стороны выемок для перехвата потока поверхностных вод использовать кавальеры и резервы, устраиваемые сплошным контуром, а также постоянные водосборные и водоотводящие сооружения или временные обвалования и канавы (канавы, в случае необходимости, могут иметь защитные крепления от размыва или фильтрационных утечек); кавальеры с низовой стороны выемок отсыпать с разрывом, в пониженных местах, но не реже чем через каждые 50 м, ширина разрывов по низу должна быть не менее 3 м; при расположении нагорных и водоотводных канав в непосредственной близости от линейных выемок между выемкой и канавой выполнять банкет с уклоном его поверхности 20-40‰, в сторону нагорной канавы (рис.). | СНиП 3.02.01-87 п.2.15. |
| Банкеты следует устраивать треугольной формы, высотой не более 0,6 м, назначая откос со стороны полотна не круче 1:1,5, расстояние от подошвы откоса банкета до бровки выемки b - 1 м. Верху банкета придается уклон 20-40‰ в сторону забанкетной канавы (рис.). | СН 449-72 п.11.19. |
| Забанкетная канава должна иметь: продольный уклон не менее 5‰; глубину h и ширину по дну при трапецеидальной форме - 0,3 м; откосы крутизной - 1:1,5; расстояние b от бровки канавы до подошвы откоса кавальера 0,5 м; забанкетные канавы устраиваются также треугольной формы глубиной 0,4 м. | СН 449-72 п.11.20. |