ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТК)

ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ЗАРАНЕЕ СМОНТИРОВАННЫЙ ГАЗОПРОВОД

Рис.1. Схема врезки под газом в заранее смонтированный газопровод

1 - действующий газопровод; 2 - отключающее приспособление; 3 - отверстие для ввода отключающего приспособления и врезки подсоединяемого газопровода; 4 - окно для прохода газа; 5 - подсоединяемый газопровод.

1 - на действующем газопроводе у места присоединения нового газопровода под углом 90...120° к его оси вырезать окно;

2 - в образовавшееся окно ввести отключающие приспособления по обе стороны от места присоединения вновь смонтированного газопровода;

3 -  через отверстие в трубе вырезать окно в присоединяемый газопровод;

4 - удалить отключающие приспособления и заварить отверстие в газопроводе;

5 - проверить плотность сварных стыков обмыливанием или газоиндикатором.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга