ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД САЙДИНГ. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ОБРЕШЕТКИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по подготовке стен под сайдинг.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Металлическая оцинкованная обрешетка под сайдинг

Основанием для установки сайдинга могут служить не только деревянные рейки, но и металлические оцинкованные профили. Они выпускаются стандартных размеров: 6х2,7х300 см. Сайдинг крепится к профилю на саморезы. А сам профиль монтируется к стене дома при помощи подвесов. Это тридцатисантиметровые полосы с перфорацией, которые позволяют нейтрализовать неровности на стене. На один трехметровый профиль их нужно 5 штук.

Профили монтируют вертикально с расстоянием 60 см между ними. Утеплитель укладывается сразу при установке профилей. Вокруг оконных и дверных проемов профиль ставят по всему периметру со стороны сайдинга, а также в углублении окна, чтобы потом можно было установить приоконную планку.

Рис.1

Если нужно установить цокольный сайдинг, то тогда металлическую обрешетку монтируют горизонтально, с профилями через каждые 46 см. Также через каждые 50 см обязательно делают вертикальные перемычки с помощью направляющих. Они нужны для того, чтобы профили не прогибались под тяжестью сайдинга. Также при монтаже цокольного сайдинга с утеплением не нужны подвесы, потому что они не выдерживают нагрузки от сайдинга и утеплителя вместе. Для крепления используют только металлические профили.

Металлические конструкции обрешетки формируют из профилей, которые современная промышленность поставляет для монтажа гипсокартонных плит и других видов листовой обшивки. Металлические профили каркаса изготовляют методом штамповки рулонной оцинкованной стали. Они представляют собой длинномерные элементы с швеллерообразным С- или Z-образным сечением. В большинстве случаев это продукция немецких заводов Кнауф или финских предприятий "Rannilla Profiil". Для утепленных стен хорошо подходит так называемый "теплый" профиль, выполненный с перфорацией. Термопрофили Rannilla изготавливаются из горячекатанной тонколистовой стали Ragal 350 S с нормативным пределом текучести 350 Н/мм и прочностью на растяжение 420 Н/мм. Толщина слоя цинка, покрывающего стальной лист с обеих сторон, составляет около 20 мкм. Цинк на воздухе покрывается слоем углекислого цинка, который защищает металл от окисления. Цинковое покрытие прочно соединено с поверхностью стали и образует защитный слой, который может быть разрушен только воздействием на него концентрированных кислот. Места разрезов оцинкованных профилей не нуждаются в дополнительной защите от коррозии.

Теплопроводность термопрофилей Rannilla существенно ниже теплопроводности традиционных стальных профилей. Хорошие теплотехнические показатели термопрофилей достигаются путем перфорирования стенок. Наиболее часто применяются профили TC и TU высотой поперечного сечения 175 мм. Термопрофили маркируются следующим образом:*

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Металлическая обрешетка. Используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.

Рис.2. Металлическая обрешетка

Обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга, соответственно - горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых "маячков" - крайних решетин. Между ними затем, натягивается шнур и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтесыванием или за счет установки подкладок. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнура, а на больших - с применением лазерного уровня.

В состав оцинкованной обрешетки входят профиль и подвесы. Размеры профиля составляют 6х2,7х300 см, назначение профиля - служить в качестве основания для монтажа сайдинга, крепление которого к профилю выполняется с использованием саморезов. Подвесы представляют собой перфорированную полосу длиной 30 см. Она необходима для того, чтобы прикрепить профили к стене и скомпенсировать имеющиеся неровности поверхности стены.

Рис.3

При наличии у стен больших выступов - в случае, если выполняется обход столбов, колонн и др., применяются только профили.

Рис.4

Для монтажа обычного винилового сайдинга профили устанавливаются вертикально. Шаг между ними составляет 60 см. Если предполагается утепление стен, при монтаже профиля устанавливается утеплитель. Дверные и оконные проемы необходимо обязательно обходить по периметру. Это делается и по линии сайдинга, и по линии углубления окна - такой способ используется для того, чтобы прикрепить приоконную планку. На каждом профиле с шагом 60 см устанавливаются подвесы. Таким образом, для работы с 3-метровым профилем их требуется 5 штук. Для того чтобы правильно выполнить крепление внешних углов, на них следует обязательно совмещать сразу два профиля (6+6=12 см).

Рис.5

Рис.6

Металлическая оцинкованная обрешетка может применяться также при установке цокольного сайдинга. В этом случае обрешетка устанавливается горизонтально, а шаг между планками составляет 46 см, что соответствует высоте панели сайдинга. При монтаже обрешетки под цокольный сайдинг, обязательно устанавливаются вертикальные перемычки из направляющих, шаг между которыми составляет 0,5 м. Если подобные перемычки не установлены, то воздействие большой массы сайдинга может привести к прогибу профилей.

Рис.7

Другое отличие установки обрешетки под цокольный сайдинг заключается в том, что если одновременно с облицовкой дома выполняется и его утепление, подвесы не используются! Это связано с тем, что подвесы не обладают достаточной прочностью для того, чтобы выдержать совместную массу профилей, утеплителя и сайдинга. Крепление в этом случае производится только на профили.

| Рис.8 | Рис.9 | Рис.10 |
| --- | --- | --- |
| Рис.11 | Рис.12 | Рис.13 |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Металлические оцинкованные профили выпускаются стандартных размеров: 6х2,7х300 см. Сайдинг крепится к профилю на саморезы. А сам профиль монтируется к стене дома при помощи подвесов. Это тридцатисантиметровые полосы с перфорацией, которые позволяют нейтрализовать неровности на стене. На один трехметровый профиль их нужно 5 штук.

Профили монтируют вертикально с расстоянием 60 см между ними. Утеплитель укладывается сразу при установке профилей. Вокруг оконных и дверных проемов профиль ставят по всему периметру со стороны сайдинга, а также в углублении окна, чтобы потом можно было установить приоконную планку.

Если нужно установить цокольный сайдинг, то тогда металлическую обрешетку монтируют горизонтально, с профилями через каждые 46 см. Также через каждые 50 см обязательно делают вертикальные перемычки с помощью направляющих. Они нужны для того, чтобы профили не прогибались под тяжестью сайдинга. Также при монтаже цокольного сайдинга с утеплением не нужны подвесы, потому что они не выдерживают нагрузки от сайдинга и утеплителя вместе. Для крепления используют только металлические профили.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРЕШЕТКА ДЛЯ САЙДИНГА

| Наименование материала | Внешний вид | Ед. измерения | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | розница | ОПТ |
| Профиль оцинкованный ПП 60/27 (60 мм27 мм300 мм) | Рис.14 | шт. | 70 | 50 |
| Подвес прямой 60/27 (304 мм) | Рис.15 |  |  |  |
| Саморезы с прессшайбой 4,2х19 мм | Рис.16 | шт. | 5 | 3 |

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает установку обрешетки гораздо легче.

РИС


Рис.17. Инструмент:

1. Переносная циркулярная электропила; 2. Рулетка; 3. Металлическая складная линейка; 5. Поперечная пила; 6. Молоток с гвоздодером; 7. Пассатижи-перфоратор; 8. Металлический столярный молоток; 9. Отвертка; 10. Шило; 11. Нож-резак; 12. Ножницы по металлу; 13. Бечевка и мел; 14. Уровень (длиной мин. 60 см); 15. Плоскогубцы; 16. Пассатижи-обжимы; 17. Защитные очки

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При производстве работ по монтажу обрешетки необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство, правила пожарной безопасности, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".

6.2 Рабочие, занятые работами по монтажу обрешетки, должны быть обучены приемам работ и безопасным методам труда.

6.3 Работы по монтажу обрешетки следует выполнять с лесов.

6.4 К работе с электрическими, пневматическими и механическими инструментами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие удостоверение на право работы с этими инструментами, а также аттестованные по первой группе техники безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду работ.

Каждый рабочий, пользующийся электрическим, пневматическим и механическим инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения.

6.5 При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки и обесточивания.

6.6 Корпуса всех электрических механизмов должны быть надежно заземлены.

6.7 Работники, занятые производством работ по монтажу обрешетки, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты в соответствии, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ:

- спецобувь и спецодежда;

- резиновые перчатки;

- хлопчатобумажные перчатки;

- для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;

- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1 "Лепесток".

В комплекс санитарно-технических мероприятий входит обеспечение работающих бытовыми помещениями, санитарно-гигиеническими устройствами.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расценки по монтажу сайдинга

| N п/п | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обшивка сайдингом | м | 180 |
| 2 | Монтаж обрешетки под сайдинг | м | 75 |
| 3 | Устройство гидроизоляции под сайдинг | м | 45 |
| 4 | Монтаж утепления под сайдинг | м | 75 |
| 5 | Антисептирование деревянных конструкций | м | 21 |
| 6 | Установка оконного отлива | пог.м | 150 |
| 7 | Монтаж внешнего/внутреннего угла | пог.м | 60 |
| 8 | Устройство внешних откосов при глубине 10-70 мм | пог.м | 150 |
| 9 | Устройство внешних откосов при глубине 70-200 мм | пог.м. | 180 |
| 10 | Устройство внешних откосов при глубине свыше 200 мм | пог.м | 240 |
| 11 | Монтаж сайдинга/софита по радиусу/галтель | пог.м | 420 |
| 12 | Подшивка карнизных свесов по радиусу | пог.м | 420 |
| 13 | Монтаж обрешетки под соффит | м | 75 |
| 14 | Устройство карнизного свеса из доски 30-40 мм | пог.м | 90 |
| 15 | Подшивка фронтонных выносов соффитом или сайдингом | пог.м | 180 |
| 16 | Подшивка карнизных свесов соффитом или сайдингом | пог.м | 180 |

Таблица ГЭСН 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом

Состав работ:

для нормы 1:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 03. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением. 04. Срезка излишков кронштейна. 05. Укладка пароизоляционного слоя из пленки ЮТАФОЛ. 06. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами. 07. Установка панели типа "Сайдинг" с креплением самонарезающими винтами.

для нормы 2:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 03. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением. 04. Срезка излишков кронштейна. 05. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами. 06. Установка панели типа "Сайдинг" с креплением самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м поверхности облицовки

|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): |
| --- | --- |
| 15-01-062-01 | металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ |
| 15-01-062-02 | металлосайдингом без пароизоляционного слоя |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01- 062-01 | 15-01- 062-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 141,38 | 106,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 35,49 | 31,17 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 8,05 | 8,05 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 3,98 | 3,98 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 2900 | 2900 |
| 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" | п.м | 12 | 12 |
| 101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 55 | 55 |
| 101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 42 | 42 |
| 101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля 200 мм, толщиной металла 1,2 мм | шт. | 350 | 350 |
| 101-2502 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | п.м | 70 | - |
| 101-3250 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием | м | 118 | 118 |
| 101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 700 | 700 |
| 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м | 120 | - |
| 201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 200 | 200 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012