# Введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 31 октября 1980 г. N 173

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.

ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

System of design documents for construction.

Graphic symbols in diagrams. Power installations

ГОСТ 21.403-80

Группа Ж01

Срок введения

1 июля 1981 года

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения энергетического оборудования в теплотехнических схемах энергетических сооружений.

Примечания. 1. Основные патрубки оборудования в таблицах указаны условно без обозначения подводимых и отводимых сред.

2. Размеры условных графических обозначений указаны в миллиметрах.

2. Условные графические обозначения котлов и камер сгорания приведены в табл. 1.

Таблица 1

────────────────────────────────────────────────────┬─────────────

Наименование                     │ Обозначение

────────────────────────────────────────────────────┼─────────────

1. Котел, камера сгорания газотурбинной установки │ Рисунок

(общее обозначение)                                 │

1.1. Котел паровой                                │ Рисунок

1.2. Котел водяной (бойлер)                       │ Рисунок

1.3. Камера сгорания газотурбинной установки,     │ Рисунок

например, для производства горячего газа            │

2. Пароперегреватель                              │ Рисунок

3. Котел с пароперегревателем                     │ Рисунок

4. Котел на твердом топливе с пароперегревателем  │ Рисунок

5. Котел на газообразном топливе                  │ Рисунок

6. Котел на жидком топливе                        │ Рисунок

7. Котел на горючих отходах                       │ Рисунок

8. Котел с электронагревом                        │ Рисунок

9. Экономайзер                                    │ Рисунок

3. Условные графические обозначения реакторов для атомных электростанций и оборудования I контура приведены в табл. 2.

Таблица 2

──────────────────────────────────────────────────────┬───────────

Наименование                      │Обозначение

──────────────────────────────────────────────────────┼───────────

1. Реактор ядерный (общее обозначение)              │ Рисунок

│

Примечания. 1. Ядерное топливо обозначают символом c│ Рисунок

указанием концентрации в процентах, который помещают  │

слева от обозначения, например, 3% U   .              │

235               │

│

2. Замедлитель обозначают символом, который помещают│ Рисунок

справа от обозначения, например, графит.              │

2. Реактор с обозначением числа петель (например,   │ Рисунок

трехпетельный)                                        │

3. Реактор с зоной воспроизводства                  │ Рисунок

4. Реактор, охлаждаемый водой под давлением         │ Рисунок

5. Реактор, охлаждаемый кипящей водой               │ Рисунок

6. Реактор трехпетельный на природном уране (U   )  │ Рисунок

238   │

с тяжелой водой (D  ), в качестве замедлителя         │

20                                  │

охлаждаемый газом (СО )                               │

2                                │

7. Парогенератор реактора ВВЭР                      │ Рисунок

8. Парогенератор модульный реактора БН              │ Рисунок

9. Сепаратор реактора РБМК                          │ Рисунок

10. Компенсатор давления теплоносителя ядерного     │ Рисунок

реактора (паровой)                                    │

11. Компенсатор давления теплоносителя ядерного     │ Рисунок

реактора (газовый)                                    │

12. Гидроемкость                                    │ Рисунок

13. Насос ГЦН                                       │ Рисунок

14. Барботер                                        │ Рисунок

15. Деаэратор I контура                             │ Рисунок

16. Деаэратор II контура                            │См. п. 19

│табл. 3

17. Монжюс                                          │ Рисунок

18. Аппарат контактный                              │ Рисунок

19. Спринклер                                       │ Рисунок

4. Условные графические обозначения турбин и турбинного оборудования приведены в табл. 3.

Таблица 3

──────────────────────────────────────────────────────┬───────────

Наименование                    │Обозначение

──────────────────────────────────────────────────────┼───────────

1. Турбина (общее обозначение)                      │ Рисунок

2. Турбина паровая. Цилиндр турбины однопоточный    │ Рисунок

3. Турбина паровая с нерегулируемым отбором пара    │ Рисунок

4. Турбина паровая с промежуточным перегревом       │ Рисунок

5. Турбина паровая с одним регулируемым отбором пара│ Рисунок

6. Турбина паровая двухпоточная. Цилиндр турбины    │ Рисунок

двухпоточный                                          │

7. Турбина газовая, например, на горючем газе       │ Рисунок

8. Турбина воздушная                                │ Рисунок

9. Турбина гидравлическая                           │ Рисунок

10. Конденсатор поверхностный                       │ Рисунок

11. Конденсатор поверхностный двухпоточный          │ Рисунок

12. Теплообменник смешивающий                       │ Рисунок

13. Подогреватель поверхностный (общее обозначение) │ Рисунок

13.1. Подогреватель с поверхностью нагрева для      │ Рисунок

переохлаждения конденсата                             │

13.2. Подогреватель с поверхностью нагрева          │ Рисунок

пароохладителя и переохладителя конденсата            │

14. Сепаратосборник                                 │ Рисунок

15. Испаритель турбоустановки                       │ Рисунок

16. Сепаратор-пароперегреватель промежуточный (СПП) │ Рисунок

одноступенчатый <*>                                   │

17. Колонка разделительная (сепаратор-расширитель)  │ Рисунок

18. Редукционно-охладительная установка (РОУ)       │ Рисунок

19. Деаэратор (рабочее давление деаэратора          │ Рисунок

проставляется в контурах бака)                        │

20. Потребитель тепла                               │ Рисунок

21. Турбонасос                                      │ Рисунок

--------------------------------

<*> Если сепаратор многоступенчатый, поз. 1 повторяют в зависимости от числа ступеней.

5. Условные графические обозначения оборудования вспомогательных систем приведены в табл. 4.

Таблица 4

────────────────────────────────────────────────────┬─────────────

Наименование                    │ Обозначение

────────────────────────────────────────────────────┼─────────────

1. Аппарат направляющий                           │  Рисунок

2. Шибер, плоский затвор (на угольных течках и    │  Рисунок

т.п.)                                               │

3. Шибер отсекающий, быстродействующий            │  Рисунок

4. Затвор секторный                               │  Рисунок

5. Мигалка                                        │  Рисунок

6. Клапан перекидной                              │  Рисунок

7. Сетка угольная                                 │  Рисунок

8. Лючок смотровой и шуровочный                   │  Рисунок

9. Лаз                                            │  Рисунок

10. Клапан взрывной                               │  Рисунок

11. Бункер кускового топлива:                     │  Рисунок

1 - бункер; 2 - ленточные конвейеры                 │

12. Бункер пылевидного топлива (длина бункера     │  Рисунок

определяется числом пылепитателей)                  │

13. Питатель ленточный, скребковый, пластинчатый  │  Рисунок

14. Питатель дисковый                             │  Рисунок

15. Питатель винтовой (шнек)                      │  Рисунок

16. Питатель лопастной                            │  Рисунок

17. Питатель барабанный, барабанно-скребковый     │  Рисунок

18. Весы автоматические                           │  Рисунок

19. Питатель ленточный с автоматическими весами   │  Рисунок

20. Мельница шаровая барабанная                   │  Рисунок

21. Мельница молотковая с аксиальным подводом     │  Рисунок

воздуха                                             │

22. Мельница молотковая с тангенциальным подводом │  Рисунок

воздуха                                             │

23. Мельница валковая среднеходная                │  Рисунок

24. Мельница роликовая среднеходная               │  Рисунок

25. Мельница шаровая среднеходная                 │  Рисунок

26. Сепаратор механический                        │  Рисунок

27. Сепаратор центробежный                        │  Рисунок

28. Мельница-вентилятор с сепаратором             │  Рисунок

29. Сепаратор инерционный                         │  Рисунок

30. Циклон                                        │  Рисунок

31. Циклон батарейный                             │  Рисунок

32. Фильтр матерчатый                             │  Рисунок

33. Коробка воздухораспределительная для одного   │  Рисунок

вентилятора                                         │

34. Коробка воздухораспределительная для двух     │  Рисунок

вентиляторов с переключающими шиберами              │

35. Труба-сушилка:                                │  Рисунок

1 - труба; 2 - колчеданный мешок                    │

36. Электрофильтр двухпольный <*>                 │  Рисунок

37. Золоуловитель жалюзийный <*>                  │  Рисунок

38. Золоуловитель мокрый                          │  Рисунок

39. Вентилятор (дымосос):                         │

одностороннего всасывания                         │  Рисунок

двухстороннего всасывания                         │  Рисунок

40. Горелка угловая, щелевая                      │  Рисунок

41. Вентилятор-дымосос осевой                     │  Рисунок

42. Горелка тангенциальная (поворот улиток в      │  Рисунок

соответствии с истинным положением)                 │

43. Горелка муфельная                             │  Рисунок

44. Сопло сброса                                  │  Рисунок

45. Делитель пыли                                 │  Рисунок

46. Делитель пыли круглый                         │  Рисунок

47. Заслонка перекидная                           │  Рисунок

48. Форсунка мазутная                             │  Рисунок

49. Насос осевой                                  │  Рисунок

50. Насос диагональный                            │  Рисунок

51. Пневмовинтовой насос                          │  Рисунок

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ  2.782-68   Постановлением  Госстандарта   РФ  от

07.04.1997  N  123  с   1   января  1998   года  введен в действие

ГОСТ 2.782-96.

52. Багерный насос                                │  Рисунок

│ГОСТ 2.782-68

53. Камерный насос                                │  Рисунок

54. Пневмослоевой затвор-переключатель            │  Рисунок

55. Пневмослоевой затвор                          │  Рисунок

56. Пневмотранспортный желоб                      │  Рисунок

57. Регулятор расхода воздуха                     │  Рисунок

58. Пылезолоконцентратор с двумя отводами         │  Рисунок

59. Пылезолоконцентратор с тремя отводами         │  Рисунок

60. Золосмывной аппарат с переливом               │  Рисунок

61. Шнековый шлакоудалитель                       │  Рисунок

62. Скребковый шлакоудалитель                     │  Рисунок

63. Металлоуловитель                              │  Рисунок

64. Шлакодробилка                                 │  Рисунок

65. Эрлифт                                        │  Рисунок

66. Сгуститель пульпы                             │  Рисунок

67. Классификатор пульпы                          │  Рисунок

68. Адсорбер                                      │  Рисунок

69. Нестационарная маслоочистительная машина      │  Рисунок

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ  2.780-68  последовательно  заменен. Взамен данного ГОСТ,

кроме  пунктов 1, 2, 18 - 25, Постановлением Госстандарта СССР от

30.10.1979  N  4162  с  1  января  1981 года  введен  в  действие

ГОСТ 2.793-79,  в  части  пунктов 1,  2,  18 - 25  Постановлением

Госстандарта РФ от 07.04.1997 N 121 с 1 января 1998 года введен в

действие ГОСТ 2.780-96.

70. Фильтр-пресс                                  │     По

│ГОСТ 2.780-68

71. Силикагелевый фильтр                          │  Рисунок

72. Масляный бак                                  │  Рисунок

73. Железнодорожная цистерна                      │  Рисунок

--------------------------------

<*> Если электрофильтр многопольный, поз. 1 повторяют в зависимости от числа электростатических полей.

6. Условные графические обозначения оборудования водоподготовки приведены в табл. 5.

Таблица 5

──────────────────────────────────────────────────────┬───────────

Наименование                     │Обозначение

──────────────────────────────────────────────────────┼───────────

1. Ловушка для фильтра                              │ Рисунок

2. Электродиализный аппарат                         │ Рисунок

3. Аппарат обратного осмоса                         │ Рисунок

4. Растворитель (солерастворитель и др.)            │ Рисунок

5. Смеситель                                        │ Рисунок

6. Дозатор-вытеснитель:                             │

известковый                                         │ Рисунок

для прямоточных схем                                │ Рисунок

7. Бак-вытеснитель                                  │ Рисунок

8. Бак мокрого хранения соли                        │ Рисунок

9. Удалитель углекислоты (декарбонизатор)           │ Рисунок

10. Смеситель воздуха                               │ Рисунок

11. Мерник, мешалка гидравлическая                  │ Рисунок

12. Мешалка с механическим перемешиванием           │

13. Нейтрализатор с коническим днищем               │ Рисунок

13.1. Нейтрализатор с плоским днищем                │ Рисунок

14. Осветитель                                      │ Рисунок

15. Фильтр электромагнитный для обезжелезивания     │ Рисунок

конденсата                                            │

16. Фильтр:                                         │

однокамерный                                        │ Рисунок

двухкамерный                                        │ Рисунок

трехкамерный                                        │ Рисунок

Условные обозначения:                               │

механический - M                                    │

натрий-катионитовый - Na                            │

водородно-катионитовый - H                          │

анионитовый - A                                     │

обезжелезивания - Fe                                │

смешанного действия - ФСД                           │

намывной ионитный фильтр - НИФ                      │

ионообменный параллельноточный - ФИП                │

осветительный вертикальный - ФОВ                    │

сорбционный угольный - ФСУ                          │

Примечание. В верхней части условного обозначения фильтра после буквенного обозначения римской цифрой указывается ступень.

# Приложение

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ

НА УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ УЧЕТУ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СХЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГОСТ 2.722-68 Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 2.780-68 последовательно заменен. Взамен данного ГОСТ, кроме пунктов 1, 2, 18-25, Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.1979 N 4162 с 1 января 1981 года введен в действие ГОСТ 2.793-79, в части пунктов 1, 2, 18-25 Постановлением Госстандарта РФ от 07.04.1997 N 121 с 1 января 1998 года введен в действие ГОСТ 2.780-96.

ГОСТ 2.780-68 Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 2.782-68 Постановлением Госстандарта РФ от 07.04.1997 N 123 с 1 января 1998 года введен в действие ГОСТ 2.782-96.

ГОСТ 2.782-68 Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические

ГОСТ 2.745-68 Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические