ВСН 410-80
-------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Дата введения 1980-07-01

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным государственным научно-исследовательским и проектным институтом ВНИИпроектэлектромонтаж

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР 16 июля 1979 г., ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов 18 июля 1979 г., Минэнерго СССР 26 июля 1979 г.

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 22 февраля 1980 г.

Инструкция разработана ЛенПЭО ВНИИпроектэлектромонтажа.

Распространяется на монтажные и специальные строительные работы с применением пороховых инструментов при использовании в качестве источника энергии монтажных патронов, снаряженных порохом. Инструкция не распространяется на огнестрельное оружие.

Предназначена для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих строительно-монтажных и специализированных монтажных организаций.

С введением в действие настоящей Инструкции отменяются инструкции , ,  и "Положение о специалистах по эксплуатации монтажных пиротехнических инструментов", согласованное с Госстроем СССР 10 июля 1974 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К пороховым инструментам относятся ручные монтажные механизированные инструменты, в которых в качестве источника энергии применяются патроны, снаряженные пороховым зарядом.

1.2. Для применения пороховых инструментов, а также для получения, использования и хранения патронов к ним не требуется специального разрешения органов Министерства внутренних дел СССР.

1.3. Пороховые инструменты высокопроизводительны, с их помощью можно выполнять различные монтажные операции, связанные с приложением ударных нагрузок: поршневую забивку дюбелей в строительные основания; пробивку отверстий в многопустотных железобетонных панелях перекрытий, стенках стальных электротехнических ящиков и коробов; оконцевание электрических жил кабелей; опрессовку соединительных муфт на стальных трубах для электропроводок.

1.4. При выстреле в патроннике ствола порохового инструмента давление пороховых газов достигает 200-350 МПа (2000-3500 кгс/см), сила удара рабочего органа около 100-200 кН (10-20 тс), что предъявляет к надежности и безопасности инструмента повышенные требования.

1.5. Основные наиболее нагруженные детали пороховых инструментов (ствола, корпуса и т.п.) должны быть рассчитаны и испытаны на прочность.

1.6. Безопасность применения пороховых инструментов должна гарантироваться изготовителем и обеспечиваться путем выполнения требований технических условий и инструкций по эксплуатации, утвержденных в установленном порядке.

1.7. Допуск пороховых инструментов к эксплуатации должен осуществляться отделом технического контроля завода-изготовителя и отмечаться в формуляре, прикладываемом к комплекту каждого порохового инструмента. В формуляре должны быть приведены комплектность порохового инструмента и гарантии завода-изготовителя относительно срока хранения и эксплуатации.

1.8. Область применения, технические данные, требования безопасности и приемы работы с пороховыми инструментами должны быть изложены в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации".

1.9. Разработка инструментов и организация их серийного производства должны производиться в соответствии с ГОСТ 15.001-73. Базовой организацией по стандартизации пороховых инструментов является Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектный институт ВНИИпроектэлектромонтаж Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР.

2. ПОРОХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ТИПЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ

2.1. ПОРОХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВКИ ДЮБЕЛЕЙ

2.1.1. К пороховым инструментам для забивки дюбелей относятся работающие по поршневой схеме монтажный пистолет ПЦ52-1 (рис.1, а), выпускаемый по ТУ 3-741-74, и оправка ОДП-6 (рис.1, б), выпускаемая по ТУ 36-992-75.

Рис.1. Забивка дюбеля:

1 - поршень;

2 - амортизаторы; 3 - патрон; 4 - боевая пружина; 5 - курок; 6 - спусковой рычаг;
7 - зарядный шток; 8 - молоток; 9 - дюбель; 10 - закрепляемое изделие; 11 - строительное основание

2.1.2. Применяя пороховые инструменты для забивки дюбелей, можно крепить электротехническое, сантехническое и вентиляционное оборудование, гидро-, звуко- и теплоизоляционные материалы и конструкции, отделочные, кровельные, стеновые и другие материалы и изделия к различным строительным основаниям.

2.1.3. Пороховыми инструментами можно забивать дюбеля в поверхности несущих и ограждающих деталей и конструкций зданий и сооружений, выполненных из следующих материалов:

тяжелого (с заполнителем естественных каменных пород до марки М1200) бетона и железобетона до марки М400 включительно;

легкого (с искусственным заполнителем) бетона и железобетона от марки М100 и выше;

кирпичной (оштукатуренной и неоштукатуренной) кладки, выполненной из сплошного глиняного (красного) или силикатного (белого) кирпича до марки М150 включительно;

сортового (прокатанного или гнутого) стального профиля из стали с пределом прочности до 450 МПа (45 кгс/мм).

2.1.4. Основные технические данные пороховых инструментов для забивки дюбелей приведены в табл.1.

Таблица 1

| Параметр | Пистолет ПЦ52-1 | Оправка ОДП-6 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 385х65х135 | 300х75х55 |
| Масса порохового инструмента, кг | 3,6 (с установленной магнитной обоймой) | 3,5 (с молотком) |
| Масса комплекта порохового инструмента (в состоянии поставки), кг | 12 | 6 |
| Используемые патроны | Д, К | К |
| Длины забиваемых дюбелей, мм | 27-100 | 40; 50 |
| Гарантийное количество выстрелов | 25000 | 5500 |
| Запирание патрона в момент выстрела | Инерционное |
| Способ воспламенения патрона | Самовзводным ударно-спусковым механизмом | Ударом молотка по зарядному штоку |
| Экстракция стреляной гильзы из патронника | Полуавтоматическая при открывании |
| Блокирование от случайного выстрела | При недостаточной силе поджатия к основанию; при прижатии с перекосом на угол более 10°; при незакрытом пистолете; при падении с высоты до 1,5 м | При незакрытой оправке; при падении с высоты до 1,5 м |
| Защита от возможного рикошета и разлета мелких частиц поверхности пристрелки (бетонная крошка, окалина и т.п.) | Магнитной обоймой или пружинным прижимом; средствами индивидуальной защиты | Фланцем оправки, средствами индивидуальной защиты |

2.1.5. В пороховых инструментах для поршневой забивки дюбелей предусмотрено применение дюбелей-гвоздей и дюбелей-винтов различных длин со стержнями различных диаметров.

2.1.6. Неразъемное крепление конструкций осуществляется при помощи дюбелей-гвоздей, которые, обладая высокими твердостью и прочностью, пробивают закрепляемое изделие или вспомогательную деталь без предварительного выполнения в них отверстия, внедряются в строительное основание и закрепляются в нем (рис.2).

Рис.2. Неразъемные крепления дюбелями-гвоздями:

а - трубопровода к бетонному основанию; б - деревянной детали к кирпичу; в - профильного стального настила к стальному основанию из сортового проката; г - деревянной детали к стальному основанию из сортового проката

2.1.7. Дюбеля-гвозди для поршневой забивки представлены в табл.2. Дюбеля-гвозди, серийно выпускаемые промышленностью, изображены объемно.

Таблица 2

| Схема | Диаметр стержня, мм | Длина дюбеля, мм | Обозначение по ТУ 14-4-794-77 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 27 | ДГС 4,5х27 |
|  | 3,7 | 30 | ДГПШ 3,5х30 |
|  | 3,7 | 40 | ДГПШ 3,7х40 |
|  | 3,7 | 50 | Выпуск планируется с 1981 г. |
|  | 3,7 | 60 |  |
|  | 3,7 | 70 |  |
|  | 4,5 | 30 | ДГПШ 4,5х30 |
|  | 4,5 | 40 | ДГПШ 4,5х40 |
|  | 4,5 | 50 | ДГПШ 4,5х50 |
|  | 4,5 | 60 | ДГПШ 4,5х60 |
|  | 4,5 | 80 | Выпуск планируется с 1981 г. |
|  | 4,5 | 100 |  |
|  | 6,8 | 100 |  |

2.1.8. С помощью дюбелей-винтов можно осуществлять съемное крепление деталей и конструкций. В этом случае деталь (конструкция) должна иметь заранее выполненные соответствующие отверстия и закрепляться стандартными гайками, навинчиваемыми на резьбу дюбелей-винтов. Дюбеля-винты для поршневой забивки, выпуск которых планируется с 1981 г., представлены в табл.3.

Таблица 3

| Схема | Резьба | Длина дюбеля, мм | Диаметр стержня, мм | Длина резьбы, мм | Планируемое обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М4 | 35 | 3,7 | 10 | ДВП М4х35 |
|  | М4 | 45 | 3,7 | 10 | ДВП М4х45 |
|  | М6 | 45 | 3,7 | 15 | ДВП М6х45 |
|  | М6 | 55 | 3,7 | 15 | ДВП М6х55 |
|  | М8 | 40 | 4,5 | 15 | ДВП М8х40 |
|  | М8 | 55 | 4,5 | 20 | ДВП М8х55 |
|  | М8 | 70 | 6,8 | 20 | ДВП М8х70 |
|  | М10 | 60 | 5,5 | 25 | ДВП М10х60 |

2.1.9. В строительное основание дюбель должен входить соосно движению поршня. Для этой цели, а также для фиксирования в инструменте перед выстрелом дюбель снабжен центрирующим элементом - металлической шайбой или полиэтиленовым наконечником. Насадка на дюбель металлической шайбы производится на заводе-изготовителе. Полиэтиленовый наконечник должен насаживать рабочий, применяющий пороховой инструмент.

2.1.10. Область применения поршневой забивки серийно выпускаемых дюбелей-гвоздей приведена в табл.4.

Таблица 4

| Строительное основание | Материал и толщина пристреливаемой детали | Рекомендуемый дюбель |
| --- | --- | --- |
| Тяжелый бетон и железобетон | Сталь толщиной 0,8-2 мм; алюминий и дюралюминий толщиной 1-3 мм | ДГПШ 3,7х30 или ДГПШ 4,5х30 |
| То же | Сталь толщиной 1-4 мм; алюминий и дюралюминий толщиной 2-6 мм; низкопрочный материал (фанера, ДСП, сухая штукатурка и т.п.) толщиной до 10 мм | ДГПШ 3,7х40 или ДГПШ 4,5х40 |
| " " | Низкопрочный материал (дерево, ДСП, ДВП и т.п.) толщиной 10-25 мм | ДГПШ 4,5х50 |
| " " | Низкопрочный материал (дерево и т.п.) толщиной 25-35 мм | ДГПШ 4,5х60 |
| Неоштукатуренная кирпичная кладка; оштукатуренный тяжелый бетон и железобетон | Сталь толщиной 0,8-2 мм; алюминий и дюралюминий толщиной 1-3 мм | ДГПШ 3,7х40 или ДГПШ 4,5х40 |
| То же | Низкопрочный материал (дерево, ДСП, ДВП и т.п.) толщиной 10-25 мм | ДГПШ 4,5х60 |
| " " | Сталь толщиной 1-4 мм; алюминий и дюралюминий толщиной 2-6 мм; низкопрочный материал (фанера, ДСП, сухая штукатурка и т.п.) толщиной до 10 мм | ДГПШ 4,5х50 |
| Оштукатуренная кирпичная кладка; легкий бетон и железобетон | Сталь толщиной 1-4 мм; алюминий и дюралюминий толщиной 2-6 мм; низкопрочный материал (фанера, ДСП, сухая штукатурка и т.п.) толщиной до 10 мм | ДГПШ 4,5х60 |
| Сталь сортовая толщиной 6-10 мм | То же | ДГПШ 4,5х30 |
| То же | Низкопрочный материал (дерево, ДСП, ДВП и т.п.) толщиной 10-25 мм | ДГПШ 4,5х40 |
| Сталь сортовая толщиной 6-12 мм | Сталь толщиной 0,8-4 мм; пакет стальных листов общей толщиной до 6 мм; алюминий и дюралюминий толщиной 1-8 мм | ДГС 4,5х27 |

2.1.11. При соблюдении условий, приведенных в табл.4, должны обеспечиваться вхождение и надежное закрепление всех забиваемых дюбелей.

В отдельных случаях (как правило, в строительных основаниях высокой прочности) могут происходить изгибы и изломы стержней дюбелей и их незакрепления.

2.1.12. Если количество незакрепленных дюбелей превышает 20% общего количества забитых дюбелей (предельно допустимое количество отказов), поршневая забивка дюбелей нецелесообразна.

2.1.13. При увеличении количества незакреплений дюбелей следует проверить качество дюбелей на соответствие техническим условиям.

2.1.14. Перед пристрелкой стальных деталей или при забивке дюбелей в стальное основание необходимо убедиться, что прочность и твердость дюбеля выше, чем материала, в который он должен быть забит.

2.1.15. Проверку следует проводить кернением - ударом молотка по шляпке дюбеля, установленного острием к пристреливаемой стальной детали или основанию. Если острие дюбеля тупится, его поршневая забивка в это основание или деталь запрещается.

2.1.16. При соблюдении условий крепления согласно табл.3 допускаемая нагрузка в осевом направлении на дюбель, забитый:

в стену и пол из тяжелого бетона и железобетона, - не более 500 Н (50 кгс);

в потолок из тяжелого бетона и железобетона, - не более 150 Н (15 кгс);

в стену из сплошного красного и белого кирпича, - не более 200 Н (20 кгс);

в строительное основание из легкого бетона, - не более 150 Н (15 кгс);

в строительное основание из сортовой стали, - не более 1500 Н (150 кгс) для дюбелей ДГС; не более 800 Н (80 кгс) для дюбелей ДГПШ.

2.1.17. Наименьшее расстояние от точки забивания дюбеля до ближайшего края строительного основания должно быть:

100 мм для бетонного, железобетонного и кирпичного оснований;

20 мм для стального основания.

2.1.18. При креплении на неоштукатуренной поверхности кирпичной клади дюбель необходимо забивать в центр кирпича.

2.1.19. Наименьшее расстояние между соседними дюбелями, забиваемыми в строительное основание, должно быть 50 мм для бетонного и железобетонного оснований; 20 мм для стального основания.

2.1.20. Наименьшая ширина элемента пристреливаемого изделия должна быть 20 мм для стальных полосовых деталей (лапка аппарата, шина заземления); 40 мм для деревянных деталей (рейка, брус).

2.1.21. Наименьшая толщина строительного основания в месте забивания дюбеля должна быть 80 мм для бетонного и железобетонного оснований, но не менее длины дюбеля плюс 30 мм; 6 мм для основания из сортовой стали.

2.1.22. Запрещается крепить на дюбелях для поршневой забивки оборудование, которое при эксплуатации подвержено динамическим и вибрационным нагрузкам.

2.2. ПОРОХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ

2.2.1. К пороховым инструментам для пробивки отверстий относятся инструмент ИПО-6 (рис.3, а), выпускаемый по ТУ 36-1987-76, для пробивки отверстий под трубы в стенках стальных протяжных ящиков и коробок электротехнического назначения и ударная колонка УК-6 (рис.3, б), выпускаемая по ТУ 36-2154-78, для пробивки отверстий в многопустотных железобетонных панелях потолочных перекрытий при монтаже электропроводок.

Рис.3. Пробивка отверстий:

1 - матрица;

2 - пуансон; 3 - патрон; 4 - боек; 5 - ударник; 6 - боевая пружина; 7 - пуговка;
8 - монтажное изделие; 9 - пробойник; 10 - муфта; 11 - втулка; 12 - панель перекрытия

2.2.2. Инструмент ИПО-6 можно также использовать для пробивки отверстий в тонколистовом металле на расстоянии от края листа до центра отверстия не более 130 мм.

2.2.3. С помощью пороховых инструментов ИПО-6 и УК-6 отверстия пробиваются соответственно пуансоном и пробойником, разгоняемыми давлением пороховых газов.

2.2.4. Основные технические данные пороховых инструментов для пробивки отверстий приведены в табл.5.

Таблица 5

| Параметр | Инструмент ИПО-6 | Колонка УК-6 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 400х280х90 | 1800х110х70 |
| Масса порохового инструмента, кг | 8,8 | 7,9 |
| Масса комплекта порохового инструмента в инвентарном футляре (в состоянии поставки), кг | 19,1 | 10,5 |
| Используемые патроны | Д4 | МПУ-1 |
| Пробиваемый материал | Листовая сталь с пределом прочности до 450 МПа (45 кгс/мм) | Панели из железобетона по ГОСТ 9561-76 |
| Толщина пробиваемого материала, мм | До 2 | До 50 |
| Диаметр пробиваемых отверстий, мм | 23; 28; 35; 44; 50; 62 | 20-40 |
| Гарантийное количество выстрелов | 3000 | 6500 |
| Запирание патрона в стволе | Жесткое |
| Способ воспламенения патрона | Ручным оттягиванием ударника и наколом капсюля под действием разжимающейся боевой пружины | Ударом бойка по капсюлю при ручном перемещении муфты со штоком |
| Экстракция стреляной гильзы из патронника | Ручным поворотом экстрактора | Вручную, шомполом с зацепами |
| Регулирование мощности | Автоматическое | Не предусмотрено |
| Отдача при выстреле | Воспринимается массой инструмента и упругой частью корпуса | Воспринимается массой колонки и руками рабочего |
| Блокировка от случайного выстрела | При недоввинченном затворе; при падении с высоты до 1,5 м |
| Защита от возможного разлета мелких частиц обрабатываемого материала (бетонной крошки, окалины, заусенцев и т.п.) | Направителем инструмента; средствами индивидуальной защиты | Направляющим цилиндром колонки; средствами индивидуальной защиты |

2.2.5. Центры отверстий, пробиваемых в материале, размечаются линиями длиной 80-120 мм:

для ИПО-6 - обычной чертилкой по металлу;

для колонки УК-6 - с пола специальным шаблоном-чертилкой с удлиненной ручкой. При настройке шаблона следует обеспечивать пробивку отверстий по центру пустотного канала бетонной панели.

монтажные патроны должны выдаваться в производство в строгом соответствии с оформленным нарядом-допуском.

4.3.6. Монтажные патроны на центральных складах строительно-монтажных организаций (управлений, участков, строительных комбинатов) с предельно допустимой нормой до 75 кг по массе порохового заряда (до 30 деревянных ящиков с патронами) следует хранить в отдельно стоящем здании или в изолированном отсеке, или в комнате с несгораемыми стенами, полом и потолком общего склада оборудования и материалов.

4.3.7. Монтажные патроны в центральных складах строительно-монтажных трестов и контор снабжения с предельно допустимой нормой до 400 кг по массе порохового заряда (до 160 заводских деревянных ящиков с патронами) должны храниться в специальном отдельном одноэтажном или подземном здании (хранилище) с несгораемыми стенами, полом, потолком и крышей.

4.3.8. Специальные хранилища для монтажных патронов до предельно допустимой нормы 400 кг и помещения в складах оборудования, приспособленные для хранения монтажных патронов до предельно допустимой нормы 75 кг по массе порохового заряда, должны отвечать следующим требованиям:

иметь прочные металлические или деревянные, обшитые железом двери с надежным запором, несгораемые стены, пол, потолок и крышу;

иметь на оконных проемах частые железные решетки с площадью поперечного сечения прутьев не менее 1,5 см, а при расположении низа оконного проема на расстоянии менее 2 м от уровня земли оконные проемы помимо решеток должны быть оборудованы внутренними ставнями, железными или деревянными, обшитыми железом.

Монтажные патроны следует хранить в заводских деревянных ящиках, которые необходимо располагать на стеллажах или в штабелях с проходами шириной не менее 1,3 м и отстоящих от стен не менее 0,7 м; по высоте штабеля может быть уложено не более 10 ящиков, по ширине - не более двух вверх крышками, надписями наружу.

Помещение, предназначенное для хранения монтажных патронов, должно быть оборудовано пожарной сигнализацией, освещение должно быть пожаробезопасным. Места хранения монтажных патронов должны быть заперты на замок и опечатаны; допуск в помещение с монтажными патронами должен разрешаться только на время приема и выдачи патронов лицам, участвующим в отгрузке.

На рабочем месте лица, ответственного за хранение патронов, должен быть телефон, обеспечивающий двустороннюю связь с пожарной охраной, администрацией строительно-монтажной организации и милицией.

В нерабочее время специальное отдельно расположенное хранилище или общий склад со встроенным помещением для монтажных патронов должен иметь вооруженную охрану; сдачу и приемку этих зданий под охрану необходимо производить по книге сдачи под охрану и приемки от охраны хранилища с монтажными патронами (приложение 4).

4.3.9. Во всех местах хранения и выдачи монтажных патронов, указанных в пп.4.3.6-4.3.8, помимо применения общепринятых правил выписки, учета, списания материалов и оформления отчетности следует дополнительно регистрировать приход и расход патронов в книге учета прихода и расхода монтажных патронов (приложение 5).

4.3.10. Монтажные патроны, выдаваемые непосредственно в производство с мест их хранения по п.4.3.8, а также возвращаемые неизрасходованные патроны должны регистрироваться в раздаточно-сдаточной ведомости монтажных патронов (приложение 3) в соответствии с данными наряда-допуска (приложение 1).

4.3.11. Данные регистрации прихода и расхода патронов в книге учета (приложение 5) и раздаточно-сдаточной ведомости (приложение 3) должны совпадать. Сличать данные регистрации патронов с соответствующими записями в книге учета (приложение 5) необходимо ежеквартально.

4.3.12. Монтажные патроны можно перевозить на крытом грузовом транспорте всех видов на любое расстояние, при этом должны быть обеспечены требования и указания ведомственных транспортных инструкций и правил для соответствующего вида транспорта по перевозке легковоспламеняющихся твердых веществ. Перевозка монтажных патронов ручной кладью на общественном пассажирском транспорте всех видов, кроме железнодорожного и водного, запрещена.

При транспортировании ящики с патронами должны быть уложены в штабеля не более 10 шт. по высоте. При погрузке, транспортировании и выгрузке не допускаются падение и бросание ящиков, а также попадание на них атмосферных осадков.

4.3.13. При перевозке монтажных патронов железнодорожным, водным транспортом необходимо соблюдать требования "Сборника правил перевозки" N 170-А, введенного МПС СССР 20 октября 1962 г. При этом монтажные патроны по степени опасности должны быть отнесены к 10-му разряду.

4.3.14. Допускается перевозка монтажных патронов ручной кладью на пассажирском железнодорожном и водном транспорте с соблюдением требований указанного выше Сборника. При этих видах перевозки ручная кладь должна включать не более четырех деревянных ящиков монтажных патронов всех типов.

5. ПОДГОТОВКА МОНТАЖНОГО ПЕРСОНАЛА К ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

5.1. В монтажных организациях для эксплуатации пороховых инструментов должны быть проведены обучение и аттестация монтажного персонала: рабочих - на право применения пороховых инструментов; линейных ИТР - на право руководства работами с применением пороховых инструментов; рабочих-слесарей - на право ремонта пороховых инструментов.

5.2. К обучению на право применения пороховых инструментов должны допускаться рабочие не моложе 18 лет, с образованием не ниже 7 классов и квалификацией по основной строительно-монтажной специальности не ниже 3-го разряда, проработавшие на строительно-монтажных работах не менее 2 лет.

5.3. Обучение рабочих и ИТР необходимо проводить группами не более 10 чел. централизованно в учебных пунктах строительно-монтажных управлений и комбинатах в виде теоретических и практических занятий в соответствии с типовыми программами (приложение 6). Рабочих и ИТР должен обучать инструктор или старший инструктор, имеющий действующее удостоверение на право обучения по данному пороховому инструменту в данной организации (управлении, тресте, ведомстве).

5.4. Обучение рабочих-слесарей правилам ремонта и контрольных испытаний пороховых инструментов (слесарей мастерских, монтажно-заготовительных участков, с квалификацией не ниже 5-го разряда) должен производить старший инструктор, имеющий действующее удостоверение на право обучения ремонту данного порохового инструмента в данной организации (управлении, тресте) по программе, приведенной в приложении 7.

5.5. Для проверки знаний рабочих и ИТР, прошедших курс обучения, приказом по месту проведения занятий должна быть создана квалификационная комиссия в составе: руководителя учебного комбината или монтажной организации (председатель), инженера по технике безопасности, преподавателя - инструктора или старшего инструктора (при проверке знаний слесарей-ремонтников пороховых инструментов) и представителя ФЗМК монтажной организации (члены комиссии).

5.6. Квалификационная комиссия выносит решение, оформленное в виде протокола:

для рабочих, обученных правилам применения порохового инструмента, - допустить к работе с…(наименование порохового инструмента);

для линейных ИТР, обученных правилам руководства, - допустить к руководству работами с применением…(наименование порохового инструмента);

для рабочих-слесарей, обученных правилам ремонта порохового инструмента, - допустить к ремонту…(наименование порохового инструмента) с правом выполнения контрольных испытаний.

5.7. Решение комиссии должно быть записано в удостоверение (приложение 8), которое подписывают председатель квалификационной комиссии и преподаватель-инструктор или старший инструктор. Решение заверяется печатью.

5.8. Ежегодно проверять знания рабочих и ИТР и продлевать срок действия удостоверения должна квалификационная комиссия в составе, указанном в п.5.5.

5.9. Для постоянной подготовки и переподготовки линейных ИТР и рабочих в организациях, эксплуатирующих пороховые инструменты, для технически грамотного решения конкретных вопросов технологии применения пороховых инструментов и проверки выполнения требований безопасности непосредственно в этих организациях должен быть инструктор по эксплуатации пороховых инструментов.

5.10. К обучению на инструктора допускаются инженерно-технические работники (мастера, производители работ, главные механики, инженеры по технике безопасности, инженеры отделов внедрения и подготовки производства и т.п.) монтажных организаций и предприятий, имеющие высшее и среднее техническое образование и проработавшие в монтажной организации данного министерства (ведомства), применяющей пороховые инструменты, не менее 1 года.

5.11. Обучение групп, включающих не более 10 чел., должен проводить старший инструктор в виде теоретических и практических занятий на базе учебного комбината или учебного пункта вышестоящей организации (строительно-монтажного треста) в соответствии с программой, приведенной в приложении 9.

5.12. Для проверки знаний ИТР, обученных на инструкторов, приказом по учебному комбинату (строительно-монтажному тресту) должна быть создана квалификационная комиссия в составе руководителя учебного комбината или главного инженера треста (председателя), старшего инженера по технике безопасности треста и преподавателя - старшего инструктора (членов комиссии).

5.13. Квалификационная комиссия выносит решение о присвоении квалификации инструктора по тому пороховому инструменту, по которому производилось обучение, и оформляет протокол. Комиссия выдает направление на практику (приложение 10) в монтажную организацию (управление, предприятие) по месту основной работы инструктора.

Продолжительность практической работы с пороховым инструментом для забивки дюбелей 24 ч, с пороховым инструментом для работ, не связанных с забивкой дюбелей, 6 ч.

5.14. После прохождения инструктором практики на рабочем месте совместно с рабочим, допущенным к применению данного порохового инструмента, организация (предприятие) по месту работы инструктора заполняет и оформляет отрывной талон направления и пересылает организации, при которой производилось обучение.

5.15. На основании протокола квалификационной комиссии и отрывного талона оформляется и выдается удостоверение (приложение 8).

5.16. Лицам, имеющим до обучения удостоверение на право применения данного порохового инструмента, заполнение и выдача удостоверения инструктора производятся на основании этого удостоверения и протокола квалификационной комиссии.

5.17. Удостоверение инструктора действительно только в монтажной организации (на предприятии), в которой работает инструктор на момент выдачи удостоверения, при ежегодной проверке его знаний (переаттестации) и продлении срока действия удостоверения. Переаттестацию инструктора осуществляет квалификационная комиссия в составе, указанном в п. 5.12.

5.18. Для централизованной подготовки и переподготовки инструкторов и рабочих-слесарей по ремонту, постоянного контроля за подготовкой и переподготовкой рабочих, применяющих пороховые инструменты, проверки соблюдения ими правил техники безопасности и эксплуатации, проверки соблюдения в подведомственных монтажных подразделениях правил хранения пороховых инструментов и монтажных патронов, обобщения и анализа опыта эксплуатации пороховых инструментов в головных монтажных организациях - потребителях пороховых инструментов (трестах, главных управлениях, объединениях, министерствах) должен быть подготовлен старший инструктор по эксплуатации пороховых инструментов.

5.19. Для обучения на старшего инструктора должны быть выделены инженерно-технические работники, имеющие высшее или среднее техническое образование и квалификацию инструктора по данному пороховому инструменту, из строительно-монтажных трестов, главков, институтов, осуществляющих внедрение новой техники, и отраслевых учебных комбинатов.

5.20. Обучение старших инструкторов для всех строительных трестов, главков, объединений производят аттестованные специалисты по пороховому инструменту Ленинградского проектно-экспериментального отделения Всесоюзного государственного научно-исследовательского и проектного института ВНИИпроектэлектромонтаж (ЛенПЭО ВНИИПЭМ, 192007, Ленинград, Днепропетровская, д.31-33), являющегося головной организацией по вопросам применения пороховых инструментов и монтажных патронов.

5.21. Обучение старших инструкторов следует проводить в виде групповых занятий на базе учебного комбината или учебного пункта строительно-монтажного треста в соответствии с программой, приведенной в приложении 9.

5.22. Для проверки знаний ИТР, обученных на старших инструкторов, приказом по учебному комбинату или тресту должна быть создана квалификационная комиссия в составе, указанном в п.5.12. В качестве преподавателя в комиссию должен входить аттестованный специалист ЛенПЭО ВНИИПЭМ.

5.23. Квалификационная комиссия выносит решение: присвоить квалификацию старшего инструктора треста (объединения, главка, министерства) по…(наименование порохового инструмента). Решение комиссии должно быть записано в протокол квалификационной комиссии и удостоверение (приложение 8), которое подписывают председатель квалификационной комиссии и преподаватель - специалист ЛенПЭО ВНИИПЭМ, и заверяют печатью.

5.24. Удостоверение старшего инструктора действительно только в монтажных организациях треста (главка, объединения, министерства), в котором работает старший инструктор на момент выдачи удостоверения, при проверке его знаний (переаттестации) через каждые 3 года и продлении срока действия удостоверения. Переаттестацию старшего инструктора осуществляет квалификационная комиссия в составе, указанном в п. 5.12.

5.25. В случае необходимости дополнительной подготовки монтажного персонала, а также инструкторов и старших инструкторов по новому или модернизированному пороховому инструменту порядок обучения и аттестации не меняется.

5.26. Решение квалификационной комиссии должно быть записано в удостоверение, выданное при первичном обучении, в раздел "Повышение квалификации", подписано председателем квалификационной комиссии и заверено печатью организации, на базе которой проводилось обучение.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПОРОХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МОНТАЖНЫЕ ПАТРОНЫ

6.1. Начальники (управляющие) монтажных организаций (управлений, трестов) и других организаций, в которых используются пороховые инструменты и монтажные патроны, обязаны:

обеспечить проведение мероприятий по безопасной эксплуатации и хранению пороховых инструментов и монтажных патронов;

установить места и порядок хранения, учета и транспортирования пороховых инструментов и монтажных патронов в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;

организовать обеспечение установленными формами отчетности по монтажным патронам и по нарядам-допускам;

обеспечить обучение и аттестацию рабочих по правилам безопасного применения, а ИТР - на право руководства работами с применением пороховых инструментов;

обеспечить рабочих, применяющих пороховые инструменты, дополнительными приспособлениями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6.2. На главных инженеров монтажных организаций возлагаются: контроль за соблюдением безопасных условий применения и хранения пороховых инструментов и монтажных патронов;

ответственность за соблюдение установленных сроков эксплуатации пороховых инструментов и хранения монтажных патронов.

6.3. На руководителей подразделений монтажных организаций, осуществляющих транспортирование монтажных патронов, возлагается ответственность за обеспечение безопасных условий при погрузочно-разгрузочных работах с монтажными патронами, за соблюдение порядка и норм перевозки в соответствии с действующими правилами и инструкциями для каждого вида транспорта.

6.4. На работников службы техники безопасности монтажных организаций возлагаются обязанности по контролю за обеспечением безопасной эксплуатации пороховых инструментов и патронов в соответствии с "Типовым положением о службе техники безопасности в строительно-монтажных организациях и на предприятиях строительной индустрии" Госстроя СССР.

6.5. На главных механиков монтажных организаций возлагается ответственность за:

получение с центральных складов пороховых инструментов, расконсервацию их и укомплектование установленными инструкцией индивидуальными защитными и предохранительными средствами;

организацию и проведение надзора за исправностью пороховых инструментов, а также за их регулярный технический осмотр;

обеспечение своевременного ремонта;

организацию ведения формуляра на пороховые инструменты и контроля за установленными сроками их эксплуатации;

своевременное составление и направление соответствующим организациям рекламационных актов и предложений по улучшению эксплуатационных характеристик пороховых инструментов и монтажных патронов;

обеспечение мест хранения пороховых инструментов и монтажных патронов необходимым оснащением и инвентарем в соответствии с установленными требованиями.

6.6. На работников служб подготовки проектов организации монтажа и производства работ возлагается ответственность за:

подготовку и реализацию предложений по рациональному и эффективному внедрению пороховых инструментов в проекты организации и производства работ;

составление и согласование обоснованных предложений для заявок на пороховые инструменты, патроны, дюбеля, муфты и т.п., с учетом проектов и конкретных объемов работ с использованием пороховых инструментов.

6.7. На производителей работ (старших производителей работ, начальников участков) в пределах руководимых ими объектов возлагается ответственность за:

осуществление мероприятий, обеспечивающих безопасные условия применения пороховых инструментов и монтажных патронов и организацию своевременного обучения и аттестации рабочих, применяющих пороховые инструменты;

инструктаж линейных ИТР и рабочих по безопасным условиям труда с пороховыми инструментами и оформление нарядов-допусков;

обеспечение установленного порядка хранения и выдачи в производство монтажных патронов и ведение учета их расхода;

организацию своевременного направления в ремонт неисправных пороховых инструментов со сведениями по количеству произведенных выстрелов;

обеспечение выдачи и контроль за использованием работающими дополнительных приспособлений и средств индивидуальной защиты.

6.8. На мастеров в пределах порученных участков работы возлагаются следующие обязанности:

обеспечение правильного и безопасного ведения работ с пороховыми инструментами и монтажными патронами;

инструктаж рабочих на рабочих местах по требованиям безопасности при работе с пороховыми инструментами и патронами к ним;

обеспечение рабочих мест работающих с пороховыми инструментами необходимым инвентарем (вышками, подмостями и т.п.) и дополнительными приспособлениями;

оказание помощи работающим с пороховыми инструментами в решении технически сложных случаев применения пороховых инструментов (расчет допустимой нагрузки, определение сечения жилы и т.п.);

контроль за применением и правильным использованием средств индивидуальной защиты;

организация и обеспечение мест ежедневного хранения пороховых инструментов и монтажных патронов в соответствии с установленными требованиями.

6.9. Рабочие и бригадиры, применяющие пороховые инструменты, обязаны:

соблюдать соответствующие требования настоящей Инструкции, устанавливающие порядок подготовки, применения, транспортирования и хранения пороховых инструментов и монтажных патронов;

выполнять предписания инструкций по эксплуатации соответствующих пороховых инструментов: подготовка и производство выстрела, техническое обслуживание и правила техники безопасности;

своевременно сдавать в установленные места ежедневного хранения пороховые инструменты и неиспользованные монтажные патроны и "осечки" и правильно оформлять расход в наряде-допуске.

6.10. Руководители и инженерно-технические работники монтажных организаций, в которых применяются пороховые инструменты и патроны к ним, несут установленную законом ответственность за полное или частичное невыполнение обязанностей по правильной подготовке и производству работ с пороховыми инструментами и применению патронов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Лицевая сторона

| (наименование монтажной организации) |
| --- |
| НАРЯД-ДОПУСК N |
| на работу с | получил |
|  | (наименование порохового инструмента) |  |  | (подпись рабочего, дата) |
| Начало работ | Окончание работ |
|  | (дата) |  |  | (дата) |
| (линия отрыва) |
| НАРЯД-ДОПУСК N |
| на работу с | Рабочему |
|  | (наименование порохового инструмента) |  |  | (фамилия, и.о.) |
| поручается на объекте | выполнить |
| (состав, объем и условия порученных работ) |
| для чего разрешается получить один | патронов |
|  | (наименование порохового инструмента) |  |
|  | Особые указания: |  |
| (шифр, количество) |  | (работа в действующем цехе, |
|  | Место ежедневного хранения порохового инструмента и монтажных |
| на высоте и пр.) |  |
| патронов |
|  | Фамилия подсобного рабочего |
| К работе приступить после получения инструктажа от |
| (должность, фамилия, и., о. ответственного за безопасность работ) |
| Начало работ | Окончание работ |
|  | (дата) |  |  | (дата) |
| Наряд выдал |
|  | (должность, подпись, фамилия руководителя работ - нач. участка, ст. мастера) |
| "____"_______________19___г. |

Оборотная сторона

| (линия отрыва) |
| --- |
|  | Инструктаж проведен. Необходимые меры безопасности приняты |
| (дата, время) |  |
|  | Ответственный за безопасность работ |
|  | (должность, подпись, фамилия) |
| Оператор | Подсобный рабочий |
|  | (подпись, фамилия) |  |  | (подпись, фамилия) |
|  | Работа по наряду-допуску закончена, наряд закрыт |
|  | (дата, время) |
|  | Монтажные патроны шифра _____________________________________ израсходованы по |
| назначению в количестве _____________ штук при работе с __________________________________ |
|  | , заводской N _________________________________ |
| (наименование порохового инструмента) |  |
| Остаток монтажных патронов |
|  | (шифр, количество) |
| сданы на хранение |
|  | (место) |
| Руководитель работ на объекте |
|  | (должность, подпись, фамилия |
| производителя работ, мастера) |
| "____" ______________ 19____ г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(наименование монтажной организации, управления, участка)

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА ПОРОХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

| Дата выдачи | Номер наряда- допуска | Фамилия, имя, отчество рабочего, получившего пороховой инструмент | Тип и заводской номер порохового инструмента | Срок действия наряда- допуска | Расписка рабочего, получившего пороховой инструмент | Дата приемки | Расписка материально ответственного лица, принявшего пороховой инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАЗДАТОЧНО-СДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ____
МОНТАЖНЫХ ПАТРОНОВ

| Дата выдачи | Номер наряда- допуска | Фамилия, имя, отчество рабочего, получив- шего патроны | Шифр патро- нов | Коли- чество патро- нов | Расписка рабочего, получив- шего патроны | Дата сдачи | Всего израсхо- довано патронов по данным наряда- допуска | Сдано неизрасхо- дованных и давших осечку патронов | Расписка ответст- венного лица о возврате и расходе патронов | Несоот- ветствие между выданными и израсхо- дованными патронами и причина этого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | шифр | коли- чество | шифр | коли- чество |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Титульный лист

КНИГА СДАЧИ ПОД ОХРАНУ И ПРИЕМКИ ОТ ОХРАНЫ
ХРАНИЛИЩА С МОНТАЖНЫМИ ПАТРОНАМИ

(наименование организации - владельца хранилища)

Третья и последующие страницы

| Дата | Фамилия, имя, отчество сдающего и принимающего | Время, ч-мин | Расписка в сдаче и приемке | Отметки проверяющих охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приемки | сдачи |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Титульный лист

(наименование организации)

КНИГА УЧЕТА ПРИХОДА И РАСХОДА МОНТАЖНЫХ ПАТРОНОВ

Третья и последующие нечетные страницы

ПРИХОД ПАТРОНОВ

| Дата | Откуда и по каким документам получены патроны | Шифр патронов | Номер партии | Количество патронов по партиям | Количество патронов по шифрам и партиям на конец месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Четвертая и последующие четные страницы

| Дата | Куда и по каким документам отпущены патроны | Шифр патронов | Номер партии | Количество патронов по шифрам, партиям | Замечания при проверке склада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА МОНТАЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

| N темы | Тема | Количество часов обучения по применению пороховых инструментов |
| --- | --- | --- |
|  |  | для забивки дюбелей | не связанных с забивкой дюбеля |
|  |  | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | Назначение, технические данные и состав порохового инструмента | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 2 | Устройство и работа порохового инструмента | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Разборка и сборка порохового инструмента (практические занятия) | 3 | - | 2 | - |
| 4 | Требования безопасности | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Подготовка и порядок работы с пороховым инструментом | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 6 | Характеристика обрабатываемого материала | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 7 | Обязанности руководителя работ с пороховыми инструментами | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Характерные неисправности и методы их устранения. Техническое обслуживание | 4 | 1 | 1 | 0,5 |
| 9 | Монтажные патроны и комплектующие материалы | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
| 10 | Обучение и аттестация персонала строительно-монтажной организации | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 11 | Практическая работа | 7 | - | 4 | - |
|  |  | Общее количество часов | 32 | 8 | 16 | 6 |

Примечания: 1. Темы 7, 9, 10 не повторяются при изучении двух и более различных пороховых инструментов.

2. При одновременном изучении двух и более различных пороховых инструментов продолжительность занятий по каждой теме соответственно увеличивается.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Назначение, технические данные и состав порохового инструмента:

а) основные технические, эксплуатационные и конструктивные данные;

б) комплект порохового инструмента.

Тема 2. Устройство и работа порохового инструмента:

а) название основных деталей, устройство и взаимодействие основных частей;

б) блокировки порохового инструмента.

Тема 3. Разборка и сборка порохового инструмента (практические занятия).

Тема 4. Требования безопасности:

а) общие требования безопасности к работе с пороховым инструментом;

б) факторы, сопровождающие выстрел; средства индивидуальной защиты.

Тема 5. Подготовка и порядок работы с пороховым инструментом:

а) правила ввода порохового инструмента в эксплуатацию;

б) хранение порохового инструмента в монтажной организации;

в) порядок выдачи, учета и транспортирования порохового инструмента.

Тема 6. Характеристика обрабатываемого материала:

а) виды, классификация обрабатываемого материала;

б) физико-механические характеристики.

Тема 7. Обязанности руководителя работ с пороховыми инструментами:

а) порядок получения порохового инструмента и монтажных патронов;

б) организация рабочего места работающего с пороховыми инструментами;

в) организация места ежедневного хранения пороховых инструментов и монтажных патронов;

г) ответственность рабочих и линейных ИТР.

Тема 8. Характерные неисправности и методы их устранения. Техническое обслуживание:

а) правила устранения неисправности при задержке выстрела;

б) неисправности порохового инструмента, устраняемые на рабочем месте;

в) техническое обслуживание пороховых инструментов.

Тема 9. Монтажные патроны и комплектующие материалы:

а) применяемые патроны, их назначение и устройство;

б) требования безопасности при обращении с монтажными патронами;

в) хранение, учет и транспортирование монтажных патронов;

г) комплектующие материалы.

Тема 10. Обучение и аттестация персонала строительно-монтажной организации:

а) организация и периодичность группового обучения и аттестации рабочих и линейных ИТР;

б) порядок оформления документов.

Тема 11. Практическая работа: выполнение конкретных работ с пороховым инструментом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ-СЛЕСАРЕЙ
ПРАВИЛАМ РЕМОНТА ПОРОХОВОГО ИНСТРУМЕНТА

| N темы | Тема | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение, состав и технические данные порохового инструмента | 1 |
| 2 | Устройство и работа порохового инструмента | 2 |
| 3 | Разборка и сборка порохового инструмента (практические занятия) | 2 |
| 4 | Требования безопасности | 1 |
| 5 | Неисправности порохового инструмента | 3 |
| 6 | Прием инструмента в ремонт, хранение и учет | 1 |
| 7 | Ремонт и замена деталей и узлов | 5 |
| 8 | Испытание и передача порохового инструмента в эксплуатацию | 1 |
|  | Общее количество часов | 16 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Первая страница

(оборотная сторона обложки)

(наименование министерства и главного управления)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N____

|  | Выдано гр. |
| --- | --- |
|  | (фамилия, имя, отчество) |
| в том, что он с "_____"_______________19____г. по "_____"_______________19____г. |
| обучался * |
|  | (вид обучения) |
| при |
|  | (наименование организации) |
| Место для фотографии |  | и сдал выпускные испытания с оценкой: |
|  |  | по теоретическому обучению | ** |  |
|  |  | по производственному обучению | ** |  |

Вторая страница

| Постановление квалификационной комиссии: | *** |
| --- | --- |
| Протокол квалификационной комиссии N____ от "____"___________19___г. |
| Председатель квалификационной комиссии |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (фамилия, и., о.) |
| Инструктор (старший инструктор) по пороховым инструментам |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (фамилия, и., о.) |
| МП |
| Действительно по "____"_____________________19___г. |

Третья и последующие страницы

Прохождение повышения квалификации

| Дата и номер протокола квалификационной комиссии | Вид обучения | Оценка знаний | Присвоенная профессия, звание | Подпись председателя квалификационной комиссии и печать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | ** | **** |  |

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УДОСТОВЕРЕНИЯ

В строке со знаком * должно записываться:

а) Курсы рабочих по применению … (наименование порохового инструмента);

б) Курсы рабочих - слесарей по ремонту (наименование порохового инструмента);

в) Курсы ИТР по применению … (наименование порохового инструмента);

г) Курсы инструкторов по применению … (наименование порохового инструмента);

д) Курсы старших инструкторов по применению … (наименование порохового инструмента).

В строке со знаком ** должно записываться:

удовлетворительно, хорошо, отлично.

В строке со знаком *** должно записываться:

а) допускается к работе с … (наименование порохового инструмента);

б) допускается к ремонту … (наименование порохового инструмента);

в) допускается к руководству работ с применением…(наименование порохового инструмента);

г) присваивается квалификация инструктора с правом обучения рабочих и ИТР по применению…(наименование пороховых инструментов) в … (наименование организации);

д) присваивается квалификация старшего инструктора с правом обучения инструкторов, ИТР и рабочих по применению … (наименование порохового инструмента) в…(наименование организации).

В строке со знаком **** должно записываться:

а) допускается к работе с … (наименование порохового инструмента);

б) допускается к ремонту … (наименование порохового инструмента);

в) допускается к обучению рабочих по применению…(наименование порохового инструмента). Инструктор;

г) допускается к обучению рабочих и инструкторов по применению…(наименование порохового инструмента). Старший инструктор.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ ИНСТРУКТОРОВ И СТАРШИХ
ИНСТРУКТОРОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Продолжительность обучения определяется суммой часов программ по различным изучаемым пороховым инструментам.

Тематический план занятий

| N темы | Тема | Количество часов обучения по применению пороховых инструментов |
| --- | --- | --- |
|  |  | для забивки дюбелей | не связанных с забивкой дюбелей |
|  |  | Инструктор | Старший инструктор | Инструктор | Старший инструктор |
| 1 | Развитие и типы отечественных и зарубежных пороховых инструментов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Подготовка персонала к применению пороховых инструментов в строительно-монтажной организации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Назначение, технические данные и комплектность порохового инструмента | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
| 4 | Подготовка порохового инструмента к эксплуатации | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Взаимодействие частей при выстреле и блокировочный механизм порохового инструмента | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Монтажные патроны и комплектующие материалы | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Характеристика обрабатываемого материала | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Требования безопасности | 5 | 4 | 1 | 0,5 |
| 9 | Подготовка к работе с пороховым инструментом | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Характерные неисправности порохового инструмента. Техническое обслуживание | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Организация и проведение ремонта порохового инструмента | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | Хранение, учет и транспортирование порохового инструмента и монтажных патронов | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Практическая работа | 8 | 4 | 3 | 3 |
|  |  | Общее количество часов | 40 | 32 | 24 | 16 |

Примечания: 1. Темы 1, 2, 6 не повторяются при изучении двух и более различных пороховых инструментов.

2. При одновременном изучении двух и более различных пороховых инструментов продолжительность занятий по каждой теме соответственно увеличивается.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Развитие и типы отечественных и зарубежных пороховых инструментов:

а) разработка и эксплуатация строительно-монтажных пистолетов в СССР;

б) разработка и эксплуатация пороховых инструментов для забивки дюбелей.

Тема 2. Подготовка персонала к применению пороховых инструментов в строительно-монтажной организации:

а) порядок и программа подготовки и аттестации рабочих и линейных ИТР;

б) обязанности и ответственность административно-технического персонала строительно-монтажных организаций, применяющих пороховые инструменты;

в) подготовка инструкторов и старших инструкторов.

Тема 3. Назначение, технические данные и комплектность порохового инструмента:

а) назначение и область применения;

б) состав и назначение комплектующих и сменных частей;

в) методика проведения изучения.

Тема 4. Подготовка порохового инструмента к эксплуатации:

а) порядок ввода в эксплуатацию;

б) проверка технического состояния порохового инструмента;

в) обязанности мастера, производителя работ.

Тема 5. Взаимодействие частей при выстреле и блокировочный механизм порохового инструмента:

а) методика и последовательность изучения устройства, назначение деталей;

б) назначение и устройство блокировок и порядок их изложения;

в) назначение и последовательность разборки порохового инструмента.

Тема 6. Монтажные патроны и комплектующие материалы:

а) типы монтажных патронов;

б) устройство монтажных патронов и требования безопасности при обращении с ними;

в) комплектующие материалы для производства выстрела.

Тема 7. Характеристика обрабатываемого материала:

а) классификация и виды;

б) физико-механические характеристики.

Тема 8. Требования безопасности:

а) общие требования;

б) факторы, воздействующие на рабочего при работе с пороховым инструментом, и способы защиты;

в) дополнительный отпуск и ограничения в работе;

г) анализ случаев травматизма.

Тема 9. Подготовка к работе с пороховым инструментом:

а) общие требования организации применения порохового инструмента;

б) обязанности руководителя работ с пороховым инструментом;

в) подготовка рабочего к применению порохового инструмента.

Тема 10. Характерные неисправности порохового инструмента. Техническое обслуживание:

а) нагрузки на конструкцию порохового инструмента при выстреле;

б) неисправности, устраняемые обслуживающим рабочим;

в) характерные неисправности, устраняемые на ремонтном пункте;

г) периодичность очистки и смазки порохового инструмента.

Тема 11. Организация и проведение ремонта порохового инструмента:

а) организация ремонта;

б) объем и порядок дефектации порохового инструмента;

в) порядок и проведение замены и подгонки деталей;

г) испытания порохового инструмента после ремонта.

Тема 12. Хранение, учет и транспортирование порохового инструмента и монтажных патронов:

а) организация мест хранения;

б) подготовка обслуживающего персонала;

в) организация учета;

г) порядок транспортирования порохового инструмента и монтажных патронов.

Тема 13. Практическая работа: выполнение конкретных работ с пороховым инструментом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

|  | Тов. | прошел обучение |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |  |
| на курсах инструкторов по применению |
|  | (наименование порохового |
|  | при |  |
| инструмента) |  | (наименование организации) |
| направляется |
|  | (наименование организации) |
| для прохождения практики в количестве ____________ часов. |
| Председатель квалификационной комиссии |  |
|  | (подпись, фамилия) |
| МП |
| (линия отрыва) |
| Отрывной талон |
| (наименование организации) |
| Тов. | практическую работу с |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  |
| (наименование порохового инструмента) |
| в объеме ________________________часов прошел. |
| Протокол N ________________________ от "_____"__________________19____г. |
| МП |
| Руководитель организации |
|  | (должность, подпись, фамилия) |
| "____"__________________19____г. |