# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 2 ноября 2016 г. N 1567-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

System of design documents for construction. Symbols

of elements of pipeline systems of buildings and structures

(EN 12792:2003, NEQ)

ГОСТ 21.205-2016

МКС 01.100.30

Дата введения

1 апреля 2017 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

## Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Центр технического и сметного нормирования в строительстве" (АО "ЦНС")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2016 г. N 90-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 ноября 2016 г. N 1567-ст введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 21.205-2016 для применения в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г.

5 Настоящий стандарт соответствует европейскому стандарту и национальному стандарту США:

- EN 12792:2003 "Вентиляция в зданиях. Термины и условные графические обозначения" ("Ventilation for buildings. Symbols, terminology and graphical symbols", NEQ) в части условных обозначений элементов систем вентиляции и кондиционирования, применяемых в схемах;

- ANSI/ISA-5.1-2009 "Символы аппаратуры и их идентификация" ("Instrumentation Symbols and Identification", NEQ) в части условных обозначений арматуры вида привода и регулирования арматуры

6 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 21.205-93

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения элементов систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения), тепломеханических и других трубопроводных систем, а также буквенно-цифровые обозначения трубопроводов этих систем на чертежах и схемах при проектировании зданий и сооружений различного назначения.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические

ГОСТ 21.206-2012 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов

ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячным информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. Условные графические обозначения элементов систем

3.1 Трубопроводы и их элементы в чертежах и схемах указывают условными графическими обозначениями и упрощенными изображениями по ГОСТ 21.206.

3.2 Размеры условных графических обозначений элементов систем в чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба.

Условные графические обозначения не показывают фактическую конструкцию элементов.

3.3 В схемах, выполняемых в аксонометрической проекции, элементы систем допускается изображать упрощенно в виде контурных очертаний.

3.4 Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи, а также буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов в схемах принимают по ГОСТ 21.208.

3.5 Условные графические обозначения элементов трубопроводов общего назначения, применяемые в схемах, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Фильтр |  |
| 2 Подогреватель |  |
| 3 Охладитель |  |
| 4 Охладитель и подогреватель (терморегулятор) |  |
| 5 Теплоутилизатор |  |
| 6 Осушитель воздуха |  |
| 7 Увлажнитель воздуха |  |
| 8 Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) |  |
| 9 Устройство отборное <*> для установки контрольно-измерительного прибора |  |
| <*> Обозначение показано на трубопроводе. Примечание - Условные обозначения, приведенные в пунктах 1 - 8 таблицы 1, не применяют в схемах систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |

3.6 Условные графические обозначения баков и насосов в схемах приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Бак: |  |
| а) открытый под атмосферным давлением |  |
| б) закрытый с давлением выше атмосферного |  |
| в) закрытый с давлением ниже атмосферного |  |
| 2 Форсунка |  |
| 3 Насос (общее обозначение) |  |
| а) нерегулируемый |  |
| б) регулируемый |  |
| Примечание - Если необходимо отразить принцип действия насоса, то применяют обозначения, приведенные в пунктах 4 - 6 или в ГОСТ 2.782 (таблица 2). |  |
| 4 Насос ручной |  |
| 5 Насос центробежный |  |
| 6 Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор) |  |

3.7 Условные графические обозначения элементов внутренних систем водоснабжения и канализации приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
|  | на видах сверху и на планах | на видах спереди или сбоку, на разрезах и в схемах |
| 1 Раковина |  |  |
| 2 Мойка |  |  |
| 3 Умывальник |  |  |
| 4 Умывальник угловой |  |  |
| 5 Умывальник групповой Примечание - Количество знаков "+" в обозначении должно соответствовать действительному количеству кранов. |  |  |
| 6 Умывальник групповой круглый |  |  |
| 7 Ванна |  |  |
| 8 Ванна ножная |  |  |
| 9 Поддон душевой |  |  |
| 10 Биде |  |  |
| 11 Унитаз |  |  |
| 12 Чаша напольная |  |  |
| 13 Писсуар настенный |  |  |
| 14 Писсуар напольный |  |  |
| 15 Слив больничный |  |  |
| 16 Трап |  |  |
| 17 Воронка спускная |  |  |
| 18 Воронка внутреннего водостока |  |  |
| 19 Сетка душевая |  |  |
| 20 Фонтанчик питьевой |  |  |
| 21 Автомат газированной воды |  |  |
| 22 Водонагреватель электрический проточный |  |  |
| 23 Водонагреватель электрический накопительный |  |  |

3.8 Условные графические обозначения трубопроводов и их элементов приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Участок трубопровода изолированный |  |
| 2 Трубопровод в трубе (футляре) |  |
| 3 Трубопровод в сальнике |  |
| 4 Сифон (гидрозатвор) <*> |  |
| 5 Компенсатор <*>: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) П-образный |  |
| в) Z-образный |  |
| г) сильфонный |  |
| д) сальниковый (телескопический) |  |
| 6 Вставка <*>: |  |
| а) амортизационная |  |
| б) звукоизолирующая |  |
| в) электроизолирующая |  |
| 7 Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное, диафрагма) |  |
| 8 Опора (подвеска) трубопровода: |  |
| а) неподвижная |  |
| б) подвижная |  |
| 9 Подвеска трубопровода: |  |
| а) неподвижная |  |
| б) направляющая |  |
| 10 Патрубок компенсационный |  |
| 11 Ревизия |  |
| <*> Обозначения элементов допускается изображать в соответствии с их действительной конфигурацией. |

3.9 Условные графические обозначения направления потока жидкости, газа, регулирования, элементов привода, применяемые в схемах, приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Направление потока жидкости |  |
| 2 Направление потока газообразной среды или пара |  |
| 3 Регулирование Примечание - Направление стрелки принимают согласно ГОСТ 21.208 (таблица 1). |  |
| 4 Исполнительный механизм (привод): |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) ручной |  |
| в) электромагнитный |  |
| г) электромашинный |  |
| д) мембранный одностороннего действия |  |
| е) мембранный одностороннего действия с позиционером |  |
| ж) привод с боковым ручным дублером |  |
| и) мембранный двухстороннего действия |  |
| к) сильфонный | или |
| л) поплавковый |  |
| м) устройство пружинное или рычажно-грузовое регулирующее предохранительного клапана | или |

3.10 Условные графические обозначения основной трубопроводной арматуры (устройств) приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Клапан запорный: |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой |  |
| 2 Клапан трехходовой |  |
| 3 Клапан мембранный (диафрагмовый) |  |
| 4 Клапан регулирующий: |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой |  |
| в) тройной |  |
| 5 Клапан обратный: |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой Примечание - Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному. |  |
| 6 Клапан предохранительный: |  |
| а) проходной | или |
| б) угловой | или |
| 7 Клапан дроссельный |  |
| 8 Клапан редукционный Примечание - Вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления. |  |
| 9 Клапан терморегулирующий: |  |
| а) проходной |  |
| б) смесительный |  |
| 10 Задвижка (общее обозначение) |  |
| 11 Задвижка шланговая |  |
| 12 Затвор дисковый |  |
| 13 Кран пробковый: |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой |  |
| 14 Кран пробковый трехходовой |  |
| 15 Кран четырехходовой |  |
| 16 Кран шаровый |  |
| 17 Кран шаровый трехходовой |  |
| 18 Воздухоотводчик автоматический |  |
| 19 Воздухоотводчик ручной радиаторный | или |
| 20 Кран водоразборный |  |
| 21 Кран писсуарный |  |
| 22 Кран (клапан) пожарный |  |
| 23 Кран поливочный |  |
| 24 Кран двойной регулировки |  |
| 25 Смеситель: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) с поворотным изливом |  |
| в) с душевой сеткой |  |
| г) для биде |  |
| 26 Водомер (счетчик воды) |  |
| 27 Расходомер, общее обозначение |  |

3.11 Дополнительные условные обозначения арматуры по виду привода и регулирования приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Описание | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Регулятор давления "до себя". Внешний отбор давления |  |
| 2 Регулятор давления "до себя". Внутренний отбор давления |  |
| 3 Регулятор давления "после себя". Внешний отбор давления |  |
| 4 Регулятор давления "после себя". Внутренний отбор давления |  |
| 5 Регулятор перепада давления (дифференциальный). Внешние краны отбора давления |  |
| 6 Регулятор перепада давления (дифференциальный). Внутренние краны отбора давления |  |
| 7 Регулятор уровня |  |

3.12 Дополнительные условные обозначения арматуры по виду действия при прекращении подачи энергии приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Описание | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Арматура нормально-открытая (арматура НО) | или |
| 2 Арматура нормально-закрытая (арматура НЗ) | или |
| 3 Арматура с приводом или исполнительным механизмом, который при отсутствии или прекращении подачи энергии, создающей усилие перестановки, блокирует запирающий или регулирующий элемент в последнем положении |  |

3.13 Условные графические обозначения элементов систем отопления приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
|  | на видах сверху и на планах | на на видах спереди или сбоку, разрезах и в схемах |
| 1 Труба отопительная гладкая, регистр из гладких труб <*> |  |  |
| 2 Труба отопительная ребристая, регистр из ребристых труб, конвектор отопительный <*> |  |  |
| 3 Конвектор отопительный, встраиваемый в пол |  |  |
| 4 Радиатор отопительный |  |  |
| 5 Прибор отопительный потолочный для лучистого отопления |  |  |
| 6 Агрегат воздушно-отопительный <**> | - |  |
| 7 Прибор отопительный электрический <**> | - |  |
| <*> В обозначении на видах, разрезах и в схемах указывают графически действительное количество труб. <**> Условное графическое обозначение применяют только в схемах. |

3.14 Условные графические обозначения элементов систем вентиляции и кондиционирования, применяемые в схемах, приведены в таблицах 10 - 13. Условные обозначения, приведенные в таблицах 10 - 12, в основном соответствуют [1].

Таблица 10

Условные обозначения устройств распределения воздуха

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Устройство распределения приточного воздуха |  |
| 2 Устройство для выпуска воздуха |  |

Таблица 11

Условные обозначения воздуховодов и их элементов

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Воздуховод жесткий: |  |
| а) овальный |  |
| б) круглый |  |
| в) прямоугольный |  |
| 2 Воздуховод жесткий с теплоизоляцией |  |
| а) наружной |  |
| б) внутренней |  |
| 3 Воздуховод жесткий с акустической изоляцией: |  |
| а) наружной |  |
| б) внутренней |  |
| 4 Воздуховод гибкий |  |
| 5 Колено (отвод) 90°, 45°, 135° и т.п. |  |
| 6 Ответвление, разделение потока |  |
| 7 Переход резкий |  |
| 8 Переход плавный |  |
| 9 Заслонка (клапан) |  |
| 10 Заслонка герметичная |  |
| 11 Переключатель потока |  |
| 12 Клапан обратный |  |
| 13 Клапан сброса давления |  |
| 14 Клапан дымовой |  |
| 15 Клапан противопожарный |  |
| 16 Клапан противопожарный и дымоудаления |  |
| 17 Регулирующий клапан с постоянным расходом |  |
| 18 Регулирующий клапан с переменным расходом |  |
| 19 Байпас |  |
| 20 Вентилятор (общее обозначение) |  |
| 21 Вентилятор радиальный |  |
| 22 Вентилятор осевой |  |
| 23 Фильтр воздушный |  |
| 24 Клапан жалюзийный многостворчатый |  |
| 25 Решетка (жалюзи) |  |
| 26 Выпрямитель потока |  |
| 27 Шумоглушитель |  |
| 28 Заслонка шиберная (шибер) |  |
| 29 Лючок для замеров параметров воздуха и/или чистки воздуховодов |  |
| 30 Дефлектор |  |
| 31 Зонт |  |

Таблица 12

Условные обозначения устройств для очистки

(подготовки) воздуха

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Смеситель воздуха с постоянным расходом (потоком) |  |
| 2 Смеситель воздуха с регулируемым расходом (потоком) |  |
| 3 Воздухоподогреватель |  |
| 4 Воздухоохладитель |  |
| 5 Увлажнитель воздуха |  |
| 6 Камера смесительная |  |
| 7 Фанкойл |  |
| 8 Доводчик эжекционный |  |

Таблица 13

Упрощенные изображения воздуховодов и каналов

| Наименование | Упрощенное изображение |
| --- | --- |
|  | на планах и видах | в сечении |
| 1 Воздуховод (при упрощенном графическом изображении двумя линиями): |  |  |
| а) круглого сечения. Примечание - Для воздуховодов круглого сечения диаметром до 500 мм включительно допускается на чертежах систем осевую линию не указывать; |  |  |
| б) прямоугольного сечения |  |  |
| 2 Канал подпольный |  | - |

## 4. Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов

4.1 Буквенно-цифровое обозначение трубопровода состоит из прописной буквы, характеризующей вид инженерной системы (сети), и цифр, характеризующих назначение трубопровода и/или его параметры.

Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов на чертежах и схемах наносят в соответствии с ГОСТ 21.206.

Буквенные обозначения внутренних инженерных систем зданий и сооружений и наружных инженерных сетей, входящие в буквенно-цифровые обозначения трубопроводов этих систем и сетей, принимают по таблице 14.

Таблица 14

| Наименование | Буквенное обозначение |
| --- | --- |
| 1 Внутренние системы и наружные сети водоснабжения | В |
| 2 Внутренние системы и наружные сети канализации (водоотведения) | К |
| 3 Внутренние системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, тепловые сети | Т |
| 4 Системы холодоснабжения | Х |
| 5 Системы воздухоснабжения, сети вакуумные | А |
| 6 Сети газораспределения и газопотребления | Г <*> |
| <*> При необходимости в буквенно-цифровом обозначении газопроводов допускается применение латинской буквы "G". |

4.2 Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов наружных сетей и внутренних систем водоснабжения приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 Водопровод хозяйственно-питьевой | В1 |
| 2 Водопровод противопожарный | В2 |
| 3 Водопровод производственный: |  |
| - общее обозначение | В3 |
| - оборотной воды, подающий | В31 |
| - оборотной воды, обратный | В32 |
| - умягченной воды | В33 |
| - воды из поверхностных источников (речной, озерной и т.п.) | В34 |
| - осветленной воды из поверхностных источников | В35 |
| - подземной воды | В36 |
| - морской воды | В37 |
| Примечания 1 Для трубопроводов систем водоснабжения при разных параметрах и свойствах воды принимают обозначения: - от В11 до В19 для трубопроводов, указанных в пункте 1; - от В21 до В29 для трубопроводов, указанных в пункте 2; - от В31 до В39 для трубопроводов, указанных в пункте 3. Для трубопроводов систем водоснабжения, не предусмотренных таблицей 15, принимают обозначения от В41 до В99. 2 В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах или схемах. |

4.3 Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов наружных сетей и внутренних систем канализации приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 Канализация бытовая | К1 |
| 2 Канализация дождевая | К2 |
| 3 Канализация производственная: |  |
| - общее обозначение | К3 |
| - механически загрязненных вод | К31 |
| - иловая | К32 |
| - шламосодержащих вод | К33 |
| - химически загрязненных вод | К34 |
| - кислых вод | К35 |
| - щелочных вод | К36 |
| - кислощелочных вод | К37 |
| - цианосодержащих вод | К38 |
| - хромосодержащих вод | К39 |
| Примечания 1 Для систем канализации (водоотведения) при разных параметрах и свойствах воды принимают обозначения: - от К11 до К19 для трубопроводов систем канализации, указанных в пункте 2; - от К21 до К29 для трубопроводов систем канализации, указанных в пункте 3. Для трубопроводов систем канализации, не предусмотренных таблицей 16, принимают обозначения от К41 до К99. 2 Если требуется показать, что участок сети канализации является напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", например К31Н. |

4.4 Буквенно-цифровые обозначения теплопроводов (трубопроводов горячей воды, пара и других теплоносителей) приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 Трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т.ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов: |  |
| - подающий | Т1 |
| - обратный | Т2 |
| 2 Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения: |  |
| - подающий | Т3 |
| - циркуляционный | Т4 |
| 3 Трубопровод горячей воды для технологических процессов: |  |
| - подающий | Т5 |
| - обратный | Т6 |
| 4 Трубопровод пара (паропровод) | Т7 |
| 5 Трубопровод конденсата (конденсатопровод) | Т8 |
| Примечания 1 Для теплопроводов при разных параметрах теплоносителя принимают обозначения: - от Т11 до Т19 и от Т21 до Т29 для трубопроводов, указанных в пункте 1; - от Т31 до Т39 и от Т41 до Т49 для трубопроводов, указанных в пункте 2; - от Т51 до Т59 и от Т61 до Т69 для трубопроводов, указанных в пункте 3; - от Т71 до Т79 для трубопроводов, указанных в пункте 4; - от Т81 до Т89 для трубопроводов, указанных в пункте 5. 2 Для теплопроводов, не предусмотренных таблицей 17, принимают обозначения от Т91 до Т99 независимо от вида транспортируемой среды и ее параметров. 3 Если требуется показать, что участок конденсатопровода является напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", например Т8Н. |

4.5 Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов холодоснабжения в системах кондиционирования воздуха приведены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 Трубопровод холодоносителя подающий | Х1 |
| 2 Трубопровод холодоносителя обратный | Х2 |
| 3 Трубопровод жидкого хладагента | Х3 |
| 4 Трубопровод газообразного хладагента (горячий газ) | Х4 |
| 5 Трубопровод газообразного хладагента (холодный газ) | Х5 |
| Примечание - Для трубопроводов, не предусмотренных таблицей 18, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение указанных в этой таблице. |

4.6 Буквенно-цифровые обозначения воздухопроводов приведены в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 Трубопровод воздухозабора | А1 |
| 2 Трубопровод сжатого воздуха | А2 |
| 3 Трубопровод вакуумной сети (трубопровод вакуумный) | А3 |
| Примечание - Для воздухопроводов, не предусмотренных таблицей 19, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение указанных в этой таблице. |

4.7 Буквенно-цифровые обозначения газопроводов (природного газа и сжиженных углеводородных газов) приведены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 Газопровод: |  |
| - низкого давления до 0,1 МПа | Г1 |
| - среднего давления св. 0,1 до 0,3 МПа включ. | Г2 |
| - высокого давления св. 0,3 до 0,6 МПа включ. | Г3 |
| - высокого давления св. 0,6 МПа | Г4 |
| 2 Газопровод продувочный | Г5 |
| 3 Трубопровод на разрежение | Г6 |
| 4 Газопровод (трубопровод) безопасности | Г7 |
| Примечание - Для газопроводов, не предусмотренных таблицей 20, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение указанных в этой таблице. |

4.8 При наличии в чертежах нескольких одноименных (одного вида) трубопроводов, каждый из которых требуется выделить, им присваивают обозначения, состоящие из буквенно-цифрового обозначения, приведенного в таблицах 2 - 7, с добавлением порядкового номера трубопровода, отделенного точкой.

Пример - В31.1; В31.2.

# БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | EN 12792:2003 | Ventilation for buildings. Symbols, terminology and graphical symbols. ("Вентиляция в зданиях. Термины и условные графические обозначения") |
| --- | --- | --- |