ВСН 381-85
--------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция 
о составе и оформлении электротехнической рабочей документации 
для промышленного строительства

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАН Ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзным научно-исследовательским, проектным и проектно-конструкторским институтом по комплексной электрификации промышленных объектов - ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" им. Ф.Б.Якубовского Минмонтажспецстроя СССР

Исполнители: И.И.Лигерман (руководитель), М.Н.Блейнис, К.М.Круглякова

ВНЕСЕН Главэлектромонтажом Минмонтажспецстроя СССР

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР

С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ Инструкции о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства

УТРАЧИВАЕТ СИЛУ Инструкция о составе и оформлении электротехнических рабочих чертежей для промышленного строительства ВСН 381-77/ММСС СССР

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Минмонтажспецстроя СССР от 2 августа 1985 г.

СОГЛАСОВАН Госстроем СССР письмом от 14 июня 1984 г. N 2/2-183

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН 202-81*), стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС), определяющими общие правила состава и оформления проектной документации, а также на основании стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), требования которых подлежат учету при выполнении рабочих чертежей зданий, сооружений и строительных конструкций.

__________________

Заменены на СНиП 11-01-95. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает состав и правила оформления электротехнической рабочей документации (далее рабочей документации) на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих промышленных предприятий, зданий и сооружений.

1.2. Инструкция распространяется на рабочую документацию, предназначенную для:

производства монтажных работ и наладки электроустановок;

изготовления электромонтажных конструкций в мастерских;

определения потребности в электрооборудовании, электромонтажных изделиях и материалах.

1.3. Рабочую документацию следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов СПДС и ЕСКД, перечисленных в справочном приложении 1, а также в соответствии с настоящей Инструкцией.

1.4. Требования настоящей Инструкции распространяются на типовую проектную документацию, на проектную документацию для строительства за границей, а также на документацию, выполняемую с помощью ЭВМ, в той части, в которой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов.

1.5. Инструкция не распространяется на состав и правила оформления рабочей документации:

электростанций;

понижающих подстанций напряжением 35 кВ и выше и воздушных линий электропередачи;

автоматизации, электросвязи, радиосвязи, промышленного телевидения и СЦБ;

электроприводов, выполняемой проектными организациями по заданию машиностроительных заводов;

нестандартизированного оборудования для капитального строительства.

2. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. B состав электротехнического раздела рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений должны входить:

рабочие чертежи;

сметная документация;

ведомости объемов строительных и монтажных работ;

ведомости потребности в материалах;

спецификации оборудования;

опросные листы;

показатели экономии энергетических, материальных и трудовых ресурсов, достигнутой за счет применения прогрессивных технических решений.

Схема состава рабочей документации приведена в обязательном приложении 2.

Параллельно с рабочей документацией при необходимости разрабатывают документацию, не входящую в ее состав:

задание (чертежи и текстовые указания) на выполнение строительных рабочих чертежей и рабочих чертежей сантехнических и противопожарных устройств для электроустановок (строительное задание);

техническая документация заводам на изготовление низковольтных комплектных устройств управления, измерения и сигнализации (щитов, шкафов, ящиков, постов, пультов управления и др.), далее именуемых НКУ;

справочник-путеводитель.

2.2. В состав рабочих чертежей включают:

чертежи, предназначенные для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне - основные комплекты рабочих чертежей;

чертежи электромонтажных конструкций (при отсутствии типовых);

эскизные чертежи общих видов НКУ.

2.3. Основные комплекты рабочих чертежей подразделяют на марки.

В обязательном приложении 3 приведены марки основных комплектов электротехнических рабочих чертежей, по которым монтажные работы ведутся организациями Минмонтажспецстроя СССР.

2.4. Основной комплект рабочих чертежей каждой марки состоит из:

общих данных;

рабочих чертежей, предназначенных для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне.

2.5. Общие данные по рабочим чертежам.

2.5.1. В состав общих данных включают:

ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

ведомость основных комплектов рабочих чертежей (только для ведущей марки);

условные изображения и обозначения, не установленные государственными стандартами;

общие указания.

2.5.2. B ведомость рабочих чертежей основного комплекта записывают:

общие данные;

электрические схемы (структурные, функциональные, принципиальные, подключения);

планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;

чертежи установки электрооборудования и конструкций для прокладки электрических сетей (при отсутствии типовых);

чертежи заземления и зануления электроустановок;

кабельный журнал;

трубозаготовительную ведомость;

таблицу заполнения труб кабелями и др.

2.5.3. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов состоит из двух разделов:

ссылочные документы;

прилагаемые документы.

В раздел "Ссылочные документы" записывают:

чертежи типовой документации на изделия и узлы;

чертежи типовых строительных конструкций, например,

чертежи опор наружного освещения;

другие документы, на которые есть ссылки в рабочих чертежах и которые имеются у заказчика, например, рабочая документация электроприводов, электрические схемы комплектных устройств, входящие в состав сопроводительной документации завода-изготовителя, рабочая документация, выполненная другими организациями или инофирмами.

Чертежи, перечисленные в разделе "Ссылочные документы", проектной организацией заказчику не выдаются.

В раздел "Прилагаемые документы" записывают:

эскизные чертежи общих видов НКУ;

чертежи для монтажной зоны:

повторно применяемые чертежи для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне (электрические схемы, чертежи установки электрооборудования и прокладки электрических сетей);

другие чертежи (например, совмещенные чертежи схем соединений и подключения, входящие в состав технического задания заводу-изготовителю НКУ для данного основного комплекта);

чертежи и текстовые документы для мастерских электромонтажных заготовок (задание МЭЗ).

Прилагаемые документы передаются заказчику вместе с основным комплектом рабочих чертежей.

2.5.4. В ведомости основных комплектов рабочих чертежей перечисляют основное комплекты, входящие в состав электротехнического раздела рабочей документации.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей помещают в общих данных основного комплекта рабочих чертежей ведущей электротехнической марки, которую назначает главный инженер проекта.

На первом листе общих данных других основных комплектов дают ссылку на эту ведомость.

2.5.5. Принятые в рабочих чертежах условные обозначения и изображения (графические и буквенно-цифровые), не установленные государственными стандартами и значения которых не пояснены на листах основного комплекта рабочих чертежей, приводят в общих данных.

2.5.6. Общие указания выполняют по ГОСТ 21.102-79* с учетом дополнительных требований, приведенных для каждой марки в обязательном приложении 4.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 21.101-97. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

2.6. Чертежи электромонтажных конструкций включают:

чертежи электромонтажных конструкций и деталей, разработанные для данного основного комплекта;

повторно применяемые чертежи электромонтажных конструкций и деталей в МЭЗ.

2.7. В задание МЭЗ включают:

чертежи электромонтажных конструкций;

ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в МЭЗ;

ведомость электромонтажных конструкций и деталей, подлежащих изготовлению в МЭЗ.

2.8. Эскизные чертежи общих видов НКУ составляют на нестандартные (нетиповые) комплектные устройства в соответствии с техническим заданием, переданным заводу-изготовителю.

2.9. Сметную документацию составляют в порядке, установленном Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СН 202-81* и Методическими указаниями по определению стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет.

2.10. Ведомость объемов строительных и монтажных работ (ВР) составляют в соответствии с ГОСТ 21.111-84* и приводят в ней по видам наименование, единицы измерения и количество строительных и монтажных работ для монтажа электрооборудования и прокладки электрических сетей в соответствии с рабочими чертежами основного комплекта.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 21.110-95. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

В раздел строительных работ включают работы, которые не вошли в состав строительного задания, например, рытье траншеи для прокладки кабелей, установка опор наружного освещения  и т.п.

2.11. Ведомость потребности в материалах (ВМ) составляют на изделия и материалы, включенные во второй раздел спецификации оборудования в подразделы "Изделия, поставляемые генеральным подрядчиком" и "Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком».

ВМ является основанием для составления генеральным проектировщиком сводной ведомости потребности в материалах.

2.12. Спецификация оборудования.

2.12.1. Спецификация оборудования (СО) состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности:

оборудование и материалы, поставляемые заказчиком;

оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком;

оборудование, имеющееся на предприятии и используемое при расширении, реконструкции или техническом перевооружении предприятия.

2.12.2. Раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком" должен состоять из следующих подразделов:

оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций;

материалы и изделия, поставляемые заказчиком.

Раздел СО, включающий оборудование и материалы, поставляемые заказчиком, является основанием для составления генеральным проектировщиком сборника спецификаций (ССО) на здание или сооружение.

На основании СО, вошедших в ССО, заказчик проекта или по его поручению проектная организация - генеральный проектировщик составляет сводную заказную спецификацию по форме, утвержденной Госснабом СССР.

Заказные спецификации не входят в состав рабочей документации.

2.12.3. Раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком" должен состоять из следующих подразделов:

изделия, поставляемые генеральным подрядчиком, например, опоры наружного освещения, прожекторные мачты;

материалы, поставляемые генеральным подрядчиком, например, прокат черных металлов, стальные трубы;

электроустановочные устройства и изделия заводов ГЭМ и УГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией, например, шинопроводы, изделия для прокладки кабелей.

2.12.4. Раздел СО, включающий оборудование, имеющееся на  предприятии и используемое при расширении, реконструкции или техническом перевооружении предприятия, составляют на основании письменной информации, полученной от заказчика или генерального проектировщика.

2.13. Опросные листы составляют на:

комплектные устройства напряжением выше 1000 В (КТП, КРУ, КСО);

силовые трансформаторы IV габарита и более;

тиристорные преобразовательные устройства;

распределительные панели, нестандартизированные блоки резисторов, регуляторы возбуждения и др. электрооборудование, если это предусмотрено порядком оформления заказа.

2.14. Показатели экономии энергетических, материальных и трудовых ресурсов, достигнутой за счет применения прогрессивных технических решений, определяют по методике, согласованной с Госстроем СССР, и учитываются Генеральной проектной организацией при определении изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов при применении в проектах достижений науки, техники и передового опыта.

2.15. Требования к выполнению строительного задания приведены в обязательном приложении 5.

Строительное задание передают разработчикам строительных рабочих чертежей.

Строительное задание может также направляться электромонтажной организации по ее просьбе.

2.16. Техническую документацию на разработку НКУ выполняют по требованиям нормативных документов на изготовление соответствующих комплектных устройств.

2.17. Справочник-путеводитель составляют для крупных и сложных объектов.

В справочнике приводят таблицу комплектования проектной документации, основные технические показатели объекта, ситуационный план, совмещенный план размещения электрооборудования, схему электроснабжения, перечень и компоновки электропомещений, расположений кабельных коммуникаций и ведомость объемов работ по всей электротехнической рабочей документации.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Состав рабочей документации для каждого основного  комплекта рабочих чертежей приведен в п.2.1 настоящей Инструкции и в обязательном приложении 2.

3.2. Состав основного комплекта рабочих чертежей приведен в п.2.4 настоящей Инструкции.

3.3. Основной комплект рабочих чертежей какой-либо марки может быть расчленен на несколько основных комплектов по дополнительным признакам (например, по очередям строительства, участкам здания, технологическим узлам и т.п.) с присвоением им той же марки и добавлением порядкового номера (например, ЭМ1, ЭМ2).

Для каждого из этих основных комплектов выполняют рабочую документацию в полном объеме.

В рекомендуемом приложении 6 приведен пример расчленения основных комплектов рабочих чертежей силового электрооборудования и электрического освещения крупного объекта на несколько основных комплектов.

3. Строительное задание должно содержать необходимые для разработки строительных чертежей данные:

габариты помещений;

нагрузки на элементы сооружений от электрического оборудования и конструкций электрических сетей;

закладные детали;

отверстия, проемы, борозды, ниши;

молниезащитные устройства.

4. В строительном задании на электропомещение предусматривают средства для транспортировки крупногабаритного электрического оборудования и конструкций (тележки, тали, краны подвесные однобалочные, краны мостовые).

5. Допускается выдавать дополнительное строительное задание на закладные детали, проемы, отверстия (диаметром более 30 мм), которые выявились после выполнения рабочих электротехнических чертежей.

Это задание передают генеральной проектной организации для реализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое

ПРИМЕР РАСЧЛЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ КРУПНОГО ОБЪЕКТА НА НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ

1. Силовое электрооборудование:

питающие сети, включая цеховые трансформаторные подстанции;

троллейные линии, включая питающие сети троллейных линий;

силовое электрооборудование технологических участков (механического, сварочного, штамповочного и т.д.);

силовое электрооборудование системы отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловой завесы ворот и т.п.;

питающие и распределительные сети, расположенные в межферменном пространстве (при конвейерном способе монтажа блоков покрытия);

силовое электрооборудование электропомещений.

2. Электрическое освещение внутреннее:

электрическое освещение основных производственных пролетов (верхний свет);

электрическое освещение встроенных и подземных помещений;

электрическое освещение электропомещений;

электрическое освещение тоннелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное

МАСШТАБЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ

| Наименование изображения | Масштаб |
| --- | --- |
| Расположение электроустановок и линий электропередач напряжением выше 1000 B | 1:10000; 1:20000 |
| РП 6-10 кВ и трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ. Установка электрооборудования | 1:50; 1:100 |
| Трассы наружных кабельных сетей | 1:500; 1:1000 |
| Прокладка кабелей, труб, шин | 1:20; 1:25; 1:50 |
| Планы расположения электрооборудования и прокладка электрических сетей | 1:100; 1:200 |
| Электрическое освещение территории промышленных предприятий | 1:500; 1:1000 |
| Конструкции и детали электроустановок | 1:5; 1:10; 1:20 |
| Электрификация промышленного транспорта: |  |
| расположение опорной и контактной сети на плане | 1:500; 1:1000 |
| профили переходов | 1:100; 1:200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Справочное

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИЙ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Спецификацию к рабочим чертежам основного комплекта составляют по форме ГОСТ 21.104-79 по разделам в следующей последовательности:

электрооборудование;

изделия заводов (ГЭМ, УГЭМ);

конструкции;

детали (по чертежу, без чертежа);

стандартные изделия;

материалы.

При общем количестве позиций до 20 наименование разделов допускается не указывать.

Между разделами оставляют резервные строчки, при этом номера позиций не резервируют.

Последовательность записи наименований в разделах принимают по группам одноименных элементов в порядке возрастания  цифр, входящих в наименование, тип или основные параметры.

Электрооборудование записывают в последовательности:

- оборудование, на которое выдают технические задания предприятиям-изготовителям;

- серийное оборудование.

Материалы записывают в последовательности:

металлы черные;

металлы цветные;

кабели, провода;

материалы изоляционные.

В графах спецификации указывают:

в графе "Марка, поз." - порядковый номер позиций по выноскам с изображений на чертежах;

в графe "Обозначение" - обозначения соответствующих рабочих чертежей конструкций и деталей.

Допускаются, при необходимости, ссылки на заводские чертежи или технические условия.

Для деталей, не требующих чертежей ввиду простоты их изготовления, а также для материалов и стандартных изделий, графу не заполняют;

в графе "Наименование" - краткое наименование по каталогу (для электрооборудования), наименование по номенклатуре изделий (для изделий заводов ГЭМ и УГЭМ), наименование конструкций и деталей, указанные в основных надписях соответствующих рабочих чертежей.

Для деталей (без чертежей) материалов и стандартных изделий записывают наименование и условное обозначение, указанные в соответствующих стандартах.

После наименования, при необходимости, в графе указывают тип, приводят краткие характеристики и обозначения стандартов;

в графе "Кол" - количество (штук) на чертеже;

в графе "Масса ед., кг" - массу единицу детали (без чертежа), материала;

в графе " Примечание" - дополнительные сведения, относящиеся к записанным в спецификации элементам. Например, для материалов, специфицируемых в метрах, в графе проставляют букву "М"; допускается также указывать полную массу в кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Обязательное

ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЕДИНИЦ СЧЕТА

|  | Наименование | Ед. изм. | Степень точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокат черных и цветных металлов: |  |  |
|  | в спецификации на чертеже при массе детали до 1 кг, | кг | 0,01 |
|  | при массе детали более 1 кг | кг | 0,1 |
|  | в ведомости изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей в МЭЗ | т | 0,001 |
|  | в ведомости потребности в материалах | т | 0,001 |
|  | в спецификации оборудования на цветные металлы | кг | 1,0 |
| 2. | Трубы стальные: |  |  |
|  | в спецификации на чертеже | кг | 0,1 |
|  |  | м | 0,1 |
|  | в трубозаготовительной ведомости | кг | 0,1 |
|  |  | м | 0,1 |
|  | в сводке труб трубозаготовительной ведомости | кг | 1,0 |
|  |  | м | 1,0 |
|  | в ведомости изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей МЭЗ | кг | 1,0 |
|  |  | м | 1,0 |
|  | в спецификации оборудования | км | 0,001 |
|  |  | т | 0,001 |
|  | в ведомости потребности в материалах | м | 1,0 |
|  |  | т | 0,0.....* |
| 3. | Кабели и провода: |  |  |
|  | в кабельном журнале |  |  |
|  | при длине кабеля до 10 м | м | 0,1 |
|  | при длине кабеля свыше 10 м | м | 1,0 |
|  | в сводке кабелей и проводов | м | 1,0 |
|  | в спецификации оборудования | км | 0,01 |
|  | для бронекабеля | км т | 0,01 0,01 |

______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Форма 1

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

В графе "Длина" кабеля (по проекту) сделана надбавка 6% (на изгибы, повороты и отходы) согласно письму Госстроя СССР от 17.12.79 N 89-Д.

Форма 2

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ МЕТОДОМ ТРАСС

В графе "Длина" кабеля (по проекту) сделана надбавка 6% (на изгибы, повороты и отходы) согласно письму Госстроя СССР от 17.12.79 N 89-Д.

Форма 3

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ПУЧКАМИ

(при проектировании кабельных раскладок координатным методом с использованием ЭВМ)

Форма 4

СВОДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, ДЛИНА В м

Форма 5

ТРУБОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СВОДКА ТРУБ

Форма 6

ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБ КАБЕЛЯМИ

Форма 7

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ТРУБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТЬЮ

В графе "Длина" кабеля (по проекту) сделана надбавка 6% (на изгибы, повороты и отходы) согласно письму Госстроя СССР от 17.12.79 N 89-Д.

Форма 8

ВЕДОМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ В МЭЗ

Форма 9

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ В МЭЗ

Форма 10

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В СЕТИ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Продолжение формы 10

Форма 11

ТАБЛИЦА УСТАВОК РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Продолжение формы 11

Форма 12

Форма 13

Форма 14

ВЕДОМОСТЬ ШИНОПРОВОДОВ

Рис.1 Примеры заполнения основных надписей

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Общие данные |  |
| 5 | Питающая сеть ~380/220 В. Принципиальная схема |  |
|  | Распределительная сеть ~380/220 В |  |
| 6 | Принципиальная схема (начало) |  |
| 7 | Принципиальная схема (окончание) |  |
| 8 | План расположения электрооборудования и прокладка кабелей (начало) |  |
| 9-11 | План расположения электрооборудования и прокладка кабелей (продолжение) |  |
| 12 | План расположения электрооборудования и прокладка кабелей (окончание) |  |
| 13 | Прокладка троллеев |  |
| 14 | Заземление и зануление |  |

Рис.2. Пример заполнения ведомости рабочих чертежей основного комплекта

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| 4.407-255 | Угли и детали для прокладки кабелей |  |
| 4.407-260 | Прокладка кабелей на конструкциях |  |
| 4.407-252 | Прокладка троллейного шинопровода ШТМ 73 на 250 А |  |
| 4.407-185 | Установка распределительных щитов и шкафов |  |
| 4.407-265 | Установка навесных и протяжных ящиков, клеммных коробок, щитков освещения и токоподводы |  |
| 4.407-239 | Прокладка троллеев для электрических талей и однорельсовых тележек (междуфазные расстояния 115 мм) |  |
| 5.407-11 | Заземление и зануление электроустановок |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| ХХХХХХ-ЭМ1.H | Эскизные чертежи общих видов низковольтных комплектных устройств |  |
| ХХХХХХ-ЭМ1И | Задание МЭЗ |  |

Рис.3. Пример заполнения ведомости ссылочных и прилагаемых документов

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическая подстанция |  |
| ХХХХХХ - ЭП1 | Распределительный пункт 10 кВ |  |
|  | Силовое электрооборудование |  |
| ХХХХХХ - ЭМ1 | Ремонтный цех. Трубопроводное отделение |  |
| ХХХХХХ - ЭМ2 | Ремонтный цех. Доковое отделение |  |
| ХХХХХХ - ЭМ3 | Лабораторный корпус |  |
|  | Электрическое освещение |  |
| ХХХХХХ - ЭО1 | Ремонтный цех |  |
| ХХХХХХ - ЭО2 | Лабораторный корпус |  |

Рис.4. Пример заполнения ведомости основных комплектов рабочих чертежей

ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ХХХХХХ - ЭМ1.1 | Общие данные |  |
| ХХХХХХ - ЭМ1.2 | Принципиальные схемы |  |
| ХХХХХХ - ЭМ1.3 | Схемы подключения |  |
| ХХХХХХ - ЭМ1.4 | Кабельный журнал |  |
| ХХХХХХ - ЭМ1.5 | План расположения электрооборудования, прокладка кабелей, заземление |  |

Рис.5.  Пример заполнения ведомости документов основного комплекта

| Марка, поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрооборудование |  |  |  |
| 1 |  | Шкаф управления ШУ5102-13В2В | 2 |  |  |
|  |  | Изделия заводов ГЭМ |  |  |  |
| 2 |  | Секция прямая У2132, =3000 | 5 |  | Шинопровод ШМА73 1600А |
| 3 |  | Стойка напольная К882-2 | 6 |  |  |
| 4 |  | Струбцина УСЭК 66У1 | 4 |  | Изделия ГЭМ |
|  |  | Конструкции |  |  |  |
| 5 | 5.407-000.2.30 | Подвес для крепления шинопровода к перекрытию | 4 |  | поз.5 и 6 изделия МЭЗ |
|  |  | Детали |  |  |  |
| 6 7 | 5.407-000.2.63 | Скоба Подвеска Уголок Б-63x63x5 ГОСТ 8509-72 ВСт3кп2-1 ГОСТ 535-79* =500 | 5 12 | 2,4 |  |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 535-2005. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 8 |  | Полоса УСЭК К56У1, =300 | 10 | 4,77 |  |
|  |  | Стандартные изделия |  |  |  |
| 9 |  | Контргайка 40 ГОСТ 8968-75 | 25 |  |  |
| 10 |  | Шплинт 5x28 ГОСТ 397-79 | 150 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |
| 11 |  | Шина ШТМ10,00x40,00 ГОСТ 434-78 | 40 | 8,9 | м |
| 12 |  | Провод АПВ1х2,5-660 ГОСТ 6323-79 | 30 |  | м |

Рис.6. Пример выполнения спецификации на чертеже основного комплекта

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сборочные единицы |  |  |
| А3 |  | 1 | 5.407-00.2.40 СБ | Стойка вертикальная |  |  |
| А3 |  | 2 | 5.407-00.2.50 СБ | Основание | 1 |  |
|  |  |  |  | Детали |  |  |
|  |  | 3 |  | Швеллер УСЭК 5.....* =400 | 1 |  |
| _______________ * Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных. |
| А4 |  | 4 |  | Прижим |  |  |
|  |  |  |  | Полоса Б-2 6х100 ГОСТ 103-76* ВСт3кп 2-1 ГОСТ 535-79 =200 | 2 |  |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 103-2006. - Примечание изготовителя базы данных. |
| А4 |  | 5 | 5.407-00.2.121 | Упор | 2 |  |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |
|  |  | 6 |  | Болт М12х25 ГОСТ 7798-70* | 6 |  |
|  |  | 7 |  | Гайка М12 ГОСТ 6915-70* | 6 |  |
|  |  | 8 |  | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | 12 |  |
|  |  |  |  | Прочие изделия |  |  |
|  |  | 9 |  | Шайба стопорная УСЭК 73У1 | 6 |  |
|  |  | 10 |  | Шайба царапающая УСЭК 76У1 | 3 |  |

Рис.7. Пример выполнения спецификации на чертеже конструкции

Опись документов проектной документации к основному комплекту марки ЭМ2

_______________
     * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.8. Пример выполнения описи документов

Рис.9. Пример оформления обложки к папке (сборнику) чертежей основного комплекта

Рис.10. Пример оформления обложки к папке (сборнику) чертежей, прилагаемых к основному комплекту

Рис.11. Пример оформления обложки к папке (сборнику) документов, входящих в состав рабочей документации

|  | Наименование основного комплекта |
| --- | --- |
| Металлургический завод Сталеплавильный цех | Электри- ческая подстан- ция | Силовое электрооборудование | Электри- ческое освещение Верхний свет | Молние- защита |
|  |  | Электро- печь N 1 | Подсобные устройства |  |  |
| Состав рабочей документации | Обозначение документа |
| 1. Основной комплект рабочих чертежей: |  |  |  |  | ЭГ1 |
| Общие данные | ЭП1.1 | ЭМ1.1 | ЭМ2.1 | ЭО1.1 |  |
| Схемы принципиальные | ЭП1.2 | ЭМ1.2 | ЭМ2.2 | ЭО1.2 |  |
| Схемы подключения | ЭП1.3 | ЭМ1.3 | ЭМ2.3 | - |  |
| Кабельный журнал | ЭП1.4 | ЭМ1.4 | ЭМ2.4 | - |  |
| Планы расположения электрооборудования, прокладки кабелей, сети заземления | ЭП1.5 | ЭМ1.5 | ЭМ2.5 | ЭО1.3 |  |
| Планы прокладки магистралей питающей, распределительной сети |  | ЭМ1.6 |  |  |  |
| Чертежи прокладки труб |  | ЭМ1.7 | ЭМ2.6 |  |  |
| Планы прокладки троллейных линий |  | ЭМ1.8 | - |  |  |
| Чертежи установки электрооборудования |  | ЭМ1.9 | ЭМ2.7 |  |  |
| 1.1. Прилагаемые документы: |  |
| Эскизные чертежи общих видов НКУ | ЭП1.Н | ЭМ1.Н | ЭМ2.Н | - | - |
| Схемы принципиальные повторного применения (сборник) | ЭП1.П1 | - | - | - | - |
| Чертежи повторного применения установки электрооборудования (сборник) | ЭП1.П2 | - | - | - | - |
| Задание МЭЗ | ЭП1И | ЭМ1И | ЭМ2И | ЭО1И | ЭГ1И |
| 2. Сметная документация | ЭП1.СМ | ЭМ1.СМ | ЭМ2.СМ | ЭО1.СМ | ЭГ1.СМ |
| 3. Ведомость объемов монтажных и строительных работ | ЭП1.ВР | ЭМ1.ВР | ЭМ2.ВР | ЭО1.ВР | ЭГ1.ВР |
| 4. Ведомости потребности в материалах | ЭП1.ВМ |
| 5. Спецификация оборудования | ЭП1.СО | ЭМ1.СО | ЭМ2.СО | ЭО1.СО | - |
| 6. Опросные листы | ЭП1.ЛО | ЭМ1.ЛО | - | - | - |
| 7. Показатели экономии энергетических и трудовых ресурсов | ЭП1.РП |

Главный инженер проекта                        С.И.Иванов

Составил                                                    Г.И.Славин

Рис.12. Пример выполнения таблицы комплектования рабочей документации

Рис.13. Пример выполнения структурной схемы электроснабжения объекта

Рис.14. Пример выполнения схемы расположения электроустановок и линий электропередачи

Рис.15. Пример выполнения полной схемы (фрагмент)

Рис.16. Пример выполнения плана расположения шкафов КРУ

Рис.17. Пример выполнения схемы размещения устройств релейной защиты и автоматики (фрагмент)

Рис.18. Пример выполнения чертежа размещения молниезащитных устройств  здания

Рис.19. Пример оформления cxeмы подключения

Трубы проложить на отм. -0.100 и концы их вывести на 200 мм над уровнем чистого пола

Рис.20. Пример выполнения плана расположения электрооборудования и прокладки распределительной сети (фрагмент)

Рис.21. Пример выполнения плана прокладки распределительных шинопроводов (фрагмент)

Рис.22. Пример выполнения плана прокладки троллейных линий (фрагмент)

Рис.23. Пример выполнения плана прокладки магистрального шинопровода (фрагмент)

Рис.24. Пример выполнения плана расположения 2КТП