СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

  Строительно-монтажные работы          

МОНТАЖ БАЛКОННЫХ ПЛИТ И ПЕРЕМЫЧЕК

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид плит, перемычек; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектные положения плит и перемычек | То же |  |
| Монтаж балконных плит | Контролировать: |  | Общий журнал работ, журнал сварочных работ |
|  | - установку балконных плит в проектное положение; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - качество выполнения сварочных работ; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - монтаж железобетонных перемычек в проектное положение | Измерительный, каждый элемент |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования (приемки) выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированных плит и перемычек; | Измерительный |  |
|  | - качество выполненных сварочных соединений, замоноличивания стыков; | Технический осмотр |  |
|  | - внешний вид элементов | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, отвес, нивелир, уровень. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

Балконные плиты:

- разность уровней плоскости плиты балкона и пола помещения должна быть не более 80-100 мм;

- уклон балконной плиты от наружной стены - 2%.

Перемычки (СНиП 3.03.01-87 п.7.90, табл.34)

- допускаемые отклонения отметок опорных поверхностей стены - 10 мм;

- величина опирания перемычек на стены - по проекту.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 25697-83*. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия.

ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия.

Перемычки

Значения действительных отклонений геометрических параметров перемычек не должны превышать предельных, указанных в табл.1.

Таблица 1

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина и ширина плиты: |  |
|  | до 2500 | ±6 |
|  | св. 2500 до 4000 | ±8 |
|  | св. 4000 | ±10 |
|  | Ширина и высота перемычки | ±5 |
|  | Положение выступов, выемок и отверстий | 5 |
|  | Положение закладных изделий: |  |
|  | в плоскости перемычки | 5 |
|  | из плоскости перемычки | 3 |
| Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность профиля лицевой поверхности перемычки: |  |
|  | длиной до 2500 на заданной длине 1000 | 3 |
|  | длиной св. 2500 до 4000 на всей длине перемычки | ±3 |
|  | длиной св. 4000 на всей длине перемычки | ±4 |

Устанавливаются следующие категории бетонных поверхностей перемычки:

A3 - нижней и боковых поверхностей;

А7 - остальных поверхностей.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду перемычек - по ГОСТ 13015.0*.

________________

* ГОСТ 13015.0 не действует. Действует ГОСТ 13015-2003 здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

В бетоне перемычек, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением:

- усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм;

- трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных перемычках, ширина которых не должна превышать значений, указанных в проектной документации на эти перемычки.

Балконные плиты

| Отклонения действительных размеров балконных плит от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм: |
| --- |
| по длине для плит длиной: |
| до 2,5 м | ±6 |
| свыше 2,5 до 4,0 м | ±8 |
| свыше 4,0 м | ±10 |
| по ширине и толщине плит | ±5 |
| по толщине для плит толщиной: |  |
| до 100 мм | 3 |
| свыше 100 мм | 5 |
| Отклонения действительных размеров ребер и толщины полки в ребристых плитах, а также размеров выступов, вырезов и отверстий в плитах от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать ±5 мм. Отклонения от номинального положения отверстий и вырезов, указанного в рабочих чертежах, не должны превышать 10 мм. Отклонения от прямолинейности профиля лицевых поверхностей плит на участке длиной 1,6 м не должны превышать 5 мм. Отклонения от плоскостности в угловой точке плиты (относительно плоскости, проведенной через три другие угловые точки) не должны превышать, мм: |
| при длине плит, мм |  |
| до 4 м | 10 |
| свыше 4 м | 10 |
| Разность длин диагоналей лицевых плоскостей плит прямоугольной формы не должна превышать, мм, при длине плит: |
| до 2,5 м | 10 |
| свыше 2,5 до 4,0 м | 13 |
| свыше 4,0 м | 16 |
| Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не должны превышать, мм: |
| в плоскости перемычки | 10 |
| из плоскости перемычки | 5 |
| Требования к толщине защитного слоя бетона, а также предельные отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры - по ГОСТ 13015.0. |

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.2.112, 3.4, 7.26

Балконные плиты и перемычки монтируются одновременно с возведением наружных стен.

Опорные части кладки под сборные железобетонные конструкции должны выполняться из целого кирпича тычковыми рядами.

При монтаже балконных плит необходимо выполнять временные крепления в виде подпорок из бруса. Сразу же необходимо выполнить постоянное крепление в соответствии с требованиями проекта. Металлические закладные детали, скрываемые в кладке, подлежат защите антикоррозионным покрытием.

На сварку арматуры, закладных частей и на заделку балконных плит должны составляться акты освидетельствования скрытых работ.