ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на монтаж фасадов из трёхслойных сэндвич-панелей

ЗАКАЗЧИК ООО "ЦЗМП"

ДОГОВОР 19/10-П от 27.10.2010

шифр 19/10-П-ППР5

Исполнительный директор С.Г.Трушкина

Ответственный исполнитель Ю.А.Корытов

ВВЕДЕНИЕ

Проект производства работ является основным организационно-технологическим документом на монтаж фасадов из трёхслойных сэндвич-панелей при строительстве или реконструкции гражданских, сельских и промышленных зданий.

Проект производства работ содержит мероприятия по организации работ с использованием современной технологии, с применением высокопроизводительных средств механизации, способствующих обеспечению высокого уровня качества, сокращению сроков и себестоимости работ.

Наличие и использование проекта во многом предопределяет конкурентоспособность строительной организации. Проект используется в качестве одного из документов, подтверждающих готовность строительной организации к производству монтажных работ, а также при сертификации системы качества строительной организации.

Настоящий проект производства работ является типовым, который может быть использован напрямую, а также послужить основой для разработки индивидуального проекта, с учётом местных условий.

Проект производства работ на монтаж фасадов из трёхслойных сэндвич-панелей разработан на основании Технического задания (см. приложение к ППР) и рабочих чертежей на узлы фасада из трёхслойных сэндвич-панелей.

Монтаж панелей осуществляется с внешней стороны здания при использовании передвижных или стационарных строительных лесов, автогидроподъёмников, автовышек. Для подачи панелей на монтажный горизонт применяют, как правило, стреловые краны.

В проекте приведены положения по организации и технологии производства работ, изложены требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда.

При разработке проекта учтены результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов строительной отрасли, а также производственный опыт строительных организаций и фирм.

При разработке проекта использованы нормативные, методические и справочные документы, основные из которых указаны в разделе 2 "Ведомость использованных документов".

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЁХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Стеновые трёхслойные сэндвич-панели используются в качестве ограждающих панелей, то есть предназначены для устройства, утепления и облицовки стен зданий.

Стеновая трёхслойная сэндвич-панель представляет собой конструкцию, состоящую:

- сердечник из минераловатных или пенополистирольных плит,

- стальная облицовка с двух сторон, имеющая полимерное покрытие,

- полиуретановый двухкомпонентный клей, соединяющий сердечник и слои облицовки.

Стальная облицовка панелей имеет следующие варианты профилирования: гладкая, трапециевидная, волна, накатка. В качестве сырья для облицовки используется холоднокатаная горячеоцинкованная сталь толщиной до 0,7 мм с различными видами полимерных покрытий.

Возможны комбинации видов и покрытий наружных и внутренних облицовок.

Стеновые трёхслойные сэндвич-панели могут быть с открытым МП ТСП-Z и закрытым МП ТСП-S вариантом крепления (листы 8, 9).

Основные размеры сэндвич-панелей МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ приведены ниже в таблице.

| Условное обозначение | Тип замка | Толщина, мм | Ширина рабочая, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ТСП-Z | Z-LOCK | 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250 | 1000, 1160, 1190 | от 2 до 14 |
| МП ТСП-S | SECRET-FIX | 50, 80, 100, 120, 150 | 1000 или 1095 |  |

Фасонные детали - конструктивные элементы, предназначенные для оформления оконных (дверных) и других примыканий, цоколя.

В качестве крепёжных деталей применяют самонарезающие винты и анкеры (дюбели).

Для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям (колоннам, ригелям) применяют самонарезающие винты диаметром 5,5 мм, длину которых выбирают по следующей таблице в зависимости от толщины панелей:

| Толщина панели, мм | Минимальная длина винта, мм |
| --- | --- |
|  | панель МП ТСП-Z | панель МП ТСП-S |
| 50 | 85 | 61 |
| 80 | 105 | 91 |
| 100 | 135 | 111 |
| 120 | 155 | 131 |
| 150 | 185 | 161 |
| 200 | 235 | - |
| 250 | 285 | - |

Для крепления сэндвич-панелей к железобетонным конструкциям (колоннам) применяют пружинные анкеры диаметром 4,8 и 6,3 мм, длину которых выбирают по следующей таблице в зависимости от толщины панелей:

| Толщина панели, мм | Минимальная длина винта, мм |
| --- | --- |
|  | панель МП ТСП-Z | панель МП ТСП-S |
| 50 | 4,8х89 | 4,8х76 |
| 80 | 4,8х115 | 4,8х89 |
| 100 | 4,8х140 | 4,8х102 |
| 120 | 4,8х152 | 4,8х127 |
| 150 | 6,3х191 | 6,3х165 |
| 200 | 6,3х254 | - |
| 250 | 6,3х292 | - |

Монтаж фасада из трёхслойных сэндвич-панелей выполняется по рабочему проекту для конкретного здания, который отражает его объёмно-планировочные и конструктивные особенности, и по настоящему проекту производства работ. В состав работ, рассматриваемых проектом производства работ, входят подготовительные работы, в частности, установка башенного крана и основные работы - монтаж фасада из трёхслойных сэндвич-панелей.

Монтажные работы выполняются при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 30 °С, несколькими захватками в одну или в две смены. В смену могут работать одновременно несколько бригад (звеньев) монтажников, каждая на своей вертикальной захватке, по 3-4 человека в каждой бригаде (звене). При разработке проекта принято:

- колонны здания - из стального проката или железобетонные;

- фасад здания имеет оконные (дверные) проемы, цоколь, карнизы.

Для устройства фасада из трёхслойных сэндвич-панелей используются следующие материалы. Стеновые трёхслойные сэндвич-панели типов МП ТСП-Z и МП ТСП-S. Фасонные детали - из стального листа толщиной до 2,0 мм, оцинкованные, с полимерным покрытием. Уплотнители и герметики стыков трёхслойных сэндвич-панелей.

Трёхслойная стеновая сэндвич-панель МП ТСП-Z
(для вертикального и горизонтального расположения панелей)

Наружная облицовка

Трёхслойная стеновая сэндвич-панель МП ТСП-S
(для горизонтального расположения панелей)

Наружная облицовка

2. ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СНиП 3.01.04-87* | Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Изменения (И-1-88). |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции. |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95). |
| ГОСТ 12.1.019-79 | Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. |

_______________
     * Взамен действует ГОСТ Р 12.1.019-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 12.4.026-2001 | ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. |
| СП 12-136-2002 | Свод правил. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР. |
| ПОТ Р М-012-2000 | Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. Постановление Минтруда и социального развития. |
| ППБ-01-93** | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены ГУ ГПС МВД России.* |

________________               
      * ППБ-01-93   не действуют. Взамен действуют ППБ-01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1.1 До начала монтажных работ производят планировку площадки, прокладывают временные дороги и площадки для проезда и стоянки панелевозов во время разгрузки. В местах разгрузки панелевозов у возводимого фасада при сквозном проезде устраивают уширение дороги до 9 м и длиной 20-30 м с твёрдым покрытием, например, из сборных железобетонных плит, а при отсутствии сквозного проезда - дополнительную площадку для разворота и стоянки панелевозов.

3.1.2 Площадка для монтажных работ освобождается от строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора и ограждается согласно требованиям СНиП 12-03-2001. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78; устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2001.

План площадки для монтажных работ приводят в проекте производства работ на листах, как правило, формата А2 (420х594 мм) или А3 (297х420 мм).

На листе 12 приведен в качестве примера фрагмент площадки для монтажных работ с установкой лесов. Условными обозначениями по  РД-11-06-2007 показаны леса, граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов , временное ограждение зоны монтажа.

Установка лесов производится в соответствии с инструкциями предприятий- изготовителей лесов. Для возможности монтажа сэндвич-панелей расстояние от лесов до плоскости крепления сэндвич-панелей на колоннах, прогонах, ригелях должно быть увеличено со 150 до 300 мм.

Площадка для монтажных работ с установкой лесов
(фрагмент)

Условные обозначения:

несущие наружные конструкции (колонны и балки)

строительные леса

граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов

временное ограждение зоны монтажа панелей

Граница опасной зоны устанавливается расчётом по  РД-11-06-2007 в зависимости от высоты лесов.

3.1.3 На монтажной площадке устанавливают инвентарные мобильные помещения:

- неотапливаемый материально-технический склад для хранения панелей, фасонных деталей и крепежных элементов,

- мастерская для проведения подгоночных работ в построечных условиях.

3.1.4 В мастерской производятся следующие работы:

- раскрой и резка сэндвич-панелей,

- комплектация и подгонка фасонных деталей.

Резка стальной облицовки сэндвич-панелей выполняется лобзиками, циркульными пилами, ручными ножовками с мелким зубом, утеплителя - специальными ножами. Стальную стружку следует немедленно удалять, чтобы она не повредила облицовочной поверхности панели.

Для резки панелей, фасонных и крепёжных элементов не следует применять абразивные круги.

Сварочные работы и механические работы, связанные с резанием и шлифованием абразивными кругами, производят на таком расстоянии от панелей, чтобы не повредить облицовочной поверхности панели.

3.1.5 Временное хранение трёхслойных сэндвич-панелей осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей водонепроницаемость пакета, на закрытом складе (под навесом), защищающим от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли. Склад должен быть закрытым, сухим, с твердым покрытием пола.

Временное хранение трёхслойных сэндвич-панелей в заводской упаковке может быть организовано на открытой площадке при соблюдении следующих условий:

- площадка обустраивается с уклоном в сторону дренажа воды и отвода талых вод,

- пакеты укладывают в штабель высотой не более 2,4 м на деревянных брусках толщиной не менее 10 см, с шагом 1-1,5 м,

- пакеты зачехляют водозащитным материалом, например, брезентом так, чтобы низ пакетов остался открытым и под пакетами возникла циркуляция воздуха.

Временное хранение и укладка сэндвич-панелей производится с учётом очерёдности их монтажа.

3.1.6 Грузоподъемные операции с сэндвич-панелями производят с использованием специальных съёмных грузозахватных приспособлений, исключающих повреждение панелей:

- текстильных ленточных строп (полотенец),

- вакуумных захватов, навешиваемых на траверсы,

- механических захватов-струбцин.

3.1.7 До начала работ по монтажу фасада здания должны быть полностью закончены все работы подготовительного периода, нулевого цикла и возведены несущие стальные (железобетонные) конструкции здания.

В составе подготовительных работ на монтажной площадке производится осмотр строительных лесов, средств механизации, инструмента, оценка комплектности, технического состояния и готовности к работе.

Техническое освидетельствование съемных грузозахватных приспособлений производится до ввода их в эксплуатацию и в процессе эксплуатации согласно ПБ 10-382-00 и МДС 12-31.2007.

3.1.8 Производится геодезическая проверка точности несущих конструкций фасада здания, определяются высотные отметки маяков для установки панелей, наносятся установочные риски для монтажа панелей.

Площадь фасада здания разбивается на захватки, в пределах которых выполняются работы разными бригадами (звеньями) монтажников.

3.1.9 В зоне действия стрелового крана, с учетом монтажа сэндвич-панелей с транспортных средств ("с колёс"), организуется площадка для размещения:

- склада-пирамиды для хранения, в случае надобности, запаса сэндвич-панелей и пакетов с фасонными элементами до 10% сменной потребности;

- контейнеров с монтажными приспособлениями, ларей с инструментом, с крепёжными деталями, с герметиками и утеплителями;

- площадка для хранения грузозахватных приспособлений.

3.1.10 Проверяется наличие проектной документации, проектов производства работ, инструкций и нормативных документов, журнала монтажных работ с разделом по контролю качества работ и технике безопасности, с актами на скрытые работы.

Должны быть оформлены приказы на ответственных лиц за безопасное производство работ краном, за исправное состояние съемных грузозахватных приспособлений и тары.

3.1.11 До начала монтажных работ на захватке должны быть:

- организованы рабочие места монтажников, размещены монтажные приспособления, установлены контейнеры для фасонных деталей, герметиков и утеплителя, общестроительных материалов, инвентаря, инструмента;

- временно ограждена опасная зона и установлены страховочные приспособления.

Освещение рабочих мест обеспечивается прожекторами, установленными на прожекторных вышках.

3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

3.2.1. Производство монтажных работ

Монтажные работы производятся как последовательными, так и параллельными технологическими потоками.

При работе в дождливую погоду следует принять меры по укрытию панелей от дождя, чтобы исключить намокание открытых участков утеплителя. С учётом свойств уплотняющих и герметизирующих материалов (пластичности, эластичности, адгезионной способности) наиболее благоприятный для работы интервал температуры окружающего воздуха составляет от 0 до +30 °С.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

- подготовка мест для монтажа трёхслойных сэндвич-панелей,

- установка трёхслойных сэндвич-панелей в проектное положение,

- крепление трёхслойных сэндвич-панелей,

- монтаж фасонных элементов трёхслойных сэндвич-панелей.

Ниже приводится технология монтажа фасада на примерах основных деталей и узлов. Монтаж других деталей и узлов производится аналогично.

3.2.2 Подготовка мест для монтажа трехслойных сэндвич-панелей

Перед началом монтажа панелей необходимо завершить работы по монтажу каркаса здания, проверить на соответствие проекту горизонтальность, вертикальность, параллельность, плоскостность мест монтажа панелей.

При подготовке мест для монтажа панелей на стальных колоннах, балках, ригелях, прогонах следует нанести антикоррозионное лакокрасочное покрытие на места примыкания и контакта.

При подготовке мест для монтажа панелей на железобетонных колоннах следует произвести осмотр мест, удаление натёков бетона и раствора, чистку поверхности от грязи и пыли.

Производится окончательная нивелировка с разметкой точек низа панелей на всех колоннах.

Производится разметка верха и низа панелей по оконным, дверным, воротным ригелям и верха панелей под кровлей с учётом монтажного размера панелей 1160 мм (1000, 1195 мм в зависимости от вида панели), зазора между панелями и замка.

3.2.3 Установка трёхслойных сэндвич-панелей в проектное положение

Строповка панелей производится на специальной площадке, находящейся в непосредственной близости от монтажной захватки.

Строповка панели при горизонтальной и вертикальной раскладке выполняется двухветвевым стропом с помощью вакуумных захватов (листы 19, 20).

Для подстраховки вакуумного механизма захват снабжают страховочным ремнём из текстильной ткани, который надевают на панель. В местах установки захватов с поверхности панели удаляется защитная полиэтиленовая плёнка, поверхность панели очищается от грязи и пыли, а в зимний период также от наледи и снега.

Строповка панели выполняется также с помощью зажима-струбцины (лист 20).

Присоединяют зажимы-струбцины к панели на расстоянии 1/4-1/5 длины от торцов. Центр прижимной пластины располагают не ближе 150 мм от края панели. Для стабилизации панели на крюке при перемещении её к месту монтажа к краям панели присоединяют (привязывают) оттяжки из капронового троса длиной 6 м.

Поднимают и перемещают монтируемые панели плавно, без рывков, раскачивания и вращения. Подъем панели осуществляют в два приема: сначала на высоту 20-30 см, а дальнейший подъем - после проверки надежности строповки.

Не допускаются толчки и удары монтируемой панели по другим ранее установленным конструкциям.

Поданные к месту установки панели принимают на высоте не более 1 м, затем опускают до высоты 30 см и устанавливают в проектное положение.

Устанавливают панели непосредственно на опорные места по принятым ориентирам (рискам и др.) в соответствии с допусками, принятыми в проекте. Освобождают от крюка монтажного крана панель после её надежного постоянного или временного закрепления с помощью монтажной оснастки (кондуктора, подкосов и распорок со струбцинами и т.п.).

До окончательного закрепления следует проверить правильность установки панели и привести её в проектное положение.

Освобождают установленную панель от временных креплений только после постоянного их закрепления, предусмотренного проектом.

При подъёме и перемещении панели следует следить за тем, чтобы исключить значительные прогибы панели и деформации замков. Перемещение панели осуществляется при наименьшей скорости крюка, без совмещения рабочих движений крана, плавно и без рывков, чтобы не допустить вмятин и других деформаций на поверхности облицовок панелей.

Установка сэндвич-панелей производится снизу вверх, поярусно. Между ярусами предусматривается компенсационный шов - 20 мм.

Схема строповки вакуумным захватом
(при вертикальной раскладке сэндвич-панелей)

Схема строповки вакуумным захватом
(при горизонтальной раскладке сэндвич-панелей)

Схема строповки панелей захватом-струбциной

3.2.4 Крепление трёхслойных сэндвич-панелей (24, 25, 26)

А. Крепление к стальным конструкциям панелей с замком Z-Lock в вертикальном положении

Панели обычно устанавливают гребнем вперёд - "шип в паз", но возможна также обратная установка "паз в шип".

Установка и крепление панелей начинается с угла здания. После выверки вертикальности панель прижимается к прогонам и закрепляется самонарезающими винтами, диаметр и длина которых зависят от типа прогонов, а также от типа и толщины панелей (см. таблицу в разделе 1). Самонарезающие винты устанавливают в горизонте панелей с шагом 400 мм или 3 штуки в ряд. Крепление винтов начинают с верхнего торца панели и продолжают крепление к прогонам от верхнего ряда к нижним. Не следует оставлять незакреплённым верх панели при перерывах в работе, так как это может привести к её поломке. При затяжке винтов с уплотнительной шайбой (ЭПДМ-прокладкой) следует следить за усилием затяжки и деформацией шайбы. Усилие затяжки должно быть таким, чтобы шайба прижималась к листу, но была плоской. При слабой затяжке шайба не деформирована, а при тугой затяжке - деформирована в обратную сторону.

Для снижения воздухопроницаемости через стыки ограждающей конструкции и снижения звуковой вибрации панелей к наружным поверхностям балок, ригелей и стеновых прогонов крепится терморазделяющая полоса УПТП.

Перед монтажом следующей панели в замок типа "паз" смонтированной панели наносится уплотняющий герметик для наружных работ или герметизирующий бутилкаучуковый шнур диаметром 8 мм, или уплотнитель ТСП сечением 8х3 мм. Замок уплотняется с внутренней стороны стены.

Следующая панель вставляется в замок ранее смонтированной панели, проверяется вертикальность панели, плотность соединения по продольным кромкам, крепление её производится аналогично предыдущей.

Неплотности и щели между панелям не допускаются. Торцевые швы панелей уплотняются с использованием минеральной ваты.

Б. Крепление к стальным конструкциям панелей с замками Z-Lock и Secret-fix в горизонтальном положении

На каркасные элементы здания (колонны, прогоны) в местах прилегания и контакта панелей приклеивается, как и при вертикальном монтаже, терморазделяющая полоса УПТП.

Установку и крепление панелей начинают с угла здания.

Панель с замком Z-Lock устанавливается на цоколь пазом вниз. После выверки горизонтальности панель прижимается к колоннам и закрепляется самонарезающими винтами, диаметр и длина которых зависит от типа колонн, а также от типа и толщины панелей. Самонарезающие винты устанавливают в горизонте панелей с шагом 400 мм или 3 штуки в ряд.

Сэндвич-панель с замком Secret-fix крепится к конструкциям с помощью скоб замка Secret-fix по верхнему гребню панелей (по 2 метиза на скобу).

Следующую панель с предварительно нанесённым герметиком в замках "паз" устанавливают на предыдущую панель "паз в шип" и крепят аналогично предыдущей панели.

Производится уплотнение вертикальных стыков с использованием минераловатного утеплителя и монтажной пены. Стыки закрываю нащельниками согласно проекту.

В. Крепление к железобетонным конструкциям трехслойных сэндвич-панелей

Крепление панелей выполняется с помощью пружинных анкеров "Spike" компании SFS intec (Швейцария). Используются анкеры диаметром 4,8 или 6,3 мм и уплотнительных шайб с ЭПДМ-прокладками с диаметрами, соответственно, 14 и 19 мм. Диаметр и длина анкеров подбирается в зависимости от типа и толщины панелей (см. таблицу в разделе 1).

Для установки и крепления анкера через панель в бетоне колонны просверливается отверстие диаметром 4,8 или 6,3 мм. При этом заглубление анкера в бетон должно быть не менее 32 мм для диаметра 4,8 мм и 38 мм для диаметра 6,3 мм, а глубина отверстия - на 20 мм больше. Для сверления отверстий используют буры с рабочей длиной 100, 250 и 300 мм, с алмазной режущей кромкой.

Монтаж вертикально расположенных панелей с замком Z-LOCK

Монтаж горизонтально расположенных панелей с замком SECRET FIX и Z-LOCK

________________

* Уплотнение внешнего стыка при горизонтальном расположении ТСП необходимо в следующих случаях: на высоте более 20 м от земли, в условиях неблагоприятного климата (влажный, морской), в ветровых районах V и более, в холодильных камерах.

Монтаж узла стыка сэндвич-панелей при креплении к прогонам

Вертикальное расположение панелей с замком Z-LOCK

| Вариант 1 (для стенового ограждения до 12 м) | Вариант 2 (для стенового ограждения на высоте более 12 м) |
| --- | --- |

Горизонтальное расположение панелей с замком SECRET FIX

1. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z

1*. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-S

2. Стыковочный элемент ФИ 11, 0,5 мм

3. Стыковочный элемент ФИ 12, 0,5 мм

4. Саморез 5,5x с ЭПДМ-прокладкой

5. Саморез 4,2x16 с пресс-шайбой, шаг 300 мм

6. Уплотнитель терморазделяющая полоса

7. Герметик силиконовый

8. Минеральная или стекловата легких марок

9. Металлический стеновой прогон

10. Опорный элемент, сталь толщиной не менее 4 мм (по проекту)

11. Стыковочный элемент ФИ49, 0,5 мм

12. Стыковочный элемент ФИ50, 0,5 мм

13. Скоба замка SECRET FIX

Монтаж узла стыка сэндвич-панелей при креплении к колоннам

Горизонтальное расположение с замком Z-LOCK

| Вариант 1 (на металлической колонне) | Вариант 2 (на железобетонной колонне) |
| --- | --- |
| Вариант 3 (на железобетонной колонне) |

1. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z

2. Стыковочный элемент ФИ 11, 0,5 мм

3. Саморез 5,5x с ЭПДМ-прокладкой, шаг 400 мм

4. Саморез 4,2x16 с пресс-шайбой, шаг 300 мм

5. Уплотнитель терморазделяющая полоса

6. Герметик силиконовый

7. Минеральная или стекловата легких марок

8. Металлическая стойка или колонна

9. Дюбель, шаг 600 мм

10. Профиль оцинкованный ФИУ 5, 2,0 мм

11. Железобетонная колонна

12. Угловой элемент, сталь толщиной не менее 4 мм (по проекту)

3.2.5 Монтаж фасонных элементов трехслойных сэндвич-панелей (28, 29, 30, 31, 32)

Фасонные элементы - цокольные, угловые, обрамления проёмов и другие устанавливают внахлёст с герметизацией стыка в соответствии с конструктивными решениями монтажных углов. Нахлёст должен составлять для горизонтальных элементов не менее 50 мм, а для вертикальных - от 80 до 100 мм. Очерёдность монтажа должна быть такой, чтобы обеспечить герметичность оформляемых узлов. Установку фасонных элементов ведут обычно от низа (цоколя) здания до конька кровли. Подгонку фасонных элементов, их обрезку и подрезку, производят при необходимости по месту. Фасонные элементы уплотняют герметиком для наружных работ по плоскостям примыкания к панелям. Пропуски и щели при этом не допускаются.

Крепят фасонные элементы к панелям с наружной стороны здания при помощи самонарезающих винтов 4,8х28 мм с ЭПДМ-прокладкой или комбинированных заклёпок 3,2х8 мм.

При необходимости крепления фасонных элементов непосредственно к металлоконструкциям применяют самонарезающие винты 5,5х32 мм или 5,5х19 мм с ЭПДМ-прокладкой (для крепления к металлоконструкциям с толщиной полки до 14 мм или до 5 мм соответственно) без предварительного засверливания.

Монтаж цоколя

| Вертикальное расположение панелей с замком Z-LOCK | Горизонтальное расположение панелей с замком SECRET |
| --- | --- |

1. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z, МП ТСП-S

2. Отлив цоколя нижний ФИ 2х, 0,5 мм

3. Отлив цоколя верхний ФИ 1х, 0,5 мм

4. Опорный элемент цоколя ФИУ 1, 2,0 мм

5. Саморез 5,5x с ЭПДМ-прокладкой, шаг 400 мм

6. Саморез 4,2x16 с пресс-шайбой, шаг 300 мм

7. Дюбель

8. Анкерный дюбель 08x80 с шестигранной головкой (по проекту)

9. Уплотнитель терморазделяющая полоса

10. Герметик силиконовый

11. Минеральная или стекловата легких марок

12. Цоколь

13. Опорный элемент цоколя ФИУ 3х, 2,0 мм

14. Отлив цоколя ФИ 4х, 0,5 мм

15. Профиль оцинкованный ФИУ 5, 2,0 мм

Монтаж наружного угла на стальной колонне

Горизонтальное расположение панелей с замком Z-LOCK

Горизонтальное расположение панелей с замком SECRET FIX

1. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z, МП ТСП-S

2. Угловой элемент ФИ 10х, 0,5 мм

3. Саморез 4,2x16 с пресс-шайбой, шаг 300 мм

4. Саморез 5,5x с ЭПДМ-прокладкой (для МП ТСП-Z), шаг 400 мм

5. Уплотнитель терморазделяющая полоса

6. Герметик силиконовый

7. Минеральная или стекловата легких марок

8. Металлическая колонна

9. Полоса стальная, 4,0 мм (по проекту)

10. Скоба замка SECRET FIX

11. Угловой элемент ФИ 44х, 0,5 мм

Монтаж наружного угла на железобетонной колонне

Горизонтальное расположение панелей с замком Z-LOCK

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |

1. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z

2. Угловой элемент ФИ 10x, 0,5 мм

3. Саморез 4,2x16 с пресс-шайбой, шаг 300 мм

4. Саморез 5,5x с ЭПДМ-прокладкой, шаг 400 мм

5. Железобетонная колонна

6. Герметик силиконовый

7. Минеральная или стекловата легких марок

8. Дюбель, шаг по проекту

9. Полоса стальная, 4,0 мм (по проекту)

10. Уплотнитель терморазделяющая полоса

11. Профиль оцинкованный ФИУ 5, 2,0 мм

Монтаж оконного проёма при вертикальном расположении панелей
(вертикальный разрез)

1. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z

2. Оконное обрамление ФИ 16х, 0,5 мм

3. Отлив оконный ФИ 17, 0,5 мм

4. Обрамление проема ФИУ 4хх1250, 2,0 мм

5. Саморез 4,2x16 с пресс-шайбой, шаг 300 мм

6. Саморез 4,2x76, шаг 500 мм

7. Герметик силиконовый

8. Саморез 5,5x32 (5,5x19) с ЭПДМ-прокладкой

9. Монтажная пена

10. Оконный блок

Монтаж оконного проёма при горизонтальном расположении панелей
(вертикальный разрез)

1. Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z

2. Оконное обрамление ФИ 16х, 0,5 мм

3. Отлив оконный ФИ 17, 0,5 мм

4. Обрамление проема ФИУ 4х, 2,0 мм

5. Саморез 4,2x16 с пресс-шайбой, шаг 300 мм

6. Саморез 4,2x76, шаг 500 мм

7. Герметик силиконовый

8. Саморез 5,5x32 (5,5x19) с ЭПДМ-прокладкой

9. Минеральная или стекловата легких марок

10. Монтажная пена

11. Оконный блок

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКА РАБОТ

4.1 Качество монтажа фасада обеспечивается текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж несущих конструкций).

4.2 В процессе подготовки монтажных работ проверяют:

- готовность конструктивных элементов фасада и мест крепления сэндвич-панелей, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;

- качество сэндвич-панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов).

4.3 В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:

- точность разметки фасада;

- правильность укладки, точность и прочность крепления сэндвич-панелей;

- правильность устройства фасонных элементов - примыканий и обрамлений углов и проёмов фасада, соответствие угла в градусах наклона цокольного водоотлива проектному.

4.4 При приёмке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проёмов окон, цоколя здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.

4.5 Приёмка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ. Качество оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик смонтированного фасада проектным, указанным в рабочей документации проекта. К акту прилагаются акты освидетельствования скрытых работ (по пункту 4.1).

4.6 Контролируемые параметры и элементы, способы их измерения и оценки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Контролируемые параметры

| N п/п | Технологические процессы и операции | Контролируемый параметр, элемент | Допускаемое значение, требования | Способ контроля и инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. РАЗМЕТКА ФАСАДА |
| 1.1 | Разметка крайних точек горизонтальной линии фасада | Точность разметки | ±2,0 мм | Нивелир |
| 1.2 | Разметка крайних точек вертикальной линии фасада | Точность разметки | ±2,0 мм | Теодолит |
|  |  | Чистота отверстия | Отсутствие пыли | Визуально |
| 2. МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
| 2.1 | Входной контроль сэндвич-панелей | Отклонение линейных размеров от проектных | По толщине: ±2,0 мм для панелей толщиной от 50 до 120 мм, ±3,0 мм для панелей толщиной 150-250 мм. По ширине ±1,5 мм. По длине: ±3,0 мм для панелей длиной до 6 м, ±5,0 мм для панелей до 14 м. Разность длин диагоналей ±2,5,0* м | Штангенциркуль, линейка |
|  |  | Отклонение от прямолинейности | Не более 0,5 мм на 1 м длины, но не более 5 мм на всю длину | Уровень, рулетка |
|  |  | Смещение продольных кромок металлических облицовок панели относительно друг друга | Не более 1,5 мм | Рулетка, шаблон |
|  |  | Волнистость или вмятины на плоских участках панели | Не более 2 мм на длине 1 м | Рулетка, шаблон |
|  |  | Внешний вид | Отсутствие механических повреждений видовых поверхностей | Визуально |
| 2.2 | Крепление панелей | Зазор между панелями по утеплителю | Не более 1 мм | Щуп |
|  |  | Отклонение от номинальной величины зазора | Не более: - для внутренних облицовок - 3 мм, - для наружной облицовки Z-Lock - 3 мм, - для наружной облицовки Secret-fix ±1,5 мм |  |
|  |  | Отклонение плоскости фасада от вертикали | 1/500 высоты фасада, но не более 10° мм | Уровень, рулетка, отвес |
| 3. МОНТАЖ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |
| 3.1 | Точность монтажа | Отклонение от проектных размеров | ±1,0 мм | Уровень, рулетка |
|  |  | Угол цокольного водоотлива | Не менее 100 (или 1:5) | Уровень, шаблон |

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовления базы данных.

4.7 Приемка фасада из сэндвич-панелей производится приёмочной комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика и оформляется подписанием акта о приемке. К акту прилагаются документы:

- проект фасада и проект производства работ;

- документы, удостоверяющие качество панелей, фасонных элементов, уплотнительных материалов и крепёжных деталей;

- акты на скрытые работы;

- журнал производства работ.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ МЕХАНИЗАЦИИ, ИНСТРУМЕНТЕ, ИНВЕНТАРЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

В таблице 2 приведены основные средства механизации, инструмент, инвентарь и приспособления. Вместо указанных в таблице могут быть применены другие средства, имеющие аналогичные технические характеристики.

Таблица 2

| N п/п | Наименование | Тип, марка, ГОСТ, N чертежа, завод-изготовитель | Техническая характеристика | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Леса строительные | Приставные стоечные по ГОСТ 27321-87* | Высота и длина лесов - по паспорту. Нормативная нагрузка - 200 кгс/м | Средство подмащивания для монтажных работ |
| 2. | Автокран | Типа МКА-25 | Высота крюка - 20 м, вылет - 16 м, грузоподъёмность - 2 тс | Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы |
|  | Съёмные грузозахватные приспособления | Вакуумный захват. Механический захват (струбцина) | Грузоподъёмность - 2 тс |  |
| 3. | Отвес, шнур | ОТ 400-1, ГОСТ 7948-80. Шнур капроновый | Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98 м. Длина шнура - 5 м, диаметр 3 мм | Разграничение захваток, проверка вертикальности |
| 4. | Ватерпас | Тип 70-1500 "STABILA" | Длина 1500 мм. Точность измерения 0,5 мм/м | Проверка горизонтальных плоскостей |
| 5. | Лазерный уровень | BL 20 СКБ "Стройприбор" | Точность измерения 0,1 мм/м | Проверка горизонтальных плоскостей |
| 6. | Дрель | Интерскол ДУ 1000-ЭР | Максимальный диаметр сверла (пробойника) 20 мм | Сверление отверстий в колоннах |
| 7. | Рулетка стальная | Р20УЗК, ГОСТ 7502-98 | Длина 20 м. Масса 0,35 кг | Измерение линейных размеров |
| 8. | Отвертка с рычажным наконечником | Отвертка Профи ООО "ИНФОТЕКС" | Реверсивная рычажная | Завинчивание/отвинчивание винтов, болтов |
| 9. | Гайковерт ручной | Типа ИЭ -311 | Момент затяжки 12,5 кгс·м | Завинчивание/отвинчивание гаек, болтов |
| 10. | Электродрель с насадками для завинчивания | Интерскол ДУ-800-ЭР | Потребляемая мощность 800 Вт, максимальный диаметр сверления 20 мм | Сверление отверстий и завинчивание винтов |
| 11. | Клепальные клещи | Типа "ЭНКОР" | Диаметр заклепок до 6 мм | Установка заклепок |
| 12. | Клепальный пистолет аккумуляторный | Типа ERT 130 "RIVETEC" | Сила заклепки 85 кгс, рабочий ход 20 мм. Вес с аккумулятором 2,2 кг | Установка вытяжных заклепок |
| 13. | Ограждения инвентарные участков монтажных работ | ГОСТ 23407-78 | Высота не менее 1,6 м | Безопасность работ |
| 14. | Сетка защитная на леса | Фирмы Апекс, Верт или других фирм | Из полимерных волокон | Защита от падения предметов с высоты лесов |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении монтажных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002 и ГОСТ 12.4.011-89.

Пожарная безопасность на рабочих местах обеспечивается при соблюдении требований ППБ-01-93 и ГОСТ 12.1.004-91.

Электробезопасность на рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001.

6.2 Расположение и конструкция ограждений участка монтажных работ должны соответствовать требованиямГОСТа 23407-78.

При организации участка монтажных работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные зоны.

6.3 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТа 12.4.026-76*. На границе опасных зон ставятся временные защитные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.

________________

* Взамен действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами по ГОСТ Р 50849-96 и канатами страховочными по ГОСТ 12.4.107-82.

Рабочие места и подходы к ним должны быть освещены согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов.

6.4 Складирование материалов и изделий на приобъектном складе осуществляется в соответствии с СНиП 12-03-2001.

6.5 Эксплуатация строительных машин, механизмов, средств малой механизации, осуществляется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 12-03-2001.

6.6 Строительные леса устанавливают по инструкции по монтажу, которая содержится в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.

6.6.1 Леса устанавливают на спланированную утрамбованную поверхность грунта. Горизонтальность лесов должна быть обеспечена устройством специального временного опорного сооружения. Горизонтальность регулируется винтовыми опорами, которыми оборудованы леса.

6.6.2 Вертикальные элементы лесов (стойки и рамы) устанавливают по отвесомеру, а горизонтальные (связи и настил) - по уровнемеру.

6.6.3 Места крепления лесов к стене указаны в конструкторской документации на леса. При совпадении точек крепления с проёмами в стене леса следует крепить к несущим конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи приспособлений и устройств. Не следует крепить леса к карнизам и парапетам.

6.6.4 Леса должны быть оборудованы молниезащитой. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом. На время монтажа и демонтажа лесов электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов обесточивают.

6.6.5 Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов нормативной нагрузкой в течение не менее двух часов проверяется их прочность и устойчивость, надёжность настила и ограждений, заземления.

6.6.6 Леса допускаются к эксплуатации после приёмки комиссией, назначенной руководителем строительной организации, и регистрируются в журнале учёта по ГОСТ 26887.

Леса следует эксплуатировать в соответствии с Инструкцией предприятия-изготовителя и СНиП 12-03. Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров отмечают в упомянутом журнале.

6.7 Погрузочно-разгрузочные работы производятся согласно ГОСТа 12.3.009-76, СНиП 12-03-2001, ПБ-10-382-00, правил ПОТ РМ-007-98.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с использованием автомобильного транспорта, должны дополнительно соблюдаться требования ПОТ Р 0-200-01-95.

Грузовые крюки (стропов, траверс), применяемых при производстве работ, должны быть снабжены предохранительными замками, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. Грузоподъёмность съёмных грузозахватных приспособлений, стропов и траверс должна соответствовать массе поднимаемых грузов.

6.8 Разгрузка панелевозов производится на горизонтальной ровной площадке.

При работе крана машинист крана и монтажник (стропальщик) должны быть обеспечены радиопереговорными устройствами.

6.9 При выполнении монтажных и других работ рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстоянии не менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями. Работы на высоте производятся с использованием страховочных канатов и предохранительных поясов.

6.10 Работы, одновременные с монтажом фасада, могут производиться на разных захватках, расположенных не на одной вертикали, или в разные смены. При монтаже панелей следует выполнять следующие правила:

- очистку панелей от грязи, наледи следует производить на земле до их подъема;

- строповка панелей производится инвентарными стропами, траверсами и грузозахватными приспособлениями заводского изготовления;

- после строповки панель поднимают на высоту 20-30 см, проверяют равномерность натяжения стропов, оценивают безопасность и после этого производят подъем на полную высоту;

- при подъеме панели расстояние между ней и выступающими частями смонтированных конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, а по вертикали - 0,5 м.

Последующие операции монтажники выполняют с соблюдением правил, изложенных в пункте 3.2.3.

6.11 При работе на высоте более 20 м следует обеспечить измерение скорости ветра в наивысшей точке проведения монтажных работ. При скорости ветра более 8 м/с следует остановить работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с личной безопасностью. При скорости ветра более 10,7 м/с необходимо остановить все работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены необходимо, с учётом преобладающего направления ветра, прикрепить смонтированные панели всеми шурупами и винтами.

6.12 Каких-либо особых требований безопасности при монтаже фасадов из трёхслойных сэндвич-панелей не имеется, поэтому проектной разработки вопросов, связанных с обеспечением безопасности монтажных работ, не требуется.

7. СОСТАВ БРИГАДЫ

Работы выполняются бригадой монтажников, оператором стрелового крана и двумя стропальщиками.

Бригада монтажников состоит из четырёх рабочих: монтажник-бригадир, два монтажника и подсобный рабочий. Монтажник-бригадир, наиболее опытный и квалифицированный рабочий, осуществляет по приказу организации руководство работами, координирует выполнение работ, выполняет сам и участвует в выполнении наиболее ответственных операций, контролирует качество работ. Два рабочих-монтажника, имеющие квалификацию монтажника и опыт монтажных работ с трёхслойными сэндвич-панелями, выполняют под руководством бригадира основной объём работ. Подсобный рабочий выполняет по указанию бригадира операции: чистку и подготовку мест монтажа, подноску к месту монтажа инструмента и приспособлений, фасонных элементов, крепёжных деталей и другие не самые ответственные операции. Перечень операций, выполняемых бригадой, приведён в пооперационной карте (лист 44).

Квалификация монтажников должна позволять на основе взаимозаменяемости последовательно и (или) параллельно выполнять все работы (операции) по монтажу фасада.

Трудоёмкость работ по этапам монтажа фасада составляет:

- подготовка мест для монтажа трёхслойных сэндвич-панелей - 8,4 чел.-ч,

- установка трёхслойных сэндвич-панелей в проектное положение - 68,8 чел.-ч,

- крепление трёхслойных сэндвич-панелей - 40,5 чел.-ч,

- монтаж фасонных элементов трёхслойных сэндвич-панелей - 66,8 чел.-ч.

Состав операций работ по этим этапам указан в упомянутой пооперационной карте.

Пооперационная карта на монтаж фасада из трёхслойных сэндвич-панелей

| Наименование операций | Ручные машины, инструмент, приспособления | Исполнители | Описание операций |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка мест для монтажа трёхслойных сэндвич-панелей |
| Чистка мест на поверхности железобетонных колонн для монтажа | Скребки, щетки проволочные | Подсобный рабочий | Чистит поверхность от грязи и брызг бетона |
| Разметка точек расположения сэндвич-панелей | Рулетка, уровень, шнур | Два монтажника, монтажник-бригадир | Производят разметку точек расположения сэндвич-панелей на поверхности железобетонных колонн. Наносят контрастной краской метки с шагом, указанным в проекте |
| Установка трёхслойных сэндвич-панелей в проектное положение |
| Строповка сэндвич-панелей | Специальный мягкий строп. Специальный захват | Стропальщик. | Подготавливает сэндвич-панель к строповке, подводит мягкий строп под панель, замыкает строп. Крепит оттяжки. |
|  |  | Старший стропальщик | Проверяет надёжность строповки, подаёт команды крановщику |
| Подача краном сэндвич-панелей в проектное положение | Стреловой кран | Крановщик. Старший стропальщик. Монтажник-бригадир | Перемещение с оттяжками сэндвич-панели на крюке в вертикальной и горизонтальной плоскостях к месту монтажа |
| Выверка и временное крепление сэндвич-панели | Рулетка, уровень, шнур, шаблон | Два монтажника, монтажник-бригадир | Два монтажника принимают сэндвич- панель, устанавливают в проектное положение, производят временное её закрепление. Монтажник-бригадир осуществляет выверку и контроль положения панели в проектном положении |
| Крепление трёхслойных сэндвич-панелей |
| Завинчивание анкеров в отверстия железобетонной колонны | Электродрель, шуруповерт | Два монтажника, монтажник-бригадир | Два монтажника высверливают отверстия в бетоне, устанавливают пружинные анкеры. Монтажник-бригадир крепит панели анкерами, контролирует качество работы |
| Завинчивание самонарезающих винтов в стальные конструкции | Электродрель, шуруповерт | Два монтажника, монтажник-бригадир. Подсобный рабочий | Два монтажника устанавливают самонарезающие винты. Монтажник-бригадир крепит панели самонарезающими винтами, контролирует качество работы |
| Монтаж фасонных элементов трёхслойных сэндвич-панелей |
| Установка фасонных элементов, обрамлений углов, проёмов, сопряжений | Рулетка, уровень, шнур, шаблон | Два монтажника, монтажник-бригадир | Два монтажника устанавливают фасонные элементы, регулируют, рихтуют. Монтажник-бригадир выверяет их положение, подгоняет их в проектное положение |
| Крепление фасонных элементов, обрамлений углов, проёмов, сопряжений | Электродрель, шуруповерт | Два монтажника, монтажник-бригадир. Подсобный рабочий | Крепят фасонные элементы самонарезающими винтами. Монтажник-бригадир производит окончательную выверку фасонных элементов, контролирует качество работы |

8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Календарный план-график работ по монтажу фасада площадью 100 м при односменной последовательной работе бригады приведён на листе 47. Число часов в рабочую смену принято - 8.

Затраты времени на указанную единицу объёма работ составляют не более 6,5 смен.

Эти затраты времени могут быть значительно сокращены за счёт совмещения работ на конкретном объекте и при работе в две смены.

Календарный план-график работ по монтажу фасада из трёхслойных сэндвич-панелей     
(объем работ - 100 м площади фасада)

Календарный план-график работ по монтажу фасада из трёхслойных сэндвич-панелей* 
(объем работ - 100 м площади фасада)
________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Трудо- ёмкость работ, чел.-ч | Число рабочих | Затраты времени, смены | График работ, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| Подготовка мест для монтажа трехслойных сэндвич-панелей | 8,4 | 3 | 0,35 |  |  |  |  |
| Установка трёхслойных сэндвич-панелей в проектное положение | 68,8 | 4 | 2,2 |  |  |  |  |
| Крепление трёхслойных сэндвич-панелей | 40,5 | 3 | 1,7 |  |  |  |  |
| Монтаж фасонных элементов трёхслойных сэндвич-панелей | 66,8 | 4 | 2,1 |  |  |  |  |