СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Столярные работы

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие паспорта на дверные блоки и требуемых в нем данных; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров; | Измерительный, каждый блок |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение дверного блока; | Измерительный, каждый проем |  |
|  | - точность геометрических параметров дверного проема; | То же |  |
|  | - правильность установки закладных пробок (для монтажа дверных блоков), крепежных устройств и деталей | Технический осмотр, каждого проема |  |
| Установка дверных блоков | Контролировать: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - правильность выполнения предусмотренной проектом изоляции дверных блоков; | Технический осмотр, каждый блок |  |
|  | - установку блока в проектное положение; | То же |  |
|  | - правильность крепления дверного блока; | " |  |
|  | - качество выполнения работ по заполнению теплозвукоизоляционными материалами зазоров и пазух между коробкой и проемом; правильность установки и крепления уплотняющих прокладок; | " |  |
|  | - качество выполнения работ по обналичиванию дверных блоков | Технический осмотр |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактическое положение установленных блоков; | Технический осмотр, каждый блок |  |
|  | - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству выполнения крепления и заполнения теплозвукоизоляционными материалами зазоров и пазух | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Установка дверных блоков, устройство монтажных узлов примыканий дверных блоков к стеновым проемам, должны выполняться в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации. Каждая отдельная партия дверных блоков должна сопровождаться паспортом завода-изготовителя.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 475-78. Двери деревянные. Общие технические условия (с изм.1 и 2).

Двери деревянные

Отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц устанавливают в соответствии с ГОСТ 6449.1-82 и их величины должны обеспечивать отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах не более +2 мм, а для изделий высшей категории качества - не более +1,5 мм.

Предельные отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц, от размеров шиповых соединений и свободных размеров деталей не должны превышать установленных в таблице.

Предельные отклонения от номинальных размеров

| Измеряемый параметр изделия | Интервал номинальных размеров | Отклонение от номинальных размеров |
| --- | --- | --- |
| 1. Сопрягаемые размеры сборочных единиц: |  |  |
| - внутренние размеры коробок | Ширина | +2,00 |
|  | Высота | +2,50 |
| - внешние размеры полотен | Ширина | -2,00 |
|  | Высота | -2,50 |
| 2. Сопрягаемые размеры шиповых соединений: |  |  |
| - ширина проушин | 6-18 | +0,40 |
|  | 18-30 | +0,50 |
| - толщина шипов | 6-18 | ±0,20 |
|  | 18-30 | ±0,25 |
| 3. Свободные размеры: |  |  |
| - детали обвязок | 40-120 | ±0,50 |
| - толщина брусков каркаса и заполнения щитовых дверей | 10-120 | ±0,30 |
| - прочие детали и внешние размеры коробок | До 120 | ±0,80 |
|  | 120-315 | ±1,20 |
|  | 315-1000 | ±2,00 |
|  | 1000-2000 | ±3,00 |
|  | Св. 2000 | ±4,00 |

Двери, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму.

Покоробленность деталей не должна превышать значений предельных отклонений размеров деталей по свободным размерам.

Отклонение дверных полотен от плоскостности не должно превышать 2 мм по высоте, ширине и диагонали.

Отклонение от перпендикулярности сторон дверных полотен не должно превышать 2 мм на 1 м.