СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА ОБОЙНЫХ РАБОТ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.1; 3.7; 3.12; 3.35 -3.40; 3.67

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество подготовки основания | Внешний осмотр | До начала работ | Мастер | При оклейке обоями качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям: поверхности при оклейке обоями должны быть сглажеными, без шероховатости; поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы; раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены; швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом) и оклеены полосами бумаги, марли и т.п.; закончена окраска потолков и выполнены другие малярные работы |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | То же | То же | То же | Материалы, применяемые для обойных работ, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
|  | Температура окружающей среды, влажность воздуха | Термометр, влагомер | То же | То же | Отделочные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, но не менее чем за двое суток до начала работ |
| Обойные работы | Нанесение клеевого состава на поверхность | Визуально | В процессе производства обойных работ | То же | Клеевой состав при огрунтовке поверхности под обои должен наноситься сплошным равномерным слоем, без пропусков и потеков, и выдерживаться до начала загустения. Дополнительный слой клеящей прослойки следует наносить по периметру оконных и дверных проемов, по контуру и в углах отделываемой поверхности полосой шириной 75-80 мм в момент начала загустевания основного слоя |
|  | Оклеивание поверхности бумагой | Визуально | В процессе производства обойных работ | Мастер | При оклеивании оснований бумагой отдельными полосами или листами, расстояние между ними должно быть 10-12 мм |
|  | Наклеивание полотнищ обоев | То же | То же | То же | Приклейку полотнищ бумажных обоев следует выполнять после их набухания и пропитки клеевым составом Обои поверхностной плотностью до 100 Г/мнеобходимо наклеивать внахлестку, 100-120 Г/м и более - впритык При стыковании полотнищ внахлестку оклейку поверхностей обоями необходимо производить в направлении от световых проемов без устройства стыков вертикальных рядов полотнищ на пересечении плоскостей При оклейке поверхностей синтетическими обоями на бумажной или тканевой основе углы стен необходимо оклеивать целым полотнищем. Пятна клея на их поверхности необходимо удалять немедленно Вертикальные кромки смежных полотнищ текстовинита и пленок на тканевой основе должны при наклейке перекрывать по ширине предыдущее полотнища с нахлесткой 3-4 мм. Обрезку перекрывающихся кромок следует производить после полного высыхания клеевой прослойки, и после извлечения кромки дополнительно нанести клей в местах приклейки кромок смежных полотнищ |
|  | Состояние поверхности наклеенных полотнищ обоев | Технический осмотр | После оклейки обоями поверхности | Прораб | При оклейке обоями поверхности должны быть выполнены: с кромками нахлесток полотнищ, обращенных к световым проемам, без теней от них (при наклейке внахлестку); из полотнищ одинакового цвета и оттенков; с точной пригонкой рисунка на стыках. Отступления кромок должны быть не более 0,5 мм (незаметными с расстояния 3 м); воздушные пузыри, пятна, пропуски, доклейки и отслоения, а в местах примыкания к откосам проемов перекосы, морщины, заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т.п. не допускается |