ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на устройство скважин автомобильным краном-манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ-4326 с бурильно-крановой установкой JUNJIN SA-040-C (КМА-4.9)

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Технологическая карта разработана на устройство скважин автомобильным краном-манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ-4326 с бурильно-крановой установкой JUNJIN SA-040-C.

1.2. В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:

- планировка территории;

- геодезическая разбивка мест бурения;

- монтаж установки над местом бурения;

- бурение скважины.

1.3. При производстве буровых работ технологическая карта должна быть привязана к конкретной площадке с учетом используемого бурового оборудования крана-манипулятора, наличия воздушных линий, инженерных сетей и коммуникаций, зданий и сооружений.

1.4. Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

2.1. Буровые работы следует осуществлять в соответствии требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Госстрой России, 2001 г.", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Госстрой России, 2002 г.", Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00. Минтруд России 2001 г., Минэнерго России, 2000 г., Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. ПБ-03-428-02. Ростехнадзор России, 2002 г. и проектов производства работ или технологической карты.

2.2. Пожарную безопасность в местах производства буровых работ следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ГОСТ 12.1.004-91* и других нормативных документов, действующих в строительстве.

2.3. Места производства буровых работ, включая проходы и проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 и СНиП 23-05-95*. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия светильников на работающих.

2.4. Места производства буровых работ должны быть размещены на специально отведенной территории с твердым и ровным покрытием, способным воспринимать наибольшую проектную нагрузку от буровой установки крана. Размеры и покрытие площадок для буровых работ должны соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить знаки: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.

2.5. При производстве буровых работ автокран устанавливают на площадку, выполненную в соответствии с требованиями п.2.4.

Буровые работы должны производиться краном при условии установки его на все выносные опоры (аутригеры).

2.6. Транспортные средства и оборудование, применяемое для буровых работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого грунта.

2.7. При необходимости установки крана-манипулятора на краю откоса котлована или траншеи необходимо соблюдать расстояния, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Наименьшее допустимое расстояние от основания откоса выемки или траншеи до ближайших опор машины (СНиП 12-03-2001)

| Глубина выемки, м | Грунт не насыпной |
| --- | --- |
|  | песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
|  | Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м |
| 1 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
| 3 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
| 5 | 6,00 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

2.8. Установка и работа автомобильного крана на расстоянии ближе 30 м от линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В должна производиться по наряду-допуску и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ кранами. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно расписаться в наряде-допуске и обеспечить выполнение указанных в нем безопасных условий работы. Работы производятся только при наличии письменного разрешения организации-владельца линии электропередачи (ЛЭП).

Согласно ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" охранной зоной воздушной линии электропередачи (ВЛ) и воздушных линий связи является зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:

| для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС | 2 |
| --- | --- |
| для ВЛ от 1 до 20 кВ включительно | 10 |
| для ВЛ 35 кВ | 15 |
| для ВЛ 110 кВ | 20 |
| для ВЛ 150, 220 кВ | 25 |
| для ВЛ 330, 400, 500 кВ | 30 |
| для ВЛ 750 кВ | 40 |
| для ВЛ 1150 кВ (постоянный ток) | 55 |

При установке и работе крана в охранной зоне ЛЭП следует строго соблюдать порядок, установленный ст.9.5.17 ПБ 10-382-00* "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора России.

________________

* ПБ 10-382-00* не действуют. - Примечание изготовителя базы данных.

2.9. При установке автомобильного крана и применении транспортных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:

1) Расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, а также от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в т.ч. и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, должно быть не менее указанного в таблице 2 согласноСНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и ГОСТ 12.1.051-90 "ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В".

2) Корпус машины, при установке непосредственно на грунте должна быть заземлена при помощи инвентарного переносного заземления.

Таблица 2 - Минимальные расстояния приближения машин к ЛЭП (СНиП 12-03-2001)

| Напряжение воздушной линии электропередачи, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | минимальное | минимально измеряемое техническими средствами |
| До 1 | 1,5 | 1,5 |
| Свыше 1 до 20 | 2,0 | 2,0 |
| Свыше 20 до 35 | 2,0 | 2,0 |
| Свыше 35 до 110 | 3,0 | 4,0 |
| Свыше 110 до 220 | 4,0 | 5,0 |
| Свыше 220 до 400 | 5,0 | 7,0 |
| Свыше 400 до 750 | 9,0 | 10,0 |
| Свыше 750 до 1150 | 10,0 | 11,0 |

2.10. Разрешение на пуск в работу автомобильного крана после перестановки его на новый объект выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, назначенным приказом владельца крана, на основании результатов проверки состояния крана и обеспечения безопасных условий его работы с записью в вахтенном журнале.

2.11. На рабочей площадке в каждой смене должно быть назначено приказом руководителя организации лицо, ответственное за безопасное производство работ с кранами, из числа мастеров, прорабов, начальников цехов, участков. На складах материалов и других участках работы в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, по согласованию с региональными органами Ростехнадзора России могут быть назначены заведующие складами, бригадиры.

2.12. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, обязано:

- проверить исправность бурового оборудования;

- организовать ведение работ кранами в соответствии с правилами безопасности, техническими условиями, настоящей технологической картой и регламентами;

- инструктировать машинистов кранов и по безопасному выполнению предстоящей работы, обращая внимание на опасные факторы, особые условия на месте ведения работ, недопущение перегрузки крана;

- указывать машинистам кранов место установки кранов для работы вблизи линий электропередачи и выдавать разрешение на работу с записью в вахтенном журнале;

- не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных нормативными документами и настоящей картой;

- обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и средствами для безопасного производства работ кранами при бурении;

- разъяснять значение подаваемых сигналов до начала бурения;

- следить за выполнением машинистами кранов производственных инструкций, проектов производства работ, технологических карт и регламентов.

2.13. На территории площадки складирования устанавливают указатели въездов, проездов, выездов и другие информационные знаки в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001. Ширину проездов определяют в зависимости от габаритов транспортных средств и кранов, которые будут работать на площадке.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БУРОВЫХ РАБОТ

3.1. До начала работ по бурению скважин и погружению стальных труб должны быть:

- получены все необходимые документы на право производства работ;

- выполнена планировка площадки;

- выполнена геодезическая разбивка осей мест бурения;

- обозначены и отшурфованы находящиеся в зоне работы, действующие подземные коммуникации;

- ограждена территория строительной площадки;

- подготовлена площадка под буровую установку.

3.2. Установить кран неподалеку от места расположения скважины.

3.3. Установить кран на аутригеры.

3.4. Установить стрелу крана в горизонтальном положении и установить бур в вертикальном положении над местом проектируемой скважины.

3.5. Откопать приямок в месте расположения скважин и опустить вращатель (бур).

3.6. В начале бурения скважины:

3.6.1. погружение первого шнека производить на малых оборотах вращения с целью предотвращения искривления скважины (отклонение от ее вертикали);

3.6.2. после погружения первого шнека в грунт остановить вращение шнековой колонны, поднять бур на высоту 1,5 м и очистить шнек.

3.7. Включить вращатель и продолжить бурение на 2-3 скорости, отбрасывая при этом грунт, подаваемый буром из устья скважины.

3.8. После достижения глубины скважины, соответствующей проекту, бурение остановить.

3.9. Произвести подъем бура, выполняя следующие операции:

3.9.1. прекратить подачу вниз бура и в течение 2-5 мин осуществлять ее свободное вращение (раскручивание);

3.9.2. остановить вращатель и поднять его на высоту 1,5-1,7 м.

3.10. Операционный контроль качества работ по бурению скважин и погружению стальных труб выполняется в соответствии с требованиями СНиП III-1-76 "Организация строительного производства", СНиП III-8-76 "Земляные сооружения", СНиП III-9-74* "Основания и фундаменты" и инструкции СНиП 3.01.01-85**.

________________

* СНиП III-9-74 не действуют. В настоящее время действуют СНиП 3.02.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.

** СНиП 3.01.01-85* фактически утратили силу. Взамен  действуют строительные нормы и правила"Организация строительства" (СНиП 12-01-2004).

3.11. При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002"Техника безопасности в строительстве",а также руководство по эксплуатации краном.

3.12. Граница опасной зоны в местах, в которых производится бурение, принимаются 5 метров от оси вращения бура.

3.13. Запрещается приближаться к буру во время работы, и до полной остановки вращателя.

Рисунок 1 - Горизонтальная привязка крана КМА-4.9

Рисунок 2 - Вертикальная привязка крана КМА-4.9

Рисунок 3 - Радиус бурения бурильно-крановой установки JUNJIN SA-040C

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Буровые работы следует производить согласно требованиям ПБ 08-37-2005 "Правила безопасности при геологоразведочных работах", ПОТ Р М012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте", РД 34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями", Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих Выпуск 5. Раздел "Геологоразведочные и топографо-геодезические работы (утв. постановлением Минтруда РФ от 17 февраля 2000 года N 16), СУОТ.001-10 "Положение о системе управления охраной труда", ИПБ 003-10 "Инструкция по пожарной безопасности", ИПП-001-10 "Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве", Карты аттестации рабочего места по условиям труда машиниста буровой установки (Инструкция предназначена для машинистов буровой установки при выполнении ими работ согласно требованиям должностной инструкции (тарифно-квалификационным характеристикам)).

4.2. К работе буром допускаются:

- мужчины не моложе 18 лет;

- прошедшие соответствующую подготовку по специальности, имеющие удостоверение по профессии "машинист буровой установки" соответствующего разряда;

- прошедшие медицинские осмотры (обследования): предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности: 1) 1 раз в 2 года (по факторам: производственный шум, общая вибрация, работа на высоте, геологические работы, пониженная температура и физические перегрузки); 2) на базе центра профпатологии - 1 раз в 5 лет) и признанные годными к выполнению работ. При отказе работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении им рекомендаций по результатам обследований он не допускается к работе.

- прошедшие инструктажи:

вводный инструктаж по охране труда и вводный инструктаж по пожарной безопасности (при приёме на работу);

первичный инструктаж на рабочем месте с последующим оформлением допуска;

повторные инструктажи на рабочем месте (по охране труда и пожарной безопасности, санитарии) (не реже 1 раза в 3 месяца);

целевой (при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями машиниста буровой установки);

внеплановый;

- прошедшие стажировку на рабочем месте (от 2 до 14 смен);

- прошедшие обучение:

предварительное (при поступлении на работу в течение 1-го месяца);

ежегодное - по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности (имеющие II группу допуска), правилам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, санитарии и гигиены труда;

до начала полевых работ, кроме профессиональной подготовки и инструктажа по безопасности труда, работники должны быть обучены приемам и навыкам, связанным со спецификой работ в данном районе, оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях и заболеваниях, мерам предосторожности от опасной флоры и фауны, а также способам ориентирования на местности и подачи сигналов (о помощи, предупреждающих об опасности и др.);

- прошедшие проверку знаний:

первичную (проводится у работников, впервые поступивших на работу);

очередную (проводится не реже 1 раза в год). Подтверждение (присвоение) группы по электробезопасности производится при очередной (первичной) проверке знаний по охране труда, что указывается в протоколе проверки знаний по охране труда и в квалификационном удостоверении;

внеочередную (проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки.

- При неудовлетворительной оценке знаний "Правил" и инструкций, назначаются повторные проверки не позднее 1 месяца со дня последней проверки. Персонал, показавший неудовлетворительные знания при третьей проверке, не допускается к работе по данной специальности и должен быть переведен на другую работу.

4.3. Машинисты буровой установки обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок, инструмента, оборудования;

- разрушающиеся конструкции;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- общая вибрация;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- повышенная физическая нагрузка;

- недостаточная или повышенная освещенность рабочей зоны (места);

- работа на высоте;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- сменный режим работы (ночные смены);

- эмоциональные перегрузки.

4.4. Подъем и перемещение тяжестей вручную для мужчин должен осуществляться с соблюдением следующих допустимых нагрузок и правил:

15 кг - постоянно в течение рабочей смены;

до 30 кг - подъем и перемещение тяжестей по горизонтальной поверхности при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), в том числе, при перемещении грузов на тележках или контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 30 кг.

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м.

суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с рабочей поверхности - до 870 кг;

- с пола - до 435 кг.

4.5. Машинисты буровой установки должен быть обеспечен и использовать бесплатную спецодежду и средства индивидуальной защиты, согласно установленным нормам, условиям и характеру работ.

4.6. Выполнять требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности:

а) правильно организовать рабочее место, содержать рабочее место в чистоте и порядке;

б) не допускать загромождения рабочего места, проходов и проездов посторонними предметами;

в) строго соблюдать технологии выполнения работ, не допускать действий, которые могут привести к взрыву, пожару или загоранию;

г) курить только в специально установленных, обозначенных и оборудованных местах;

д) промасленная ветошь, производственные отходы должны храниться в специально отведенных местах;

е) Запрещается:

- оставлять после окончания работы, включенные в электросеть оборудование и электроприборы (за исключением оборудования непрерывного действия).

4.7. Соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии и экологии:

а) мыть руки теплой водой с мылом перед приемом пищи, курением;

б) для удаления с поверхности кожи загрязнений нельзя пользоваться песком и опилками. Запрещается для очистки кожи применять высокотоксичные растворители - бензол, этилированный бензин, эмульсии, масло, керосин и т.п. и вытирать их обтирочными концами, загрязненными стружкой;

в) использовать полагающиеся смывающие и обезвреживающие дерматологические средства: для защиты рук от технических масел, смазки и др. до начала работ нанести на чистые руки защитный крем. Для мытья рук (при трудно смываемом загрязнении) использовать очищающую пасту;

г) принимать пищу в специально отведенном для приема пищи месте;

д) содержать в чистоте и порядке спецодежду и средства индивидуальной защиты;

е) хранить спецодежду и средства защиты в оборудованных местах (шкафу) отдельно от домашней одежды;

ж) производственная площадка, рабочие места, проходы, оборудование, инструмент и т.п. должны содержаться в чистоте и порядке;

з) отходы производства и мусор следует удалять в специально отведенные места;

и) пролитые горюче-смазочные материалы и токсические вещества должны быть немедленно удалены;

к) при проведении работ в полевых условиях рабочие должны поддерживать чистоту и порядок на территории баз (лагерей) и в жилых помещениях;

л) для питья следует использовать воду, доставляемую на участки и объекты работ в специальных емкостях;

м) открытые источники питьевого водоснабжения (водоемы, ключи, колодцы и т.п.) следует охранять от загрязнения отходами производства, сточными водами, бытовыми отбросами.

4.8. Машинист буровой установки в процессе выполнения работы должен принимать меры по немедленному устранению причин и условий, способствующих возникновению травмоопасной, пожароопасной и аварийноопасной ситуации, а также причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ. Немедленно сообщать о случившемся руководителю, если указанные причины и условия нельзя устранить своими силами.

4.9. Машинист буровой установки должен:

а) знать приемы оказания первой помощи пострадавшим и самопомощи при несчастных случаях;

б) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе, о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

4.10. Машинист буровой установки может быть отстранён от работы в следующих случаях:

а) незнании и невыполнении инструкций по охране труда, санитарии, пожарной безопасности;

б) появлении на рабочем месте в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении, либо в болезненном состоянии;

в) при отсутствии спецодежды и индивидуальных средств защиты.

4.11. Машинисты бурильно-крановой установки несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей и нарушение требований инструкций по охране труда - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.12. Работа автомобильных кранов под неотключенными контактными проводами городского транспорта может производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

Порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, определяется владельцем линии.

4.13. При работе крана под проводами ВЛ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок". Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливается СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приложение Г).

4.14. Запрещается располагаться во время перерывов в работе в траве, кустарнике и в других, не просматриваемых местах вблизи работающего оборудования и транспортных средств.

4.15. Не заходить за ограждения опасных зон.

5. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КРАНА

5.1. Машинист бурильно-крановой установки назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.

5.2. На должность машиниста бурильно-крановой установки назначается лицо, имеющее профессиональное образование.

5.3. Машинист бурильно-крановой установки должен знать:

- назначение, устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации бурового и силового оборудования, их характеристики;

- конструкции буровых вышек и мачт, правила их сборки и разборки;

- технологические режимы, правила и способы бурения и расширения скважин с отбором и без отбора керна в нормальных и осложненных условиях;

- геолого-технический наряд на скважину;

- цель и сущность цементации, битумизации силикатизации, тампонажа и замораживания скважин;

- назначение, состав способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов;

- назначение, характеристику, виды применяемых инструмента, приспособлений и материалов;

- требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых горных пород;

- способы управления процессом бурения с учетом геологических условий, возникновения осложнений в зависимости от состояния бурового оборудования и инструмента;

- условия и формы залегания полезных ископаемых;

- причины возникновения технических неисправностей и аварий, меры по их предупреждению и ликвидации;

- инструкцию по отбору и хранению керна;

- способы выполнения ловильных работ; основы геологии, гидрогеологии, горных работ, электротехники, гидравлики, пневматики;

- название и расположение горных выработок;

- классификацию и свойства горных пород;

- методы рекультивации земель;

- правила ведения первичной технической документации, ее формы;

- устройство и схему энергетической сети и методы ликвидации утечек тока;

- способы и правила производства стропальных работ; устройство бурильно-крановой установки и самоходной установки, правила их эксплуатации и ремонта;

- план ликвидации аварий, правила безопасного ведения взрывных работ;

- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию.

5.4. Машинист бурильно-крановой установки выполняет:

- Монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к работе, установка и регулирование бурового оборудования, планировка и расчистка площадки для его установки.

- Разметка скважин согласно паспорту на буровые работы.

- Управление процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента.

- Цементация, тампонаж, крепление скважин обсадными трубами, выполнение других работ, предусмотренных технологическим регламентом и режимно-технологической документацией.

- Спускоподъемные работы, наращивание штанг, извлечение труб.

- Выбор осевого усилия, частоты вращения инструмента, количества подаваемой промывочной жидкости, воздуха для обеспечения оптимальных режимов бурения.

- Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов.

- Регулирование параметров процесса бурения для получения оптимальных скоростей проходки.

- Выполнение работ по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнении в скважинах. Приготовление промывочных жидкостей и тампонажных смесей.

- Контроль параметров промывочных жидкостей.

- Восстановление водоотдачи пород в скважинах, установка фильтров и водоподъемных средств.

- Подбор буров и буровых коронок, смена их в процессе бурения.

- Чистка, промывка, желонение скважин.

- Ловильные работы, закрытие устья скважин.

- Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и автомобиля, участие в их ремонте.

- Замена двигателей, автоматов, пускателей.

- Участие в подготовке приборов и устьевых устройств для проведения специальных геофизических, гидрогеологических и других исследований.

- Проведение ликвидационных работ.

- В необходимых случаях - отбор керна, бурового шлама, образцов горных пород и определение категории крепости пород по буримости.

- Рекультивация земель по окончании буровых работ.

- Стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой.

- Ведение первичной технической документации.

- Работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

5.5. Машинист бурильно-крановой установки несет ответственность за:

- Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.

- Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

- Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.

- Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

- Несоблюдение трудовой дисциплины.

6. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

6.1. Машинист бурильно-крановой установки (руководитель смены) при сдаче-приемке смены обязан проверять состояние рабочих мест и оборудования, соблюдение подчиненными требований охраны труда при подготовке к работе. 3апрещается приступать к работе при неполном составе смены. Об этом следует немедленно поставить в известность бурового мастера.

6.2. Надеть спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной защиты в соответствии с видами работ. Все работающие на бурильно-крановой установке должны быть в защитных касках. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы и заправлена так, чтобы не было свисающих концов. Не допускается засучивать рукава спецодежды. Защитная каска застегнута на подбородный ремень. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

6.3. Проверить наличие и заполнение технической документации, укомплектованность медицинской аптечки.

6.4. Перед пуском приводных двигателей следует выключить муфту сцепления приводного механизма, проверить наличие и исправность ограждений движущихся и вращающихся деталей и удостовериться в отсутствии на них посторонних предметов.

После этого дается предупредительный сигнал и производится включение.

6.5. При обнаружении неисправностей и нарушений охраны труда машинист буровой установки (руководитель смены), принимающий смену, не приступая к работе, должен силами смены устранить их, а если это сделать невозможно, произвести соответствующую запись в буровом журнале и немедленно доложить о неисправностях и нарушениях буровому мастеру или лицу технического надзора.

6.6. Прием смены оформляется подписью машиниста принимающего смену.

7. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ВРАЩЕНИИ БУРА

7.1. В процессе бурения машинист буровой установки должен находиться на рабочем месте. Запрещается покидать рабочее место во время работы бура.

7.2. Запрещается:

а) замерять остаток бура при включенном вращателе.

б) производить процесс бурения без устройства от закручивания нагнетательного шланга.

7.3. Промывка скважины от шлама, дохождение до забоя по керну или вывалам должны производиться только с предварительной подвеской бурового снаряда на талевом канате.

7.4. Выбраковке подлежат:

а) подкладные вилки, не имеющие специальных рукояток, с укороченными рукоятками, с разработанным зевом, превышающим размер прорезей в замках и ниппелях более чем на 2,5 мм, а также вилки; заедающие в прорезях замков и ниппелей;

б) наголовники с неисправными штифтами и с погнутыми или сломанными стержнями.

7.5. При неисправности электрооборудования (образование искр, сильный нагрев, дым и пр.) следует обесточить бурильно-крановую установку и вызвать электротехнический персонал. Замена перегоревших предохранителей и электрических ламп должна производиться после отключения электроэнергии или в диэлектрических перчатках.

7.6. Разогрев и нанесение антивибрационных смазок на снаряд допускается только с применением защитных средств - защитные очки, рукавицы КР.

7.7. Наносить смазку разрешается только на неподвижный снаряд.

7.8. Пол буровой, оборудование и инструмент должны регулярно очищаться от разбрызганной смазки.

7.9. Запрещается использовать инструмент загрязненной смазкой.

7.10. При нагревании антивибрационная смазка не должна доводиться до температуры воспламенения. Температура смазки для нанесения 60-80 °С.

7.11. Разогрев антивибрационной смазки разрешается производить не ближе 10 м от буровой.

7.12. Длина рукояток лопатки для размешивания и кисти для нанесения смазки должна быть не менее 0,7 м.

7.13. Запрещается гасить горящую смазку водой.

7.14. Буровой инструмент и принадлежности должны храниться на специальном стеллаже.

7.15. Очистка бура при подъеме должна производиться специальными приспособлениями.

8. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ

8.1. По окончании работы машинисты бурильно-крановой установки должны:

8.1.1. Остановить буровой станок.

8.1.2. Отключить от сети, применяемые в процессе работы электроинструмент, механизмы. Произвести очистку использованного оборудования (только после его отключения от электрической сети).

8.1.3. Переносное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент переместить в установленные места хранения.

8.1.4. Привести в порядок рабочее место.

8.1.5. Использованные обтирочные материалы необходимо убрать в специальные ящики.

8.1.6. Заполнить буровой журнал, в котором записывается:

- состав смены;

- глубина забоя;

- типоразмер породоразрушающего инструмента;

- проходка и время механического бурения;

- уровень воды (по заданию);

- описание всех работ за смену.

8.1.7. Спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты очистить от загрязнений, убрать в специально отведенные места хранения.

8.1.8. Выполнить требования личной гигиены.

8.1.9. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неполадках, возникших во время работы.

9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение".

2. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

3. ГОСТ 12.1.004-91* "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".

4. ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок".

5. ГОСТ 12.1.051-90 "ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В".

6. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

7. ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник E2. Земляные работы.

8. ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", Госгортехнадзор России, М., 2000 г.

9. ПБ 08-37-2005 "Правила безопасности при геологоразведочных работах".

10. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденными постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390.

11. ПОТ РМ-027-2003 "Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте".

12. ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".

13. РД 34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

14. СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Типовые инструкции по охране труда для работников строительных профессий, выполняющих работы, в том числе:

- машинистов автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов - ТИ РО 018-2003;

- погрузочно-разгрузочные и складирование грузов - ТИ РО-057-2003;

- стропальщиков - ТИ РО-060-2003.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия Имя Отчество | Должность | Организация | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изме- ненных | заме- ненных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |