Приложение N 2

к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности

"Правила безопасности эскалаторов

в метрополитенах", утвержденным

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 13 января 2014 г. N 9

Рекомендуемый образец

Паспорт эскалатора типа ____________

N _________________

При передаче эскалатора другому владельцу

вместе с ним должен быть передан настоящий паспорт

Эскалатор заводской N ____________________________

Тип ______________________________________________

Изготовлен

__________________________________________________

(дата изготовления, наименование организации-

изготовителя и его адрес)

--------------------------------

<*> Формат A4 в жесткой обложке.

1. Основные технические данные и характеристики эскалатора

1.1.   Фактическая производительность (человеко/часов) ____________________

1.2.   Угол наклона лестничного полотна (градус) __________________________

1.3.   Скорость движения лестничного полотна (метр в секунду):

эксплуатационная __________________________________________________________

ремонтная _________________________________________________________________

1.4.   Число ступеней (штук) ______________________________________________

1.5.   Размеры ступени (миллиметр):

ширина _____________________________________________________________

глубина ____________________________________________________________

1.6.   Зазор (миллиметр)

1.6.1. Между ступенями, не более __________________________________________

1.6.2. Между ступенями и балюстрадой, не более ____________________________

а) с одной стороны _________________________________________________

б) с двух сторон, в сумме __________________________________________

1.6.3. Между поручнем и балюстрадой, не менее _____________________________

1.6.4. Между поручнем и кромкой отверстия в устье, не более _______________

1.7.   Расстояние по осям поручней (миллиметр) не более

1.8.   Разность   скоростей  лестничного  полотна  и  поручней,  отнесенная

к скорости лестничного полотна, не более (процент) ________________________

1.9.   Тип передачи к главному валу эскалатора ____________________________

___________________________________________________________________________

(шестеренчатая, цепная)

Характеристика тормозов

| Тормоз | Количество | Место установки | Тип тормоза (колодочный, винтовой, дисковый, другой) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийный |  |  |  |
| Рабочий |  |  |  |

Род электрического тока и напряжение

| Наименование электрической цепи | Род тока | Напряжение (вольт) |
| --- | --- | --- |
| Силовая |  |  |
| Управления |  |  |
| Ремонтного освещения |  |  |
| Рабочего освещения |  |  |

Характеристика электродвигателей

| Электродвигатель | Тип | Мощность (киловатт) | Номинальная частота вращения (оборотов в минуту) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главного привода |  |  |  |
| Вспомогательного привода |  |  |  |

Характеристика цепей <*>

| Наименование цепи | Разрушающая нагрузка (килоньютонов) | Фактический коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- |
| Тяговая |  |  |
| Приводная |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется  по  данным  документации  организации  -  изготовителя

цепей.

Сведения об устройствах безопасности (блокировках)

| N п/п | Наименование | Назначение предохранительного устройства | Условия срабатывания предохранительного устройства | Сведения об установке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блокировка обрыва, чрезмерной вытяжки или остановки поручня | Отключает электродвигатель | При обрыве, чрезмерной вытяжке поручня, при остановке или уменьшении скорости поручня |  |
| 2. | Блокировка натяжного устройства | Отключает электродвигатель | При перемещении звездочек натяжной станции в сторону привода или в обратную сторону |  |
| 3. | Блокировка упора аварийного тормоза | Отключает электродвигатель | При срабатывании механизма упора аварийного тормоза |  |
| 4. | Блокировка аварийного тормоза | Отключает электродвигатель | При срабатывании тормоза При отсутствии электропитания |  |
| 5. | Блокировка рабочего тормоза | Исключает работу электродвигателя | При наложенных колодках тормоза При запасе хода якоря электромагнита меньше регламентированного |  |
| 6. | Блокировка входной площадки и устья поручня | Отключает электродвигатель | При подъеме или перемещении (вдоль продольной оси эскалатора) входной площадки При попадании посторонних предметов в устье поручня |  |
| 7. | Выключатель "Стоп" в проходе или за щитами балюстрады | Отключает электродвигатель | При воздействии на выключатель персоналом |  |
| 8. | Выключатель "Стоп" на балюстраде или у эскалатора | Отключает электродвигатель | При воздействии на выключатель пассажиром или персоналом |  |
| 9. | Блокировка подъема (опускания) ступени | Отключает электродвигатель | При подъеме или опускании ступени |  |
| 10. | Блокировка схода поручня | Отключает электродвигатель | При снятии поручня с направляющих на нижнем криволинейном участке |  |
| 11. | Блокировка бегунков ступени | Отключает электродвигатель | При сползании ободов бегунков ступени |  |
| 12. | Блокировка выхода полуоси ступени | Отключает электродвигатель | При выходе полуоси основного бегунка ступени |  |
| 13. | Блокировка отключения электропитания | Отключает электродвигатель | При отключении эскалатора рубильником питания электроэнергией |  |
| 14. | Блокировка при падении пассажира | Отключает электродвигатель | При падении пассажира у верхней или нижней входной площадки |  |
| 15. | Блокировка приводной цепи | Отключает электродвигатель | При обрыве или чрезмерной вытяжке приводной цепи |  |
| 16. | Термореле подшипника вала редуктора | Отключает электродвигатель | При перегреве подшипников входного вала |  |
| 17. | Блокировка устройства демонтажа ступени | Исключает включение электродвигателей | При поднятой раме устройства |  |
| 18. | Блокировка автомата смазки тяговых цепей | Обеспечивает работу эскалатора от вспомогательного привода в одном направлении | При установке автомата на эскалатор |  |

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

2.1.  Элементы  эскалатора,  составные  части  комплекса  эскалаторов и

дополнительные   устройства   в  соответствии  со  спецификацией  комплекса

___________________________________________________________________________

(обозначение)

2.2. Комплект ЗИП монтажный в соответствии с ведомостью ЗИП

___________________________________________________________________________

(обозначение)

2.3. Комплект ЗИП эксплуатационный в соответствии с ведомостью ЗИП

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(обозначение)

2.4.   Эксплуатационные   документы   в   соответствии   с   ведомостью

эксплуатационных документов

___________________________________________________________________________

(обозначение)

Упаковочных (укладочных) мест _________________________________________

(количество)

(новая страница)

3. Свидетельство о приемке элементов эскалатора

3.1. Элементы эскалатора ___________ заводской номер __________________

(тип)

___________________________________________________________________________

(наименование и обозначение составных частей)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

изготовлены   в   соответствии  с  "Правилами  безопасности  эскалаторов  в

метрополитенах",         соответствуют         техническим         условиям

______________________________________ и признаны годными для эксплуатации.

(новая страница)

3.2. Сведения об ответственных металлоконструкциях эскалатора <*>

--------------------------------

<*>   Заполняется   по  данным  документации организации - изготовителя

металла.

(не менее двух страниц)

| Наименование | Основной металл | Присадочные металлы | Акт приемки ответственной металлоконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип, марка | стандарт, технические условия | тип, марка | стандарт, технические условия | номер | дата |

3.3. Свидетельство о приемке ответственных деталей

| Наименование | Обозначение | Заготовка | Номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | номер сертификата | поковки | карты контроля дефектоскопии | акта механических испытаний |
|  |  | марка | ГОСТ, ТУ |  |  |  |  |

4. Свидетельство о приемке эскалатора

Эскалатор  изготовлен  в  полном соответствии с "Правилами безопасности

эскалаторов в метрополитенах", ____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование ГОСТ, технические условия, техническое

задание на изготовление)

и  признан годным для работы с указанными в паспорте характеристиками после

проведения приемо-сдаточных испытаний.

Дата выпуска ___________________

Технический руководитель

организации-изготовителя    _______________________

(подпись, дата)

Начальник ОТК               _______________________

(подпись, дата)

М.П.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийные обязательства организации-изготовителя

___________________________________________________________________________

(наименование организации-изготовителя)

гарантирует   соответствие   эскалатора   требованиям   конструкторской

документации  при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и

эксплуатации.

Гарантийный срок работы эскалатора _______________________ со дня ввода

(лет, месяцев)

в эксплуатацию.

Главный инженер организации-изготовителя    _____________________

М.П.                                              (дата)

5.2. Гарантийные обязательства организации, выполнившей монтаж

(реконструкцию) эскалатора

__________________________________________________________ гарантирует

(наименование организации, смонтировавшей эскалатор)

соответствие  монтажа  эскалатора  требованиям  технической документации на

монтаж  и  исправную  работу эскалатора в части, относящейся к его монтажу,

при соблюдении владельцем условий эксплуатации.

Гарантийный срок работы эскалатора _____________________________ со дня

(лет, месяцев)

подписания акта технической готовности и приемки эскалатора в эксплуатацию.

Уполномоченный    представитель    организации,    выполнившей   монтаж

(реконструкцию) эскалатора                          _______________________

М.П.                                                     (дата)

6. Свидетельство об установке

Эскалатор _________________ заводской номер ____________________ установлен

(тип)

___________________________________________________________________________

(дата установки, наименование, местонахождение владельца)

В   соответствии   с   требованиями   "Правил  безопасности  эскалаторов  в

метрополитенах" и _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование и обозначение документов, согласно которым

проводилась установка)

Представитель организации, выполнившей

монтаж (реконструкцию) эскалатора         __________________________

(должность, подпись)

М.П.

Представитель эксплуатирующей

организации                               __________________________

(должность, подпись)

М.П.

7. Свидетельство об обкатке

Эскалатор ________________ заводской номер ____________________________

(тип)

подвергнут обкатке от главного привода без нагрузки в течение _______ часов

непрерывной работы в каждом из направлений.

По результатам обкатки эскалатор признан годным к эксплуатации.

Представитель организации, выполнившей

монтаж (реконструкцию) эскалатора         __________________________

(должность, подпись)

М.П.

Представитель эксплуатирующей

организации                               __________________________

(должность, подпись)

М.П.

"__" _____________ 20__ г.

число     месяц

(новая страница)

8. Лицо, ответственное за содержание эскалатора

в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию

(не менее двух страниц)

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Дата проверки знаний | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

(новая страница)

9. Сведения об изменении конструкции эскалатора

и его составных частей во время изготовления, монтажа,

эксплуатации и ремонта

(не менее трех страниц)

| Основание (наименование документа) | Содержание произведенных работ | Характеристика работы эскалатора после произведенных работ | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за изменения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. Запись результатов технического освидетельствования

эскалатора и сведений о вводе его в эксплуатацию

(не менее пятнадцати страниц)

| Дата | Результаты освидетельствования, сведения о вводе в эксплуатацию и подпись ответственного лица | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- |

11. Постановка на учет

Эскалатору присвоен N __________________ в ________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование органа)

В паспорте пронумеровано        страниц

и прошнуровано всего            листов

в том числе чертежей на         листах

_______________________________               _____________________

(должность)                               (подпись)

"__" _____________ 20__ г.

М.П.

Примечание. Паспорт эскалатора должен содержать:

1. Основные технические данные и характеристики;

2. Сведения о комплектности;

3. Свидетельство о приемке составных частей эскалатора;

4. Свидетельство о приемке эскалатора;

5. Гарантийные обязательства;

6. Свидетельство об установке;

7. Свидетельство об обкатке;

8. Данные о лице, ответственном за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию;

9. Сведения об изменении конструкции эскалатора и его составных частей во время изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта;

10. Запись результатов технического освидетельствования эскалатора;

11. Сведения о регистрации.

К паспорту должны быть приложены:

а) габаритный чертеж эскалатора или комплекса (блока) эскалаторов;

б) принципиальная схема управления электроприводом эскалатора с перечнем элементов;

в) акт о проведении приемо-сдаточных испытаний, удостоверяющий, что эскалатор установлен в соответствии с "Правилами безопасности эскалаторов в метрополитенах" и проектом и находится в исправном состоянии.