ВСН 352-75
------------------ 
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция 
о порядке ведения исполнительной документации при производстве водопонизительных работ

Дата введения 1976-11-01

ВНЕСЕНЫ трестом Союзшахтоосушение

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 29.10.1975 г., заместителем министра монтажных и специальных строительных работ СССР Н.М.Рыбаковым

ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

В составлении "Инструкции" принимали участие Л.Н.Московская, Э.В.Олизаревич, Ю.В.Меркулов

1. Настоящая инструкция является обязательной при ведении водопонизительных работ в организациях Министерства монтажных и специальных строительных работ.

2. Правильное и своевременное ведение исполнительной документации в объеме и по формам, предусмотренным настоящей инструкцией, имеет целью обеспечить контроль за качеством работ в соответствии со СНиП III-Б.3-62.

3. Производство буровых и водопонизительных работ разрешается при наличии проектно-сметной документации, а также проекта производства работ, утвержденного генподрядчиком (заказчиком) "к производству" в соответствии с СН 47-74* При бурении одиночных скважин вместо проекта производства работ допускается составление геолого-технического наряда. Дата поступления рабочих чертежей и смет проставляется управлением (участком) на каждом из указанных документов.

_______________
     * Заменены на СНиП 3.01.01-85. - Примечание изготовителя базы данных.

4. В процессе производства работ на месте составляется исполнительная и геолого-техническая документация.

ПЕРЕЧЕНЬ
исполнительной документации, обязательной при выполнении буровых и осушительных работ управлениями треста Союзшахтоосушение

| Наименование работ | Акт на зало- жение сква- жины | Акт готов- ности буровой уста- новки к буре- нию | Акт на посад- ку труб | Акт на цементи- рование затруб- ного простран- ства колонны | Акт проверки скважины на герме- тичность | Акт на устрой- ство фильтра в скважине и его очистку прокач- кой | Акт на откло- нение геолого- гидро- геологич. условий от проект- ных | Акт на ослож- нение в процессе бурения | Акт на откачку воды из сква- жины | Журнал опытной откачки (перво- очеред- ные работы) | Акт на специ- альные работы по увели- чению дебита | Геолого- техни- ческий разрез сква- жины | Aкт сдачи- прием- ки сква- жины | Буровой журнал для станков УКС, УРБ-ЗАМ, ЗИФ, УГБ-50А | Буровой журнал для станков нефтя- ного ряда | Журнал работы насоса на водопони- жающей скважине | Журнал монтажа и эксплуа- тации ЛИУ и ЭИ | Геолого- техни- ческий наряд на бурение скважины | Производ- ственное задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение артезианских скважин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Бурение технических скважин | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + |
| Бурение водопонижающих скважин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Бурение контрольно- разведочных скважин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + |
| Бурение наблюдательных скважин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + |
| Водопонижение легкими иглофильтровыми или эжекторными установками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |

Трест Союзшахтоосушение

 ________________________СМУ

________________________ участок

АКТ
на заложение скважины

| (гор. пос.) |  | дата |
| --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |
| Заказчик |
|  | (организация) |
| В лице |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |
| Подрядчик |
|  | наименование СМУ треста Союзшахтоосушение |
| В лице |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |
| Вынесли в натуру и закрепили реперами точки заложения |
| скважин N |
| В соответствии с проектом производства работ, разработанным |
| (указать полное наименование проектной организации) |
| Разрешение на бурение скважины |
|  | (номер разрешения, дата выдачи) |
| (наименование организации, выдавшей разрешение) |
| Привязка скважин к ближайшим ориентирам |
| Сдал заказчик | (подпись, печать) |
| Принял подрядчик | (подпись) |

АКТ
на готовность буровой установки к бурению

день _____ месяц __________ 19 __ год

| Мы, нижеподписавшиеся, начальник ___________ участка ____________ СМУ тов. _______________, прораб _____________________________, участковый механик _____________________, общественный инспектор ______________________ составили настоящий акт в том, что нами проверена буровая установка ____________________, смонтированная на скв. N ____ для производства бурения. При этом установлено: |
| --- |
| Буровой станок N ___ в исправном состоянии, тип станка _______ |
| Остальные вспомогательные механизмы: |
| а) насосы |
| б) сварочные аппараты |
| в) глиномешалка |
| г) |
| д) |
| Ограждения исправны |
| Наличие ограждающего устройства для машиниста бурового станка (для УКС) |
| Электропусковая аппаратура выполнена по |
| Заземление всех механизмов и электроаппаратуры проверено, величина заземления |
|  | см. |
| Вышка или мачта после монтажа осмотрена |
| Растяжки вышки, мачты надлежаще заякорены |
| Дощатый полок вокруг устья скважины настлан |
| Резиновые коврики на рабочем месте бурильщика и у рубильников уложены | . |
| Бригада обеспечена предохранительными поясами, резиновыми перчатками, защитными очками, флягами для воды и аптечкой с комплектом медикаментов. Дизельная установка проверена, генераторы _____________ заземлены, величина сопротивления составляет _______________ Ом. Плакаты, предупреждающие нарушения условий безопасности работы, имеются. Освещение выполнено безопасно и достаточно для рабочих мест и прилегающей площадки. У всех членов бригады имеются права на управление механизмами и проведен инструктаж по правилам безопасности. |
| На основании изложенного нами |
| разрешен пуск буровой установки в работу. |
| Подписи: |
|  | Начальник участка | Прораб |
|  | Участ. механик | Обществ. инспектор |

Трест Союзшахтоосушение

 ___________________СМУ

_________________ участок

АКТ
на посадку труб

от  "__" ______ 19 __ год

| Мы, нижеподписавшиеся, начальник участка (прораб) ________, бригадир ______________________, сменный буровой мастер ___________ составили настоящий акт в том, что на ______________________ скважине N ______ с "____" _______ 19 ____ г. по "__" ________ 19 __ г. произведен спуск обсадных труб диаметром _______ мм, толщиной стенки _________ мм, на глубину _______ м. |
| --- |
| Сведения о скважине: | глубина | м |
|  | конструкция |
| Мера труб (длина и толщина стенок) |
| Нач. участка (прораб) |
| Гидрогеолог участка |
| Бригадир |  |  |
| Сменный бур. мастер |

Трест Союзшахтоосушение

 ___________________СМУ

_________________ участок

АКТ
на цементирование затрубного пространства колонны  ______________

от "__" ________________ 19 __ г.

скважина N ________

| Диаметр скважины | мм |
| --- | --- |
| Диаметр цементируемых труб и толщина стенки | мм |
| Глубина спуска труб | м |
| Высота подъема цемента по проекту | м |
| Расчет необходимого количества цемента и продавочной жидкости |
| Способ цементирования |
| Результаты цементирования: |
| Марка цемента |
| Начало цементирования | конец |
| Закачано цементного раствора, м |
| Водо-цементное отношение | Удельный вес, г/см |
| Закачано продавочной жидкости, м |
| Высота подъема цемента за трубами по расчету, м | ; |
| По данным термокаротажа, м |
| Время ОЗЦ |
| Высота цементного стакана, установленная при спуске инструмента, м |
| Отобрано в процессе цементирования | пробы цементного раствора |
| Начало схватывания | ч |
| Начало затвердевания | ч |

Начальник участка (прораб)

Гидрогеолог участка

Бригадир буровой бригады

Трест Союзшахтоосушение

 ___________________СМУ

_________________ участок

АКТ
проверки скважины на герметичность

"__" ______________ 19 __ г.

| 1. N скважины |  |
| --- | --- |
| 2. Диаметр обсадных труб, мм |
| 3. Глубина обсадных труб, м |
| 4. Глубина скважины перед проверкой на герметичность, м |
| 5. Величина цементной пробки, м |
| 6. Способ проверки на герметичность |
| 7. Результаты наблюдений за восстановлением уровня |
| 8. Заключение |

Начальник участка (прораб) 

Гидрогеолог участка 

Бригадир буровой бригады

Трест Союзшахтоосушение

 ___________________СМУ

_________________ участок

АКТ
на устройство фильтра в скважине и его очистку прокачкой

| В _____________________ скважине N ____________________ ______________ 19 __ г. произведена установка фильтра. |
| --- |
| 1. Литологический состав водоносного горизонта в интервале скважины, против которого установлен фильтр |
| 2. Глубина залегания водоносного горизонта от ____________ до ____________ м 3. Характеристика фильтровой колонны: диаметр _____________ мм, интервал установки отстойника ____________ м, рабочей части ___________ м, надфильтровой колонны __________ м |
| 4. Тип фильтра и его техническая характеристика |
| 5. Сведения о гравийной засыпке |
| 6. Положение защитной колонны после обнажения фильтра |
|  | м |
| 7. Способ прокачки скважины после спуска фильтровой колонны |

Подписи:

Буровой мастер (прораб)

Участковый гидрогеолог

Пояснения к заполнению акта на устройство фильтра в скважине и его очистку прокачкой

Акт составляется для всех скважин, оборудуемых фильтрами на один или несколько водоносных горизонтов.

В пункте 1 указываются данные о гранулометрическом составе или степени трещиноватости водоносного горизонта, который оборудуется фильтром.

В пункте 4 удваиваются для проволочного фильтра: количество звеньев, тип каркаса (трубчатый или стержневой), диаметр (мм), скважность каркаса (%), размеры щелей или отверстий (мм), тип и материал проволоки, ее диаметр, просвет между витками; для сетчатого фильтра: тип и материал сетки, характеристика подкладок под сетку (винипластовая сетка, металлические стержни и т.п.). Для фильтров блочного типа указывать материал, из которого изготовлены блоки, длину и количество звеньев. Для покрытия из просечного листа - материал и номер штампа.

В пункте 5 указывается объем, гранулометрический состав, интервал и толщина слоя засыпки.

В пункте 7 указывается способ прокачки скважины (желонирование, эрлифт и т.п.).

| Трест Союзшахтоосушение |  |
| --- | --- |
|  | СМУ |  |
|  | участок |  |
| Объект |  |
| АКТ |  |
| на отклонение геолого-гидрогеологических условий от проекта |  |  |  |
|  | (назначение) |  |  |
| по скважине N _________ |  |  |  |
| Дата |  |
| Комиссия в составе представителя заказчика |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |
| и представителей подрядчика |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |
| сего числа на основании первичных документов осмотра в натуре установила следующие отклонения от проекта в геолого-гидрогеологических условиях |  |
| Указанными отклонениями вызваны следующие изменения объемов работ по скважине |  |
| Заказчик |  | (подпись, печать) |  |
| Подрядчик |  | (подпись, печать) |  |

Пояснения к заполнению акта на отклонение геолого-гидрогеологических условий от проектных

Акт составляется при бурении отдельных скважин (артезианских, водопонижающих, технических и т.п.) в тех случаях, когда выявленные отклонения могут повлечь за собой изменение конструкции скважин и технологии ее сооружения.

При выявлении отклонений геолого-гидрогеологических условий от проектных на объекте, где производятся водопонизительные работы, акт составляется в тех случаях, когда требуется изменение проектных решений. Такой акт составляется по произвольной форме с обязательной подписью заказчика и генподрядчика и направляется в проектную организацию и трест.

| Трест Союзшахтоосушение |
| --- |
|  | СМУ |
|  | участок |

| АКТ |
| --- |
| на осложнение в процессе бурения |  |
| скважины N |  |
| " __ " ____________ 19 __ г. |
| Комиссия в составе |
| Установила: 1. Дата аварии ________ год _________ месяц _______ число _______ смена 2. Исполнители работ: |
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Стаж работы |
|  |  | по бурению | в должности |
|  | Бригадир буровой бригады |  |  |
|  | Буровой мастер |  |  |
|  | Помощник мастера |  |  |

3. Проектная глубина и конструкция скважины

4. Фактическая глубина и конструкция скважины

5. Режим бурения, тип и размер бурового инструмента

6. Характеристика глинистого раствора

7. Породы, в которых произошла авария

8. Циркуляция (нормальная, поглощение)

9. Во время каких работ произошла авария

10. Состояние аварийной скважины (какой инструмент или другие предметы оставлены в скважине, на какой глубине, их длина и диаметр. При сложных авариях прилагается эскиз).

11. Конкретные виновники аварии

12. Заключение комиссии по ликвидации аварии (организационно-подготовительные мероприятия, способ и последовательность операции по ликвидации аварии. Срок ликвидации аварии)

13. Рекомендации комиссии по предупреждению подобных аварий

Председатель комиссии

Члены комиссии:

| Трест Союзшахтоосушение |
| --- |
|  | СМУ |
|  | участок |

АКТ
на откачку воды из скважины N ___ , произведенную с ____ по ____ 19 __ г.

1. Опробуемый водоносный горизонт

2. Тип откачки

3. Количество ступеней понижения уровня

4. На скважине смонтирован насос типа __________; эрлифт по схеме ___________, при этом рабочая часть насоса или водоподъемные трубы эрлифта диаметром ________________ мм загружены на глубину _____________ м; воздушные трубы диаметром __________ мм на __________ м

5. Статический уровень воды находится на глубине __________ м

6. Производительность насоса (по каталогу)

7. Компрессор марки ________, расход воздуха __________ м/мин, давление _______________ атмосфер. Двигатель (электрический или дизельный) мощностью ______________ л.с. _______________ кВт.

8. Измерение откачанной воды производилось объемным способом при помощи сосуда вместимостью _______________ м.

9. Динамический уровень измерялся при помощи (электроуровнемера, гидрогеологической рулетки)

10. Уровень установился через _________ ч непрерывной откачки; при этом м/ч; м; м/ч.

Результаты откачки 

глубина уровня воды до начала откачки ________________ м

| Дата откачки | N понижения | Продолжи- тельность откачки, ч | Произво- дительность откачки, м/ч | Понижение, м | Вместимость сосуда, м; время наполнения, с | Глубина уровня при откачке, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 мм |

| Дата откачки | N понижения | Продолжи- тельность откачки, ч | Произво- дительность откачки, м/ч | Понижение, м | Вместимость сосуда, м; время наполнения, с | Глубина уровня при откачке, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 мм |

Участковый гидрогеолог

| Трест Союзшахтоосушение |
| --- |
|  | СМУ |
|  | участок |

ЖУРНАЛ
опытной откачки (первоочередные работы) из ___________ скважины N _____

| 1. | Наименование водоносного горизонта |
| --- | --- |
| 2. | Мощность и состав водоносного горизонта |
| 3. | Статический уровень воды абс. отм. _____ глубина от поверхности земли ______ |
| 4. | Откачечные средства |
|  | Насос. Тип | , глубина загрузки |
|  | Производительность по паспорту |
|  | Диаметр водоподъемных труб |
|  | Эрлифт. Тип компрессора | , система |
|  | Диаметр и глубина погружения водоподъемных труб |
|  | воздухоподающих |
|  | Диаметр и глубина погружения пьезометрических трубок |
| 5. | Способ измерения количества откачиваемой воды |
|  | Вместимость измерительного сосуда |
| Схема расположения | Геолого-технический разрез |

ХОД ОТКАЧКИ

| Дата | N скважины | Время замера | Время заполнения мерного сосуда, с | Производи- тельность, л/с | Глубина уровня, м | Величина понижения, м | Удельный дебит, л/с на 1 м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УРОВНЯМИ ВОДЫ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ

| N скважин | Скв. N | Скв. N | Скв. N | Скв. N | Скв. N | Скв. N | Скв. N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абс. отм. устья | м | м | м | м | м | м | м |
|  | глубина (абс. отм.) уровня, величина понижения, м | глубина (абс. отм.) уровня, величина понижения, м | глубина (абс. отм.) уровня, величина понижения, м | глубина (абс. отм.) уровня, величина понижения, м | глубина (абс. отм.) уровня, величина понижения, м | глубина (абс. отм.) уровня, величина понижения, м | глубина (абс. отм.) уровня, величина понижения, м |

| Дата | N скважин | Время замера | Время заполнения мерного сосуда, с | Производи- тельность, л/с | Глубина уровня, м | Величина понижения, м | Удельный дебит, л/с на 1 м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКАЧКИ

Глубина уровня воды до начала откачки _________________ м

Глубина установившегося уровня после откачки ___________ м

| Дата откачки | N пони- жения | Продолжи- тельность откачки, ч | Производи- тельность откачки, м/ч | Вместимость сосуда, м; время наполнения, с | Величина понижения, м | Удельный дебит, м/ч | Глубина уровня при откачке, м | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| График зависимости дебита от понижения |  | График зависимости удельного дебита от понижения |
| --- | --- | --- |

Участковый гидрогеолог

| Трест Союзшахтоосушение |
| --- |
|  | СМУ |
|  | участок |

АКТ
на специальные работы по увеличению дебита скважин

| В _____________ скважине N __________ , расположенной на ___________, |
| --- |
| произведены | следующие специальные работы по увеличению |
|  | (дата) |  |
| дебита скважины (прострел, торпедирование ТДШ, вакуумирование, обработка соляной кислотой, торпедирование зарядом ВВ, свабирование и др.) |
| (указать, какие специальные работы проведены, какими средствами, в каком объеме и на каких интервалах глубин и скважины) |
| Прокачкой скважины установлено: |
| Удельный дебит скважины до проведения спецработ _______________м/ч, после проведения спецработ _____________ м/ч. |
| Работы произведены на основании |
| (указать проект, протокол технического совещания, указание главного инженера и т.д.) |

Подписи:

Пояснения к заполнению акта на специальные работы по увеличению дебита скважины

Акт составляется строительно-монтажным управлением в одностороннем порядке в 2 экземплярах. Один экземпляр содержится в техническом паспорте скважины, второй отправляется в трест.

Специальные работы по увеличению дебита скважины производятся согласно проекту.

К специальным работам по увеличению дебита скважин относятся:

Солянокислотная обработка.

Вакуумирование.

Прострол перфораторами.

Торпедирование ТДШ.

Торпедирование зарядом ВВ.

Работы по разглинизации стенок скважин.

Свабирование.

| Трест Союзшахтоосушение |
| --- |
|  | СМУ |

АКТ
сдачи-приемки ___________ скважины

N _______________

|  | 19 __ г. Мы, нижеподписавшиеся, представители подрядчика |
| --- | --- |
| (дата) |  |  |
| СМУ треста Союзшахтоосушение |
| (должность, фамилия, инициалы) |
| с одной стороны и представители заказчика (генподрядчика) |
| (наименование организации, фамилия, инициалы) |
| с другой стороны произвели сдачу ____________ скважины N ______ , пробуренной по договору N _____ от |
|  |  | (дата) |
| на |
|  | (местоположение скважины) |
| При сдаче-приемке установлено: |
| 1. | Сооружение скважины осуществлялось по проекту, разработанному в 19 __ г. |
|  | (наименование проектной организации) |
| 2. | Поправки в конструкцию внесены в соответствии с |
|  | (ссылка на протокол технического совещания, указание гл. инж. проекта) |
| 3. | Глубина от поверхности земли |
| 4. | Конструкция скважины |
| 5. | Фильтровая колонна диаметром ___________ установлена от ___________ до ____________, рабочая часть от ___________ до ___________ тип фильтра |
| 6. | Откачка производилась |
|  |  | (наименование агрегата) |
|  | в течение ____________ машино-смен с дебитом ____ м/ч при понижении _________м |
| 7. | Статический уровень установился на глубине | м |
| 8. | Для характеристики качества воды отобрано ____________ проб на химический и __________ проб на бактериологический анализы, которые выполнены |
|  | (наименование лаборатории) |
| 9. | Вода по своим питьевым качествам |
|  | требованиям ГОСТ |
| 10. | Скважина закрыта металлической крышкой |
| 11. | Бурение скважины производилось станком ______________ под руководством ст. мастера (прораба) |
|  | (фамилия, инициалы) |
| 12. | Работы по бурению и испытанию скважины выполнены в соответствии с техническими условиями договора с оценкой |
| 13. | Рекомендуемый режим эксплуатации |
|  | К настоящему акту прилагается исполнительный геолого-технический разрез скважины |
|  | СДАЛИ: Подписи Печать | ПРИНЯЛИ: Подписи Печать |

Пояснение к заполнению акта сдачи-приемки скважины

Акт является составной частью технического паспорта скважины; составляется на все скважины.

Для технических скважин пункты 5, 6, 7, 8 не заполняются.

В пункте 7 указать статический уровень после откачки.

Для водопонизительных и артезианских скважин заполняются все пункты в соответствии с геолого-техническим разрезом скважин.

Пояснения к составлению геолого-технического разреза скважины

Геолого-технический разрез скважины составляется техником-гидрогеологом или участковым гидрогеологом по наблюдениям и записям в буровом журнале в период сооружения скважины.

По окончании скважины геолого-технический разрез вычерчивается на кальке и размножается на синьке.

Чертеж на кальке прилагается к делу скважины и хранится в техническом архиве управления.

Один чертеж на синьке прилагается к акту сдачи - приемки скважины и передается заказчику; второй экземпляр на синьке высылается в трест; третий экземпляр на синьке изготавливается только для артезианских скважин и высылается в адрес территориального геологического управления.

При глубинах скважин от 10 до 100 м - масштаб 1:2000; от 100 до 200 м - масштаб 1:500; свыше 200 м - масштаб 1:1000.

В графе 1 давать нумерацию слоев, которая производится сверху вниз по литологическим признакам.

В графе 2 с известной для района детальностью указывать: геологические индексы пород и стратиграфические границы разреза скважины.

В графе 3 указывать название пород, их цвет, связность, трещиноватость, устойчивость в процессе бурения, а для песков - гранулометрический состав, а также указывать угол падения пород по керну или другим признакам, поглощение промывочной жидкости и водоносность пород.

При определении категорий пород по буримости (графа 4) руководствоваться классификацией по ЕНиР-14.

При составлении геолого-литологического разреза (графа 8) применять следующие условные обозначения:

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ

|  | а) Почвенный слой б) Насыпной слой |
| --- | --- |
|  | Торф и болотно-торфянистые отложения |
|  | Песок тонко- и мелкозернистый |
|  | Песок среднезернистый |
|  | Песок крупнозернистый |
|  | Песок разнозернистый |
|  | Галька и гравий |
|  | Щебенка |
|  | Супесь легкая |
|  | Супесь тяжелая |
|  | Суглинок легкий и средний |
|  | Суглинок тяжелый |
|  | Суглинок пылеватый, лессовидный |
|  | Песок с прослоями или линзами суглинка |
|  | Суглинок с прослоями или линзами песка |
|  | Суглинок с прослоями или линзами супеси |
|  | Частое переслаивание суглинка и супеси |
|  | Частое переслаивание песка и супеси |
|  | Частое переслаивание песка и суглинка |
|  | Глина песчаная |
|  | Глина жирная |
|  | Частое переслаивание песка и глины |
|  | Глина сланцеватая и аргиллиты |
|  | Песчаник |
|  | Известняк |
|  | Доломит |
|  | Мел |
|  | Мергель |
|  | Доломитизированный известняк |
|  | Доломитовая мука |
|  | Гипс |
|  | Опока |
|  | Переслаивание битуминозных горючих сланцев и углей |
|  | Глинистость |
|  | Ил |
|  | Пылеватость |
|  | Слюдистость |
|  | Уголь |
|  | Гнезда и мелкие линзы песков |
|  | Гнезда и включения гипса |
|  | Фауна |
|  | Растительные остатки |
|  | а) каверносность б) карстовые пустоты |
|  | Конкреции |
|  | Окремнение |
|  | Зона оползневого перемятия пород |
|  | Выветрелость |
|  | Тектоническая трещиноватость (линии красного цвета) |

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

|  | Гнейсы и гнейсовидные породы (кислые) |
| --- | --- |
|  | Гнейсы и гнейсовидные породы (средние) |
|  | Гнейсы и гнейсовидные породы (основные) |
|  | Гнейсы и гнейсовидные породы (ультраосновные) |
|  | Слюдяные, роговообманковые и другие кристаллические сланцы |
|  | Феллиты, серицитовые, хлоритовые и другие метаморфические сланцы |
|  | Мрамор и другие перекристаллизованные известняки |
|  | Перекристаллизованные доломиты |
|  | Кварциты |
|  | Роговики и яшмы |

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

а) Интрузивные породы

|  | Кислые (граниты и др.) |
| --- | --- |
|  | Средние (сиениты и др.) |
|  | Основные (габбро, нориты и др.) |
|  | Ультраосновные (пироксениты, перидотиты и др.) |

б) Эффузивные породы и туфы вулканические

|  | Кислые (кварцевые порфиры, липариты и др.) |
| --- | --- |
|  | Средние (порфиры, порфириты, трахиты и др.) |
|  | Основные (порфириты, диабазы, базальты и др.) |
|  | Кислые туфы |
|  | Средние туфы |
|  | Основные туфы |
|  | Линия тектонического нарушения (красного цвета) |
|  | То же, предполагаемая (красного цвета) |

В графе 9 извлекаемые трубы обозначать пунктирной линией, а неизвлекаемые - сплошной.

В графе 14 указывать результаты пробной откачки скважины, сведения о фильтре (скважность, зазор между витками, диаметр перфорации, сортамент проволоки, ее диаметр, гранулометрический состав и объем гравийной засыпки), данные об изоляции водоносных горизонтов, пояснения при наличии отступлений от проектной конструкции, назначение оставленных в скважине промежуточных технических колонн, сведения о проведенных геофизических исследованиях.

Кратко описать способы ликвидации осложнений в интервалах неустойчивых и пучащих пород и зон интенсивного поглощения промывочной жидкости.

Заполнение граф 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 пояснений не требует.

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР 

ГЛАВСПЕЦПРОМСТРОЙ 

Трест Союзшахтоосушение

|  | Строительно-монтажное управление |
| --- | --- |
|  | участок |

БУРОВОЙ ЖУРНАЛ
для станков УКС, УРБ-ЗАМ, ЗИФ, УГБ-50А

| по |  | скважине N |
| --- | --- | --- |

|  | Начат |  |
| --- | --- | --- |
|  | Окончен |  |

Буровой станок

|  | Журнал пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью |  |
| --- | --- | --- |

БУРОВОЙ ЖУРНАЛ

|  | Заполняется и хранится на буровой, после окончания передается в управление |  |
| --- | --- | --- |

СКВАЖИНА N

| Начало | монтажа станка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бурения |  |  |
| Окончание | монтажа |  |  |
|  | бурения |  |  |
| Глубина скважины | м |  | Координаты устья скважины |
| Х= | У= |  | = |
| Законсервирована |
|  | на глубине | м |
|  | дата |  | Шахта, карьер, населенный пункт и т.д. |

Возобновлена бурением

(дата)

Тип бурового станка

РЕЗУЛЬТАТЫ
измерения угла наклона и контрольного замера глубины скважины

КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ ТРУБАМИ

ОПЕРАТИВНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИМ ВОПРОСАМ

Еще 15 двойных листов

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР

ГЛАВСПЕЦПРОМСТРОЙ

Трест Союзшахтоосушение

|  | Строительно-монтажное управление |
| --- | --- |
|  | участок |

БУРОВОЙ ЖУРНАЛ
для станков нефтяного ряда

| по |  | скважине N |
| --- | --- | --- |

Начат

Окончен

Буровой станок ________________

|  | Журнал пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью |  |
| --- | --- | --- |

БУРОВОЙ ЖУРНАЛ

|  | Заполняется и хранится на буровой, после окончания передается в управление |  |
| --- | --- | --- |

СКВАЖИНА N _______

| Начало | монтажа станка |  |
| --- | --- | --- |
|  | бурения |  |
| Окончание | монтажа |  |
|  | бурения |  |
| Глубина скважины | м |  |
| Координаты устья Х= | У= |  | = |
| Законсервирована |
| на глубине | м | Шахта, карьер, населенный пункт и т.д. |
| дата |  |  |

| Возобновлена бурением |
| --- |
|  | (дата) |
| Тип бурового станка |

Еще 10 двойных листов

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР

ГЛАВСПЕЦПРОМСТРОЙ

Трест Союзшахтоосушение

|  | СМУ |  |
| --- | --- | --- |
|  | участок |  |

ЖУРНАЛ
работы насоса на водопонижающей скважине

N ______

|  | расположенной |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта) |  |

Начат

Окончен

СВЕДЕНИЯ
о монтаже и демонтаже насосов на скважине

| Тип насоса. Глубина загрузки, м | Мощность, э.д. | Инвентарный и заводской номер насоса | Дата | Продолжительность работы после монтажа, машино-часы | Причина демон- тажа | Глубина скважины перед монтажом | Фамилия, и.о. бригадира монтажников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мон- тажа | демон- тажа |  |  |  |  |
| 25 мм | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 | 50 мм |

Еще 32 двойных листа

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР 

ГЛАВСПЕЦПРОМСТРОЙ 

Трест Союзшахтоосушение

|  | СМУ |  |
| --- | --- | --- |
|  | участок |  |

|  | ЖУРНАЛ монтажа и эксплуатации |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | установки |  |
|  | (ЛИУ или ЭИ) |  |  |

|  |  | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| Начало |  |  |
|  |  |  | Место монтажа |
| Окончание |  |  |  |

| 1. | Водоносный горизонт представлен |
| --- | --- |
| 2. | Статический уровень находится на |
|  | (глубина от поверхности) |  |
| 3. | Характеристика установки |
|  | а) насосный агрегат |
|  | б) длина коллектора | м |
|  | диаметром |  | мм |
|  | в) количество иглофильтров | шт. |
|  | г) глубина и способ их погружения |
|  | д) иглофильтры обсыпаны гравием с диаметром |
|  | частиц | мм, |
|  | устьевая часть иглофильтров на глубину |
|  |  | м затампонирована глиной. |
| 4. | Установка включена в работу |
|  | Дебит установки: | начальный | м/ч |
|  | через 2 ч |  | м/ч |
|  | Осветление воды наступило через | ч |
| Схема расположения установки N |

| Установка оборудована |
| --- |
|  | а) манометром-вакуумметром | шт. |
|  | б) наблюдательными иглами | шт. |
| Монтаж произведен | (Подпись) |
| Дата |
| Эксплуатацию установки разрешил |
|  | (подпись) |

| Дата, смена | N установки, инвентарный N насоса | Количество работающих игл, шт. | Продолжительность работы установки в смену | Производи- тельность установки, м/ч | Показания манометра- вакуумметра | Время и причины остановки | Подпись дежурного моториста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Еще 16 двойных листов

| Замечания по эксплуатации установки | Всего пронумеровано | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | (должность) |
|  | Подпись |

Пояснения к заполнению геолого-технических нарядов

Геолого-технические наряды на бурение скважины составляются для всех скважин глубиною 50 м и более или конечным диаметром более 325 мм.

При меньших глубинах и конечных диаметрах 325 мм и менее составляется производственное задание.

Все изменения в конструкцию и технологию сооружения скважины вносятся по согласованию с главным инженером СМУ.

В графе "Технические условия бурения скважины" дается краткое описание тех особенностей процесса бурения скважины, которые не нашли отражения в других графах геолого-технического наряда: осложнения в процессе бурения и откачки, сходимость геологического разреза с данными каротажа и т.п.