СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.14; 3.19; 3.67

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка поверхности под покрытия | Внешний осмотр | До начала работ | Мастер | Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается Перед облицовкой стен листами сухой гипсовой штукатурки с лицевой отделкой должна быть выполнена скрытая проводка |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | То же | То же | То же | Материалы, применяемые при штукатурных покрытиях, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Отделка поверхностей листами сухой гипсовой штукатурки | Крепление листов к основаниям | То же | В процессе производства работ | Прораб | Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10% вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120-150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок - сплошной полосой Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками Штукатурные покрытия из листов сухой гипсовой штукатурки не должны быть зыбкими, при легком простукивании деревянным молотком в стыках не должны появляться трещины |
|  | Отклонения поверхности от вертикали | Рейка-отвес | То же | То же | Отклонения поверхности от вертикали (не менее пяти измерений на 50-70 мповерхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром): на 1 м 1 мм на всю высоту помещения не более 5 м |
|  | Неровности поверхности | Инструментально Двухметровая рейка | В процессе производства работ | Прораб | Неровности поверхности плавного очертания на 4 м не более двух глубиной (высотой) до 2 мм (не менее пяти измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 мповерхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром) |
|  | Отклонения поверхности по горизонтали | Инструментально Уровень строительный | То же | То же | Отклонения по горизонтали на 1 м не должны превышать 1 мм (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, для погонных изделий не менее пяти на 35-40 м и трех на элемент) |
|  | Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали | Инструментально Рейка-отвес, уровень строительный | То же | То же | Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать (для погонажных изделий - не менее пяти измерений на 35-40 м и трех на элемент): на 1 м 1 мм на весь элемент 3 мм |
|  | Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины | Инструментально Лекало, двухметровая рейка | То же | То же | Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать: 5 мм (не менее пяти измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 мповерхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, для погонажных изделий - не менее пяти на 35-40 м и трех на элемент) |
|  | Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки | Инструментально Метр складной | То же | То же | Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать 2 мм (не менее пяти измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 мповерхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, для погонажных изделий - не менее пяти на 35-40 м и трех на элемент) |
|  | Провесы в стыках листов | Инструментально Щуп | То же | То же | Допускаются провесы в стыках листов сухой гипсовой штукатурки не более 1 мм (не менее пяти измерений на 50-70 мповерхности покрытия или на площади отдельных участков, выявленных сплошным визуальным осмотром) |