Популярное бетоноведение, N 1 (21), 2008 год

Рубрика: Сделай сам

ПРОЕКТ КОТТЕДЖА

Начало

См.также Проект коттеджа (4-2008), Проект коттеджа (5-2008), Проект коттеджа (6-2008)

(с) Архитектурное бюро "Арт-ателье"
г.С-Петербург

ПРОЕКТ ЖИЛОГО ДОМА
N_115

Архитектурные чертежи - 115-АР

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КР

| ЛИСТ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Общие указания, разрезы 1-1, 2-2 |  |
| 3 | План фундаментных плит |  |
| 4 | План фундаментных блоков |  |
| 5 | Развертки фундаментных блоков |  |
| 6 | Крыльцо у оси "Д" |  |
| 7 | Крыльцо в осях 4-5 |  |
| 8 | План плит перекрытия на отм. 0.000 |  |
| 9 | План плит перекрытия на отм. 3.000 |  |
| 10 | План плит перекрытия на отм. 5.700 |  |
| 11 | Участок монолитный УМ-1 |  |
| 12 | Участок монолитный УМ-2, УМ-4 |  |
| 13 | Участок монолитный УМ-3 |  |
| 14 | Общие указания к разделу "ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОПИЛА" |  |
| 15 | План стропил |  |
| 16 | Разрез 1-1 |  |
| 17 | Разрез 2-2 |  |
| 18 | Разрез 3-3, узел "1" |  |
| 19 | Балка железобетонная Б-1 |  |

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| ГОСТ 24454-80 | пиломатериалы хвойных пород |  |
| ГОСТ 8240-89* | сталь прокатная швеллеры |  |
| ________________ * ГОСТ 8240-89 не действует на территории РФ с 01.01.2002. Взамен действует ГОСТ 8240-97. |
| ГОСТ 5781-82 | сортамент горячекатанной стержневой арматуры |  |
| ГОСТ 8509-93 | столь прокатная угловая равнобокая |  |
| ГОСТ 13580-85 | плиты фундаментные ж/б |  |
| ГОСТ 13579-78 | блоки фундаментные бетонные |  |
| Серия 1.243.1 кл-3 | плиты перекрытий ж/б сплошные |  |
| Серия 1.141.1 кл-3 | плиты перекрытий ж/б пустотные |  |
| Серия 1.038.1-1 в.1 | перемычки ж/б |  |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. ЧЕРТЕЖИ МАРКИ КР РАЗРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ МАРКИ АР И В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ.

2. ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ДЛЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА СО СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

- снеговая нагрузка 100 кг/м (3 район)

- ветровая нагрузка 30 кг/м (2 район)

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 26 °С

- сейсмичность отсутствует

3. Нормативное значение равномерно-распределенной временной нагрузки на перекрытие - 150,0 кг/м

СОСТАВ ПРОЕКТА

АР - архитектурные чертежи

КР - конструктивные чертежи

ВК - водоснабжение и канализация

ОВ - отопление и канализация

Э - электроснабжение

Рабочая документация выполнена в соответствии с действующими нормами и предусматривает мероприятия, обеспечивающими пожарную безопасность эксплуатации здания при соблюдении их заказчиком и подрядчиком.

Главный архитектор проекта Фирсов И.Г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. РАЗРЕЗЫ 1-1, 2-2

1. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа.

2. Фундаменты рассчитаны на R усл. = 2,0 кг/см.

Грунтовые воды - отсутствуют

3. До начала работ по устройству фундаментов произвести инженерно-геологические изыскания. В случае несоответствия принятых в проекте грунтовых условий с фактическими - фундаменты откорректировать.

4. Фундаменты выполнять из сборных ж.б. плит. Монолитные заделки между фундаментными плитами выполнять по "Детали "А"" на данном листе из бетона класса В15 (М200). Подготовка - щебеночная - толщиной 100 мм.

5. Стены подвала выполнять из сплошных бетонных блоков. Стеновые блоки укладывать на растворе марки M100 с соблюдением перевязки (не менее 200 мм) и тщательным заполнением вертикальных швов. Заделки по месту выполнять из бетона класса В7,5.

6. Горизонтальную гидроизоляцию всех стен выполнять из цементного раствора состава 1:2 толщиной 2 см. По наружным стенам устраивается дополнительная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике по цементной стяжке.

7. Обратную засыпку пазух фундамента грунтом производить после устройства перекрытия над подпольем.

8. Кладку стен ниже отметки 0.000 производить из обыкновенного глиняного кирпича М100 на растворе М75.

Деталь "А"
(Монолитные заделки между фундаментными плитами)

ПЛАН ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛ. БЕТ. |
| 1 | ГОСТ 13580-85 | ФЛ 8.24-1 | 19 | 1150 |  |
| 2 |  | ФЛ 8.12-1 | 7 | 550 |  |
| 3 |  | ФЛ 10.24-1 | 1 | 1380 |  |
| 4 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 12.5.3 - Т | 4 | 380 |  |
| 6 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 12.6.3 - Т | 1 | 460 |  |
|  | БЕТОН KЛACCA В15 | объем | 1,4 | м |  |
|  | АРМАТУРА 12А11 | п. м | 30,0 | 26,7 | кг |
|  | 8А1 | п. м | 26,0 | 10,1 | кг |

ПЛАН ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ |
| 4 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 12.5.3 - Т | 36 | 380 |  |
| 5 |  | ФБС 12.4.3 - Т | 19 | 310 |  |
| 6 |  | ФБС 12.6.3 - Т | 8 | 460 |  |
| 7 |  | ФБС 24.5.6 - Т | 15 | 1630 |  |
| 8 |  | ФБС 12.5.6 - Т | 5 | 790 |  |
| 9 |  | ФБС 9.5.6 - Т | 1 | 590 |  |
| 10 |  | ФБС 24.4.6 - Т | 6 | 1300 |  |
| 11 |  | ФБС 12.4.6 - Т | 3 | 640 |  |
| 12 |  | ФБС 9.4.6 - Т | 4 | 470 |  |
| 13 |  | ФБС 12.6.4 - Т | 3 | 960 |  |
|  | БЕТОН КЛАССА В7,5 | V = 2,6 м |  |  | На заделки между блоками |
|  | БЕТОН КЛАССА В15 | объем 11,5 м |  |  | На арматурный шов и пояс |
|  | АРМАТУРА 12АII | 1130,0 п. м |  | 1005,7 кг |  |
|  | 6АI | 520,0 п. м |  | 114,4 кг |  |

РАЗВЕРТКИ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ

|  | РАЗВЕРТКА 1 | РАЗВЕРТКА 2 (шт. 3) см. совместно с КР-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

КРЫЛЬЦО У ОСИ "Д"

1 - 1

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

БЕТОН КЛАССА В15 V=1,0 м

АРМАТУРА 10А11   п. м 66,0     40,92 кг

5Вр1   п. м 19,0     2,93 кг

КРЫЛЬЦО В ОСЯХ 4-5

1-1

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

БЕТОН КЛАССА В15 V=1,0 м

АРМАТУРА 10А11    п. м 92,0     57,04 кг

5Вр1    п. м 41,0        6,32 кг

ПЛАН ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. 0.000

отметка низа всех плит - 0.450

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛ. БЕТ. |
| 10 | серия 1.243.1 кл-3 | П39.15.16-6т | 4 | 2300 |  |
| 20 |  | П39.12.16-6т | 2 | 1830 |  |
| 80 |  | П30.12.16-8т | 1 | 1430 |  |
| 30 | серия 1.141.1 кл-3 | ПК51.10-8АY1 | 3 | 1600 |  |
| 40 |  | ПК60.10-8АY1 | 8 | 1850 |  |
| 60 | серия 1.141.1 кл -3 | ПК60.12-8АY1 | 1 | 2225 |  |
| УМ-1 | КР-11 | УМ-1 | 1 |  |  |

ПЛАН ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. 3.000

Отметка низа всех плит - 2.700

|  | 2-2 | 1-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

3-3

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛ. БЕТ. |
| 10 | серия 1.243.1 кл-3 | П39.15.16-6т | 4 | 2300 |  |
| 20 |  | П39.12.16-6т | 2 | 1830 |  |
| 30 | серия 1.141.1 кл-3 | ПК51.10-8АY1 | 3 | 1600 |  |
| 40 |  | ПК60.10-8АY1 | 6 | 1850 |  |
| 50 | серия 1.243.1 кл-3 | П27.15.12-8т | 1 | 1200 |  |
| 60 | серия 1.141.1 кл-3 | ПК60.12-8АY1 | 1 | 2225 |  |
| 80 | серия 1.243.1 кл-3 | П30.12.16-8т | 1 | 1430 |  |
| 1 | серия 1.038.1-1 в.1 | 3ПП27-71 | 1 | 568 |  |
|  | серия 1.038.1-1 в.1 | 5ПБ30-37 | 2 | 410 |  |
| УМ-2 | КР-12 | УМ-2 | 1 |  |  |
|  | ГОСТ 8240-89* | 22 | l = 2700 | 1 | 56,7 |  |
|  | ГОСТ 8509-93 | 125x10 | l = 2520 | 1 | 47,88 кг |  |
|  |  | 125x10 | l = 1220 | 1 | 23,3 кг |  |

________________

* ГОСТ 8240-89 не действует на территории РФ с 01.01.2002. Взамен действует ГОСТ 8240-97.

ПЛАН ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. 5.700

ПЛАН ПЛИТ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

отметка низа всех плит 5.700

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛ. БЕТ. |
| 10 | серия 1.243.1 кл-3 | П39.15.16-6т | 4 | 2300 |  |
| 20 |  | П39.12.16-6т | 1 | 1830 |  |
| 80 |  | П30.12.16-8т | 1 | 1430 |  |
| 30 | серия 1.141.1 кл-3 | ПК51.10-8АY1 | 3 | 1600 |  |
| 40 |  | ПК60.10-8АY1 | 6 | 1850 |  |
| 60 | серия 1.141.1 кл-3 | ПК60.12-8АY1 | 3 | 2225 |  |
| УМ-3 | КР-13 | УМ-3 | 1 |  |  |
| УМ-4 | КР-12 | УМ-4 | 1 |  |  |
|  | ГОСТ 8509-93 | 125x10 | l = 1220 | 1 | 23,3 кг |  |

УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1

|  | УМ-1 | а-а |  |
| --- | --- | --- | --- |

К-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1 |
|  |  | КАРКАС К-1 | 3 | 12,08 кг |  |
|  | ГОСТ 5781-82 | 06А1 | L = 265 | 18 | 0,06 | 1,08 кг |
|  | БЕТОН КЛАССА В15 | V = 0,22 м |  |  |  |
|  |  | КАРКАС К-1 |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 5781-82 | 010А11 | L = 3530 | 1 | 2,19 кг |  |
| 2 |  | 06А1 | L = 3530 | 1 | 0,78г |  |
| 3 |  | 06А1 | L = 200 | 24 | 0,044 | 1,056 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 4,026 кг |  |