КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ

См. Общую часть

Состав контролируемых показателей, допустимые отклонения, объем и методы контроля при разработке грунта в котловане экскаваторами должны соответствовать требованиям СНиП 3.02.01-87:

1 Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке (1):

а) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями:

- для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования:

| драглайн | +25 см; |
| --- | --- |
| прямого копания | +10 см; |
| обратная лопата | +15 см; |
| - для экскаваторов с гидравлическим приводом | +10 см; |

б) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и другим специальным оборудованием для планировочных

| работ, экскаваторами-планировщиками | +5 см. |
| --- | --- |

2 Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и

| восполнения переборов (2) | +5 см. |
| --- | --- |

3 Расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и пр.) при необходимости передвижения людей в пазухе (3) - не менее 0,6 м в свету.

4 Наибольшая крутизна откосов котлованов, устраиваемых без крепления, в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с учетом капиллярного поднятия воды), в том числе в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения (4) устанавливается в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Таблица - Крутизна откосов котлованов в зависимости от видов грунтов и глубины выемки (СНиП 12-04-2002)

| Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Насыпные неслежавшиеся | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Песчаные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Лессовые | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |
| Примечания: 1 При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 2 К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. |

5 Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных в предыдущем пункте, а также откосов, подвергающихся увлажнению, устанавливается проектом.

6 Максимальная глубина выемок с вертикальными стенами без креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается при их глубине не более:

| - в неслежавшихся насыпных песчаных и природного сложения песчаных грунтах | 1 м; |
| --- | --- |
| - в супесях | 1,25 м; |
| - в суглинках и глинах | 1,5 м. |

7 Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 °С допускается увеличивать по сравнению с установленной в предыдущем пункте на величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

8 Количество уступов и местных углублений в пределах котлована под жилые дома устанавливается:

| - в скальных грунтах | не более 3; |
| --- | --- |
| - в прочих грунтах | не более 5. |

При этом отношение высоты уступа к его длине должно быть:

| - в глинистых грунтах | 1:2; |  |
| --- | --- | --- |
| - в песчаных грунтах | 1:3. |  |

9 Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения - должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.

10 Состояние откосов и дна котлована - не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос грунта и оплывание откосов.

11 Разработка грунта котлованов в просадочных и набухающих грунтах допускается после отвода поверхностных вод из котлована и прилегающей территории, размеры которой превышают с каждой стороны размеры разрабатываемой выемки по верху на величину:

- для просадочных грунтов - не менее величины просадочной толщи, указанной в проекте, а при отсутствии указаний в проекте на 15 м при I типе и 25 м при II типе грунтовых условий по просадочности;

- для набухающих грунтов - не менее 15 м.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ, мастер | Подгото- вительные работы | Правильность выноса осей и контура котлована | Нивелир, стальная рулетка | До начала разработки грунта | Геодезист | + |
|  |  | Установка вертикальных отметок поверхности и реперных знаков | Геодезические приборы, стальной метр | То же | Геодезист |  |
|  |  | Выполнение мероприятий по отводу поверхностных и грунтовых вод | Визуально | -"- | Геодезист |  |
|  | Мониторинг стройплощадки | Контроль за деформацией зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости | Инстру- ментальный и технический осмотр | В процессе разработки грунта и строительных работ | Геодезист | + |
|  | Разработка грунта в котловане | Проверка вертикальных отметок дна котлована с учетом недобора | Нивелир, стальная рулетка | После механической разработки грунта | Геодезист |  |
|  |  | Проверка размеров котлована в плане по низу и по верху | Визуально, стальной метр | После механической разработки грунта | Геодезист |  |
|  |  | Проверка состояния откосов, крутизны откосов | Визуально, шаблоном | В процессе разработки грунта | Геодезист |  |
|  |  | Проверка отклонения оси земляного сооружения | Нивелир | То же | Геодезист |  |
|  | Зачистка дна котлована | Проверка наличия недобора (перебора) грунта | Стальной метр | В процессе зачистки дна котлована | Геодезист |  |
|  |  | Проверка вертикальных отметок дна котлована. Составление исполнительной схемы | Нивелир | То же | Геодезист |  |
|  |  | Проверка горизонтальности дна котлована, соответствие грунта проекту | Визуально | -"- | Геодезист |  |
|  |  | Проверка состояния дна котлована, соответствие грунта основания проекту | Лабора- торные приборы | -"- | Лабо- ратория | + |