ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Производственный контроль качества выполняется совместно Заказчиком и Подрядчиком включает в себя:

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Акт производства скрытых работ).

Технический надзор за выполнением работ осуществляется Заказчиком.

Для осуществления технического надзора Заказчик, при необходимости, формирует службу технического надзора, либо привлекает стороннюю организацию.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| Организация работ на месте проведения ремонта |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | СП 51.13330.2011 | Защита от шума |

Интенсивность выполнения работ: с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ: работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.

Ведомость объемов работ:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кровляшкола и переход |
| Демонтажные работы |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 11,2 |
| 2 | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 11,2 |
| 3 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 3,36 |
| 4 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 шт | 0,02 |
|  | Устройство |  |  |
| 5 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 | 3,36 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 6,347 |
| 7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт | 82 |
| 8 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | шт | 3 |
| 9 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 11,2 |
| 16 | Устройство слуховых окон | шт | 2 |
| 21 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) обделки слуховых окон и вентшахт из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,204 |
| 22 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обшивка слуховых окон) | 100 м2 | 0,112 |
| 23 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 1,62 |
| 25 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт | 0,2 |
| 27 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентшахт) | 100 м2 | 0,08 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,08 |
| Раздел 2. Козырек |
| Демонтаж |
| 30 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,2235 |
| 31 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0,2235 |
| 32 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 | 0,2525 |
| 41 | Разборка стоек козырька из металлических труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,05 |
| Устройство |
| 33 | Монтаж стропильной системы из одиночных и парных уголков 75*75мм | т | 0,35 |
| 35 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,12 |
| 38 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) коньки и примыкание к стене из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,04 |
| 39 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,2 |
| Раздел 3. Вывоз мусора |
| 42 | Погрузочные работы при перевозках: мусора строительного | 1 т груза | 11,2796 |
| 43 | Перевозка строительных грузов на расстояние до 5 км II класс груза | 1 т груза | 11,2796 |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ.

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Подрядчик разрабатывает график производства работ и представляет Заказчику на утверждение в течение десяти дней с момента подписания Контракта. Без утвержденного графика производства работ Заказчиком к производству работ не приступать.

Предоставление еженедельных отчетов о ходе выполнения работ в соответствии с графиком производства работ с фотоматериалами и объяснениями о причинах невыполнения отдельных видов работ.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

В течение работ и по окончании производить уборку и вывоз мусора.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ),технических условий (ТУ),  требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование материалов | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь листовая | оцинкованная, толщиной листа: не менее 0,7 мм | ГОСТ 14918-80 |
| 2 | Профилированный лист | оцинкованный, высота профиля не менее 44 мм, толщина листа не менее 0,7 мм. По назначению: для настила покрытий. | ГОСТ 24045-2016 |
| 3 | Краска | масляная | ГОСТ 10503-71 |
| 4 | Краска | водно-дисперсионная | ГОСТ 28196-89 |
| 5 | Шпатлевка | Масляно-клеевая | _ |
| 6 | Раствор готовый штукатурный | цементно-известковый марка по прочности на сжатиене менее М 50 | ГОСТ 28013-98 |
| 7 | Бруски | обрезные хвойных пород длиной: не менее 4 м шириной не менее 75 мм, не менее 150 мм(все ширины), толщиной не менее 40 мм, не менее 75 мм (все толщины), не ниже I сорта. | ГОСТ 8486-86 ГОСТ 24454-80 |
| 8 | Доски обрезные | хвойных пород длиной: 4 м, шириной не менее 100 мм, толщиной не менее 25 мм, не ниже III сорта | ГОСТ 8486-86 ГОСТ 24454-80 |
| 9 | Доски обрезные | хвойных пород длиной: 4 м, шириной не менее 100 мм, толщиной: не менее 22 мм; не менее 44 мм, (все толщины) не ниже II сорта | ГОСТ 8486-86 ГОСТ 24454-80 |
| 10 | Уголок | стальной, ширина каждой полки не менее 75 мм; толщина каждой полки не менее 6 мм. | ГОСТ 8509-93 |
| 11 | Уплотнитель полиуретановый | - профилированный кровельный. | - |
| 12 | Планка конька | - ширина каждой полки не менее 190 мм; - материал: тонколистовая оцинкованная сталь, толщиной не менее 0,5 мм. | - |
| 13 | Снегозадержательтрубчатый | - длинной не менее 3,0 м; -размер трубы не менее 20х40 мм; - количество опор (кронштейнов) не менее 4. | _ |
| 14 | Окно | - глухое; - наличие: жалюзийная решетка. | - |

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствует требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.