Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПОДЗЕМНОГО

(НАДЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОВОГО ВВОДА

| построенного |  |
| --- | --- |
| (наименование строительно-монтажной организации |
| и номер проекта) |
| по адресу |  |
|  | (город, улица, привязки начального и конечного пикетов) |
| 1. Характеристика газопровода (газового ввода) |
| Указывается длина (для ввода - подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений |
| 2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копии) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования |
| Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлечения из указанных документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необходимые сведения (N сертификата, марка (тип), ГОСТ (ТУ), размеры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпуска, результаты испытаний). |

3. Данные о сварке стыков газопровода

| Фамилия, имя, отчество сварщика | N (клеймо) сварщика | Сварено стыков | Дата проведения сварочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр труб, мм | число, шт. |  |
| Примечание. Схема должна быть составлена так, чтобы местоположение каждого стыка могло быть найдено с поверхности земли. Для этого должны быть сделаны привязки к постоянным наземным объектам (зданиям, сооружениям) как самого газопровода, так и его характерных точек (концевых, поворотных и др.); должны быть нанесены расстояния между стыками, а также между стыками и характерными точками, в том числе пересекаемыми коммуникациями. Строгое соблюдение масштаба схемы - необязательно. |

| 4. Проверка глубины заложения газопровода, уклонов, постели, устройства футляров, колодцев, коверов (составляется для подземных газопроводов и газовых вводов) |
| --- |
| Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода, постель под трубами, а также устройство футляров, колодцев, коверов соответствуют проекту. |
| Производитель работ |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель газового хозяйства |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| 5. Проверки качества защитного покрытия подземного газопровода (газового ввода) |
| 1 .*Перед укладкой в траншею проверено защитное покрытие труб и стыков: на отсутствие механических повреждений и трещин - внешним осмотром; толщина - замером по ГОСТ 9.602-89 мм: адгезия к стали по ГОСТ 9.602-89; сплошность - дефектоскопом. |
| 2. *Стыки, изолированные в траншее, проверены внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и трещин. |
| Позицию 3 исключить. |
| 4. *Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом |
| произведена после полной засыпки траншеи | " |  | " |  | 200 |  | г. |
| Примечание. *Если траншея была засыпана при глубине промерзания грунта более 10 см, то строительно-монтажная организация должна выполнять проверку после оттаивания грунта, о чем должна быть сделана запись в акте о приемке законченного строительством объекта системы газоснабжения. |
| При проверке качества защитного покрытия дефекты не обнаружены. |
| Начальник лаборатории |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель газового хозяйства |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| 6. Продувка газопровода, испытание его на прочность и герметичность |
| Позицию 1 исключить. |
| 2. | " |  | " |  | 200 |  | г. перед испытанием на прочность произведена продувка |
| газопровода воздухом. |
| 3. | " |  | " |  | 200 |  | г. произведено пневматическое (гидравлическое) испытание |
| газопровода на прочность давлением |  | МПа |  | кгс/см) с выдержкой в течение |  | ч. |
| Газопровод испытание на прочность выдержал. |

| 4. | " |  | " |  | 200 |  | г. засыпанный до проектных отметок газопровод с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность в |
| течение |  | ч. |
| До начала испытания подземный газопровод находился под давлением воздуха в |
| течение |  | ч для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой |
| грунта. |
| Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ |  | , класс. |

Данные замеров давления при испытании подземного газопровода

| Дата испытания | Замеры давления, кПа (мм рт.ст.) | Падение давления, кПа (мм) |
| --- | --- | --- |
| месяц | число | часы | манометрическое | барометрическое | допускаемое | фактическое |
|  |  |  | Р(1) | Р(2) | В(1) | В(2) |  |  |

| Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены; |
| --- |
| " |  | " |  | 200 |  | г. произведено испытание надземного газопровода (надземной |
| части газового ввода) на герметичность давлением |  | МПа ( |  | кгс/см) с |
| выдержкой в течение |  | ч, последующим внешним осмотром и проверкой всех |
| сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал. |
| Производитель работ |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель газового хозяйства |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| 7. Заключение |
| Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным |
| (наименование проектной организации |
| и дата выпуска проекта) |
| с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи N |  | - |  |
| Строительство начато | " |  | " |  | 200 |  | г. |
| Строительство закончено | " |  | " |  | 200 |  | г. |
| Главный инженер ССМУ |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель газового хозяйства |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |