ВСН 417-81
--------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО НОРМИРОВАНИЮ 
РАСХОДА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, БЕНЗИНА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Дата введения 1981-07-01

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным конструкторско-технологическим институтом по механизации монтажных и специальных строительных работ

УТВЕРЖДЕНЫ Зам. министра монтажных и специальных строительных работ СССР К.К.Липодатом 27 февраля 1981 г.

ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Настоящая инструкция разработана Всесоюзным конструкторско-технологическим институтом по механизации монтажных и специальных строительных работ (ВКТИмонтажстроймеханизация) и предназначена для организаций Минмонтажспецстроя СССР с целью определения норм расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов.

СОСТАВИТЕЛИ: Ю.Н.Щелкин, А.А.Рокотянский

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция предназначена для определения норм расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов при производстве монтажных и специальных строительных работ, а также для определения эксплуатационных затрат с целью упорядочения взаимоотношений между трестами (управлениями) механизации и строительно-монтажными организациями, переведенными на новую систему планирования и экономического стимулирования, в соответствии с "Методическими рекомендациями по расчету за работу машин в строительстве" Госстроя СССР.

1.2. Инструкция составлена в соответствии с "Методическими указаниями по разработке норм для определения сметной стоимости машино-смен строительных машин и оборудования", разработанными Научно-исследовательским институтом экономики строительства (НИИЭС) Госстроя СССР и одобренными Госстроем СССР.

1.3. Предлагаемый расчетно-аналитический метод расчета норм основан на использовании основных технических характеристик строительно-монтажных машин и механизмов, ЕНиР, данных хронометража работы строительно-монтажных машин и механизмов, технических характеристик двигателей внутреннего сгорания и электрооборудования этих машин и механизмов.

1.4. Основные понятия, используемые в инструкции:

норма расхода топлива и электроэнергии - плановый показатель расхода этих ресурсов на единицу работы;

индивидуальная норма - норма расхода топлива и электроэнергии на единицу работы, которая устанавливается на каждый тип или отдельные топливо- и электропотребляющие механизмы применительно к определенным условиям работ;

групповая норма - норма расхода топлива и электроэнергии на планируемый объем работы согласно установленной номенклатуре по уровням планирования: министерство (ведомство), главное управление, объединение, организация (предприятие).

Размерность нормы расхода дизельного топлива и бензина (кг/маш.-ч), электроэнергии (кВт·ч/маш.-ч) - это расход топлива и электроэнергии на единицу работы (маш.-ч.).

1.5. Индивидуальность рассчитываемых норм по предлагаемой методике обеспечивается, во-первых, применением коэффициентов, выбор которых зависит от конкретных условий работы строительно-монтажных машин и механизмов, во-вторых, применением разработанной НИИЭС методики расчета этих коэффициентов, учитывающей технические характеристики и условия работы конкретных строительно-монтажных машин и механизмов.

1.6. Предлагаемая методика расчета норм расхода предусматривает полную техническую исправность машин и механизмов и не имеет поправочных коэффициентов на отступления от требований к их техническому состоянию.

1.7. Предлагаемая методика не предусматривает: расход энергоресурсов на внутригаражные нужды (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателя и машин после ремонта), расход бензина на запуск дизельных двигателей, расход энергоресурсов на подачу машин к объекту работ и обратно.

1.8. Индивидуальные нормы расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов, рассчитанные по предлагаемой методике, должны стать основой для расчетов групповых норм расхода энергоресурсов на всех уровнях планирования.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

2.1. Нормы расхода топлива и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов наиболее распространенных марок разрабатывает ВКТИмонтажстроймеханизация.

Указанные нормы ежегодно пересматриваются, согласовываются с Главстроймеханизацией и утверждаются приказом по Минмонтажспецстрою СССР.

2.2. Нормы расхода для машин и механизмов, не включенных в приказ, разрабатываются в организациях (на предприятиях) и утверждаются вышестоящей организацией.

2.3. Ответственность за разработку и внедрение в производство норм расхода возлагается на главного инженера и руководителя энергослужбы организации (предприятия).

2.4. Для контроля за выполнением норм расхода в организациях (на предприятиях) должен быть организован учет этих расходов.

2.5. Систематический контроль за выполнением норм расхода осуществляется энергослужбой и руководителями организаций (предприятий).

Периодический контроль за выполнением этих норм осуществляется министерством, а также специальными контролирующими организациями.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3.1. Для строительно-монтажных машин и механизмов, работающих от двигателей внутреннего сгорания, расход дизельного топлива, бензина за смену определяется по формуле*:

,                            (1)

где  - время работы за смену;

- номинальная мощность двигателя, л.с.;

- коэффициент использования времени работы двигателя, представляющий собой отношение времени работы двигателя в течение смены к средней продолжительности рабочей смены;

        - средний коэффициент использования мощности двигателя, представляющий собой отношение мощности двигателя в процессе работы к его номинальной мощности;

        - удельный расход топлива на 1 л.с. номинальной мощности за 1 ч при нормальной нагрузке;

        - удельный расход топлива на 1 л.с. номинальной мощности за 1 ч при холостой работе двигателя.
_______________

* Формула предложена докт. экон. наук С.Е.Канторером.

Расчет индивидуальных норм расхода топлива на работу строительно-монтажных машин за 1 ч производится по упрощенной формуле:

,                            (2)

где , , ,  принимаются по табл.1, 2.

Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ И МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| Машины | Коэффициенты использования |
| --- | --- |
|  | времени работы, двигателей, | мощности двигателей, |
| Автогудронаторы и автогрейдеры | 0,5 | 0,6 |
| Агрегаты для вибропогружения фундаментов | 0,6 | 0,3 |
| Агрегаты и аппараты сварочные: |  |  |
| с двигателем внутреннего сгорания | 0,8 | 0,4 |
| с электродвигателем | 0,5 | 0,4 |
| Бетономешалки производственной емкостью, л: |  |  |
| до 250 | 0,6 | 0,4 |
| более 250 | 0,75 | 0,5 |
| Бетононасосы, используемые |  |  |
| на всех видах строительства, кроме гидротехнического | 0,5 | 0,5 |
| на гидротехническом строительстве | 0,65 | 0,5 |
| Бульдозеры с трактором | 0,6 | 0,5 |
| Катки самоходные | 0,6-0,7 | 0,65 |
| Краны автомобильные | 0,3-0,4 | 0,2-0,3 |
| Краны башенные грузоподъемностью на максимальном вылете, т: |  |  |
| до 3 | 0,1-0,12 | 0,6 |
| до 5 | 0,08-0,1 | 0,5 |
| более 5 | 0,08-0,1 | 0,4 |
| Краны мачтово-стрелочные с лебедками: |  |  |
| многобарабанными | 0,15-0,2 | 0,4 |
| однобарабанными | 0,08-0,1 | 0,6 |
| Краны переносные грузоподъемностью до 1 т (типа ДИП, "Пионер" и др.) | 0,11-0,13 | 0,45 |
| Краны погрузочные с двигателями внутреннего сгорания | 0,5-0,6 | 0,2 |
| Краны портально-стреловые | 0,08-0,11 | 0,65 |
| Краны стреловые с двигателем внутреннего сгорания (кроме автомобильных), краны-трубоукладчики, краны рельсораскладочные, краны плавучие | 0,04-0,6 | 0,2-0,3 |
| Краны кабельные | - | 0,25 |
| Краны стреловые с электродвигателями, одномоторные | 0,3 | 0,3 |
| Компрессоры передвижные | 0,6 | 0,4 |
| Лебедки электрические | 0,08 | 0,4 |
| Машины балластировочные | 0,4 | 0,3 |
| Мотовозы нормальной и узкой колеи | 0,6 | 0,4 |
| Мотодомкраты | 0,4 | 0,2 |
| Платформы моторные | 0,4 | 0,15 |
| Плавучие средства (кроме плавучих кранов) | 0,6 | 0,55 |
| Подъемники обыкновенные (мачтовые, скиповые, шахтные) | 0,1 | 0,7 |
| Путеподъемники самоходные | 0,4 | 0,2 |
| Растворомешалки производственной емкостью барабана, л: |  |  |
| до 325 | 0,6 | 0,4 |
| более 325 | 0,75 | 0,5 |
| Растворонасосы конструктивной производительностью, м/ч: |  |  |
| до 1,5 | 0,6 | 0,5 |
| более 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| Скреперы самоходные | 0,7 | 0,5 |
| Скреперы тракторные | 0,7 | 0,6 |
| Станции компрессорные для насосных работ при количестве рабочих компрессоров: |  |  |
| до двух | 0,65 | 0,7 |
| более двух | 0,5 | 0,7 |
| Тракторы гусеничные, используемые |  |  |
| с тракторными прицепами | 0,7 | 0,35 |
| со скреперами | 0,7 | 0,6 |
| с прицепными дорожными машинами | 0,7 | 0,5 |
| Транспортеры ленточные звеньевые | 0,8 | 0,6 |
| Транспортеры ленточные передвижные и переносные (питатели) | 0,6 | 0,5-0,7 |
| Шпалозабойники электрические | 0,4 | 0,6 |
| Экскаваторы многоковшовые | 0,65 | 0,5 |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные | 0,7-0,8 | 0,3-0,5 |
| Экскаваторы одноковшовые электрические | 0,4-0,6 | 0,25-0,35 |
| Электростанции передвижные | 0,9 | 0,5 |

Таблица 2

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

| Вид топлива | Нагрузка | Удельный расход топлива в кг на 1 л.с./ч при номинальной мощности, л.с. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 15 | 16-40 | 41-80 | 81-150 | более 150 |
| Бензин | Нормальная () | 0,34 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | - |
|  | Холостая работа () | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | - |
| Керосин | Нормальная | 0,4 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - |
|  | Холостая работа | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | - |
| Дизельное топливо | Нормальная | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,18 |
|  | Холостая работа | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |

3.2. Для строительно-монтажных машин и механизмов, работающих от электросети, расход электроэнергии на работу одного электродвигателя за 1 ч определяется по формуле*

,                                              (3)

где  - номинальная мощность двигателя, кВт;

- коэффициент использования мощности двигателя;

- коэффициент использования времени работы двигателя;

- коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети и расход на вспомогательные нужды (принимается в пределах 1,05-1,1);

- коэффициент полезного действия двигателя при принятой средней его нагрузке.

________________

* Формула предложена докт. экон. наук С.Е.Канторером.

Коэффициент полезного действия с уменьшением нагрузки двигателя, характеризующийся величиной коэффициента , уменьшается. Величина этого коэффициента определяется по формуле

,                                                     (4)

где  - коэффициент полезного действия двигателя при нормальной его нагрузке, определяемой по технической характеристике двигателя;

        - поправочный коэффициент, учитывающий снижение коэффициента использования мощности двигателя - . Значение  принимается по табл.3.

Таблица 3

ЗНАЧЕНИЕ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА

| Значения | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,9 | 0,86 |

При наличии на строительно-монтажной машине или механизме нескольких электродвигателей расчет расхода электроэнергии производится для каждого электродвигателя отдельно.

Индивидуальная норма расхода электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов определяется как сумма расходов электроэнергии на работу электродвигателей за 1 ч, установленных на данной машине или механизме:

.                                                 (5)

В приложении приведены примеры расчета норм расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов.

4. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ И МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ( и ).

Расчет производят исходя из технических характеристик машин и механизмов, конкретных условий их работы, характера поднимаемых грузов (выполняемых работ), норм времени на выполнение работ, принятых за единицу измерения.

Пример 1

Требуется определить коэффициент использования времени работы и мощности двигателя мачтового подъемника Т-37. Мощность двигателя 4,3 кВт, скорость подъема и опускания груза 0,75 м/с или 45 м/мин.

Решение

Принимаем среднюю высоту подъема груза равной 8 м. При указанной высоте подъема норма времени на подъем 1000 шт. кирпича составляет 0,8 маш.-ч (по §1-6 ЕНиР 1960 г.).

При подъеме за один раз одной тачки с кирпичом в количестве 35 шт. продолжительность цикла подъема составит

мин.

Время на подъем и опускание груза за цикл составляет

мин.

Учитывая необходимость подъема и опускания груза на дополнительную высоту, время на разгон и замедление, а также холостую работу двигателя, принимаем = 1,5. Исходя из указанного, коэффициент использования времени работы двигателя с учетом работы по производственным нормам составит

.

С учетом переходного коэффициента от производственных норм выработок к сметным, равным 0,5 (табл.4), коэффициент использования времени работы двигателя по режиму, предусмотренному сметными нормами, составит

.

Таблица 4

ПЕРЕХОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ К СМЕТНЫМ

| Строительные машины и оборудование | Переходные коэффициенты |
| --- | --- |
|  | по выработке | по времени |
| Автопогрузчики | 0,75 | 1,33 |
| Краны автомобильные | 0,75 | 1,33 |
| Краны башенные с поворотной башней максимальной грузоподъемностью, т: |  |  |
| до 2 | 0,65 | 1,54 |
| до 5 | 0,75 | 1,33 |
| до 10 | 0,75 | 1,33 |
| Краны башенные с неповоротной башней максимальной грузоподъемностью, т: |  |  |
| до 2 | 0,65 | 1,54 |
| до 5 | 0,75 | 1,33 |
| до 10 | 0,75 | 1,33 |
| более 10: |  |  |
| используемые на всех видах строительства, кроме гидротехнического | 0,75 | 1,33 |
| используемые на гидротехническом строительстве | 0,85 | 1,18 |
| Краны козловые, используемые: |  |  |
| а) на всех видах строительства, кроме гидротехнического | 0,75 | 1,33 |
| б) на гидротехническом строительстве |  |  |
| на строительно-монтажных работах | 0,85 | 1,18 |
| на монтаже технологических конструкций и оборудования | 0,85 | 1,18 |
| в) на строительстве мостов | 0,75 | 1,33 |
| Краны мачтово-стреловые, используемые: |  |  |
| на всех видах строительства, кроме гидротехнического | 0,75 | 1,33 |
| на гидротехническом строительстве | 0,75 | 1,33 |
| на строительстве мостов | 0,75 | 1,33 |
| Краны на гусеничном ходу | 0,75 | 1,33 |
| Краны железнодорожные | 0,75 | 1,93 |
| Краны на пневмоколесном ходу | 0,75 | 1,33 |
| Краны переносные грузоподъемностью до 1 т (ДИП, "Пионер" и др.) | 0,65 | 1,54 |
| Подъемники обыкновенные мачтовые, шахтные и др. | 0,65 | 1,54 |
| Бульдозеры | 0,75 | 1,33 |
| Экскаваторы многоковшовые цепные и роторные | 0,75 | 1,33 |
| Экскаваторы одноковшовые | 0,75 | 1,33 |
| Буровые машины ударно-вращательного бурения с пневмоударником | 0,8 | 1,25 |
| Буровые машины шарошечного бурения | 0,8 | 1,25 |
| Автогрейдеры | 0,75 | 1,33 |
| Катки самоходные | 0,75 | 1,33 |

Для определения величины коэффициента использования мощности двигателя рассчитываем величину необходимой мощности двигателя по формуле

,                                                    (6)

где  - общая масса груза, равная 265 кг (платформа 100 кг и тачка с кирпичом 165 кг);

102 - количество кгм/с, приходящееся на 1 кВт;

- скорость подъема груза, равная 0,75 м/с;

- коэффициент полезного действия подъемника, равный 0,6.

Коэффициент использования мощности двигателя при подъеме составляет

.

Коэффициент использования мощности двигателя при опускании груза и холостой работе составляет

.

Принимаем, что двигатель находится 40% общего времени в работе под нагрузкой и 60% времени на холостом ходу (по данным хронометража). Исходя из этого средневзвешенный коэффициент использования мощности двигателя за период, когда он включен, составляет:

.

Пример 2

Требуется определить коэффициенты использования времени работы и мощности двигателя башенного крана СБК-1 грузоподъемностью 1,5-3 т при имеющихся данных:

а) мощность двигателей: подъема - 16, передвижения - 11, поворота - 2,2 кВт;

б) рабочие скорости: подъема, опускания груза, передвижения крана - 30 м/мин, поворота - 0,6 об/мин.

Решение

Принимаем среднюю высоту подъема груза 18 м, среднее расстояние передвижения крана в каждую сторону 15 м, средний угол поворота стрелы в каждую сторону 150°.

Коэффициент использования времени работы определяется для двух случаев: при подъеме кирпича в контейнерах (2 контейнера по 200 шт. в каждом), а также при подъеме и установке многопустотного настила при строительстве многоэтажных зданий.

При принятой высоте подъема норма времени на подъем 1000 шт. кирпича составляет 0,284 маш.-ч (по табл.2 §1-4 ЕНиР), а на подъем и установку одной плиты многопустотного настила массой до 1,5 т - маш.-ч (по табл.2 § 4-1-7 ЕНиР).

Продолжительность цикла работы крана составляет:

при подъеме кирпича  мин;

при подъеме и установке плиты мин.

Определяем продолжительность работы различных двигателей башенного крана за один цикл:

двигателя подъема  мин;

двигателя передвижения  мин;

двигателя поворота  мин.

Рассчитываем коэффициент использования времени работы отдельных двигателей с учетом работы по производственным нормам, с введением коэффициентов на дополнительное время работы двигателей (1,5 - при подъеме кирпича и 2 - при установке плиты):

а) подъем кирпича:

для двигателя подъема ;

для двигателя передвижения крана ;

для двигателя поворота стрелы ;

б) подъем и установка плит:

для двигателя подъема ;

для двигателя передвижения крана ;

для двигателя поворота .

Принимаем, что кран 60% времени занят на подъеме материалов и 40% времени - на монтаже конструкций (по данным хронометража).

Учитывая значения переходных коэффициентов для башенных кранов на подъеме материалов (0,5) и на монтаже конструкций (0,75), определяем усредненную величину коэффициентов использования времени работы двигателей башенных кранов с учетом работы кранов по режиму, не предусмотренному сметными нормами:

для двигателя подъема ;

для двигателя передвижения крана ;

для двигателя поворота стрелы .

Усредненный коэффициент использования времени работы всех двигателей башенного крана составит

.

Для определения величины коэффициента использования мощности двигателей башенного крана рассчитываем величину их необходимой мощности исходя из следующих данных:

масса такелажных устройств 200 кг;

масса поддона с кирпичом 1300 кг;

усредненная масса панели 1000 кг;

масса крана с балластом 42,4 т.

Удельное сопротивление при передвижении башенного крана по рельсовым путям 20 кг/т.

Усредненная масса поднимаемого груза:

кг.

Необходимая мощность грузового двигателя при подъеме груза определяется по формуле

кВт.

Коэффициент использования мощности двигателя на подъем груза

.

Коэффициент использования мощности двигателя на опускание груза и при холостой работе принимаем равным 0,2.

Усредненная величина коэффициента использования мощности двигателя подъема груза за время его включения

.

Необходимая мощность двигателя ходовой части крана составляет при передвижении с грузом

кВт;

При передвижении без груза

кВт.

Усредненная величина коэффициента использования мощности двигателя передвижения крана

.

Коэффициент использования мощности двигателя поворота стрелы принимаем равным 0,8.

Усредненная величина коэффициента использования мощности всех двигателей башенного крана составит

.

Учитывая, что часть электроэнергии двигателей расходуется на питание электромагнитных тормозов, принимаем усредненное значение коэффициентов использования мощности всех двигателей башенного крана равным 0,6.

В табл.5 приведены значения , , ,  для машин и механизмов наиболее распространенных марок, применяемых при выполнении монтажных и специальных строительных работ.

Таблица 5

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ И МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| Машины и механизмы | Марка двигателя | Номи- нальная мощность двигателя, л.с. |  |  | Удельный расход топлива в кг на 1 л.с./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при нормальной нагрузке, кг/ч | при холостой работе, кг/ч |
| Краны автомобильные |  |  |  |  |  |  |
| Г/п 2 т: МКА-2 | ЗИЛ-130 | 150 | 0,3 | 0,2 | 0,29 | 0,09 |
| Г/п 3 т: К-32, ЛАЗ-690 | ЗИЛ-120 | 90 | 0,3 | 0,2 | 0,29 | 0,09 |
| Г/п 4 т: КC-1563, K-46 | ЗИЛ/130 | 150 | 0,3 | 0,2 | 0,29 | 0,09 |
| Г/п 5-7,5 т: К-51, К-52, К-61; АК-7,5 | МAЗ-204A | 100 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,07 |
| Г/п 6,3 т: КС-2561Д, МКА-6,3 | ЗИЛ-130 | 150 | 0,3 | 0,2 | 0,29 | 0,09 |
| Г/п 7,5 т: АК-75Д, АК-75В | ЗИЛ-130 | 150 | 0,3 | 0,2 | 0,29 | 0,09 |
| Г/п 6,3-7,0 т: К-54, К-67, К-88,СМК-7 | ЯМЗ-236 | 180 | 0,3 | 0,2 | 0,18 | 0,08 |
| Г/п10 т: МКАС-10 | ЯМЗ-236 | 180 | 0,3 | 0,2 | 0,18 | 0,08 |
| Г/п 10 т: СМК-10; МКА-10М | ЯМЗ-236 | 180 | 0,3 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Г/п 16 т: К-162М, МКА-16, КС-4571 | ЯМЗ-238 | 230 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Краны на спецшасси |  |  |  |  |  |  |
| Г/п 6 т: МКТ-6-45 | ЯМЗ-238А | 215 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Г/п 16-25-30 т: МКШ-16, МКШ-25 | ЯМЗ-238 | 230 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Г/п 40 т: МКТ-40 | ЯМЗ-238А | 215 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Г/п 40 т: МКП-40 | ЯАЗ-206А | 180 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Краны на пневмоходу |  |  |  |  |  |  |
| Г/п 0,32 т: ГМКП-320 | Д-16 | 20 | 0,4 | 0,2 | 0,22 | 0,08 |
| Г/п 0,25 т: МКГ-250 | Д-21 | 20 | 0,4 | 0,2 | 0,22 | 0,08 |
| Г/п 4 т: МКН-4 | ГАЗ-63 | 75 | 0,4 | 0,2 | 0,29 | 0,10 |
| Г/п 16 т: К-161, MКП-16 | СМД-14А | 75 | 0,4 | 0,2 | 0,21 | 0,07 |
| Г/п 25 т: МКП-25 | КДМ-100 | 100 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 25 т: К-255, МКП-25А | ЯАЗ-204А | 110 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 25 т: КС-5363 | ЯАЗ-М204А | 120 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 40-100 т: КС-6362С, КС-7362, К-631, КС-7351, КС-8362 | ЯМЗ-236 | 180 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Краны на гусеничном ходу |  |  |  |  |  |  |
| Г/п 6,3 и 10 т: МКГ-6,3, МКГ-10А | СМГ-14 | 75 | 0,4 | 0,2 | 0,21 | 0,07 |
| Г/п 16 т: МКГ-16, МКГ-16М | Д-60-Р | 60 | 0,4 | 0,2 | 0,21 | 0,07 |
| Г/п 20-30 т: МКГ-20, МКГ-25, МКГ-25БР | Д-108 | 108 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| СКГ-30, СКГ-30/10, СКГ-25 | КДМ-100 | 100 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 40 т: СКГ-40, СКГ-40БС, СКГ-40А | 64Н-12/4 | 120 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 40 т: МКГ-40 | A-01МК | 130 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 40 т: СКГ-40/63 | К-661 | 115 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 50-100 т: СКГ-50, СКГ-63, СКГ-63А, СКГ-63БС, СКГ-100 | 1Д6Б | 150 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| СКГ-63/100, КГ-100,1 | ЯМЗ-236 | 150 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 63-100 т: МКГ-100 | 1Д-12В | 300 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Краны-экскаваторы на гусеничном ходу |  |  |  |  |  |  |
| Г/п 15 т: Э-10011 | КДМ-100 | 100 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 20 т: Э-1258 | У2Д6 | 130 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 60 т: Э-2538 | Д2-12Б | 300 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Краны-трубоукладчики |  |  |  |  |  |  |
| Г/п 10 т: ТЛ-3, ТЛ-4, ТЛГ-4М | КДМ-100 | 100 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 12 т: ТО-12-24В, Т-12-24 | Д-108 | 108 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 12,5 т: ТГ-123 | Т-130 | 160 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,06 |
| Г/п 35 т: Т-35-60, ТО-35-50 | 6КДМ-60 | 140 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Краны монтажные на тракторе |  |  |  |  |  |  |
| Г/п 1,35-6,3 т: МК-1, МКТ-6, МКТ-6,3 | КДМ-100 | 100 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Краны на железнодорожном ходу |  |  |  |  |  |  |
| Г/п 16 т: КДЗ-16 |  | 102 | 0,4 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |
| Г/п 25 т: СК-23 | КДМ-46 | 80 | 0,4 | 0,2 | 0,21 | 0,07 |
| Экскаваторы одноковшовые |  |  |  |  |  |  |
| Емк. ковша 0,15-0,25 м: Э-153, Э-1514, Э-2515 | Д-48П | 50 | 0,7 | 0,3 | 0,21 | 0,07 |
| Емк. ковша 0,4 м: Э-302, Э-303А, Э-303Б | Д-48ЛС | 48-60 | 0,7 | 0,3 | 0,21 | 0,07 |
| Э-303, Э-3311 | Д-65Н | 60 | 0,7 | 0,3 | 0,21 | 0,07 |
| Емк. ковша 0,25 м: ЭО-2521 |  |  |  |  |  |  |
| Емк. ковша 0,4 м: ЭО-3322Н | СМД-14 | 75 | 0,7 | 0,3 | 0,21 | 0,07 |
| ЭО-4122, Э-1252 | А-01М, АМ-03 | 130 | 0,7 | 0,3 | 0,20 | 0,07 |
| Емк. ковша. 0,5-0,6514 м: |  |  |  |  |  |  |
| Э-505А, Э-503 | Д-108-1 | 75-82 | 0,7 | 0,3 | 0,21 | 0,07 |
| Э-652, Э-652А, Э-652Б, Э-4321 | КДМ-46 | 80 | 0,7 | 0,3 | 0,21 | 0,07 |
| Емк. ковша 1,0 м: Э-100.11 | Д-108 | 108 | 0,7 | 0,3 | 0,20 | 0,07 |
| Бульдозеры |  |  |  |  |  |  |
| На базе тракторов ДТ-54, НТЗ-50, Д-444 | Д-54 | 54 | 0,6 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| На базе тракторов МТЗ-50, Д-579 | Д-56 | 55 | 0,6 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| На базе тракторов Т-74, Д-493А | СМД-14А | 75 | 0,6 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| На базе тракторов Т-80, Т-100, Д-492, Д-492А | Д-108ГП | 108 | 0,6 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| На базе тракторов Т-130, ДЗ-101 | Т-4-АП-1 | 130 | 0,6 | 0,5 | 0,20 | 0,07 |
| На базе тракторов Т-100, Д-371 | 4Д-10 | 100 | 0,6 | 0,5 | 0,20 | 0,07 |
| Тракторы |  |  |  |  |  |  |
| Т-40, ДТ-54, Т-40М, T-40АН | Д-373 | 40 | 0,7 | 0,5 | 0,22 | 0,08 |
| T-16, Т-35 | Д-21 | 20 | 0,7 | 0,8 | 0,22 | 0,08 |
| ЮMЗ-6M | Д-351 | 60 | 0,7 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| МТЗ-80 | Д-240 | 80 | 0,7 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| ДТ-75, Т-74, ТДТ-55 | СМП-14А | 75 | 0,7 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| ДТ-54, МТЗ-50, ТЗ-52 | Д-50, Д-54А | 50-55 | 0,7 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| T-100M, TT-Н | Д-108 | 108 | 0,7 | 0,5 | 0,20 | 0,07 |
|  | АМ-01 | 110 |  |  |  |  |
| Т-140 | 6КДМ-60 | 140 | 0,7 | 0,5 | 0,20 | 0,07 |
| Т-150К | Д-130 | 140 | 0,7 | 0,5 | 0,18 | 0,06 |
| Т-180 | Д-180 | 180 | 0,7 | 0,5 | 0,18 | 0,06 |
| К-700 | ЯМЗ-238НБ | 220 | 0,7 | 0,5 | 0,18 | 0,06 |
| К-701, ДЭТ-250 | ЯМЗ-240Б | 300 | 0,7 | 0,5 | 0,18 | 0,06 |
| Т-330 | ВДВТ-330 | 330 | 0,7 | 0,5 | 0,18 | 0,06 |
| Вышки телескопические |  |  |  |  |  |  |
| ВИ-15, ВС-18МС | ГАЗ-51А | 70 | 0,1 | 0,7 | 0,29 | 0,10 |
| ВИ-23 | ЗИЛ-151 | 90 | 0,1 | 0,7 | 0,29 | 0,09 |
| Автогидроподъемники |  |  |  |  |  |  |
| АГП-12, АГП-12А, АГП-18 | ГАЗ-53А | 115 | 0,1 | 0,7 | 0,29 | 0,09 |
| АГП-22 | ЗИЛ-130 | 150 | 0,1 | 0,7 | 0,29 | 0,09 |
| МШТС-3А | ЗИЛ-130 | 150 | 0,1 | 0,7 | 0,29 | 0,09 |
| MШTC-2A, BC-22MC | ЗИЛ-130 | 150 | 0,1 | 0,7 | 0,29 | 0,09 |
| Электростанции |  |  |  |  |  |  |
| ПЭС-15Л | ЗМЗ-320-1 | 40 | 0,9 | 0,5 | 0,30 | 0,10 |
| ЛЭС-60р | АМ-01 | 110 | 0,9 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| ДЭС-50 | Д-108 | 108 | 0,9 | 0,5 | 0,20 | 0,07 |
| ДЭС-100 | ЯМЗ-233 | 240 | 0,9 | 0,5 | 0,20 | 0,07 |
| ДЭСМ-30 | Д-60р | 60 | 0,9 | 0,5 | 0,21 | 0,07 |
| Электросварочные агрегаты |  |  |  |  |  |  |
| АДБ-309 | ГАЗ-24 | 24 | 0,8 | 0,4 | 0,30 | 0,10 |
| АСБ-300 | ГАЗ-320 | 40 | 0,8 | 0,4 | 0,30 | 0,10 |
| АСБ-300-7 | ЗМЗ-320-01 | 40 | 0,8 | 0,4 | 0,30 | 0,10 |
| АСДП-500 |  | 60 | 0,8 | 0,4 | 0,21 | 0,07 |
| АДД-305 | (Д-376-03-1) | 40 | 0,8 | 0,4 | 0,22 | 0,08 |
| АСД-300М | (5ПЧ) | 24 | 0,8 | 0,4 | 0,22 | 0,08 |
| Компрессоры |  |  |  |  |  |  |
| ЗИФ-ПВ-5 | Д-376-03 | 50 | 0,6 | 0,4 | 0,21 | 0,07 |
| ПКС-5 | КАЗ-120 | 70 | 0,6 | 0,4 | 0,21 | 0,07 |
| ЗИФ-55 | ЗИЛ-120 | 90 | 0,6 | 0,4 | 0,29 | 0,09 |
| КВ-10, ПВ-10 | ЯМЗ-236 | 94 | 0,6 | 0,4 | 0,20 | 0,07 |
| ПКСД-5,25 | ГАЗ-51 | 70 | 0,6 | 0,4 | 0,29 | 0,10 |
| ДК-ЭМ | Д-108-1 | 108 | 0,6 | 0,4 | 0,20 | 0,07 |
| Бурильно-крановые машины |  |  |  |  |  |  |
| БКГМ-63-2 | ГАЗ-51 | 70 | 0,2 | 0,2 | 0,29 | 0,10 |
| БМ-303 | СМД-14А | 75 | 0,3 | 0,2 | 0,21 | 0,07 |
| БМ-202, БМ-302 | ГАЗ-66-02 | 115 | 0,3 | 0,2 | 0,29 | 0,09 |
| БКМА-1,0-3,5 | ЗИЛ-130 | 150 | 0,3 | 0,2 | 0,29 | 0,09 |
| БКМТ-1,2-3,5 | АМ-01 | 110 | 0,3 | 0,2 | 0,20 | 0,07 |

Приложение

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, БЕНЗИНА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

I. Строительно-монтажные машины и механизмы, работающие на дизельном топливе и бензине.

Краны автомобильные

1. К-32, ЛАЗ-690;

кг/маш.-ч

2. К-51, К-52, К-61;

кг/маш.-ч

3. МКА-2, КС-1563, КС-2561Д, АК-75В, АК-75Д, МКА-6,3;

кг/маш.-ч

Краны на спецшасси

1. МКТ-6-45, МКТ-40;

кг/маш.-ч

2. МКШ-16, МКШ-25;

кг/маш.-ч

3. МКП-40;

кг/маш.-ч

Краны на пневмоходу

1. МКП-16, К-161;

кг/маш.-ч

2. МКП-25;

кг/маш.-ч

3. МКП-25А, К-255;

кг/маш.-ч

Краны на гусеничном ходу

1. МКГ-6,3, МКГ-10;

кг/маш.-ч

2. МКГ-16, МКГ-16М;

кг/маш.-ч

3. MКГ-20, МКГ-25, СКГ-25;

кг/маш.-ч

Краны-трубоукладчики

1. ТЛ-3, ТЛ-4;

кг/маш.-ч

2. ТО-12,5-24;

кг/маш.-ч

3. ТГ-123;

кг/маш.-ч

Краны монтажные на тракторе

МК-1, МКТ-6;

кг/маш.-ч

Экскаваторы одноковшовые

Э-153, Э-2515;

кг/маш.-ч

Бульдозеры

Д-444, Д-579;

кг/маш.-ч

Тракторы

1. ДТ-54, Т-40;

кг/маш.-ч

2. ДТ-75, ТДТ-55;

кг/маш.-ч

Вышки телескопические

ВИ-15

кг/маш.-ч

Автогидроподъемники

АГП-12, АГП-12А, АГП-18;

кг/маш.-ч

Электростанции

1. ПЭС-15Л;

кг/маш.-ч

2. ДЭС-50;

кг/маш.-ч

Электросварочные агрегаты

1. АДБ-309, АДБ-318;

кг/маш.-ч

2. АДД-305;

кг/маш.-ч

Компрессоры

ЗИФ-ПВ-5;

кг/маш.-ч

Бурильно-крановые машины

1. БКГМ-63-2;

кг/маш.-ч

2. БКМА-1,0/3,5;

кг/маш.-ч

II. Строительно-монтажные машины и механизмы, работающие от электросети.

Краны башенные

| 1. БК-5 |  |
| --- | --- |
| Привод грузовой лебедки, двигатель МТ-52-8 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод стреловой лебедки, двигатель МТК-31-8 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод механизма поворота, двигатель МТ-12-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод механизма передвижения (2 шт.), двигатель МТ-21-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| кВт·ч/маш.-ч |
| 2. БКСМ-5-5A |  |
| Привод грузовой лебедки, двигатель МТ-52-3 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод механизма передвижения (2 шт.), двигатель МТ-22-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод механизма поворота, двигатель МТ-12-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод механизма передвижения каретки, двигатель МТ-11-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод механизма изменения вылета стрелы, двигатель АОС-52-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| кВт·ч/маш.-ч |
| Краны козловые |  |
| 1. КК-1 |  |
| Привод подъема, двигатель АО-41-4 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод передвижения, двигатель АОЛ-12-4 | кВт·ч/маш.-ч |
| кВт·ч/маш.-ч |
| 2. КК-32 |  |
| Привод главного подъема, двигатель МТН-512-842 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод вспомогательного подъема, двигатель МТГ-411-8У2 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод передвижения грузовой тележки, двигатель МТР-112-6У2 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод передвижения крана (4 шт.), двигатель МТГ-311-8У2 | кВт·ч/маш.-ч |
| кВт·ч/маш.-ч |
| Краны пневмоколесные |  |
| МКП-40 |  |
| Привод передвижения, двигатель МТВ-511-8 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод главного подъема, двигатель МТК-112-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| Двигатель МТВ-412-8 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод вспомогательного подъема, двигатель МТК-112-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| Двигатель МТВ-412-8 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод стрелового механизма, двигатель МТК-112-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| Привод механизма вращения, двигатель МТ-111-6 | кВт·ч/маш.-ч |
| кВт·ч/маш.-ч. |

Литература

1. Методические рекомендации по расчетам за работу машин в строительстве. - М.: Госстрой СССР, 1973.

2. Методические указания по разработке норм для определения сметной стоимости машино-смен строительных машин и оборудования. - М.: Госстрой СССР, 1967.

3. Основные положения по нормированию расхода топлива, тепловой и электрической энергии в народном хозяйстве. - М.: Атомиздат, Ин-т планирования и нормативов Госплана СССР, 1980.

4. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. М.: Госстрой СССР, 1960.

5. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. - М.: Госстрой СССР, 1969.

6. Оборудование и приспособления для монтажа строительных конструкций. 4.1. Краны. - М.: ЦИ Промстальконструкция ММСС СССР, 1969.

7. Подъемно-транспортное оборудование для монтажных и специальных работ / Под ред. А.И.Шепетьева. - М.: Стройиздат, 1974.

8. Машины и оборудование, выпускаемые предприятиями Главстроймеханизации: Каталог-справочник / Минмонтажспецстрой СССР. - М.: ЦБНТИ, 1976.

9. Асинхронные электродвигатели крановые и металлургические серий МТВ-МТКВ, МТ-МТК, МТМ-МТКМ. - М.: ЦИНТИЭлектропром, 1963.