ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан.

2. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

3. Объёмы выполняемых работ: приведены в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию «Ведомость объёмов работ».

4. Сметная документация: приведена в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

5. Цели использования результатов работ: улучшение технического состояния Муниципального имущества, принадлежащего Анадырскому муниципальному району.

6. Общие требования к выполняемым работам.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны выполняться с соблюдением нормативных документов по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей природной среды и экологической безопасности в соответствии с проектной документацией.

При выполнении работ подрядчик должен соблюдать требования следующих государственных стандартов, СНиП, санитарно-эпидемиологических, других норм и правил, правил производства работ, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

- СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

- СНиП 31-06-2009 – «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 23-02-2003 – «Тепловая защита зданий»;

- СНиП II -26.76-«Кровли»;

- Федеральный Закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вывоз строительного мусора, производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

Все погрузочные, разгрузочные работы производятся силами Подрядчика.

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: согласовывается с Муниципальным заказчиком при исполнении Контракта.

8. Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и регламентами;

- своевременное устранение неполадок, дефектов, недоделок, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счёт и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки;

- функционирование объекта, инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в пределах гарантийного срока.

## 9. Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ:

## Подрядчик должен обеспечить выполнение на объектах мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям строительных, санитарных, противопожарных норм.

10. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта рабочей комиссии по приёмке выполненных работ.

11. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта рабочей комиссии по приемке выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 3,356028 |  |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 2,5 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 2,5 |  |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 37,5 |  |
| 5 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 3,356028 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м | 0,5182 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали карнизов шириной: до 0,7 м | 100 м | 0,2626 |  |
| 8 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 | 3,35 |  |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,38 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км | 1 т груза | 3,38 |  |

Муниципальный заказчик					Подрядчик

__________________ Е.В. Сидельникова                         _________________

___ ______________ 2018 года			            ___ ___________ 2018года

Приложение № 2 к Техническому заданию

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| (локальная смета) |
| Выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ______________________________________ | 1927 661 | руб. |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин Всего оплаты труда эксплуата- ция машин оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Раздел 1. 1 ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) 3,356028 26,26*12,78/100 153,59 112,16 41,43 515 376 139 14,38 48,26 2 ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 2,5 250/100 340,53 188,15 152,38 17,49 851 470 381 44 21,776 54,44 3 ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) 2,5 250/100 462,33 235,18 190,48 21,86 1156 588 476 55 27,22 | 68,05 4 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) 3,825 424,88 1625 5 ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) 37,5 (250*15)/100 11,3 8,64 2,66 0,34 424 324 100 13 1 37,5 6 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) 3,825 424,88 1625 7 ФЕР12-01-007-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2) 3,356028 26,26*12,78/100 3771,75 649,29 110,75 17,1 12658 2179 372 57 74,29 249,32 8 ФССЦ-12.1.02.15-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя (м2) 382,6 43,7 16720 9 ФССЦ-12.1.02.15-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя (м2) 550,4 45,57 25082 10 ФЕР12-01-004-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками (100 м) 0,5182 (26,26+25,56)/100 6088,94 618,64 80,95 12,37 3155 321 42 6 67,39 34,92 11 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) 0,2643 424,88 112 12 ФССЦ-12.1.02.15-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя (м2) 97,94 45,57 4463 13 ФЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Смена обделок из листовой стали карнизов шириной: до 0,7 м (100 м) 0,2626 26,26/100 643,64 539,27 8,32 2,59 169 | 142 2 1 63,22 16,6 14 ФССЦ-08.3.05.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм (м2) 10,32767 85,1/8,24 51,83 535 15 ФЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой (100 м2) 3,35 1157,78 91,86 33,93 1,18 3879 308 114 4 10,51 35,21 16 ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) 3,38 42,98 42,98 145 145 17 ФССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (1 т груза) 3,38 9,53 9,53 32 32 Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 73146 4708 1803 180 544,3 Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-12, 15)) 73980 5266 2079 214 608,05 Накладные расходы 7134 Сметная прибыль 3581 Итоги по смете: Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 1233 48,26 Кровли 82358 543,19 Крыши, кровли 927 16,6 Погрузо-разгрузочные работы | 145 Перевозка грузов автотранспортом 32 Итого 84695 608,05 В том числе: Материалы 66635 Машины и механизмы 2079 ФОТ 5480 Накладные расходы 7134 Сметная прибыль 3581 Транспортная поправка, с. Канчалан 15,36% от 84695 13009 Итого 97704 Индекс перевода, Письмо от 26.12.2017 г. № 49127-ХМ/09, Объект культуры 97 704 * 16,72 1633611,00 НДС 18% от 1633611 294050,00 ВСЕГО по смете 1927661,00 608,05 |  |  |  |

Муниципальный заказчик									Подрядчик

______________________________ 					     	         __________________________

___ ______________ 2018  года								___ ___________ 2018 года

Приложение №2

к Муниципальному контракту

№ ___ от ________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

____________ ___________

«____»__________ 2018 г.

Акт рабочей комиссии по приёмке выполненных работ

по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан

г. Анадырь	    						                 «____»___________ 201__ г.

Рабочая комиссия, назначенная ______________________________________________ (Наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

распоряжением (приказом) от «___»______________ 201_ г. № _______

в составе:

председателя — представителя заказчика __________________________________________

(Фамилия, и. о. должность)

членов комиссии — представителей:

от заказчика					__________________________________________

(Фамилия, и. о. должность)

от заказчика                                                   _________________________________________

(Фамилия, и. о. должность)

от заказчика                                                   __________________________________________

(Фамилия, и. о. должность)

от заказчика                                                   __________________________________________

(Фамилия, и. о. должность)

Представитель от подрядчика                      _________________________________________

(Фамилия, и. о. должность)

руководствуясь правилами приёмки в эксплуатацию законченных ремонтных работ

УСТАНОВИЛА:

1. . Предъявлены к приёмке законченные работы: ___________________________________

(Наименование элементов здания и его местонахождение)

2. Работы осуществлялись  ______________________________________________________

(Указать наименование организаций, их ведомственную принадлежность)

3. Проектно-сметная документация на ремонт разработана ___________________________

и утверждена ______________________________________________________

(Наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ «___»___________ 201__ г. , окончание работ «___»__________ 201__ г.

5. Стоимость работ по утвержденной ПСД __________ руб. ______ копеек.

Стоимость основных фондов принимаемых выполненных работ: ____________ руб. ______ копеек.

6. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных работ  __________________

(Наименование элементов здания)

оценка качества выполненных работ ______________________________________________

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке законченные работы:

_____________________________________________________________________________

(Наименование работ, элементов здания)

_____________________________________________________________________________

принять/не принять.

Председатель рабочей комиссии:                      ___________     ________________________

(Подпись)                                   (фамилия, и.о.)

МП(заказчика)

Члены комиссии:                                                 ___________     ________________________

(Подпись)                    	       (фамилия, и.о.)

___________     ________________________

(Подпись)                     	      (фамилия, и.о.)

___________     ________________________

(Подпись)                     	      (фамилия, и.о.)

___________     ________________________

(Подпись)                     	      (фамилия, и.о.)

Представитель от подрядчика:                             ___________     ________________________

(Подпись)                     	      (фамилия, и.о.)

МП(подрядчика)

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан

Заказчиком использован проектно-сметный метод. В соответствии с ч. 9.1 ст. 22  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан.

На основании локального сметного расчёта расчетная начальная (максимальная) цена контракта составила  1 927 661  руб.

Приложение к обоснованию начальной (максимальной) цены  контракта:

Локальный сметный расчёт представлен в файле «Локальный сметный расчет. дос.».

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| (локальная смета) |
| Выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ______________________________________ | 1927 661 | руб. |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин Всего оплаты труда эксплуата- ция машин оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Раздел 1. 1 ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) 3,356028 26,26*12,78/100 153,59 112,16 41,43 515 376 139 14,38 48,26 2 ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 2,5 250/100 340,53 188,15 152,38 17,49 851 470 381 44 21,776 54,44 3 ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) 2,5 250/100 462,33 235,18 190,48 21,86 1156 588 476 55 27,22 68,05 4 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) 3,825 424,88 1625 5 ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) 37,5 (250*15)/100 11,3 8,64 2,66 0,34 424 324 100 13 1 37,5 6 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) 3,825 424,88 1625 7 ФЕР12-01-007-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2) 3,356028 26,26*12,78/100 3771,75 649,29 110,75 17,1 12658 2179 372 57 74,29 249,32 8 ФССЦ-12.1.02.15-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя (м2) 382,6 43,7 16720 9 ФССЦ-12.1.02.15-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя (м2) 550,4 45,57 25082 10 ФЕР12-01-004-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками (100 м) 0,5182 (26,26+25,56)/100 6088,94 618,64 80,95 12,37 3155 321 42 6 67,39 34,92 11 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) 0,2643 424,88 112 12 ФССЦ-12.1.02.15-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя (м2) 97,94 45,57 4463 13 ФЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Смена обделок из листовой стали карнизов шириной: до 0,7 м (100 м) 0,2626 26,26/100 643,64 539,27 8,32 2,59 169 142 2 1 63,22 16,6 14 ФССЦ-08.3.05.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм (м2) 10,32767 85,1/8,24 51,83 535 15 ФЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой (100 м2) 3,35 1157,78 91,86 33,93 1,18 3879 308 114 4 10,51 35,21 16 ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) 3,38 42,98 42,98 145 145 17 ФССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (1 т груза) 3,38 9,53 9,53 32 32 Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 73146 4708 1803 180 544,3 Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-12, 15)) 73980 5266 2079 214 608,05 Накладные расходы 7134 Сметная прибыль 3581 Итоги по смете: Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 1233 48,26 Кровли 82358 543,19 Крыши, кровли 927 16,6 Погрузо-разгрузочные работы 145 Перевозка грузов автотранспортом 32 Итого 84695 608,05 В том числе: Материалы 66635 Машины и механизмы 2079 ФОТ 5480 Накладные расходы 7134 Сметная прибыль 3581 Транспортная поправка, с. Канчалан 15,36% от 84695 13009 Итого 97704 Индекс перевода, Письмо от 26.12.2017 г. № 49127-ХМ/09, Объект культуры 97 704 * 16,72 1633611,00 НДС 18% от 1633611 294050,00 ВСЕГО по смете 1927661,00 608,05 |  |  |  |