ВСН 50-86
     --------------------------
Госгражданстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования

Дата введения 1987-07-01

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭП учебных зданий Госгражданстроя (д-р архит. В.И.Степанов - руководитель темы, кандидаты архит. Е.Б.Дворкина, Н.С.Придонова, архит. А.С.Акулинина, инж. В.С.Вольман), НИИ гигиены детей и подростков Минздрава СССР (д-р мед. наук М.А.Шарова)

ВНЕСЕНЫ ЦНИИЭП - учебных зданий Госгражданстроя

Подготовлены к утверждению Управлением по строительству общественных зданий и сооружений Госгражданстроя (архитекторы Ю.А.Шаронов, В.И.Подольский, Л.А.Шалов), Управлением по научным исследованиям и нормированию Госгражданстроя (канд. техн. наук И.М.Архаров, инж. Т.С.Фомичева)

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

СОГЛАСОВАНЫ Минпросом СССР письмом от 28 января 1987 г. N 268-9/20,  Госстроем СССР письмом от 3 октября 1986 г.

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 17 ноября 1986 г. N 374

Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий общеобразовательных школ и школ-интернатов, а также интернатов (спальных корпусов) при общеобразовательных школах.

Нормы не распространяются на проектирование зданий общеобразовательных оздоровительных санаторно-лесных, специализированных школ и школ-интернатов для углубленной подготовки детей в области науки и искусства и других областях, а также специальных для детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии.

При проектировании зданий общеобразовательных школ и школ-интернатов, а также интернатов при общеобразовательных школах (спальных корпусов) должны соблюдаться требования, предусмотренные СНиП 2.08.02-85.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Здания общеобразовательных школ следует проектировать для учащихся I-IV классов (начальные), для учащихся I-IX классов (неполные средние), для учащихся I-XI классов (средние); здания школ-интернатов - для учащихся I-IX классов (неполные средние), I-XI классов (средние).

Здания интернатов (спальных корпусов) следует проектировать для учащихся, проживающих за пределами пешеходно-транспортной доступности до здания школы.

Вместимость зданий школ и школ-интернатов рассчитывается с учетом срока обучения и местных условий (демографических особенностей, межселенных связей и др.) по СНиП II-60-75**.

__________________

Заменены на СНиП 2.07.01-89. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечания: 1. Площади основных учебных помещений следует принимать исходя из расчетной наполняемости: I классов - 30 учащихся, II-IX классов - 40 учащихся, Х-Xl(XII) классов - 36 учащихся.

2. Для сельских населенных пунктов в соответствии с демографическими особенностями допускается проектирование школ с уменьшенной наполняемостью классов.

3. В национальных средних школах могут предусматриваться XII классы.

1.2. На группу школ должны предусматриваться учебный тир, крытый бассейн для обучения плаванию и проведения секционной работы; в IV климатическом районе учебный бассейн для обучения плаванию допускается проектировать открытым с подогревом воды.

1.3. Учебный тир должен проектироваться исходя из загрузки 25 часов в неделю учебными занятиями; в зависимости от местных условий допускается предусматривать тир в каждой сельской средней школе с наполняемостью классов не ниже нормативной расчетной.

1.4. Учебный бассейн следует проектировать исходя из загрузки 30 часов в неделю занятиями учебным плаванием; ванну следует принимать длиной не более 25 м.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

2.1. Размещение и размеры земельных участков школ и школ-интернатов следует принимать в соответствии со СНиП II-60-75**.

2.2. На земельных участках школ и школ-интернатов должны предусматриваться следующие основные зоны: физкультурно-спортивная, начальной военной подготовки, учебно-опытная, отдыха и хозяйственная.

Площади основных зон земельных участков школ должны приниматься по табл.1, а школ-интернатов - по табл.2.

Таблица 1

| N п.п. | Зоны | Площадь, м, при количестве параллелей классов |
| --- | --- | --- |
|  |  | в началь- ных школах | в непол- ных средних школах | в средних школах |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2+3 | 2х3 | 3х3 |
| 1 | Физкультурно-спортивная | 850 | 5450 | 5610 | 6140 | 7760 | 7920 | 8800 | 10250 | 17990 |
| 2 | Начальной военной подготовки | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Учебно-опытная | 240 | 2250 | 5050 | 5050* 1440 | 1975 | 2510 | 1440+1975 | 2х1975 | 3х1975 |
| 4 | Отдыха | 400 | 400 | 625 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250+1875 | 2х1875 | 3х1875 |
| 5 | Хозяйственная | 500 | 500 | 500 | 625 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |

Примечания: 1. Для сблокированных школ на 2+3, 2х3 и 3х3 параллели классов зоны учебно-опытную и отдыха следует принимать раздельно для каждого учебного блока, а остальные зоны - едиными.

2. При строительстве зданий школ с уменьшенной наполняемостью классов, площади основных зон участков определяются заданием на проектирование.

3. При сокращении по местным условиям общей площади земельных участков школ должны сохраняться без изменений состав и площади физкультурно-спортивных площадок и площадок для подвижных игр, в I климатическом районе (за исключением IB климатического подрайона) - только площадок для подвижных игр.

________________

* При строительстве школы на три параллели классов в сельском населенном пункте площадь учебно-опытной зоны указана над чертой, а при строительстве школы на две параллели классов в городской местности - под чертой.

Таблица 2

| N п.п. | Зоны | Площадь, м, на одну параллель классов в неполных средних и средних школах-интернатах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-спортивная | 5610 |
| 2 | Начальной военной подготовки | 1000 |
| 3 | Учебно-опытная | 5050 |
| 4 | Отдыха | 900 |
| 5 | Хозяйственная | 625 |

Примечание. См. примечание 3 табл.1

Состав и площади зон участков школ принимать по обязательному прил.1; состав и площади зон участков школ-интернатов - по обязательному прил.2.

2.3. Зону физкультурно-спортивную и начальной военной подготовки не допускается размещать со стороны окон классных помещений зданий школ и школ-интернатов. Площадки для игр с мячом и метания спортивных снарядов следует размещать на расстоянии не менее 25 м от окон других помещений здания, при наличии ограждения высотой 3 м - не менее 15 м, а площадки для занятий другими видами физкультурно-спортивных занятий - на расстоянии не менее 10 м.

2.4. Хозяйственная зона должна размещаться со стороны входа в производственные помещения столовой и вблизи учебно-опытной зоны. В хозяйственной зоне в зависимости от местных условий допускается размещать сарай, овощехранилище, учебный гараж, навесы для инвентаря и оборудования. Состав и площади хозяйственных помещений и сараев для школ и школ-интернатов определяются заданием на проектирование.

2.5. Метеорологическая и географическая площадка должна размещаться от здания школы на расстоянии не менее 2,5 его высоты.

2.6. Площадь озеленения участка школы и школы-интерната должна составлять не менее 40% общей площади участка.

Примечания: 1. Площадь озеленения земельного участка школы и школы-интерната, проектируемых для IVA климатического подрайона, должна быть не менее 50% общей площади участка.

2. В площадь озеленения должны включаться площади зеленых насаждений учебно-опытной, физкультурно-спортивной зон и зоны отдыха, а также газонов, защитных полос и изгородей из кустарников вокруг участка.

3. При примыкании земельного участка школы непосредственно к зеленым насаждениям общего пользования (паркам, лесопаркам, садам, скверам, бульварам) площадь озеленения участка допускается сокращать до 10%.

2.7. На земельных участках должны предусматриваться подъезды для пожарных машин к зданиям школ и школ-интернатов и интернатов при школах, а также возможность объезда вокруг зданий. Подъезды к зданиям, должны иметь твердое покрытие.

2.8. Территория земельных участков школ и школ-интернатов должна иметь ограждение по всему периметру, в том числе:

а) земельные участки внутри микрорайонов - в виде изгороди из зеленых насаждений высотой не менее 1,2 м;

б) земельные участки, примыкающие к улицам и проездам, - в виде ограды высотой не менее 1,2 м.

2.9. Ориентацию окон помещений по сторонам горизонта в зданиях школ и школ-интернатов и интернатов при школах принимать по табл.3.

Таблица 3

| N п.п. | Помещения | Расчетные географические пояса северной широты |
| --- | --- | --- |
|  |  | севернее 60° | 60-45° | южнее 45° |
|  |  | опти- мальная | допустимая | опти- мальная | допустимая | опти- мальная | допустимая |
| 1 | Классные | От 65 до 200° | Не более 25%, от 200 до 295° | От 65 до 200° | Не более 25%, от 200 до 295° | от 120 до 200° | от 300 до 120°, в том числе, не более 50% от 340 до 25° |
| 2 | Кабинеты, лаборатории (кроме указанных в п.3 и 4 настоящей таблицы) | От 65 до 200° | Не более 50%, от 45 до 65° и от 200 до 315° | От 65 до 200° | Не более 75%, от 200 до 65° | от 65 до 200° | от 300 до 65°, в том числе не более 75% от 340 до 25° |
| 3 | Кабинет черчения и изобразительных искусств, кабинет информатики и электронно-вычислительной техники | От 300 до 60° | От 60 до 120° и от 240 до 300° | От 300 до 60° | От 60 до 105° и от 255 до 300° | от 315 до 45° | от 45 до 120° и от 300 до 315° |
| 4 | Лаборатория биологии | От 165 до 185° | От 90 до 165° и от 185 до 270° | От 150 до 210° | От 90 до 150° и от 210 до 270° | От 150 до 210° | От 90 до 150° и от 210 до 225° |
| 5 | Спальные помещения в школах-интернатах и интернатах при школах и спальные-игровые в школах | от 50 до 310° |

Примечания: 1. Для ограничения перегрева помещений, и устранения прямой инсоляции рабочих мест следует предусматривать солнцезащиту при ориентации окон, обращенных на азимуты 90-160° и 200-275° для районов 60-45° с.ш. и на азимуты 75-285° для районов южнее 45° с.ш., а также на азимуты 55-65° для IA и IД климатических подрайонов с большой продолжительностью солнечного освещения.

2. Оптимальная ориентация помещения горячего цеха кухни - на север.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.13. В комнате хранения оружия следует предусматривать охранную сигнализацию.

По согласованию с местными органами охраны помещения школы, в которых сосредоточены материальные ценности, подлежат оборудованию по дополнительному заданию.

6.14. В зданиях школ, школ-интернатов и интернатах при школах должно быть предусмотрено оповещение людей о пожаре по местному радиовещанию (кроме начальных школ).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Состав и площади зон земельных участков общеобразовательных школ

| N п.п. | Зона | Площадь, м, при количестве параллелей классов |
| --- | --- | --- |
|  |  | в началь- ных школах | в непол- ных средних школах | в средних школах |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2+3 | 2х3 | 3х3 |
| 1 | Физкультурно-спортивная | 850 | 5450 | 5610 | 6140 | 7760 | 7920 | 8800 | 10250 | 17990 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школьный стадион (круговая беговая дорожка 250 м, совмещенная с прямой беговой дорожкой 110 м, комбинированное поле для футбола 60х28 м и ручного мяча и двумя секторами для прыжков в высоту и длину) | - | 4200 | 4200 | 4200 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 11395* |
|  | площадка для спортивных игр (волейбольная 162 м, баскетбольная 364 м) | 162 | 364 | 526 162+364 | 1052 324+728 | 1214 486+728 | 1376 648+728 | 1376 648+728 | 2428 972+1456 | 2752 1296+1456 |
|  | площадка для гимнастики I-IV классов | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
|  | площадка для гимнастики V-XI классов | - | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
|  | площадка комбинированная для спортивных игр, метания мяча и прыжков в высоту и длину | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 960 2х480 | 960 2х480 | 1440 3х480 |
| 2 | Начальной военной подготовки | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный городок по тактической подготовке и гражданской обороне | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | полоса препятствий (с участком для метания гранат) | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Учебно-опытная | 240 | 2250 | 5050 | 5050** 1440 | 1975 | 2510 | 1440+1975 | 2х1975 | 3х1975 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отдел начальных классов | 200 | 200 | 400 | 400 160 | 240 | 320 | 160+240 | 2х240 | 3х240 |
|  | отдел полевых и овощных культур | - | 800 | 1200 | 1200 450 | 675 | 900 | 450+675 | 2х675 | 3х675 |
|  | отдел плодового сада и питомника | - | 740 | 2300 | 2300 360 | 540 | 720 | 360+540 | 2х540 | 3х540 |
|  | отдел цветочно-декоративных растений | 40 | 100 | 400 | 400 - | - | - | - | - | - |
|  | теплица (с зооуголком) | - | 170 | 170 | 170 240 | 240 | 240 | 2х240 | 2х240 | 3х240 |
|  | метеорологическая и географическая площадка | - | 50 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100+100 | 2х100 | 3х100 |
|  | площадка для занятий на воздухе (с навесом) | - | 20 | 30 | 30 30 | 30 | 30 | 30+30 | 2х30 | 3х30 |
|  | зоолого-животноводческий отдел | - | 100 | 100 | 100 - | - | - | - | - | - |
|  | отдел коллекции растений | - | 70 | 350 | 350 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 |
| 4 | Отдыха | 400 | 400 | 625 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250+1875 | 2х1875 | 3х1875 |
|  | В том числе площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для подвижных игр I классов | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 200+300 | 2х300 | 3х300 |
|  | для подвижных игр II-IV классов | 300 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 600+900 | 2х900 | 3х900 |
|  | для подвижных игр V-IX классов | - | - | 125 | 250 | 375 | 500 | 250+375 | 2х375 | 3х375 |
|  | для тихого отдыха V-IX классов | - | - | 100 | 200 | 300 | 400 | 200+300 | 2х300 | 3х300 |
| 5 | Хозяйственная | 500 | 500 | 500 | 625 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |

________________

* Круговую беговую дорожку принимать длиной 333,3 м.

** Для школ на три параллели классов в сельском населенном пункте состав и площади элементов учебно-опытной зоны приведены над чертой, а на две параллели классов в городской местности - под чертой.

Примечания: 1. Состав и площади элементов зон участков школ с уменьшенной наполняемостью классов определяются заданием на проектирование.

2. Площадку для занятий на воздухе (с навесом) следует предусматривать на земельных участках школ, проектируемых для IV климатического района.

3. Отдел цветочно-декоративных растений учебно-опытной зоны допускается распределять в зоне озеленения.

4. По местным условиям допускается перераспределение площадей элементов зон земельного участка школы, кроме физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Состав и площади зон земельных участков школ-интернатов

| N п.п. | Зона | Площадь, м, на одну параллель классов в неполных средних и средних школах-интернатах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-спортивная | 5610 |
|  | В том числе: |  |
|  | школьный стадион (круговая беговая дорожка 250 м, совмещенная с прямой беговой дорожкой 110 м, комбинированное поле для футбола 60х28 м и ручного мяча и двумя секторами, для прыжков в высоту и длину) | 4200 |
|  | площадка для спортивных игр (волейбола, баскетбола) | 526 162+364 |
|  | площадка для гимнастики I-IV классов | 200 |
|  | площадка для гимнастики V-XI классов | 200 |
|  | площадка комбинированная для спортивных игр, метания мяча и прыжков в высоту и длину | 480 |
| 2 | Начальной военной подготовки | 1000* |
|  | В том числе: |  |
|  | учебный городок по тактической подготовке и гражданской обороне | 500 |
|  | полоса препятствий (с участком для метания гранаты) | 500 |
| 3 | Учебно-опытная | 5050 |
|  | В том числе: |  |
|  | отдел начальных классов | 400 |
|  | отдел полевых и овощных культур | 1200 |
|  | отдел плодового сада и питомника | 2300 |
|  | отдел цветочно-декоративных растений | 400 |
|  | теплица (с зооуголком) | 170 |
|  | метеорологическая и географическая площадка | 100 |
|  | площадка для занятий на воздухе (с навесом) | 30 |
|  | отдел коллекции растений | 350 |
|  | зоолого-животноводческий отдел** | 100 |
| 4 | Отдыха | 900 |
|  | В том числе площадки для: |  |
|  | подвижных игр I классов | 100 |
|  | подвижных игр II-IV классов | 300 |
|  | подвижных игр V-IX классов | 400 |
|  | тихого отдыха V-IX классов | 100 |
| 5 | Хозяйственная | 625 |

________________

* Следует принимать только для средних школ-интернатов.

** Следует принимать для школ-интернатов в сельском населенном пункте.

Примечания: 1. Площадку для занятий на воздухе (с навесом) следует предусматривать на земельных участках школ-интернатов, проектируемых для IV климатического района.

2. Отдел цветочно-декоративных растений учебно-опытной зоны допускается распределять в зоне озеленения.

3. По местным условиям допускается перераспределение площадей элементов зон земельного участка школы-интерната, кроме физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

Удельные показатели нормируемой, общей площадей и строительного объема на одного учащегося в школах и школах-интернатах

| N п.п. | Показатель | Удельные показатели на одного учащегося при количестве параллелей классов |
| --- | --- | --- |
|  |  | в школах | в школах- интернатах |
|  |  | началь- ных | непол- ных средних | средних | непол- ных средних | средних |
|  |  | при нормативной расчетной наполняемости классов | при уменьшенной расчетной наполняемости классов до | при нормативной расчетной наполняемости классов |
|  |  |  | 12 уча- щихся | 24 уча- щихся |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2+3 | 2х3 | 3х3 | 1 | 1 |
| 1 | Для II, III, IV климатических районов (за исключением IIА климатического подрайона), IB, IД климатических подрайонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормируемая площадь, м | 5,1 | 6,6 | 9,9 | 6,8 | 6,7 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 14,7 | 14,4 |
|  | общая площадь, м | 6,3 | 8,2 | 12,4 | 8,4 | 8,4 | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 18,4 | 18 |
|  | строительный объем, м | 23,6 | 36,1 | 54,1 | 36,2 | 36,1 | 28,1 | 25,5 | 24,6 | 24,3 | 24 | 24 | 77,8 | 73,9 |
| 2 | Для IA, IБ, IГ, IIА климатических подрайонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормируемая площадь, м | 5,2 | 6,8 | 10,1 | 6,9 | 6,9 | 5,6 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 15,1 | 14,8 |
|  | общая площадь, м | 6,5 | 8,5 | 12,6 | 8,7 | 8,7 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 18,8 | 18,4 |
|  | строительный объем, м | 26,6 | 40,1 | 59,1 | 39,9 | 38,8 | 31,6 | 28,8 | 26,9 | 26,2 | 25,4 | 25,4 | 85,2 | 80,9 |

Примечания: 1. В зданиях другой вместимости удельные показатели определяются по интерполяции.

2. Показатели строительного объема даны без учета техподполья и неотапливаемого чердака.