СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  УКЛАДКИ ЛАГ В ПОЛАХ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ

Устройство полов

УКЛАДКА ЛАГ В ПОЛАХ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве материала; | Визуальный |  |
|  | - выполнение очистки основания от мусора, грязи; | То же |  |
|  | - отметку опорной плоскости; | Измерительный |  |
|  | - качество антисептирования лаг | Визуальный |  |
| Укладка лаг | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - расстояние между лагами; | Измерительный |  |
|  | - величину зазора между лагами и стенами; | То же |  |
|  | - уровень верха лаг; | " |  |
|  | - правильность стыковки лаг между собой; | Визуальный |  |
|  | - плотность прилегания лаг к поверхности плит | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ |
|  | - ровность поверхности лаг; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - наличие временного раскрепления лаг (отдельными досками) | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп.4.29, 4.30, 4.38, табл.23

Все лаги должны быть антисептированы.

Влажность материалов лаг не должна превышать - 18%.

Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м;

толщина - 40 мм;

ширина - 80-100 мм.

Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытий, и для балок перекрытия (при укладке покрытия непосредственно по балкам) должно быть 0,4-0,5 м.

Лаги должны стыковаться между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м.

Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм.

Не допускаются:

- подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания;

- опирание лаг на деревянные подкладки.

На укладку лаг следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 8242-88*. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия.

ГОСТ 8486-86*. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

Для лаг применяют нестроганные доски второго и третьего сорта из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь тупой обзол без коры. Не допускаются доски с гнилью.

На строительной площадке надлежит проверить:

- внешний вид лаг и прокладок;

- наличие антисептика на лагах и прокладках;

- наличие паспорта на каждую партию деталей, в котором должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя; наименование деталей; размеры; количество в м и шт.; порода древесины; обозначение соответствующего стандарта (ГОСТ).

Хранить:

- в сухих закрытых помещениях уложенными в штабеля по типам и размерам. Под штабелями и между рядами деталей или пачек в 2-3 местах по их длине должны быть уложены деревянные прокладки одинаковой толщины.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.4.3, 4.4, 4.29, 4.30, 4.32

Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, не ниже 0 °С.

Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины, в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения полов. При устройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%.

Лаги под покрытия следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) - перпендикулярно движению.

Поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров.

В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны.