#G0

ГОСТ 2.301-68

Группа Т52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ФОРМАТЫ

Unified system for design documentation.

Formats

Дата введения 1971-01-01

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

ВЗАМЕН ГОСТ 3450-60

ИЗДАНИЕ (июль 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1980 г., марте 1989 г. (ИУС 3-81, 7-89)

1. Настоящий стандарт устанавливает форматы листов чертежей и других документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех отраслей промышленности и строительства.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1181-78, СТ СЭВ 6306-88.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий (черт.1).

Черт.1

3. Формат с размерами сторон 1189х841 мм, площадь которого равна 1 м, и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные.

4. Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

| #G0 Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841х1189 |
| А1 | 594х 841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148х210 мм.

5. Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по табл.2.

Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности согласно табл.2, например, А0х2, А4х8 и т. д.

Таблица 2

| #G0мм |
| --- |
| Кратность | Формат |
|  | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| 2 | 1189х1682 | - | - | - | - |
| 3 | 1189х2523 | 841х1783 | 594х1261 | 420х891 | 297х630 |
| 4 | - | 841х2378 | 594х1682 | 420х1189 | 297х841 |
| 5 | - | - | 594х2102 | 420х1486 | 297х1051 |
| 6 | - | - | - | 420х1783 | 297х1261 |
| 7 | - | - | - | 420х2080 | 297х1471 |
| 8 | - | - | - | - | 297х1682 |
| 9 | - | - | - | - | 297х1892 |

6. Предельные отклонения сторон форматов - по табл.3.

Таблица 3

| #G0мм |
| --- |
| Размеры сторон форматов | Предельные отклонения |
| до 150 | 1,5 |
| св. 150 до 600 | 2,0 |
| св. 600 | 3,0 |

4-6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

7, 8. (Исключены, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

Единая система конструкторской документации:

Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001