ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена контракта.

1.1. Предметом данной закупки является выполнение работ по текущему ремонту (замена оконных блоков).

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18 % - 76 271,19 руб.

1.3. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг:

ОКПД2 – 43.34.20.120

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

2.1. Целью закупки является обеспечение Заказчика работами текущему ремонту (замена оконных блоков).

2.2. Основанием для проведения закупки является план-график, размещенный на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ в установленном действующим законодательством порядке.

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.

3.1. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных Заказчиком актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счёта и счёт-фактуры, не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

3.2. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. Авансирование не предусмотрено.

3.4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области.

3.5. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

4.1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, город Выборг, улица Рубежная, дом 38.

4.2. Срок выполнения работ: 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта.

5. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

5.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

Товары, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», ГОСТ 8736-2014 «Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия», ГОСТ 9980.4-2002 «Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Маркировка», ГОСТ 30674-99 «Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30673-2013 «Межгосударственный стандарт. Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», ГОСТ 14918-80* «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий», ГОСТ 19904-90 «Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент»), иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество, а также Требованиям настоящего Технического задания.

5.2. Основные требования к выполнению работ.

- При выполнении работ должны быть использованы материалы, имеющие характеристики соответствующие требованиям установленным Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от №18 от 25.01.2011 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

- Приказа Минпромторга РФ от 07.09.2010 № 769 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку»;

- Приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1221).

-  При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

-  Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанной системы, восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

5.3. Требования к технике безопасности работ:

- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников.

- При выполнении работ необходимо использование защитных средств.

6. Гарантии и качество выполнения работ.

6.1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Контракте.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты подписания актов приемки выполненных работ.

7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

7.1. Приложение №1 – Ведомость работ.

7.2. Приложение №2 – Наименование товаров (материалов). Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ по текущему ремонту (замена оконных блоков).

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость работ

по текущему ремонту (замена оконных блоков)

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 1.3 7 |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1.26 |
| 3 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.19 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0252 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.6044 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.377 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.377 |
| 8 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.13163 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.101 |
| 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.139 |
| 11 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 1.013 |
| 12 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7.200151 |
| 13 | Перевозка грузов I класса на расстояние до 12 км | 1 т груза | 7.200151 |