СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на материалы; | Визуальный |  |
|  | - проверка отметок, ширины подготовки основания, наличие приямков под раструбами; | Измерительный, технический осмотр |  |
|  | - выполнение очистки основания от мусора, грязи | Визуальный |  |
| Монтаж трубопроводов | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - качество опирания труб на всем своем протяжении на основании; | Технический осмотр |  |
|  | - правильность прокладки трубопровода согласно проекта; | Измерительный |  |
|  | - уклоны укладываемых труб; | То же |  |
|  | - соблюдение технологии монтажа и выполнения уплотнения стыков | Измерительный, технический осмотр |  |
| Приемка трубопроводов | Проверить: |  | Общий журнал работ. Акт испытания трубопроводов. Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - качество выполненных работ; | Измерительный, технический осмотр |  |
|  | - испытание трубопроводов; | То же |  |
|  | - соответствие засыпки трубопроводов проекту | " |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, уровень строительный, линейка металлическая, плотномер ГРПТ-2, влагомер ПННВ-1. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.05.04-85* пп.3.6, 3.51, 3.45, 3.46, табл.1

Величину зазора торцами соединяемых труб следует принимать для труб диаметром:

- до 700 мм - 8-12 мм;

- свыше 700 мм - 15-18 мм.

Размеры элементов заделки стыкового соединения железобетонных и бетонных безнапорных труб должны соответствовать величинам, приведенным в таблице.

| Условный диаметр труб, мм | Глубина заделки, мм |
| --- | --- |
|  | при применении пеньковой или сизальской пряди | при устройстве замка | при применении только герметика |
| 100-150 | 25 (35) | 25 | 35 |
| 200-250 | 40 (50) | 40 | 40 |
| 400-600 | 50 (60) | 50 | 50 |
| 800-1600 | 55 (65) | 55 | 70 |
| 2400 | 70 (80) | 70 | 95 |

Максимальные отклонения от проектного положения отметок лотков безнапорных труб не должны превышать +5 мм.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 12586.0-83*. Трубы напорные железобетонные виброгидропрессованные. Отклонения фактических размеров труб типов РТ, РТП, ФТ и ФТП. Технические условия.

| Диаметр условного перехода | Предельные отклонения от проектных размеров, мм |
| --- | --- |
|  | наружный диаметр раструба | внутренний диаметр раструба | глубина раструба |
| 400-600 | ±4 | ±4 | ±5 |
| 800-1600 | ±5 | ±5 | ±5 |

То же, для типов РТБ, РТС, РТПБ, РТПС.

| Диаметр условного перехода | Предельные отклонения от проектных размеров, мм |
| --- | --- |
|  | наружный диаметр раструба | внутренний диаметр раструба | глубина раструба |
| 400-600 | ±2 | ±2 | ±3 |
| 800-1600 | ±3 | ±3 | ±3 |

Наружная и внутренняя поверхность труб должна удовлетворять требованиям:

- не допускаются трещины на внутренней и наружной поверхности труб;

- раковины, наплывы и сколы бетона на внутренней поверхности глубиной (высотой) не более 3 мм и длиной и шириной не более 20 мм.

Указания по производству работ
СНиП 3.05.04-85* пп.3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.12, 3.52, 3.54

Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке - опорных конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ.

Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов следует, как правило, укладывать вверх по уклону.

Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром на свет с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.

Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.

При прокладке трубопроводов на прямолинейном участке трассы соединяемые концы смежных труб должны быть отцентрированы так, чтобы ширина раструбной щели была одинаковой по всей окружности.

Для заделки (уплотнения) стыковых соединений трубопроводов следует применять уплотнительные и "замковые" материалы, а также герметики согласно проекту.

Стыковые соединения труб, поставляемых без резиновых колец, следует уплотнять пеньковой смоляной или битумизированной прядью с заделкой замка асбестоцементной смесью, а также полисульфидными (тиоколовымй) герметиками.

Зазоры между упорной поверхностью раструбов и торцами труб в трубопроводах диаметром 1000 мм и более следует изнутри заделывать цементным раствором. Марка цемента определяется проектом.

Соединение железобетонных и бетонных труб с трубопроводной арматурой и металлическими трубами следует осуществлять с помощью стальных вставок или железобетонных фасонных соединительных частей, изготовленных согласно проекту.