КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ

См. Общую часть

Предельные отклонения при монтаже лестничных маршей приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

|  | 1. Допускаемые отклонения ступеней от горизонтали | не более 2 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Допускаемые отклонения поверхности ступени от поверхности площадок (высота уступа) | не более 3 мм. |  |
|  | 3. Просветы при наложении 2-метровой рейки вдоль марша | не более 4 мм. |  |
|  | Предельные отклонения от симметричности опирания | 5 мм. |  |

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прораб или мастер | Входной контроль | Проверка геометрических размеров, внешнего вида, положения закладных деталей. Складирование и хранение конструкций. Качество раствора | Визуально, метр, рулетки, отбор проб | При приемке конструкций | Инженер по качеству |  |
|  | Подготовительные работы | Очистка от снега, наледи основания, устройство постели раствора. Соответствие проекту опорных поверхностей лестничных площадок | Нивелир, метр | До начала монтажа | Инженер по качеству |  |
|  | Монтажные работы | Установка и выверка лестничного марша в проектное положение. Замоноличивание стыков. | Визуально | Во время монтажа | Инженер по качеству |  |
|  | Приемка работ | Поэтажная приемка фактических высотных отметок лестничных маршей | Визуально, нивелир | После монтажа | Геодезист | + |